# 有限障板论文-徐楚林,陆晓,温周斌,胡长青

导读:本文包含了有限障板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:扬声器,仿真计算,标准障板,2D轴对称

### 有限障板论文文献综述

徐楚林,陆晓,温周斌,胡长青[1]（2016）在《有限大障板上轴对称扬声器声压级的近似计算方法》一文中研究指出扬声器声压级测试一般是将扬声器安装在矩形标准障板上进行的,而要通过仿真分析方法准确计算该扬声器在这种声场条件下的声压级,以往只能采用3D模型,其计算量非常大。提出了一种近似计算方法,将有限大障板近似为很多个扇形障板块的组合,再利用2D轴对称模型的仿真分析方法计算每个扇形障板块影响下的声压,进而得到轴对称扬声器安装在该有限大障板上的声压级。这种方法使仿真分析模型与实际测试相符合,同时也避免了规模庞大的3D仿真计算。(本文来源于《声学技术》期刊2016年01期）

尹义龙,李俊宝,夏金东,邢建新,吕可佳[2]（2011）在《有限非均匀空腔障板对换能器指向性的影响》一文中研究指出声障板可以改善换能器的灵敏度和指向性,是换能器及基阵设计中必不可少的声学结构。本文建立了有限空腔障板和非均匀空腔障板的模型。利用射线声学的理论,研究了以上两种障板对换能器指向性的影响,结果表明障板的边缘和障板的厚度变化都会影响换能器的指向性。文章最后给出了部分实验结果,理论结果与实验结果基本相符。(本文来源于《应用声学》期刊2011年02期）

何勤[3]（2010）在《有限障板下矢量水听器性能的研究》一文中研究指出随着矢量水听器技术的发展,矢量水听器已被广泛应用于水声各领域,但在很多实际应用中,矢量水听器的接收性能受到障板的影响,从而使其测向和探测性能受到影响。本文首先根据实验需求,基于矢量水听器的工作原理和设计方法,设计制作了一只二维柱形组合式矢量水听器,体积为φ40×64(mm),工作频带为1kHz～10kHz。在消声水池中对矢量水听器进行了测试,测试结果表明:矢量通道的声压灵敏度级为-183dB(测量频率1kHz,0dB参考值1V/μPa),具有余弦指向性;声压通道灵敏度级为-196dB(0dB参考值1V/μPa)。本文通过采用有限元与边界元结合的方法来求解有限障板的衍射声场,进而研究有限障板对矢量水听器的接收性能的影响。在本文中,综合利用了ANSYS和SYSNOISE软件来进行数值计算,给出了一种切实可行的数值仿真方法。文中对球壳、有限平面障板和圆柱壳衍射影响下矢量水听器的接收性能进行了仿真研究和实验测试,计算机仿真结果与实验结果相一致。研究结果表明:这种数值仿真方法适合于用来估计矢量水听器在有障板情况下的接收性能;矢量水听器接收性能的变化与障板本身的特性、声波的频率密切相关。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2010-02-01）

李海霞[4]（2009）在《有限障板对矢量水听器测向的影响》一文中研究指出在科技高速发展的今天,矢量水听器已被广泛应用于水声各领域。但在很多应用过程中,需要把矢量水听器固定在船体、大坝等平台上。这些平台的散射场必然给矢量水听器的测量结果带来影响。本论文就此现象通过对有限障板条件下矢量水听器所处声场散射声压、散射振速的计算,分析了障板对矢量水听器测向结果的影响。本论文首先从矢量水听器的基本理论出发,简要介绍了矢量水听器的分类、矢量水听器各通道的指向性和组合指向性、矢量水听器的常规测向原理,并分析了导致无障板时矢量水听器测向误差的部分影响因素。其次,本论文详细研究了平面障板和球形障板对矢量水听器测向的影响。通过对这两种障板近场声场的理论分析,得出障板影响下散射场中某场点的声压和振速情况。同时,利用有限元和边界元相结合的方法(FEM+BEM法),对障板近场声散射进行计算,得到某场点的声压、振速的角分布函数曲线,并对该场点矢量水听器的测向结果进行了研究。其中主要是借助ANSYS和SYSNOISE两个软件。最后,通过消声水池试验的数据处理分析验证了有障板时矢量水听器所处场点的声压、振速的角分布函数曲线和对矢量水听器测向影响的理论正确性。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2009-12-01）

冀邦杰,杨宝民,王海陆[5]（2007）在《有限平面障板对低频指向性的影响》一文中研究指出为提高对水下目标的远程探测能力,降低水下航行体系统工作频率不失为一种较易实现的好方法。矢量传感器在各向同性噪声场中可以获得较大的低频检测增益,且其低频指向性好、体积小、重量轻,但是将矢量传感器安装在水下航行体头部的导流罩内时,传感器的后障板对其指向性有影响,从而影响水下航行体对目标定向的能力。该文从声学原理出发,对平面波在有限平面障板边界上的声压场和振速场进行了理论分析,在此基础上建立了矢量传感器在有限平面障板下的指向性模型,并通过计算机仿真分析,研究了有限障板对低频指向性的影响。设计了实验室试验系统,并进行了试验验证。试验结果表明,仿真分析与水池试验结果一致,证明了该模型的正确性,为减小有限障板对矢量传感器性能的影响奠定了基础。(本文来源于《声学技术》期刊2007年04期）

刘碧龙,李晓东,田静,潘杰[6]（2004）在《具有弹性障板的有限长充液管道的管口声辐射》一文中研究指出求解了下端自由、上端带弹性障板的有限长充液管道,在下端受到流体脉动激励时,上端管口向水下半无限空间的声辐射。求解过程中,管道部分采用行波法求解,其中管壁与管内流体的耦合归结到求解充液管道的色散曲线;弹性障板的振动部分则采用模态法来求解,其中弹性障板及管口与外界流体间的声振耦合最终归结到求解模态的辐射阻抗。数值研究表明:管口辐射的流体声和弹性障板辐射的结构声对系统的声辐射均有较大的贡献。(本文来源于《声学学报》期刊2004年02期）

张广荣,周福洪,王育生[7]（1989）在《对镶在圆柱障板上单块有限复合板散射近场的研究》一文中研究指出本文提出了预测镶在圆柱障板上一块具有叁层加筋结构的复合材料有限板的振动特性和近场散射特性的理论模型。研究了在密介质中振动系统和入射声场的互作用以及不同振动之间由于辐射场引起的互耦合作用,数值计算了简支镶嵌在圆柱障板上的单块有限复合板的各种振动模式自耦合和互耦合系数,计算分析了有限复合板的振动再辐射近场特性。设计进行了测定有限复合板系统的近场实验。实验结果与理论计算结果符合较好。(本文来源于《声学学报》期刊1989年01期）

### 有限障板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

声障板可以改善换能器的灵敏度和指向性,是换能器及基阵设计中必不可少的声学结构。本文建立了有限空腔障板和非均匀空腔障板的模型。利用射线声学的理论,研究了以上两种障板对换能器指向性的影响,结果表明障板的边缘和障板的厚度变化都会影响换能器的指向性。文章最后给出了部分实验结果,理论结果与实验结果基本相符。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 有限障板论文参考文献

[1].徐楚林,陆晓,温周斌,胡长青.有限大障板上轴对称扬声器声压级的近似计算方法[J].声学技术.2016

[2].尹义龙,李俊宝,夏金东,邢建新,吕可佳.有限非均匀空腔障板对换能器指向性的影响[J].应用声学.2011

[3].何勤.有限障板下矢量水听器性能的研究[D].哈尔滨工程大学.2010

[4].李海霞.有限障板对矢量水听器测向的影响[D].哈尔滨工程大学.2009

[5].冀邦杰,杨宝民,王海陆.有限平面障板对低频指向性的影响[J].声学技术.2007

[6].刘碧龙,李晓东,田静,潘杰.具有弹性障板的有限长充液管道的管口声辐射[J].声学学报.2004

[7].张广荣,周福洪,王育生.对镶在圆柱障板上单块有限复合板散射近场的研究[J].声学学报.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/007f28c926d6cd71cf22c3cb.html