# 市政路桥施工中技术控制与质量控制的思考

重庆海鑫建设有限责任公司重庆渝北区400000

摘要：市政路桥是我国在城镇化过程中出现得越来越多的工程项目类型，其工程质量关系到社会发展的各个方面。路桥工程在实际的施工过程中，对其进行科学合理的技术控制以及质量控制，能够有效保证市政路桥的质量，降低建设成本，为施工企业创造更好的经济效益，因此显得尤为重要。

关键词：市政路桥；施工技术控制；质量控制

引言

在市政路桥施工过程中，技术控制与质量控制关系对整个市政路桥工程起到非常重要的作用，对整个路桥工程项目的顺利进行有着重要影响作用。先进的施工技术控制和质量控制可帮助市政路桥建设节约生产成本，创造企业利润，还可以延长市政路桥工程的使用年限，为城市人口的出行提供方便，有着非常重要的作用。

1市政路桥施工中技术控制的要点

1.1对桥梁基础施工技术控制的要点

桥梁基础施工技术是桥梁工程稳定安全的重要保证，是技术控制的重要内容。在对桥梁基础施工技术进行控制时，需要从以下几方面进行：首先，做好实地勘察。在桥梁基础施工前，需要对工程施工区域内的地质条件、水文气象情况、周边建筑物以及地下管线等各方面信息进行详细的搜集，加强对施工地区的实地勘察，最大程度的保证各项数据的准确有效，以免由于信息不全面、不准确造成桥梁基础施工出现误差。其次，制定施工方案。在收集相关信息的基础上，对桥梁施工设计图纸进行确认，将桥梁关键的桩位进行编号，确认各个桩的施工顺序，并确认施工需要的线路、临时设施设置的地点；然后根据这些内容，结合桥梁季节性施工的相关注意事项，制定科学合理的施工方案，以保证桥梁基础施工的顺利进行。第三，进行性能试验。在桩基础工程竣工后，还需要进行相应的性能试验，如检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别等，特别是新桩型或新工艺的桩基应进行桩的承载力检测，检查桩基础施工是否达到了设计要求，保证桩基础的抗剪强度等性能可以满足桥梁工程的需要，降低后续施工安全事故发生的概率。

1.2对路基路面施工技术控制的要点

路基施工是路桥工程的重要基础，路基施工水平的高低会直接关系到路桥工程整体的安全，路基施工技术控制要点主要有以下内容：首先，做好地基的处理，根据路基地基的实际情况，选择合适的处理方法，对软土地基或不良地基进行改造，从而提高地基的强度，保证地基各方面的指标能够符合路基的要求。其次，做好路基的填筑和压实工作。填筑和压实是路基施工的重要环节，对于路基的稳定性、强度等有着重要影响，在此过程中，需要结合设计要求和地基情况选择适当的填筑材料和压实设备，按照相关要求进行施工，保证路基的性能。第三，加强对路基防水的重视，地下水是影响路基安全的重要因素，在路基施工中，需要设计相应的排水沟、防渗水层等来提高路基的防水能力，避免路基受水体渗入路基造成破坏，安全性降低。在路面施工技术上，主要是针对路面摊铺平整度和碾压压密度的控制，主要是通过提高混合料质量、按照相应技术规范进行摊铺和碾压的施工，在碾压和施工的进行相应的指标检查等方式，来保证两个指标达到相应标准。

1.3对钢筋混凝土施工技术控制的要点

钢筋混凝土是当前路桥施工的主要方式，也是路桥施工质量控制的重点所在，钢筋混凝土施工技术控制不到位的话，就会使路桥出现裂缝、麻面等问题，造成路桥结构破坏，降低其安全性。钢筋混凝土技术控制的要点包括：首先，混凝土材料的控制，对各种材料的混合比、材料搅拌的时间、运输的过程等进行严格控制，从各个方面来保证混凝土材料的性能指标，使其充分满足路桥工程的要求，从而避免由材料问题引起的路桥工程安全事故。其次，做好钢筋、模板等各个环节的控制，按照相关的施工要点进行钢筋的绑扎、模板的树立和混凝土的浇筑、振捣、养护等各个过程的施工，在施工过程中注意相关问题的处理，从而提高钢筋混凝土施工的质量，保证路桥工程的安全。

1.4对路桥过渡段施工技术控制的要点

路桥过渡段是路桥工程的重要组成部分，过渡段的施工中经常容易发生路基不均匀沉降问题，导致桥头跳车灾害的发生，影响了路桥工程功能的发挥，所以，对路桥过渡段施工技术进行控制也十分重要，具体的技术控制要点主要有：首先，台背填筑的技术控制，选择渗透性较好的填料，做好填料的压实工作，实现对台背的加固，保证台背施工的压实性和稳定性；其次，做好桥背地基的处理，对于软弱地基，需要结合实际情况，通过置换、排水、预压和设置桩体等方法来处置，保证地基的承载力和强度；第三，设置搭板来改善路桥过渡段的地基情况，避免地基在长期承受车辆荷载情况下发生变形等问题。

2市政路桥施工的质量控制要点

2.1施工材料、施工人员、机械设备方面

路桥的施工质量的直接影响因素就是施工所用的原材料，相应的施工人员以及施工设备，加强对这三个影响因素的控制是至关重要的。对于施工的原材料的质量控制来说，材料的选择要满足路桥施工的各方面性能要求，不同的路桥类型要选用不同的材料类型，在进行材料的采购时，要注意核实相应的材料的型号、具体规格以及数量，不要选择没有生产资质的厂家，施工材料在存储时要有专门的材料管理员进行看管，做好相应的材料进场登记以及管控。在施工人员方面，要注重施工人员的培养，提高施工团队的技术水平以及综合素质，确保其专业知识以及施工技能能够胜任路桥施工的工作。机械设备方面，要定期的对施工所用的所有机械设备进行检查和保养，排查有没有故障的出现，发现有故障的地方要及时的维修，从而避免因为机械设备的原因导致施工的质量下降。

2.2施工前准备以及技术管理方面

施工此前的准备往往牵涉到施工的各个方面，包括但不限于施工人员的后勤保障、相关的人员配置、工程所处的地理位置和地理环境以及相关的人员配置。结合实际制定相应的施工计划以及突发情况应对措施，避免准备不够充分就进入施工阶段情况的出现，并降低突发情况无法处理的风险。同时，在路桥施工的技术管理方面，要尽量配备着涵盖所有路桥建设方面的专业技术人才，并遵照专业的指导技术来进行施工，保证着整个工程项目的质量。在技术性较强的环节，要多方参与讨论，严格认真的分析问题，对其中存在的问题提出相应的解决措施，同时在施工过程中，相关人员要对路桥的设计人员以及监理等保持沟通与交流，以确保整个工程施工没有漏洞以及达到更好的施工效果。

2.3施工检测与验收方面

在施工完成后，检测工作主要由施工方、监理单位以及业主方三方进行。施工方要注重自检工作，安排相应的专业人员对工程进行严格的检查，保证不会出现问题，不仅能够保证整个路桥工程的质量，还能提高施工单位的整体形象与信誉。监理单位要对施工方检测的各个方面严格的进行平检工作，再次确认没有质量上的问题，如发现问题及时要求施工人员进行返工，直到问题解决为止。对于业主来说，主要就是抽样检查，对工程的完成情况以及质量情况做到心中有数，对于不满意的地方及时的提出来，要求施工方改正，确保整个工程顺利的竣工。

结束语

随着城镇化进程的不断加快，将会有越来越多的市政路桥需要建设，所以在市政路桥建设过程中一定要严格控制好施工中技术控制与质量控制，并且要不断探究学习更好的市政路桥施工中技术控制与质量控制的管理工作经验，为路桥工程的施工技术提高和质量提供有力的保障。

参考文献

[1]陈永平.市政路桥施工技术与质量控制措施浅析[J].江西建材,2015,(01):156.[2017-09-12].

[2]王骁,缪波.市政路桥施工特点及技术控制要点分析[J].科技展望,2015,25(06):38.[2017-09-12].

[3]王树浩.市政路桥施工技术与质量控制措施探析[J].广东建材,2014,30(08):22-23.[2017-09-12].

[4]李为新.浅析市政路桥施工的技术及质量控制措施[J].江西建材,2017,(01):177+180.[2017-09-12].

[5]黎智惠.市政路桥施工的质量控制[J].江西建材,2017,(05):124-125.[2017-09-12].

[6]何江明,饶晓芳.如何加强市政路桥施工质量控制[J].城市建设理论研究(电子版),2017,(06):239.[2017-09-12].DOI：10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201706184

[7]郑小冰.探析市政道桥施工关键技术的应用及质量控制[J].建材与装饰,2016,(22):267-268.[2017-09-12].

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0924e1a94332e589fe5d6646.html