# 农村生活污水处理工程施工质量的探讨王学民

深圳市澳洁源环保科技有限公司广东深圳518116

摘要：在农村生活污水处理的过程中，应当科学合理地选择处理技术。根据农村的实际情况，结合地区的地质、地形、经济以及人口等多种因素，因地制宜选择适合的生活污水处理技术，以有效促进农村生活质量的不断提升。同时，我们还应当加强现有农村生活污水处理技术的优化与升级，积极探索出高效率、高质量、低投入、操作简便的生活污水处理技术，以期促进我国农村生活污水处理技术进一步发展。

关键词：农村生活；污水处理；工程施工；质量的探讨

1导言

随着经济与社会的快速发展，城市给人们带来了越来越多的便利，人们也更加关注城市的生产和生活。但是，中国还有大量的农村未充分发展，农村在生产和生活中产生的问题，往往容易被人忽视。如今，中国的经济进入了提质提亮阶段，农村的发展也受到越来越多的关注，近年来，农村的基础设施和居住环境也发生了非常大的变化。与此同时，农村生活污水的排放量逐渐增加，造成的农村水污染的问题也逐渐浮现了出来。据有关统计，2020年我国农村污水排放量将达到270亿吨。因此，我们在关注城市生活污水和工业园区生产废水之余，同样需要关注农村的生活污水造成的环境影响。

2常见的质量问题

虽然农村生活污水施工单体结构不复杂，施工期短，但任何一种工艺都有可能出现质量问题，农村生活污水处理工程在实际工程中会出现如下一些问题。

2.1渗漏水

2.1.1管道渗漏水

原因；基础不均匀下沉，管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷，一般造成局部积水，严重时会出现管道断裂或接口开裂。管材及其接口施工质量差，在实际施工中，由于施工单位质量意识淡薄，为了降低施工成本，没有对管材的质量严格把关，导致管材在性能指标方面不符合使用标准，在后期运行时，由于抗压力、抗渗能力不足，容易出现渗漏的情况。农村生活污水以使用柔性管材为主，接口质量差主要是橡胶圈承插口发生漏水，因为可能橡胶圈安装不正确或接口松脱造成，或者安装方向有误从上游向下游施工，导致接口自行松脱。

2.1.2检查井施工质量差，

井壁和与其连接管的结合处渗漏原因：水泥砂浆和易性差，井墙砌筑不饱满，墙身存在通缝、空缝，使得窨井的整体强度进一步降低。在施工过程中，井盖本身质量差，安装质量不符合规定要求，内外粉刷不到位，导致防水效果差，从而产生渗漏现象。同时对砌筑完成的检查井成品保护不当或养护不到位，还未试运行即存在不同程度损坏。

2.2回填土质量差

原因：对于回填土的质量没有严格把关，随便使用施工现场的土料回填，在质量上不符合规范要求。此外，在回填方式中没有使用分层回填，回填的压实机具选用不当，回填压实过度或未对回填土密实度进行检测即完成工序施工，这些都为管道施工的质量带来隐患。

2.3管道位置偏移、轴线不顺直

原因：主要由于测量差错，施工走样和过多的设计变更，在平面上产生位置偏移。基槽开挖标高、宽度未按设计要求施工，虽然满足标高要求但是在轴线上产生不顺直现象。

2.4出水水质不达标

原因：污水处理工艺技术不成熟，设计选择处理方式效果不理想，同时设施的寿命长短、检修的频率都会影响稳定的运行，从而影响出水水质。设备、机械、成品、半成品质量控制不严。存在雨污水私下混排现象，增加了污水处理量，从而影响处理效果。

2.5闭水试验不合格

原因：未进行闭水试验或者闭水试验不合格就开始回填，管道的严密性试验未做，对管道防渗漏、抗压能力没有详细的了解。还有些在闭水试验中，对于试验的标准掌握的不准，影响到试验的效果。

2.6处理池未进行调试和试运行

处理池的设备由电气、机械、自控等设备共同构建成了的一个完整的系统，按照相关规范规定，应进行一系列的调试和试运行方可投入使用，如空载试验和负载试验等。

3农村生活污水处理技术总结和建议

3.1总结

通过对生物、生态以及好氧三个方面进行污水处理技术的分析发现，不同的处理技术各具优缺点，因此，在选择的过程中，应当结合实际选择合适的污水处理技术。通过上述技术的分析，可以得出以下几点结论：农村地区建设一定数量的沼气池，能够实现生活污水净化的效果。在建设的过程中，可以采取几家合建或者独自建立的方式。通过这样的方式净化农村生活污水，促进水质系统的改善，满足排放的要求。生物滤池技术主要在技术水平不高、资金较为不足的农村中使用。生物滤池中的生物是厌氧生物，滤池和氧化池在结构上相同，但是生物滤池是密封状态，并且具有较多的优点，节约资金，操作人员不需要具备较为专业的技术水平，能够在农村生活污水处理中广泛的使用。氧化法是生物滤池的一种改良技术，属于新的处理技术，操作比较简便，并且适合在农村推广使用。通常在我国农村温度较低、出水较为困难并且用地受到限制的地区使用。在农村使用蚯蚓生物滤池技术具有较大的优势，蚯蚓在农田中比较常见，相对于其他的处理技术具有一定的优势，应当大力的推广和利用，解决我国农村的生活污水问题。采取人工湿地处理技术方式能够加快农村生活污水问题的解决，达到净化的目的。湿地处理技术具有净化环境的效果，通常在较为集中的农村地区使用。地下土壤渗滤净化系统的费用较低，过程比较简单而且更加容易管理，主要在居住相对集中，地势比较平坦的村庄使用。

3.2建议

在农村生活污水处理的过程中，应当做好科学规划和设计工作，保证处理工作有序开展，充分考虑和周边城镇间的联系，并结合农村自身的条件，积极制定出相应的规划方案。同时，还应加强排水系统的规划，不同的阶段突出不同的重点内容，满足农村发展的需求。明确规划的目标，结合生活污水控制的依据，因地制宜采取科学合理的处理技术和方式。农村生活污水处理的技术有很多种，生态处理方式和人工处理方式各有适用的范围和优缺点，在选择污水处理技术的过程中，应当根据当地农村的实际情况，促进自身优势的发挥，采取最佳的处理技术，有效地降低管理难度，提高生活污水处理的效率。同时，在农村生活污水处理的过程中，加强处理工作的监督工作。建立工作的规范流程，加强管理人员的培训，保证污水处理工作顺利开展。加强宣传教育工作，促进全民参与。农村生活污水的处理和农民的日常生活有着密切的关系。因此，应当采取多样化的宣传方式，增强农民的环境保护意识，调动其积极性，参与水资源保护工作。

4结语

近十年农村生活污水处理的实施，水环境质量得到了一定的改善，但是上海农村生活污水高质量的发展离不开各方面相关政策的落实，相关机制的突破和创新，但是对因涉及、施工、建立工作不到位造成工程质量问题的，必须严肃追责，同时将单位列入水务建设项目黑名单，以此提高农村生活污水施工质量水平。

参考文献：

[1]黄靓.生活污水处理工程施工策略研究[J].中国工程咨询,2017(10):74-76.

[2]杨佳男.临安市农村生活污水治理问题研究[D].浙江农林大学,2017.

[3]王冰.浅析基于DBB模式下的宁波农村生活污水处理项目设计阶段存在的主要问题与对策[J].能源环境保护,2016,30(05):41-43.

[4]卢航.小型人工湿地处理北方新农村生活污水的应用研究[D].西北大学,2013.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0a1a16717eb1e8b95b32a209.html