# 聚硅酸氯化铝论文-鲁秀国,过依婷,黄林长,盘贤豪

导读:本文包含了聚硅酸氯化铝论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚硅酸氯化铁,絮凝,高岭土,黑臭水

### 聚硅酸氯化铝论文文献综述

鲁秀国,过依婷,黄林长,盘贤豪[1]（2018）在《聚硅酸氯化铁的制备及在黑臭水体的应用》一文中研究指出以废弃的盐酸酸洗废液和硅酸钠为原料制备出聚硅酸氯化铁(PFSC)。讨论了铁硅摩尔比、熟化时间对高岭土沉降率的影响,表明铁硅比为1.2,熟化时间为6 h的PFSC絮凝性能最好。结果表明,当PFSC投加量600 mg/L,处理p H值为8.4的黑臭水,对COD和浊度的去除率达到了59.1%和92.5%,效果最佳。(本文来源于《应用化工》期刊2018年08期）

王景垒,夏霆,何涛,武钦凯[2]（2018）在《新型聚合硅酸氯化铝锌铁絮凝剂的制备及其除藻效果》一文中研究指出以水玻璃、工业盐酸、氯化锌、六水叁氯化铁、聚合氯化铝为主要原料按照最优配比合成新型聚合硅酸氯化铝锌铁絮凝剂(PAZFSC),用X-射线衍射分析(XRD)和红外光谱分析等方法对该絮凝剂的结构及形貌进行了表征,并研究PAZFSC的工艺参数对傀儡湖冬季含藻水水样絮凝效果影响,且与传统絮凝剂聚合氯化铝(PAC)的絮凝效果进行比较。XRD和红外光谱分析的结果说明,向PAC中引入的铁、锌离子与PAC产生了一定的相互作用,合成了新的物质,提高了絮凝性能。PAZFSC投加量为14 mg/L、pH值在6～8、沉降时间为40 min时,絮凝除藻效果最佳。PAZFSC和PAC分别在投加量为14 mg/L和16 mg/L时,藻类去除率最佳,分别高达98.97%和92.34%,剩余浊度分别为0.8 NTU和1.4 NTU,PAZFSC除藻去浊都优于PAC。絮体的扫描电镜(SEM)表明,PAZFSC絮凝沉降后絮体密实性更好,絮体体积更大,沉降速度更快。(本文来源于《净水技术》期刊2018年05期）

张哲,周春阳,付柯,岳思羽[3]（2015）在《聚硅酸氯化铝铁-聚丙烯酰胺处理生活污水的研究》一文中研究指出以实验室自制的聚硅酸氯化铝铁(PSAFC)和助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)为主要原料,复合处理高浊度的生活污水,利用正交法优化得出对生活污水混凝处理的最佳混凝条件。试验表明:在PAM和PSAFC的总投加体积2 m L、V(PAM)/V(PSAFC)为0.1、p H=5、反应温度25℃时,对生活污水的处理效果最好,絮凝率达到96.12%。对絮凝机理进行了探讨。(本文来源于《能源化工》期刊2015年01期）

伍林丛[4]（2014）在《焦化废水脱色处理中聚硅酸氯化铝应用的效果分析》一文中研究指出相对于传统的焦化废水脱色处理方法,聚硅酸氯化铝具有絮体大、用量少、适用范围广、混凝性能好、效率高、沉淀快等优点,能有效地弥补生化法以及活性炭、粉煤灰等处理工艺的不足之处。(本文来源于《科技风》期刊2014年16期）

郑永杰,邢成砚,田景芝[5]（2014）在《改性粉煤灰制备聚硅酸氯化铝铁的研究》一文中研究指出通过添加助溶剂高温焙烧的方式对粉煤灰进行改性,经过酸浸、碱溶和聚合等步骤,制备标题化合物。实验表明,当焙烧温度为900℃;m(粉煤灰)∶m(助溶剂)=1∶1;焙烧时间为30 min;酸浸时间为60 min时,粉煤灰中Al3+、Fe3+的溶出率达到最高。在温度为80℃、质量分数为20%的NaOH溶液中碱溶90 min后,Si的溶出率达到最高。通过与市售标题化合物、聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铝铁(PAFC)等混凝效果的比较,表明用该方法制备的标题化合物在浊度、COD、色度等方面的去除率均已超过或接近常见的市售混凝剂。同时简要介绍了其混凝机理。(本文来源于《化学试剂》期刊2014年06期）

郑永杰,邢成砚,田景芝,张巍巍,唐银[6]（2014）在《粉煤灰聚硅酸氯化铝铁的制备及絮凝效果研究》一文中研究指出通过对固体废弃物粉煤灰进行有效的改性,经过酸浸、碱溶、聚合等过程,来制备无机高分子絮凝剂聚硅酸氯化铝铁(PSAFC)。结果表明,当焙烧温度为900℃、粉煤灰与助溶剂质量比为1:1(其中助溶剂m(NaOH):m(Na2O2):m(B2O3)=5:3:2)、焙烧和酸浸时间分别为30和60 min时,粉煤灰中Al、Fe的溶出率达到最高;在温度为80℃、质量分数为20%的NaOH溶液中碱溶90 min后,Si的溶出率达到最高;成品熟化时间为25 min时絮凝效果最佳。通过与市售PSAFC、聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铝铁(PAFC)等絮凝剂效果的比较,表明用该方法制备的PSAFC在浊度、COD、色度等方面的去除率均已超过或接近市售絮凝剂。阐述了其絮凝机理,同时具有电中和、架桥、网捕3种作用。(本文来源于《水处理技术》期刊2014年05期）

康凌晨,王丽娜,张垒,薛改凤[7]（2014）在《硅钢氧化铁红用于聚硅酸氯化铁絮凝剂的实验研究》一文中研究指出本文以冶金副产品硅钢氧化铁红为原料制备了聚硅酸氯化铁(PSFC)絮凝剂,讨论了硅钢氧化铁红的酸溶条件,给出了聚硅酸氯化铁絮凝剂的配制方案,探讨了不同Si/Fe配比及用量的絮凝剂对焦化废水的净化效果。该实验研究为焦化二沉池使用该絮凝剂打下了良好基础。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2014年05期）

刘智峰[8]（2014）在《聚硅酸氯化铝对焦化废水脱色效果的研究》一文中研究指出用硅酸钠和聚合氯化铝制备了聚硅酸氯化铝,用于焦化废水的脱色处理中,分别研究了pH、投加量、温度、搅拌时间对焦化废水色度去除的影响。结果表明:聚硅酸氯化铝处理焦化废水的最佳条件是:pH为8,温度为28℃,投加量为2.556 mg/mL,搅拌时间为30 min,在此条件下脱色率可达67%。(本文来源于《杭州化工》期刊2014年01期）

王文宝,龚圣[9]（2013）在《以铝箔酸为原料合成聚硅酸氯化铝铁絮凝剂的性能研究》一文中研究指出文章研究铝箔酸、水玻璃以及聚合氯化铝铁等为原料,合成一种新型的高效净水剂聚硅酸氯化铝铁(PSAFC),并考察了铝硅比(Al/Si)、废水pH、絮凝剂投加量等因素对印染废水的浊度以及COD去除率的影响。研究结果表明,在硅酸钠溶液浓度为1.5%条件下Al/Si约4.0～5.0比较合适,PSAFC的稳定时间超过30天;此外,该条件下制备的PSAFC浊度去除率达到94%以上、COD去除率达到65%,并且与聚合氯化铝铁(PAFC)相比,本研究制得的PSAFC产品具有更好的水净化性能。(本文来源于《广东化工》期刊2013年19期）

刘宝玉,王雪娇[10]（2013）在《聚硅酸氯化铝镁絮凝剂的制备及性能研究》一文中研究指出将聚合硅酸(Psi)、聚合氯化铝(PAC)、氢氧化镁浆料复合制备了聚硅酸氯化铝镁(PACSM)。对影响其性能的主要因素:硅酸活化时间、硅浓度、硅铝比、熟化时间进行了研究。结果表明,聚硅酸活化时间为120 min,硅浓度为3%,n(Si)∶n(Al)=1∶3,熟化时间为150 min时,PACSM的除浊性能较好。以电子显微镜观测复合絮凝剂的固体形态,显示聚硅酸氯化铝镁的形貌为交联的枝杈状聚集态。研究了PACSM的除磷性能,效果优于市售PAC。(本文来源于《天津建设科技》期刊2013年03期）

### 聚硅酸氯化铝论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以水玻璃、工业盐酸、氯化锌、六水叁氯化铁、聚合氯化铝为主要原料按照最优配比合成新型聚合硅酸氯化铝锌铁絮凝剂(PAZFSC),用X-射线衍射分析(XRD)和红外光谱分析等方法对该絮凝剂的结构及形貌进行了表征,并研究PAZFSC的工艺参数对傀儡湖冬季含藻水水样絮凝效果影响,且与传统絮凝剂聚合氯化铝(PAC)的絮凝效果进行比较。XRD和红外光谱分析的结果说明,向PAC中引入的铁、锌离子与PAC产生了一定的相互作用,合成了新的物质,提高了絮凝性能。PAZFSC投加量为14 mg/L、pH值在6～8、沉降时间为40 min时,絮凝除藻效果最佳。PAZFSC和PAC分别在投加量为14 mg/L和16 mg/L时,藻类去除率最佳,分别高达98.97%和92.34%,剩余浊度分别为0.8 NTU和1.4 NTU,PAZFSC除藻去浊都优于PAC。絮体的扫描电镜(SEM)表明,PAZFSC絮凝沉降后絮体密实性更好,絮体体积更大,沉降速度更快。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚硅酸氯化铝论文参考文献

[1].鲁秀国,过依婷,黄林长,盘贤豪.聚硅酸氯化铁的制备及在黑臭水体的应用[J].应用化工.2018

[2].王景垒,夏霆,何涛,武钦凯.新型聚合硅酸氯化铝锌铁絮凝剂的制备及其除藻效果[J].净水技术.2018

[3].张哲,周春阳,付柯,岳思羽.聚硅酸氯化铝铁-聚丙烯酰胺处理生活污水的研究[J].能源化工.2015

[4].伍林丛.焦化废水脱色处理中聚硅酸氯化铝应用的效果分析[J].科技风.2014

[5].郑永杰,邢成砚,田景芝.改性粉煤灰制备聚硅酸氯化铝铁的研究[J].化学试剂.2014

[6].郑永杰,邢成砚,田景芝,张巍巍,唐银.粉煤灰聚硅酸氯化铝铁的制备及絮凝效果研究[J].水处理技术.2014

[7].康凌晨,王丽娜,张垒,薛改凤.硅钢氧化铁红用于聚硅酸氯化铁絮凝剂的实验研究[J].化学工程与装备.2014

[8].刘智峰.聚硅酸氯化铝对焦化废水脱色效果的研究[J].杭州化工.2014

[9].王文宝,龚圣.以铝箔酸为原料合成聚硅酸氯化铝铁絮凝剂的性能研究[J].广东化工.2013

[10].刘宝玉,王雪娇.聚硅酸氯化铝镁絮凝剂的制备及性能研究[J].天津建设科技.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0ade7ed661bd1e14ef58e27b.html