# 骨料称量系统论文-安海超,杨波

导读:本文包含了骨料称量系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:骨料称,配料精度,灰色关联分析,动态监控

### 骨料称量系统论文文献综述

安海超,杨波[1]（2016）在《基于灰色关联的沥青拌和楼骨料称量系统校正》一文中研究指出针对国产沥青拌和楼骨料称量过程计量波动及超差率较大,导致难以准确控制骨料组成配比的问题,以国产4000型沥青拌和楼的骨料称为研究对象,校正量系数、灰色关联分辨系数、误差加权及变化率系数为相关控制参数.并应用灰色关联分析方法,设计了以沥青拌和楼动态监控为基础的灰色关联偏差校正新回路.通过分析骨料称标定的参考数据序列与动态监控实测数据序列的灰色关联度,对骨料称量过程进行了动态偏差校正试验.结果表明,采用该控制方式后,骨料计量过程平稳,各档骨料的最大超差率从5%以上降至3%以内,动态集料级配误差从±1.5%以上降至±1%以内,有效改善了超差较大的情况,提高了配料精度.(本文来源于《江苏大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）

刘婉慈,王晓明,肖雯娟[2]（2014）在《基于模糊-PID控制沥青骨料称量系统算法的仿真研究》一文中研究指出骨料称量系统称是沥青拌合设备的重要组成部分,称量过程由于动态落差和给料不均匀等因素的影响,常规的PID已经不能保证系统的称量精度。文中提出了一种基于模糊控制的自适应PID控制方法,并在MATLAB/Simulink中建了仿真模型。仿真结果表明,系统采用模糊-PID控制算法具有更好的动态特性,增加了系统适应外界干扰的能力,提高了称量精度。(本文来源于《电子设计工程》期刊2014年13期）

秦洪浪[3]（2009）在《沥青搅拌设备骨料称量系统模糊控制应用的研究》一文中研究指出沥青路面的质量高低、使用性能的好坏与沥青混合料原材料的性能、混合料的级配以及施工控制等因素有着密切的关系,其中生产配合比的控制是一重要的因素,影响沥青混合料生产配合比的因素除了搅拌设备的结构外,最重要的就是称量系统的称量精度、速度的控制。因此,对沥青搅拌设备骨料称量系统的研究将就是一个重要的课题,具有工程实际意义。本文在对沥青搅拌设备骨料称量系统的基本结构和工作原理进行研究的基础上,对称量系统的称量速度和精度的控制进行了分析。由于称量系统是非线性瞬变系统,将系统等效为二阶系统,推导出了称量过程的数学模型,将问题转化为动态称量问题。通过对系统的实验分析,得出该系统的输出是一个振荡过程,所以要对系统进行校正。而一般的校正方法不适用于该系统,提出了跟踪补偿,实现动态校正,使称量系统在称量过程中始终保持最佳的二阶系统,得出真实的信号。本文针对一般搅拌设备称量系统存在的问题,在对模糊控制理论和PID控制分析的基础上,提出了在称量系统中引入模糊控制和PID控制策略。并对PID参数自调整模糊控制器在称量系统中的应用作了一定的探索,通过MATLAB仿真软件设计了模糊控制器。最后用MATLAB仿真软件对整个称量系统进行了仿真,通过PID控制的系统仿真和PID参数自调整模糊控制的系统仿真的比较,得出系统中加入PID参数自调整模糊控制能够提高系统的动态特性和稳定性能,使用这种方法可以有效地控制双电磁阀,从而大大地提高称量系统称量的精度。(本文来源于《长安大学》期刊2009-05-10）

唐俊[4]（2007）在《混凝土搅拌站骨料称量系统的改进》一文中研究指出1.两种骨料称量系统混凝土搅拌站的骨料称量系统现有两种结构形式。第一种为胶带累积称量(见图1),几种骨料均在一条共用的称量胶带机上称量。从骨料仓1向称量胶带机投放第一种骨料,并达到设定的质量时,关闭骨料仓1的配料门,然后从骨料仓2中向称量胶带机投放第二种骨料,并达到设定质量时,(本文来源于《工程机械与维修》期刊2007年11期）

谢学钦,冯屹[5]（2002）在《沥青搅拌设备骨料二次称量系统的设计》一文中研究指出分析了沥青搅拌设备骨料二次称量的优势 ,介绍了骨料二次称量的原理及过程 ,通过控制程序、外部电路、外部气路、I/O模块的通信等进行方案设计 ,实践证明效果良好(本文来源于《筑路机械与施工机械化》期刊2002年06期）

### 骨料称量系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

骨料称量系统称是沥青拌合设备的重要组成部分,称量过程由于动态落差和给料不均匀等因素的影响,常规的PID已经不能保证系统的称量精度。文中提出了一种基于模糊控制的自适应PID控制方法,并在MATLAB/Simulink中建了仿真模型。仿真结果表明,系统采用模糊-PID控制算法具有更好的动态特性,增加了系统适应外界干扰的能力,提高了称量精度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 骨料称量系统论文参考文献

[1].安海超,杨波.基于灰色关联的沥青拌和楼骨料称量系统校正[J].江苏大学学报(自然科学版).2016

[2].刘婉慈,王晓明,肖雯娟.基于模糊-PID控制沥青骨料称量系统算法的仿真研究[J].电子设计工程.2014

[3].秦洪浪.沥青搅拌设备骨料称量系统模糊控制应用的研究[D].长安大学.2009

[4].唐俊.混凝土搅拌站骨料称量系统的改进[J].工程机械与维修.2007

[5].谢学钦,冯屹.沥青搅拌设备骨料二次称量系统的设计[J].筑路机械与施工机械化.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0bfbc82d3331201ae7cef1eb.html