# 窗户形式论文-曹胜民,潘武轩,刘素梅,成雄蕾,张浩

导读:本文包含了窗户形式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:建筑外窗,气密性,漏风量,渗漏系数

### 窗户形式论文文献综述

曹胜民,潘武轩,刘素梅,成雄蕾,张浩[1]（2017）在《建筑外窗形式对窗户气密性能的影响》一文中研究指出采用压差法测量了天津大学校园内5种典型的常用建筑外窗的气密性,这5种窗户分别是PVC单层窗、PVC双层窗、铝合金平开窗、铝合金推拉窗以及铝合金上悬上悬窗,每类窗户测量3组,测量压差控制在0~60Pa之间。通过测量结果分析了窗框材料、开关窗形式、使用时间以及窗户所处环境对窗户气密性的影响。最终,当压差为5Pa时,前4种窗户的漏风量分布在10~20m3/h之间,而铝合金上悬上悬窗的漏风量则在35~40m3/h之间,漏风量比较大。窗户的渗漏系数C与窗户气密性存在较大关系,压力指数n基本分布与0.5~0.6之间,受气密性影响小。再根据标准GB/T 7106—2008计算了所测外窗的气密性,通过计算,PVC双层窗的气密性最好,平均为5.17m3/h·m2;铝合金上悬上悬窗的气密性最差,平均为17.9m3/h·m2。通过对实验的可重复性进行测量,发现经过测量得出低压段(≤10Pa)的漏风量受环境影响较大,高压段(≥15Pa)较小;每两次重复性测试的时间间隔为1周,每两组重复测量之间的误差都小于15%,实验可重复。(本文来源于《土木建筑与环境工程》期刊2017年06期）

石峰,詹学渊[2]（2017）在《厦门地区单侧通风房间的窗户开口形式对室内风环境的影响研究》一文中研究指出针对厦门地区的气候特征及自然通风条件,对该地区建筑中有代表性的单侧通风房间进行简化抽象,得到五种不同通风开口形式的单侧通风物理模型,并加入不同楼层高度这一变量,运用CFD方法对其进行模拟研究。通过分析模拟结果得出,楼层高度可影响进入室内的风速、方向以及室内风场的分布,在单侧通风模型迎风面的竖向增设通风开口可在局部或整体上提高室内通风效果并且可以增强地面除潮和室内采光效果,但仍需从构造上解决此类开口形式的防水等问题。(本文来源于《建筑科学》期刊2017年08期）

陈晓冬[3]（2017）在《窗户性能及形式的发展》一文中研究指出本文总结了人类历史中各个时代窗户的发展及演变历程,阐述了现阶段使用中的各个窗型的优点和缺点,并对未来窗户的发展提出了设想。(本文来源于《建材与装饰》期刊2017年25期）

于安记[4]（2008）在《“透过窗户看形式”——《圣罗马诺之战》装饰与色彩的解读》一文中研究指出一文艺复兴早期的《圣罗马诺之战》系列装饰性壁画,是意大利画家乌切罗最重要的作品,本文主要从装饰形式的角度进行分析。描绘的是佛罗伦萨市与邻邦进行区域性战争,佛罗伦萨人战胜锡耶纳人取得了胜利的一个场面。在文艺复兴早期,透视法受到了极大的重视。画家对空间的幻觉极大地提高了(本文来源于《美术大观》期刊2008年05期）

### 窗户形式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对厦门地区的气候特征及自然通风条件,对该地区建筑中有代表性的单侧通风房间进行简化抽象,得到五种不同通风开口形式的单侧通风物理模型,并加入不同楼层高度这一变量,运用CFD方法对其进行模拟研究。通过分析模拟结果得出,楼层高度可影响进入室内的风速、方向以及室内风场的分布,在单侧通风模型迎风面的竖向增设通风开口可在局部或整体上提高室内通风效果并且可以增强地面除潮和室内采光效果,但仍需从构造上解决此类开口形式的防水等问题。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 窗户形式论文参考文献

[1].曹胜民,潘武轩,刘素梅,成雄蕾,张浩.建筑外窗形式对窗户气密性能的影响[J].土木建筑与环境工程.2017

[2].石峰,詹学渊.厦门地区单侧通风房间的窗户开口形式对室内风环境的影响研究[J].建筑科学.2017

[3].陈晓冬.窗户性能及形式的发展[J].建材与装饰.2017

[4].于安记.“透过窗户看形式”——《圣罗马诺之战》装饰与色彩的解读[J].美术大观.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0f22f28435571462f396b829.html