# 声速法论文-姜正杰

导读:本文包含了声速法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:储运油泥,超声波声速法,相含率,声速模型

### 声速法论文文献综述

姜正杰[1]（2019）在《基于超声波声速法的储运油泥相含率检测方法研究》一文中研究指出作为一种含油率较高的含油污泥,储运油泥具有较高的回收利用价值,对储运油泥进行恰当的回收和处理可同时减少环境污染和资源浪费,具有重要的经济价值和社会意义。基于此研究背景,本课题对储运油泥相含率检测进行研究,其意义在于:1)确定储运油泥的相含率,为油泥处理厂选择合适的处理工艺和技术手段提供依据;2)对于含油率较高的储运油泥,可以确定其回收利用价值,以便在市场上进行拍卖。目前国内外还缺乏成熟的储运油泥相含率检测方法,对储运油泥相含率检测技术进行研究具有十分重要的意义。在查阅国内外大量文献的基础上,本文提出了基于超声波声速法的储运油泥相含率检测方法。首先对油水两相混合物中的含水率进行研究,根据超声波声速法的原理完成了检测方案设计、软硬件设计和实验平台搭建,通过实验选择合适的含水率理论模型并进行温度补偿,进行油水两相实验并根据实验数据进行模型修正。利用温度对超声波在油和水中传播速度的不同影响,将超声波声速法延伸至叁相含率检测中,实现对含水率、含油率和含渣率的同时测量。论文所取得的主要成果和创新点如下:(1)提出了基于超声波声速法的油水两相含水率检测方法。本文以油水两相含水率检测作为切入点进行研究,利用超声波在油和水中传播速度不同的特点设计超声波声速法含水率检测方案,在几种常用的两相混合物声速模型中通过实验选择Urick模型作为本文所采用的理论模型,并根据对温度影响的分析在模型中引入温度补偿以满足不同温度下的检测需求。(2)设计了超声波声速法含水率检测系统。本文以MSP430F149为MCU、TDC-GP22时间数字芯片为计时单元设计了一套基于超声波声速法的含水率检测系统,可实现对样品中超声波声速和温度的同时测量,基于得到的声速和温度数据便可完成含水率的检测。(3)提出了改进的Urick含水率检测模型。本文配制了一系列含水率不同的油水两相样品在不同温度下进行了实验,利用实验数据使用基于最小二乘法的多元多项式回归和支持向量回归两种不同的方法对Urick理论模型进行了修正和改进,结果表明,改进后得到的理论+数据模型较改进前的Urick理论模型在预测精度上具有显着的提升。(4)提出了基于超声波声速法的叁相含率检测方法。本文将超声波声速法延伸至叁相含率检测中,通过实验数据获取含水率、含渣率、声速和温度间的关系模型,对同一样品在不同温度下进行多次测量,将得到的一系列声速和温度数据代入关系模型中得到超定方程组,并采用最小二乘法同时解出含水率和含渣率。结果表明,尽管检测精度尚有提升空间,但该方法具有一定的可行性。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-02-04）

张颖,王茜,张颖颖,侯广利[2]（2013）在《声速法判断溢油污染物的特征及动态研究》一文中研究指出溢油不仅污染了海面,并伴随着水流的流动污染了海底沉淀。利用直接法和间接法同时测量溢油污染物的声速,通过声速平均差值判断溢油的位置及浸没深度,从而跟踪溢油的动态。根据外场试验总结得出溢油的特征及扩散情况:在海流和风流的作用下溢油不断扩散,随着溢油浓度的降低,声速降低,在相对窄的大陆架内溢油存留在10m的水层内,并扩展到更深的区域。(本文来源于《中国海洋学会2013年学术年会第14分会场海洋装备与海洋开发保障技术发展研讨会论文集》期刊2013-09-02）

林莉,马志远,罗中兵,李喜孟[3]（2012）在《超声声速法测量热障涂层杨氏模量的数值模拟研究》一文中研究指出基于热障涂层(thermal barrier coatings,TBCs)随机孔隙模型,采用时域有限差分法对Zr O2热障涂层进行超声检测数值模拟。针对电子束物理气相沉积(Electron Beam-Physical Vapor Deposition,EB-PVD)方法制备的孔隙率P=5.0%-25.0%的Zr O2涂层,采用检测频率15MHz的换能器,对纵波声速和横波声速随孔隙率的变化规律进行了数值模拟。本研究建立了纵波声速和横波声速随着涂层孔隙率的增大而减小的函数关系cl(P)与cs(P),并用于修订传统孔隙材料的弹性模量表达式,修订后的弹性模量表达式能更好地评价实际Zr O2-7%Y2O3涂层的弹性模量值。(本文来源于《第九届全国表面工程大会暨第四届全国青年表面工程论坛论文集》期刊2012-10-28）

张弢,高峰,张志镇[4]（2012）在《基于声速法的冲击矿压危险性预测研究》一文中研究指出为了研究冲击矿压危险性和声波速度之间的关系,建立了损伤和纵波波速之间的定量关系,并通过对红砂岩进行单轴压缩实验,验证其正确性。利用上述关系,提出了冲击矿压危险性预测的一种新方法,并对危险等级进行了划分,提出了相应的解决措施。当应力水平较低时,纵波波速缓慢上升,损伤量减少;随着载荷的增加,到达峰值的80%～90%水平时,会出现纵波波速急剧下降,损伤量快速增大的现象,预示着破坏即将来临。(本文来源于《金属矿山》期刊2012年03期）

曲宝,李延奎,张强[5]（2012）在《基于声速法的乳化液浓度在线检测技术研究》一文中研究指出针对目前煤矿井下乳化液浓度检测方式存在误差大、效率低、不能在线检测等不足,对基于超声波声速法的乳化液浓度在线检测技术进行了研究,对总体设计方案及相应的超声波检测电路,在分析了主要影响因素的基础上,制订了相应的解决方案,设计出乳化液浓度在线检测系统,并在晓南矿进行试验,其测量误差小于4.76%,验证了基于声速法的乳化液浓度在线检测精度较高。(本文来源于《矿业安全与环保》期刊2012年01期）

王长荣[6]（2011）在《声速法检测新浇筑混凝土受扰损伤机理的研究》一文中研究指出新浇筑混凝土在初凝时如果受外界扰动,混凝土内部结构会受损,强度会降低,但在混凝土终凝后,外界扰动混凝土内部结构受损不大,强度不会受影响。利用超声波脉冲法比较基准混凝土与受扰动混凝土之间的超声声速,来判断混凝土试件的受扰动情况。(本文来源于《混凝土》期刊2011年07期）

谢文琪,喻平,周楚清,薛增光,魏海芸[7]（2011）在《蠕墨铸铁缸盖蠕化率的超声波声速法检测》一文中研究指出介绍了超声波声速法的适用范围,试验研究了利用超声波声速法进行蠕铁缸盖蠕化率的在线检测和产品检验的方法。通过试验得到了蠕化率与声速间的对应关系,回归性可达90%以上。采用穿透法可实现对蠕铁生产过程的在线检测,采用脉冲反射法可实现进行铸件本体材料的判断。(本文来源于《现代铸铁》期刊2011年03期）

张颖,王茜,张颖颖,侯广利[8]（2011）在《声速法判断溢油污染物的特征及动态研究》一文中研究指出溢油不仅污染了海面,并伴随着水流的流动污染了海底沉淀。利用直接法和间接法同时测量溢油污染物的声速,通过声速平均差值判断溢油的位置及浸没深度,从而跟踪溢油的动态。根据外场试验总结得出溢油的特征及扩散情况:在海流和风流的作用下溢油不断扩散,随着溢油浓度的降低,声速降低,在相对窄的大陆架内溢油存留在10m的水层内,并扩展到更深的区域。(本文来源于《海洋技术》期刊2011年02期）

刘文健,王东,陆全龙,王兵,靳海水[9]（2011）在《声速法在检测乳化液浓度中的应用》一文中研究指出分析了乳化液浓度检测技术的发展状况。针对冷轧生产,提出采用超声波声速法检测乳化液浓度技术可行,在此基础上,对武钢冷轧乳化液进行了实验应用研究。(本文来源于《武汉工程职业技术学院学报》期刊2011年02期）

李萍,郝静燕,赵杰,段洪涛[10]（2011）在《声速法研究时效温度对Ti27Nb8Zr合金弹性性能影响》一文中研究指出将Ti27Nb8Zr合金进行固溶时效处理,应用超声水浸聚焦法并结合纵波掠入射方法测量超声波在各个时效样品中的传播速度,基于声波在各向同性、均匀固体介质中的传播规律,推算时效样品的弹性性能指标.结果表明:随时效温度的升高,声速和弹性性能指标逐渐降低,泊松比增大.分析认为:随着时效时间的延长,马氏体逐步分解成形态与含量均不同的相,该过程导致合金弹性性能指标的变化.对应350、400℃时效组织均为β+ω相,故二者弹性性能指标的变化较小;450℃的时效组织则由β、ω相及少量的α相组成,ω相的减少以及α和β相的逐渐增多导致弹性性能指标降低;500℃时,时效组织完全由α相和β相组成,ω相的消失使得弹性性能指标进一步降低.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2011年03期）

### 声速法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

溢油不仅污染了海面,并伴随着水流的流动污染了海底沉淀。利用直接法和间接法同时测量溢油污染物的声速,通过声速平均差值判断溢油的位置及浸没深度,从而跟踪溢油的动态。根据外场试验总结得出溢油的特征及扩散情况:在海流和风流的作用下溢油不断扩散,随着溢油浓度的降低,声速降低,在相对窄的大陆架内溢油存留在10m的水层内,并扩展到更深的区域。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 声速法论文参考文献

[1].姜正杰.基于超声波声速法的储运油泥相含率检测方法研究[D].浙江大学.2019

[2].张颖,王茜,张颖颖,侯广利.声速法判断溢油污染物的特征及动态研究[C].中国海洋学会2013年学术年会第14分会场海洋装备与海洋开发保障技术发展研讨会论文集.2013

[3].林莉,马志远,罗中兵,李喜孟.超声声速法测量热障涂层杨氏模量的数值模拟研究[C].第九届全国表面工程大会暨第四届全国青年表面工程论坛论文集.2012

[4].张弢,高峰,张志镇.基于声速法的冲击矿压危险性预测研究[J].金属矿山.2012

[5].曲宝,李延奎,张强.基于声速法的乳化液浓度在线检测技术研究[J].矿业安全与环保.2012

[6].王长荣.声速法检测新浇筑混凝土受扰损伤机理的研究[J].混凝土.2011

[7].谢文琪,喻平,周楚清,薛增光,魏海芸.蠕墨铸铁缸盖蠕化率的超声波声速法检测[J].现代铸铁.2011

[8].张颖,王茜,张颖颖,侯广利.声速法判断溢油污染物的特征及动态研究[J].海洋技术.2011

[9].刘文健,王东,陆全龙,王兵,靳海水.声速法在检测乳化液浓度中的应用[J].武汉工程职业技术学院学报.2011

[10].李萍,郝静燕,赵杰,段洪涛.声速法研究时效温度对Ti27Nb8Zr合金弹性性能影响[J].大连理工大学学报.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0fd01efc1b6a4f6811c388b3.html