# 混凝土氯离子渗透性论文-苟源芳,王伟,李坤,陈博,赵鑫馨

导读:本文包含了混凝土氯离子渗透性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高钛型高炉渣,氯离子,RCM,耐久性

### 混凝土氯离子渗透性论文文献综述

苟源芳,王伟,李坤,陈博,赵鑫馨[1]（2019）在《高钛重矿渣混凝土的抗氯离子渗透性试验研究》一文中研究指出应用高钛重矿渣替代普通砂石作为粗细骨料配制C30高钛重矿渣混凝土,采用快速氯离子迁移系数法对其进行抗氯离子渗透试验,得出DRCM值为3. 3×10~(-12)m~2/s,根据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》及《混凝土耐久性检验评定标准》判定此高钛重矿渣混凝土抗氯离子渗透性能的等级为RCM-Ⅲ、耐久性水平推荐意见为较好。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年19期）

杨文武,范伟,李想,赵天雁[2]（2019）在《海工混凝土抗冻性和氯离子渗透性综合评价方法》一文中研究指出综合研究了国内外混凝土耐久性的评价方法,提出了采用一个指标评价混凝土抗冻-抗氯离子渗透综合性能的方法,冻渗性或R值评价方法;给出了R值的数学表达式,用抗冻耐久性指数(DF)和氯离子扩散系数(D_(NEL))试验值做变量,DF做冻渗性临界破坏的判定值,R值是二者的比值计算结果;讨论分析了R值评价方法的合理性和物理意义,确定了参数的取值范围和评价涵义。所建立的评价方法可以较好地综合评价认识海洋环境下混凝土抗冻性和抗氯离子渗透性的优劣。(本文来源于《大连民族大学学报》期刊2019年05期）

秦奋,耿协飞,冯克鑫,张留将,孟凡康[3]（2019）在《电通量法测掺外加剂的混凝土抗氯离子渗透性的试验研究》一文中研究指出采用电通量法试验研究了聚羧酸高性能减水剂(HPR)、膨胀剂(EA)与缓凝剂(RE)3种外加剂对混凝土抗氯离子渗透性的影响。试验结果表明:在试验范围内,HPR、EA与RE 3种外加剂均可提高混凝土抗氯离子渗透性能;在适当掺量范围内,掺入EA对混凝土抗氯离子渗透性的效果明显优于HPR与RE;对于同一种外加剂,通过的混凝土电子数量与外加剂的掺量呈非线性关系。(本文来源于《市政技术》期刊2019年04期）

刘斌[4]（2019）在《矿粉胶凝活性及其对混凝土氯离子渗透性影响》一文中研究指出本文根据作者自身实际工作经验,对矿粉掺量不同比例水泥后的活性及其对混凝土氯离子渗透性的影响作了详细的实验研究,为实际应用中增加混凝土的矿粉掺量,提升混凝土的抗氯离子渗透性提供了参考。(本文来源于《散装水泥》期刊2019年01期）

彭艳周,刘俊,徐港,高军,吕俊达[5]（2019）在《粉煤灰掺量对膨胀混凝土抗冻性和抗氯离子渗透性的影响》一文中研究指出依托内蒙古上海庙镇±800kV换流站建设工程,试验研究了在相同水胶比条件下粉煤灰掺量对膨胀混凝土抗压强度、抗冻性(抗水冻和抗盐冻)、抗氯离子渗透性等性能的影响.结果表明:随着粉煤灰掺量的增大,混凝土28d抗压强度降低,抗冻性和抗氯离子渗透性等亦均变差,这主要应归因于在用水量、水胶比相同的条件下,粉煤灰掺量增大时,混凝土中因水泥用量减少而导致水化产物的数量减少、水泥石微观结构密实度下降;粉煤灰掺量20%的混凝土强度等级C35以上,抗冻等级F200以上,抗氯离子渗透性能亦较好.将这一配比的混凝土用于该换流站工程换流阀水冷系统中水池结构的建设,工程现场检测证实,混凝土各项性能均满足工程设计要求,制得的水池结构质量良好.(本文来源于《叁峡大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

杨波[6]（2018）在《再生粗骨料旧砂浆附着率对混凝土抗氯离子渗透性影响》一文中研究指出调整再生粗骨料旧砂浆附着率(20%、40%、60%和80%)和替代率(0%和50%),配制C30混凝土。研究再生骨料旧砂浆附着率对混凝土氯盐侵蚀影响,利用显微硬度计量化表征再生混凝土多重界面过渡区显微硬度和界面宽度。(本文来源于《山东交通科技》期刊2018年06期）

梅军帅,吴静,王罗新,梅军鹏[7]（2018）在《纳米SiO_2改性的砂浆保护层对混凝土氯离子渗透性的影响》一文中研究指出采用5%纳米SiO_2改性砂浆作为保护层来提高混凝土的抗氯离子渗透性,与普通混凝土相比,经保护层处理的混凝土抗氯离子渗透性能得到了明显的改善。通过用差示扫描量热法-热重分析(DSC-TG)、X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等测试手段,探讨了纳米SiO_2改性的砂浆保护层对混凝土抗氯离子渗透性的影响机理。结果表明纳米SiO_2的异相晶核效应、高火山灰反应活性和微集料填充效应,共同作用提高了砂浆保护层的致密度,从而提高了混凝土的抗氯离子的渗透性能。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年12期）

乔宏霞,梁金科,李元可,Desire,Ndahirwa[8]（2018）在《玄武岩石粉对C50混凝土氯离子渗透性的影响》一文中研究指出采用RCM法和ASTMC 1202电通量法研究玄武岩石粉对C50混凝土氯离子渗透性的影响,石粉掺加方式为内掺和外掺,测试石粉掺量对28 d、56 d、120 d氯离子扩散系数和电通量的影响,将石粉掺量与两种指标进行相关性拟合分析,得出两种指标的使用可靠度。结果表明:不同龄期氯离子扩散系数在石粉内掺和外掺时随着掺量的增加均高于基准,且在石粉内掺时其值单向逐渐升高,随着龄期的增加扩散系数降低明显;电通量在石粉内掺时随着掺量增加先升高后降低,石粉外掺时不同龄期变化略有不同,28 d时在掺量10%以内呈增长趋势,高于10%后逐渐下降,56 d和120 d均在5%时较基准有所增大,高于5%后逐渐下降;石粉内掺时氯离子扩散系数的预测值较外掺时更接近实测值,石粉外掺时电通量的预测值较内掺时更接近实测值;RCM法更适合石粉内掺时使用,电通量法更适合在石粉外掺时使用。(本文来源于《非金属矿》期刊2018年06期）

薛军鹏,林亚杰,陈建科,陈明建,周长喜[9]（2018）在《氯盐环境下混凝土离子渗透性测试方法评述》一文中研究指出评价混凝土结构耐久性的重要指标是混凝土的渗透性,而混凝土氯离子渗透性是影响钢筋混凝土结构使用年限的主要因素,选择客观准确且实用的试验方法测定混凝土氯离子渗透性十分重要。本文充分调研了国内外主要的抗氯离子渗透性的试验方法,主要有电通量法、快速氯离子迁移系数法(RCM)、氯离子扩散系数快速检测法(NEL)和Permit法,并对其进行了对比分析。(本文来源于《混凝土世界》期刊2018年10期）

王建刚,张金喜,郭阳阳,周同举[10]（2018）在《不同因素对混凝土抗氯离子渗透性的影响机理》一文中研究指出为探讨混凝土在不同环境因素下的抗氯离子渗透性能变化规律及机理,开展了叁种类型混凝土分别在标准养护、干湿循环、冻融循环和碳化条件下的试验研究,测试了混凝土氯离子扩散系数、碳化深度及微观孔隙参数,探讨了混凝土抗碳化与抗氯离子渗透性之间的关系,并引入"混凝土孔隙曲折度"的概念进行了分析。结果表明,混凝土氯离子扩散系数与孔隙曲折度之间具有良好的负相关关系,不同环境因素对混凝土抗氯离子渗透性的影响不同,主要与孔隙曲折度对不同作用的反应不同有关。标准养护、干湿循环和碳化均可以提高孔隙曲折度,但冻融循环会降低孔隙曲折度。此外,矿物掺合料的掺入可以细化孔隙结构,提高混凝土孔隙曲折度,从而提高其抗渗性。(本文来源于《混凝土》期刊2018年08期）

### 混凝土氯离子渗透性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

综合研究了国内外混凝土耐久性的评价方法,提出了采用一个指标评价混凝土抗冻-抗氯离子渗透综合性能的方法,冻渗性或R值评价方法;给出了R值的数学表达式,用抗冻耐久性指数(DF)和氯离子扩散系数(D_(NEL))试验值做变量,DF做冻渗性临界破坏的判定值,R值是二者的比值计算结果;讨论分析了R值评价方法的合理性和物理意义,确定了参数的取值范围和评价涵义。所建立的评价方法可以较好地综合评价认识海洋环境下混凝土抗冻性和抗氯离子渗透性的优劣。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 混凝土氯离子渗透性论文参考文献

[1].苟源芳,王伟,李坤,陈博,赵鑫馨.高钛重矿渣混凝土的抗氯离子渗透性试验研究[J].山西建筑.2019

[2].杨文武,范伟,李想,赵天雁.海工混凝土抗冻性和氯离子渗透性综合评价方法[J].大连民族大学学报.2019

[3].秦奋,耿协飞,冯克鑫,张留将,孟凡康.电通量法测掺外加剂的混凝土抗氯离子渗透性的试验研究[J].市政技术.2019

[4].刘斌.矿粉胶凝活性及其对混凝土氯离子渗透性影响[J].散装水泥.2019

[5].彭艳周,刘俊,徐港,高军,吕俊达.粉煤灰掺量对膨胀混凝土抗冻性和抗氯离子渗透性的影响[J].叁峡大学学报(自然科学版).2019

[6].杨波.再生粗骨料旧砂浆附着率对混凝土抗氯离子渗透性影响[J].山东交通科技.2018

[7].梅军帅,吴静,王罗新,梅军鹏.纳米SiO_2改性的砂浆保护层对混凝土氯离子渗透性的影响[J].硅酸盐通报.2018

[8].乔宏霞,梁金科,李元可,Desire,Ndahirwa.玄武岩石粉对C50混凝土氯离子渗透性的影响[J].非金属矿.2018

[9].薛军鹏,林亚杰,陈建科,陈明建,周长喜.氯盐环境下混凝土离子渗透性测试方法评述[J].混凝土世界.2018

[10].王建刚,张金喜,郭阳阳,周同举.不同因素对混凝土抗氯离子渗透性的影响机理[J].混凝土.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/11030dd44b6279f50ba6c35a.html