# 螺旋升流反应器论文-罗燕,周剑秋,郭钊,熊卉,杨侠

导读:本文包含了螺旋升流反应器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:立式循环,撞击流反应器,数值模拟,导流片

### 螺旋升流反应器论文文献综述

罗燕,周剑秋,郭钊,熊卉,杨侠[1]（2012）在《撞击流反应器中导流螺旋片强化撞击过程的数值模拟》一文中研究指出为研究导流螺旋片对立式循环撞击流强化撞击过程的规律,提出最优的导流螺旋片尺寸.采用Fluent软件对立式循环撞击流反应器中增加导流螺旋片前、后的撞击过程进行数值模拟,得到了导流螺旋片厚度分别为0、10、20、30mm和螺圈数分别为0、1、2的反应器流场的速度矢量图、特征撞击面上的平均速度和速度均方根差,并对比分析了其传质性能及混合性能.结果表明,增加了导流螺旋片,导流筒内部出现了流线弯曲及流动斜交,提高了流场的各向异性,使流场中速度分层明显,并增大了速度梯度,从而强化了撞击区之外的流场混合.同时,当螺圈数N=1,螺旋片的厚度L=30mm时,反应器内撞击过程中的相间传质效果最好;当不加螺旋片时,反应器内撞击过程中的相间混合效果最好.(本文来源于《武汉工程大学学报》期刊2012年11期）

徐璇,吉芳英,范子红[2]（2009）在《螺旋升流塔式光催化反应器的设计研究》一文中研究指出采用颗粒污染物的旋流分离模型设计了螺旋升流塔式光催化反应器,能够在悬浮态光催化反应系统中提高光催化剂的回收率。反应器采用塔式结构布置,能有效提高反应器的光照面积与反应液体积之比(A/V值),在本试验条件下A/V值可达到12.95。采用该反应器处理硝基苯模拟废水,当硝基苯初始浓度为466mg/L时,反应器对硝基苯的去除率稳定在60%左右,运行12h后对光催化剂的回收率为92.80%。(本文来源于《中国给水排水》期刊2009年23期）

季铁军,罗固源,杜娴,甘琳,许晓毅[3]（2008）在《低温对螺旋升流式反应器系统营养物去除效果的影响及其流态释因》一文中研究指出结合螺旋升流式反应器(Spiral up-flow reactor,SUFR)的流态特点,分析低温(8～20℃)对SUFR系统处理效果的影响。结果表明,该系统COD和TN处理效果虽然随着温度的降低有所下降,但是COD及TN去除率仍分别达到86%、70%以上,TP的去除率一直在92%以上。流态模拟结果表明,SUFR系统中单元反应器的推流流态容积利用率为59%。这说明SUFR系统反应器内螺旋流形成的以活塞流为主要特征的复合流态有助于减轻低温对污水处理的负影响。该系统具有更宽的温度适宜范围。(本文来源于《水处理技术》期刊2008年03期）

季铁军,罗固源,王丹云,许晓毅,朱亮[4]（2007）在《螺旋升流式反应器系统较长泥龄时运行效果及其流态释因》一文中研究指出结合螺旋升流式反应器(SUFR)的特性,通过对比试验分析SUFR系统在较长泥龄时(主要在32d左右)营养物去除的工艺特点。试验结果表明,SUFR系统(θc=32d)出水COD和TN分别小于40mg·L-1,10mg·L-1;SUFR系统(θc=32d)除磷率随着泥龄的延长有一定的下降,但出水TP一直稳定在1mg·L-1内;SUFR系统(θc=32d)的SOUR值为10～18mg·g-1·h-1。流态模拟结果表明,SUFR系统中单元反应器的推流流态容积利用率为63%。这说明SUFR系统反应器以活塞流为主要特征的流态特性有助于减轻较长泥龄对污水处理的负影响。该系统具有更宽的泥龄适宜范围。(本文来源于《化工学报》期刊2007年10期）

罗固源,张明轩,季铁军[5]（2007）在《螺旋升流式反应器流态特性的数值模拟》一文中研究指出为了分析螺旋升流式反应器去除COD及N、P效果好的原因,利用计算流体力学(CFD)商用软件PHOENICS对螺旋升流式反应器厌氧段的流态特征进行了模拟研究。研究结果表明:螺旋升流式反应器内流体流态为以螺旋方式上升的推流流态和完全混合流态,其中推流流态约占65%。反应器兼有PFR和CSTR反应器的特点,使其具有较好的处理能力。(本文来源于《重庆大学学报(自然科学版)》期刊2007年05期）

张明轩[6]（2007）在《螺旋升流式反应器流态特性研究》一文中研究指出螺旋升流反应器(Spiral Up-Flow Reactor, SUFR)是一种具有机械导流系统的新型污水处理立式反应技术,该技术从反应技术角度对生物处理反应单元进行了优化设计。其在试验运行期间,SUFR取得很好同步脱氮除磷效果,并有较强的运行稳定性。本研究就是以螺旋升流式反应器为对象,运用试验和CFD数值模拟的方法对其流态性能进行了探索。本研究主要在以下几个方面展开:①通过流态试验对SUFR的流态进行初步研究;②利用大型商用软件PHOENICS对SUFR的流态进行模拟,对结果进行分析,并与上面的流态试验结果进行比较;③根据上述试验及模拟研究分析SUFR反应器的流态特性。通过示踪剂试验,对SUFR系统流态进行了研究。结果显示,试验中的反应器出明显的活塞流特性,SUFR系统的厌氧、缺氧及好氧反应器分别相当于3、2、2.5个完全混合式反应格串联在一起的阶式CSTR反应器。反应器中流体的特殊运动方式,能提高基质的浓度梯度,延长基质在反应器中的停留时间,从而提高反应器的容积利用率。通过计算流体力学软件Phoenics建立数学模型,对SUFR系统的流态进行了数学模拟。通过模拟得到的踪剂浓度值C(t)与通过流态试验得到得C(t)有较高的吻合性,说明了数值模拟结果的可靠性。PHOENICS数值模拟结果表明:SUFR系统中流体行进方式为螺旋升流式。其中厌氧反应器、缺氧反应器、好样反应器分别可以看作是由6个4个和8个单元反应器串联组成,其中PFR单元反应器和CSTR单元反应器间隔排列。可以估算出SUFR系统厌氧反应器、缺氧反应器和好氧反应器中推流流态的容积占有率分别为65%、61%和63%。(本文来源于《重庆大学》期刊2007-04-01）

阙添进,李永红,李彦春,尹晓明[7]（2006）在《螺旋升流式反应器处理污水的活性污泥特性分析》一文中研究指出对螺旋升流反应器在污水脱氮除磷处理中的污泥特性进行了分析,发现MLVSS/MLSS在厌氧单元中呈现出递增变化趋势,在缺氧和好氧单元呈现递减变化趋势,这种变化趋势在脱氮除磷效果好时明显,不好时变化不明显。镜检发现反应器中微生物丰富多样,颗粒污泥紧密、结实。污泥的SV在13%~18%,SVI在40~70之间。污泥的耗氧呼吸速率SOUR随厌氧过程逐渐升高,好氧过程逐渐降低;脱氢酶活性却表现出与之相反的变化规律。(本文来源于《四川建筑》期刊2006年06期）

季铁军,罗固源,张佳丹,范静龙,许晓毅[8]（2006）在《螺旋升流式反应器的流态特性及流动模型研究》一文中研究指出通过示踪试验以及计算流体力学软件Phoenics3.6对SUFR系统单元反应器的流态特性以及流动模型进行了研究。结果表明,SUFR反应器兼有推流与全混流的特点;SUFR单元反应器内的水流以螺旋方式行进,有助于反应器形成推流特征;SUFR单元反应器内的流动模型可以看作8个单元反应器串联而成,其中推流单元反应器与全混流反应器间隔排列,推流流态的容积占有率约为63%,其推流特征较为明显。(本文来源于《中国给水排水》期刊2006年15期）

李永红,许晓毅,阙添进,李彦春,白华清[9]（2006）在《螺旋升流反应器氧传递性能的试验研究》一文中研究指出本文主要针对螺旋升流反应器技术特性,对工艺的好氧反应器进行了氧传递性能的试验研究,考察了反应器水深、曝气量等对螺旋升流反应器氧转移过程的影响;并对试验数据进行回归,得到了氧传质总系数与螺旋升流反应器内表观气速的数学关系。试验结果表明,螺旋升流反应器具有良好的氧传递特性,是一种新型的高效、节能的污水处理反应技术。(本文来源于《四川环境》期刊2006年03期）

王丹云[10]（2005）在《螺旋升流式反应器脱氮除磷微生物生态关系的试验研究》一文中研究指出螺旋升流式反应器(Spiral Up-Flow Reactor,SUFR)的螺旋升流特征能形成适宜于不同微生物种群生存的生态位,有利于活性污泥中微生物种群的多样化,使系统具有较强的抗外界干扰和自身恢复调节能力。本论文着重考察SUFR 系统中脱氮除磷微生物的情况并结合反应器的处理效果进行试验分析,同时对系统中有机磷细菌的生长和活性影响进行试验研究,希望通过这种方式来为工艺今后的推广应用及经济运行提供微生物学意义上的试验依据。本试验主要在以下几个方面展开:(1) 研究螺旋升流式反应器中原生动物和后生动物的生态学功能;(2) 对SUFR 脱氮除磷系统中主要微生物功能菌群作生态学研究;(3) 对SUFR 脱氮除磷系统中有机磷细菌生长和活性影响作初步研究;(4) 基于微孔滤膜近自然法,分析SUFR 脱氮除磷系统中微生物可培养性;(5) 推导微生物反应动力学特征。通过以上试验内容研究发现,SUFR 系统中的微型动物种群较多,微生物生态系统稳定;系统中微生物的数量与营养盐的含量密切相关,其中总异养菌与COD的相关系数r 为0.949,有机磷细菌与TP 的相关系数r 为0.815,亚硝化菌与NH4+-N的相关系数r 为0.909,反硝化菌的数量和TN 的相关系数r 为0.653;污水生物除磷工艺中进水COD 的浓度、DO 浓度、泥龄的长短、温度都是影响聚磷菌释磷及吸磷效果的不可忽视的因素;SUFR 系统中的磷细菌呈现种群多样化的趋势,没有占绝对优势数量的磷细菌;微孔滤膜近自然培养法是对传统纯培养技术和富集培养技术的有力补充;整个SUFR 反应器系统中污泥的生物活性很好,就可生化性来讲,厌氧反应器大于缺氧反应器大于好氧反应器;按照动力学方程式求出的细胞生长动力学特征值和SUFR 脱氮除磷系统工艺的实测值结果基本吻合。本研究是国家“十五”科技攻关项目2001BA604A01 子专题“简易高效活性污泥复合系统除磷脱氮技术研究与示范”的部分内容。本论文的研究内容可以为螺旋升流式反应器的工程应用提供依据。(本文来源于《重庆大学》期刊2005-04-26）

### 螺旋升流反应器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用颗粒污染物的旋流分离模型设计了螺旋升流塔式光催化反应器,能够在悬浮态光催化反应系统中提高光催化剂的回收率。反应器采用塔式结构布置,能有效提高反应器的光照面积与反应液体积之比(A/V值),在本试验条件下A/V值可达到12.95。采用该反应器处理硝基苯模拟废水,当硝基苯初始浓度为466mg/L时,反应器对硝基苯的去除率稳定在60%左右,运行12h后对光催化剂的回收率为92.80%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 螺旋升流反应器论文参考文献

[1].罗燕,周剑秋,郭钊,熊卉,杨侠.撞击流反应器中导流螺旋片强化撞击过程的数值模拟[J].武汉工程大学学报.2012

[2].徐璇,吉芳英,范子红.螺旋升流塔式光催化反应器的设计研究[J].中国给水排水.2009

[3].季铁军,罗固源,杜娴,甘琳,许晓毅.低温对螺旋升流式反应器系统营养物去除效果的影响及其流态释因[J].水处理技术.2008

[4].季铁军,罗固源,王丹云,许晓毅,朱亮.螺旋升流式反应器系统较长泥龄时运行效果及其流态释因[J].化工学报.2007

[5].罗固源,张明轩,季铁军.螺旋升流式反应器流态特性的数值模拟[J].重庆大学学报(自然科学版).2007

[6].张明轩.螺旋升流式反应器流态特性研究[D].重庆大学.2007

[7].阙添进,李永红,李彦春,尹晓明.螺旋升流式反应器处理污水的活性污泥特性分析[J].四川建筑.2006

[8].季铁军,罗固源,张佳丹,范静龙,许晓毅.螺旋升流式反应器的流态特性及流动模型研究[J].中国给水排水.2006

[9].李永红,许晓毅,阙添进,李彦春,白华清.螺旋升流反应器氧传递性能的试验研究[J].四川环境.2006

[10].王丹云.螺旋升流式反应器脱氮除磷微生物生态关系的试验研究[D].重庆大学.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/163519f1776a7b38e7bc54d0.html