# 聚脲涂层论文-孙志恒,李萌,李敬玮

导读:本文包含了聚脲涂层论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚脲涂层,人工老化,现场试验,耐久性

### 聚脲涂层论文文献综述

孙志恒,李萌,李敬玮[1]（2019）在《聚脲涂层耐老化试验研究》一文中研究指出聚脲是一种高性能柔性防护材料,已经广泛应用于水利水电工程中。本文通过室内人工加速老化对比试验,研究了SK单组分聚脲与双组分喷涂聚脲、叁元乙丙板、橡胶板的性能耐老化对比,并在十叁陵抽水蓄能电站上库对SK单组分聚脲进行了10年的现场跟踪检测试验。室内试验研究结果表明,SK单组分聚脲耐老化性能最好,其次是双组分喷涂聚脲和叁元乙丙板,橡胶板的耐老化性能较差;现场试验表明,SK单组分聚脲经过10年的运行,其水上、水下及水位变化区材料表面无异常,SK单组分聚脲与混凝土之间的粘接强度无变化,可以满足正常使用的要求。(本文来源于《国际碾压混凝土坝技术新进展与水库大坝高质量建设管理——中国大坝工程学会2019学术年会论文集》期刊2019-11-11）

吉振川[2]（2019）在《核电厂除盐水箱聚脲涂层施工探讨》一文中研究指出本文结合核电工程实践,归纳了聚脲的缺陷种类、产生原因。通过对整个工艺流程中的重要步骤及要点进行梳理,提出了过程质量控制、规范施工是保证聚脲质量的重要方法。(本文来源于《科技视界》期刊2019年09期）

高照,李永清,侯海量,李茂,朱锡[3]（2019）在《聚脲涂层复合结构抗侵彻机理实验研究》一文中研究指出为研究聚脲涂层复合靶板的抗侵彻性能,利用球形弹丸开展了相近面密度下的钢质靶板与喷涂聚脲涂层复合结构的弹道冲击实验,得到了钢靶与采用不同涂覆方式制备的聚脲涂层复合结构的抗侵彻性能,分析了失效模式和吸能机理。结果表明:冲击过程中,前聚脲涂层能有效缓冲弹体与钢靶之间的撞击载荷,使钢靶产生预变形,降低弹体的相对侵彻速度,延缓钢靶绝热剪切破坏的发生,提高复合结构的弹道极限;后聚脲涂层可与钢靶协调变形,形成冲塞质量块吸能,吸收弹体动能,在弹速较高时有较好的吸能能力。(本文来源于《高压物理学报》期刊2019年02期）

叶梦醒,邢红立,刘丽,刘方方[4]（2019）在《用封端与不封端聚醚胺制备聚脲涂层及其性能》一文中研究指出用甲基异丁基酮(MIBK)封闭聚醚胺(D2000)得到了酮亚胺(D2000-MIBK),随后与六亚甲基二异氰酸酯叁聚体混合而制备了封端后的聚脲涂层(PUA-1),并与未封端聚脲涂层(PUA-2)的性能进行对比。通过动态差示扫描量热法考察了D2000-MIBK与异氰酸酯体系的固化特性。结果显示,PUA-1的室温(25°C)凝胶时间为85.0 min。若高温快速固化,最佳固化温度为140°C,凝胶时间8.0min。PUA-1适用于手工刷涂或流水线喷涂,且140°C烘烤对涂层性能并无较大影响。PUA-1涂层的摆杆硬度、柔韧性和耐冲击性与PUA-2涂层相当,附着力和断裂伸长率更优,可施工时间大大延长。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2019年02期）

张鹏,赵鹏铎,王志军,张磊,任杰[5]（2019）在《高硬度聚脲涂层抗侵性能与断裂机制研究》一文中研究指出鉴于高硬度聚脲与常规聚脲弹性体的区别,研究了高硬度聚脲涂覆钢板结构的抗侵性能及涂层断裂机制。通过弹道实验加载3.3 g立方体破片撞击无涂层、迎弹面涂层、背弹面涂层与双面涂层4种涂覆类型靶板,获得靶板的弹道极限,分析了不同涂覆方式下结构的抗侵性能、涂层断裂规律与微观断口形貌。结果表明:破片冲击作用下,迎弹面涂层断裂程度高且吸能性好,能够有效提高结构抗侵性能,而背弹面涂层破坏先于钢板层且吸能性差,对结构抗侵性能无提升作用;涂层断裂呈现一定的速度效应、厚度效应与微观特征,其规律反映了不同位置涂层的吸能差异。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2019年01期）

陈渝,虎元强[6]（2018）在《聚脲涂层在水工混凝土表面处理中的施工技术》一文中研究指出聚脲是一种无溶剂、涂刷型弹性材料,具有良好的力学性能、耐老化、防渗漏、抗冻融、抗冲耐磨、抗疲劳破坏、施工便捷、技术先进等特点,可用于水工混凝土裂缝及伸缩缝表面封闭处理,也可用于大面积防渗及小流速过流面的抗冲磨防护与表面耐久性防护。本文通过对聚脲涂层在水工混凝土表面处理中的施工技术探讨,以期为同类工程提供借鉴。(本文来源于《水电站设计》期刊2018年04期）

林静,吕平,黄微波,马明亮,郗明颇[7]（2018）在《聚脲涂层在海工混凝土结构防护中的研究进展》一文中研究指出针对海工混凝土结构出现的腐蚀问题,本文主要介绍以聚脲涂层为代表的有机涂层在其防护领域的研究进展。列举了聚脲涂层在海工混凝土防护工程中的应用实例,体现了聚脲涂层优异的防护性能。(本文来源于《涂料工业》期刊2018年09期）

赵鹏铎,黄阳洋,王志军,张磊,张鹏[8]（2018）在《聚脲涂层复合结构抗破片侵彻效能研究》一文中研究指出为了研究聚脲涂层复合材料的抗破片侵彻性能,进行了以玻纤-芳纶的复合材料板为底材,在不同位置涂覆聚脲涂层的抗侵彻试验;采用3.3 g破片对靶板进行侵彻试验,获得了弹道极限,并分析了靶板和破片的破坏与耗能模式;利用Autodyn软件进行相同工况的仿真计算,结合实验结果,分析了复合结构靶板的抗弹效能。结果表明:玻纤层破坏模式为剪切破坏,芳纶层为先剪切后弯曲拉伸破坏,聚脲为弹性体的拉伸断裂,且背弹面涂覆聚脲会抑制芳纶的拉伸与分层;迎弹面涂覆聚脲相对于无涂覆玻纤-芳纶复合材料板弹道极限提升最为明显,且在等面密度的原则下,涂覆聚脲涂层后反而降低了靶板的吸能效果。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2018年08期）

赵哲[9]（2018）在《聚脲涂层在混凝土面板堆石坝表层接缝止水中的应用》一文中研究指出混凝土面板是在堆石坝体上游面起防渗作用的混凝土结构,而面板混凝土防渗的关键是面板表层的接缝止水。文中以板涧河大坝为例,介绍了面板表层接缝止水设计方案、施工工艺,重点从必要性和性能方面突出了聚脲、胎基布柔性复合止水涂层这种新技术在面板表层止水中的应用。(本文来源于《山西水利科技》期刊2018年03期）

黄阳洋,王志军,赵鹏铎,张磊,张鹏[10]（2018）在《聚脲涂层复合结构防护性能研究现状》一文中研究指出为了了解聚脲涂层复合结构防护性能的研究现状,分别从抗弹、抗爆两方面对国内外聚脲涂层复合结构抗冲击性能的研究进行归纳总结:1)聚脲喷涂的底材多以钢或铝等均质材料为主;2)聚脲的应变率效应明显,其本构和失效模型较复杂,现有仿真难以完全描述其动力学行为;3)目前研究尚不构成体系,对喷涂聚脲复合结构的防护效应研究相关规律尚没有揭示,难以形成指导性的设计原则以及优化设计方法。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2018年04期）

### 聚脲涂层论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文结合核电工程实践,归纳了聚脲的缺陷种类、产生原因。通过对整个工艺流程中的重要步骤及要点进行梳理,提出了过程质量控制、规范施工是保证聚脲质量的重要方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚脲涂层论文参考文献

[1].孙志恒,李萌,李敬玮.聚脲涂层耐老化试验研究[C].国际碾压混凝土坝技术新进展与水库大坝高质量建设管理——中国大坝工程学会2019学术年会论文集.2019

[2].吉振川.核电厂除盐水箱聚脲涂层施工探讨[J].科技视界.2019

[3].高照,李永清,侯海量,李茂,朱锡.聚脲涂层复合结构抗侵彻机理实验研究[J].高压物理学报.2019

[4].叶梦醒,邢红立,刘丽,刘方方.用封端与不封端聚醚胺制备聚脲涂层及其性能[J].电镀与涂饰.2019

[5].张鹏,赵鹏铎,王志军,张磊,任杰.高硬度聚脲涂层抗侵性能与断裂机制研究[J].爆炸与冲击.2019

[6].陈渝,虎元强.聚脲涂层在水工混凝土表面处理中的施工技术[J].水电站设计.2018

[7].林静,吕平,黄微波,马明亮,郗明颇.聚脲涂层在海工混凝土结构防护中的研究进展[J].涂料工业.2018

[8].赵鹏铎,黄阳洋,王志军,张磊,张鹏.聚脲涂层复合结构抗破片侵彻效能研究[J].兵器装备工程学报.2018

[9].赵哲.聚脲涂层在混凝土面板堆石坝表层接缝止水中的应用[J].山西水利科技.2018

[10].黄阳洋,王志军,赵鹏铎,张磊,张鹏.聚脲涂层复合结构防护性能研究现状[J].兵器装备工程学报.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/165c8e9b69940f86428494ca.html