# 预交联体膨聚合物论文-崔晓红

导读:本文包含了预交联体膨聚合物论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:化学驱,采收率,预交联体,波及体积

### 预交联体膨聚合物论文文献综述

崔晓红[1]（2011）在《预交联体增效聚合物驱研究》一文中研究指出利用预交联体良好的耐温抗盐能力、在地层中具有变形特性和选择性进入等特点,首次开发建立了适合高温高盐和聚合物驱后提高采收率的预交联体增效聚合物驱油方法。室内高温高盐条件下双管驱油试验结果表明:预交联体增效聚合物驱油体系具有极好的液流转向、扩大波及体积能力,能够同时改善层内、层间矛盾;0.3PV聚合物驱比水驱提高采收率6.7%,而同等段塞尺寸的预交联体增效聚合物驱段塞提高采收率可达23.8%,聚合物驱后0.2PV预交联体增效聚合物驱段塞可进一步提高采收率11.8%。预交联体增效聚合物驱在高温高盐、聚合物驱后具有极好的提高采收率效果,是复杂苛刻油藏进一步提高采收率的潜力技术。(本文来源于《石油与天然气化工》期刊2011年02期）

石志成,卢祥国[2]（2007）在《预交联体膨聚合物调剖驱油机理及效果评价》一文中研究指出大庆油田部分区块注入水或聚合物溶液沿高渗透条带低效或无效循环,水驱和聚合物驱的驱油效果受到严重影响,为改善吸液剖面,利用微观驱替和物理模拟实验方法,对体膨聚合物的调驱机理和效果进行研究.结果表明,体膨聚合物颗粒在岩石喉道内形成的“桥堵”作用是其主要调剖机理,体膨聚合物对大孔道的封堵可以有效改善吸液剖面,扩大波及体积,进而提高水驱或聚合物驱的驱油效果,为完善体膨聚合物调剖技术提供了依据.(本文来源于《大庆石油学院学报》期刊2007年03期）

刘国富[3]（2007）在《预交联体膨聚合物的性质及其调驱效果研究》一文中研究指出颗粒状预交联体膨聚合物由淀粉接枝聚丙烯腈的碱性水解产物交联而成,是一种新型的堵水剂,其具有一定的可流动性,有利于扩大堵剂的作用范围,起到调剖和驱油的双重效果。在注入和运移过程中,它只能在大孔道内运移或在喉道处形成堵塞,这种选择性进入能力可大大减少对非目的产油层的伤害,提高堵水调剖效果。但在现场实施过程中也出现了一些制约矿场试验效果的技术难题,如体膨聚合物与携带液的配伍性,影响体膨聚合物调驱效果的影响因素等。所以,为了更好的发挥体膨聚合物的调驱作用,本文利用仪器分析方法,对其调剖体系的膨胀性能,抗剪切性能,渗流性能和调驱实验进行了系统研究。结果表明,提高携带液聚合物浓度可以提高体膨聚合物抗剪切性;采用抗剪切能力强的体膨聚合物可以提高调剖效果;而且提高提高体膨聚合物浓度、携带液聚合物分子量和浓度可以改善调剖效果。通过对体膨聚合物调剖现场试验效果数据的调研看出,注入压力上升,视吸水指数明显下降,吸水剖面得到了明显调整,油井见到了调剖效果,这些都显示了体膨聚合物具有很好的调剖作用。室内研究和矿场试验的结合,为其尽快大规模推广应用提供了理论依据和现实可行性。(本文来源于《大庆石油学院》期刊2007-06-10）

卢祥国,王伟,苏延昌,彭占刚[4]（2005）在《预交联体膨聚合物性质特征研究》一文中研究指出颗粒状预交联体膨聚合物由淀粉接枝聚丙烯腈的碱性水解产物交联而成,已用于大庆长垣北部地区高含水(93.1%)油藏注水井深部调剖。对该聚合物的应用性能进行了实验研究。该体膨聚合物的吸水倍率(m/m)和溶胀倍率(v/v)受粒径影响小而受介质影响大,在清水中最大,在500和1000 mg/L HPAM溶液中次之,在污水中最小,2 h和48 h值相差不很大,48 h值已接近平衡值,分别在10.55~7.21和16.74~12.64范围。将不同粒度体膨聚合物的0.3%清水悬浮液注入渗透率5.2μm2的人造岩心,阻力系数Fr和残余阻力系数Frr均不大;在0.44~10.6μm2的人造岩心中注入粒度>200目体膨聚合物在粘度24.8 mPa.s HPAM溶液中的0.3%悬浮液,测得Fr值为13.10~6.13,Frr值为6.95~4.87,均大大升高,其注入曲线复杂化,表明岩心中发生了颗粒运移、捕集、再运移、再捕集过程,岩心中间点和入口压力同步升高,显示悬浮液具有良好传输能力。溶胀2 h、剪切、测定粒度分布的结果表明,污水中溶胀的聚合物比清水中溶胀的聚合物具有较强的抗剪切破碎能力。图3表3参7。(本文来源于《油田化学》期刊2005年04期）

### 预交联体膨聚合物论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

大庆油田部分区块注入水或聚合物溶液沿高渗透条带低效或无效循环,水驱和聚合物驱的驱油效果受到严重影响,为改善吸液剖面,利用微观驱替和物理模拟实验方法,对体膨聚合物的调驱机理和效果进行研究.结果表明,体膨聚合物颗粒在岩石喉道内形成的“桥堵”作用是其主要调剖机理,体膨聚合物对大孔道的封堵可以有效改善吸液剖面,扩大波及体积,进而提高水驱或聚合物驱的驱油效果,为完善体膨聚合物调剖技术提供了依据.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 预交联体膨聚合物论文参考文献

[1].崔晓红.预交联体增效聚合物驱研究[J].石油与天然气化工.2011

[2].石志成,卢祥国.预交联体膨聚合物调剖驱油机理及效果评价[J].大庆石油学院学报.2007

[3].刘国富.预交联体膨聚合物的性质及其调驱效果研究[D].大庆石油学院.2007

[4].卢祥国,王伟,苏延昌,彭占刚.预交联体膨聚合物性质特征研究[J].油田化学.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1bedf8f316d2dc27ea738b27.html