# 地聚合材料论文-陈俊静

导读:本文包含了地聚合材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:地聚合材料,粉煤灰,矿渣,脱硫灰

### 地聚合材料论文文献综述

陈俊静[1]（2010）在《不同基质地聚合材料的制备及改性研究》一文中研究指出地聚合物(又称矿质聚合物)是一类以无机[SiO4]、[AlO4 ]四面体为主要骨架,由离子键、共价键键合而成的无机硅铝酸盐。地聚合物具有绝热、耐燃、高强度、抗酸碱腐蚀、生产能耗低、耐久性能优良等特点。由于其原材料来源广泛、制备方便、能耗小、基本不排放CO_2,因此工程应用前景非常广泛。本论文的主要研究工作及结论如下:1.以固体废弃物(矿渣、粉煤灰)为主要Si-Al原材料,以氢氧化钾为碱激活制备了具有一定抗压强度的无定形态矿质聚合物,以抗压强度为指标,通过正交试验优选出最佳原料配比偏高岭土:粉煤灰:矿渣为3:3:5,氢氧化钾为15%时抗压强度最高可达到36.36MPa。碱激发剂的浓度对矿质聚合物的影响较大,在一定范围内,聚合物材料的强度随碱激发剂浓度增大而增大,但当碱激发剂过量时,未反应的碱聚集导致矿质聚合物的抗压强度下降。XRD和SEM谱图显示,矿质聚合物的结构呈无定形态,其中含有少量的未反应的粉煤灰中的石英和莫来石晶体。2.以粉煤灰、脱硫灰及偏高岭土为主要原料,以氢氧化钾为碱激活剂制备地聚合材料,测试其抗压强度。通过正交试验优选出最优配比为:脱硫灰30%,高岭土20%,碱固比0.5。利用极差分析研究了制备地聚合材料的主要影响因素为:脱硫灰掺加量>碱固比>高岭土掺加量。XRD、SEM谱图显示,地聚合反应的过程中无新的晶相结构生成,其中含有少量的未反应的粉煤灰中的石英和莫来石的晶体。通过FTIR谱图分析发现,地聚合反应造成SiO4周围环境发生了改变,从而使到Si-O的伸缩振动峰受到影响,导致此红外吸收峰向低波数方向偏移。TG/MS分析表明,脱硫灰制备成地聚合物后CO_2、SO_2无逸放,被固化在地聚合材料中。3.针对地聚合材料力学性能上的一些缺陷,如抗折强度较差,因此选用玻璃纤维和聚乙醇纤维对其进行增强。结果表明,玻璃纤维对地聚合材料有明显地增韧效果,对其强度无明显影响,而聚乙烯醇纤维大大提高了其抗折强度,抗压强度却有所下降。(本文来源于《河北大学》期刊2010-05-01）

谢吉星,印杰,陈俊静,徐建中[2]（2010）在《地聚合材料固化处理垃圾焚烧飞灰》一文中研究指出以垃圾焚烧飞灰和高岭土为主要原料,氢氧化钾为碱激活剂制备了地聚合材料,当焚烧飞灰的掺加量在70%时,其28 d抗压强度可达19.36 MPa。重金属浸出实验表明,地聚合物材料对垃圾焚烧飞灰中的重金属有明显的固化效果,在28 d时基本无溶出。SEM结果表明,地聚合材料的断面结构与力学性能和固化效果相关,XRD和FTIR的分析结果表明,焚烧飞灰和高岭土在碱的激发下生成新的硅铝酸盐聚合物,所得地聚合材料为无定形态。(本文来源于《环境工程学报》期刊2010年04期）

印杰[3]（2009）在《地聚合材料固化高炉渣及垃圾焚烧飞灰的研究》一文中研究指出地聚合材料是一类主要由离子键、共价键键和而成的无机铝硅酸盐聚合物,其化学结构为非晶态或半晶态的类沸石笼状结构。它不仅具有有机高分子、陶瓷、水泥的特点,而且具有高强度、绝热、耐燃、抗酸碱腐蚀、生产能耗低、耐久性能优良等特点。此外,由于其具有独特的类沸石笼形结构,还可以有效固化固体废弃物中的重金属。本论文的主要研究工作及结论如下：1.以不同粉煤灰及偏高岭土为主要铝硅原料,以氢氧化钾为碱激活剂合成了一系列的地聚合材料。对比不同粉煤灰基地聚合材料的力学性能,及温度对其的影响,结果表明,青灰制备的地聚合材料性能优于红灰。X射线衍射、扫描电镜图像研究表明,地聚合材料为无定形态,经1000℃煅烧后地聚合材料的晶型发生变化,生成白榴石。2.以粉煤灰、高炉渣及偏高岭土为主要原料,以氢氧化钾为碱激活剂制备地聚合材料。通过抗压强度和重金属的毒性溶出实验研究了地聚合材料的力学性能及对重金属的固化效果。结果表明,以粉煤灰和高炉渣制备的地聚合材料具有一定的抗压强度,对重金属有明显的固化效果：碱激发剂的用量对其抗压强度和固化效果有一定影响。X射线衍射光谱、扫描电镜图像和傅立叶变换红外光谱研究表明,固化高炉渣后的地聚合材料为无定形态；[AlO6]9-八面体的红外吸收峰向高波数方向偏移；T-O-Si (T=Al, Si)的弯曲振动峰减弱。3.以垃圾焚烧飞灰及煅烧高岭土为主要原料,以氢氧化钾为碱激活剂制备地聚合材料,对焚烧飞灰中的重金属进行固化处理。实验结果表明,固化后重金属离子的浸出浓度明显降低,且材料的抗压强度可达19.36MPa。X射线衍射光谱、扫描电镜图像和傅立叶变换红外光谱研究表明,所得地聚合材料为无定形态,焚烧飞灰和高岭土在碱的激发下生成新的硅铝酸盐聚合物。(本文来源于《河北大学》期刊2009-05-01）

印杰,谢吉星,陈俊静,刘建州,徐建中[4]（2009）在《利用粉煤灰和高炉渣制备地聚合材料的研究》一文中研究指出进行了以粉煤灰、高炉渣及偏高岭土为主要原料进行制备地聚合材料的实验研究。实验结果表明,以粉煤灰和高炉渣制备的地聚合材料具有一定的抗压强度,碱激发剂对其抗压强度有一定影响,制品28d抗压强度可达到31.63MPa。X射线衍射光谱、扫描电镜图像和傅立叶变换红外光谱研究表明,地聚合材料为无定形态;[AlO6]9-八面体的红外吸收峰向高波数方向偏移;T-O-Si(T=Al,Si)的弯曲振动峰减弱。(本文来源于《中国资源综合利用》期刊2009年01期）

### 地聚合材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以垃圾焚烧飞灰和高岭土为主要原料,氢氧化钾为碱激活剂制备了地聚合材料,当焚烧飞灰的掺加量在70%时,其28 d抗压强度可达19.36 MPa。重金属浸出实验表明,地聚合物材料对垃圾焚烧飞灰中的重金属有明显的固化效果,在28 d时基本无溶出。SEM结果表明,地聚合材料的断面结构与力学性能和固化效果相关,XRD和FTIR的分析结果表明,焚烧飞灰和高岭土在碱的激发下生成新的硅铝酸盐聚合物,所得地聚合材料为无定形态。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 地聚合材料论文参考文献

[1].陈俊静.不同基质地聚合材料的制备及改性研究[D].河北大学.2010

[2].谢吉星,印杰,陈俊静,徐建中.地聚合材料固化处理垃圾焚烧飞灰[J].环境工程学报.2010

[3].印杰.地聚合材料固化高炉渣及垃圾焚烧飞灰的研究[D].河北大学.2009

[4].印杰,谢吉星,陈俊静,刘建州,徐建中.利用粉煤灰和高炉渣制备地聚合材料的研究[J].中国资源综合利用.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/213d9b3e712f4fd11f5502bf.html