# 工作面采宽论文-李智文

导读:本文包含了工作面采宽论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大采宽,水害防治,瞬变电磁探测

### 工作面采宽论文文献综述

李智文[1]（2019）在《大采宽综采工作面煤岩层富水性探测与分析》一文中研究指出龙泉煤矿4301工作面为4号煤大采宽综采工作面,回采过程中发育有隐伏性地质构造,如断层、陷落柱等,地质构造的富水性和导水性会对工作面安全回采产生重大影响。为保证4301工作面顺利回采,采用井下瞬变电磁探测技术对4301工作面进行探测与分析,提前查明4301工作面内部及外围一定范围内煤岩层底板主要含水层的富水性情况,为工作面的防治水措施制定提供物探依据。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2019年02期）

王鹏鹏,万晓,于飞[2]（2018）在《高承压水上工作面采宽理论计算研究——底板组合梁理论推导》一文中研究指出工作面底板突水与工作面的开采宽度有十分重要的联系。承压水上开采在地质等其他条件相似的情况下,工作面采宽越大,越容易发生突水事故。本文根据某矿采区水文地质条件及其他开采条件等资料分析,通过底板组合梁理论,利用力学公式、受力分析等手段进行公式推导,并总结推导公式,最终利用此推导规律经计算确定1160采区工作面斜长,以确保矿井下组煤首采区安全开采。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2018年18期）

吴燕军,申建军,赵颖旺[3]（2016）在《工作面不同采宽与涌水量关系研究》一文中研究指出随着煤矿采掘规模的扩大,采煤工作面宽度也越来越宽,从矿井防治水角度而言,涌水量与工作面采宽之间的关系是决定工作面采宽必不可少的一个因素。以锦界煤矿的回采工作面与涌水量情况关系为例,通过数据回归分析和理论分析,研究工作面宽度与涌水量组成部分之间的制约关系,得出工作面宽度主要决定静态水量大小,并得出疏放水是防治水措施的关键,充实了矿井防治水的研究。(本文来源于《中州煤炭》期刊2016年06期）

仲照海[4]（2016）在《高强度聚酯纤维柔性网在黄陵二号煤矿大采宽综采工作面闭采工艺中的应用》一文中研究指出黄陵二号煤矿综采工作面闭采回撤顶板支护原采用金属菱形网铺顶,铺网及联网程序复杂、效率低、劳动强度大、危险因素多。为简化闭采收尾工序,通过借鉴学习先进矿井闭采回撤工艺,结合我矿实际情况,采用矿用高强度聚酯纤维柔性网铺顶工艺代替金属网铺网、联网工艺,通过在203综采工作面的使用,取得了良好的效果,达到了省时、省工的目的,提高了闭采效率,并且为工作面安全、快速回撤提供了保障。实践证明该工艺技术上可行、安全上可靠,对类似条件下综采工作面的闭采回撤具有推广应用价值。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2016年01期）

刘剑,郝兵元,黄辉[5]（2014）在《大采宽工作面开采沉陷规律的FLAC~(3D)模拟研究》一文中研究指出为得到余吾煤业在大采宽开采条件下的沉陷规律,以便提出切合实际的防治措施,以余吾煤业S1202工作面为研究背景,运用FLAC3D对该工作面的开采沉陷进行模拟分析,得出了地表移动变形规律及其最大值。将FLAC3D模拟工作面停采时得到的地表最大下沉量和水平移动量与现场实测值作对比,结果表明两者相对误差较小,验证了模拟结果的准确性。对余吾煤业及其他矿区大采宽工作面的开采沉陷预测具有借鉴意义。(本文来源于《煤炭技术》期刊2014年11期）

刘洋[6]（2010）在《工作面不同采宽与导水裂隙带高度关系研究》一文中研究指出为了研究水帘洞矿综放开采条件下,工作面不同采宽与导水裂隙带发育高度之间的关系,并确定工作面临界采宽,以便为矿井顶板水防治提供依据。根据该矿开采技术条件和岩石力学性质等参数,运用FLAC3D软件,模拟分析了工作面采宽从80～300m累计23个数值模型,进而确定出在不同采宽条件下导水裂隙带发育高度,并通过对水帘洞相邻矿井多个工作面实测和分析资料评价了数值模拟结果可靠性。研究结果表明当工作面宽度介于80～170m时,导水裂隙带发育高度随着工作面采宽的加大而呈分段线性增加;在工作面宽度为180m时,导水裂隙带发育至最大,此后导水裂隙带高度不再受采宽的影响。模拟得出现有地质条件下工作面的临界采宽为180m,导采比为19.2。从而为研究不同水文地质条件下采宽与导采比之间的关系提供了一种新的、有效的方法。(本文来源于《煤矿安全》期刊2010年04期）

朱开鹏,黄选明,刘洋[7]（2009）在《工作面采宽与煤层底板采动破坏带深度关系数值模拟分析》一文中研究指出底板采动破坏带深度的确定是进行带压开采的重要内容。随着综采工作面尺寸的不断增大,传统的底板采动破坏带深度统计公式法和理论公式法已不能够满足生产实践要求。以某矿11号煤层开采为工程背景,运用二维有限差分计算机软件(F-RFPA2D分析系统软件)模拟分析工作面采宽与底板采动破坏带深度之间的关系,并确定工作面临界采宽。(本文来源于《煤矿开采》期刊2009年04期）

### 工作面采宽论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

工作面底板突水与工作面的开采宽度有十分重要的联系。承压水上开采在地质等其他条件相似的情况下,工作面采宽越大,越容易发生突水事故。本文根据某矿采区水文地质条件及其他开采条件等资料分析,通过底板组合梁理论,利用力学公式、受力分析等手段进行公式推导,并总结推导公式,最终利用此推导规律经计算确定1160采区工作面斜长,以确保矿井下组煤首采区安全开采。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 工作面采宽论文参考文献

[1].李智文.大采宽综采工作面煤岩层富水性探测与分析[J].煤炭与化工.2019

[2].王鹏鹏,万晓,于飞.高承压水上工作面采宽理论计算研究——底板组合梁理论推导[J].内蒙古煤炭经济.2018

[3].吴燕军,申建军,赵颖旺.工作面不同采宽与涌水量关系研究[J].中州煤炭.2016

[4].仲照海.高强度聚酯纤维柔性网在黄陵二号煤矿大采宽综采工作面闭采工艺中的应用[J].内蒙古煤炭经济.2016

[5].刘剑,郝兵元,黄辉.大采宽工作面开采沉陷规律的FLAC~(3D)模拟研究[J].煤炭技术.2014

[6].刘洋.工作面不同采宽与导水裂隙带高度关系研究[J].煤矿安全.2010

[7].朱开鹏,黄选明,刘洋.工作面采宽与煤层底板采动破坏带深度关系数值模拟分析[J].煤矿开采.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/22a6c9b30ed6f86b716bfad8.html