# 侵蚀规律论文-张中亚,靳晓光,张照秉

导读:本文包含了侵蚀规律论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:喷射混凝土材料,耐久性,硫酸盐侵蚀,矿物掺合料

### 侵蚀规律论文文献综述

张中亚,靳晓光,张照秉[1]（2019）在《硫酸盐侵蚀条件下隧道喷射混凝土劣化规律》一文中研究指出硫酸盐环境中的隧道喷射混凝土劣化机理十分复杂。为了准确地揭示该过程所涉及的侵蚀机制,提出了一种类现场暴露的暴露方式对喷射混凝土试样进行室内硫酸盐侵蚀试验。首先从暴露不同时间后不同类型喷射混凝土试样的表观特征、质量演化规律、抗压强度变化规律等方面描述了混凝土的硫酸盐侵蚀损伤宏观特征,然后研究了不同类型喷射混凝土试样的剥落时间及其影响因素,最后结合扫描电镜(SEM)、电子能谱(EDX)和压汞法(MIP)等检测技术从微观角度揭示了不同侵蚀时期的喷射混凝土损伤机理。结果表明,喷射混凝土试件在顶部蒸发区发生物理剥落,而在扩散区和侵蚀区出现化学退化;硫酸盐化学侵蚀产生的膨胀产物是导致试样最初质量增加和最终压缩强度损失的主要原因;剥落时间可作为喷射混凝土受硫酸盐侵蚀程度的评价指标;水胶比(w/b)和辅助胶结材料(SCMs)对隧道喷射混凝土抵抗硫酸盐侵蚀具有重要影响。基于以上发现,通过示意图阐述了硫酸盐侵蚀条件下隧道喷射混凝土的离子传输和劣化机理。(本文来源于《中国土木工程学会2019年学术年会论文集》期刊2019-09-21）

姚明博,李镜培[2]（2019）在《水压作用下硫酸盐在混凝土桩中的侵蚀分布规律》一文中研究指出为模拟地下桩身混凝土硫酸盐侵蚀机理,考虑水压力对硫酸盐在混凝土桩中的侵蚀分布影响,基于达西定律,探讨渗流速度与水压力和时间的关系,建立了水压作用下的渗透深度计算模型.依据Fick第二定律,建立水压力作用下的硫酸盐在混凝土桩中的扩散侵蚀方程.采用分离变量、变量代换和积分变换得到对流侵蚀方程的解析解,以及水压影响范围外的扩散侵蚀方程解析解.同时,分析了水压力对渗透深度影响的敏感性,以及水压力、水灰比、渗透深度,裂缝宽度对桩中硫酸盐质量分数分布的影响.结果表明,随着水压力的增大,渗透深度显着增大;水压力作用下,混凝土桩中的硫酸盐质量分数分布明显高于无水压作用时的硫酸盐质量分数分布;水灰比、渗透深度、裂缝宽度对硫酸盐在混凝土桩中的质量分数分布影响显着.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年08期）

马玉凤,严平,杨玉辉,李双权[3]（2019）在《内蒙古孔兑区叭尔洞沟风水交互侵蚀作用下河谷地貌的演化规律》一文中研究指出以内蒙古孔兑区的叭尔洞沟中游河谷段为研究区,围绕风水交互侵蚀作用的动力特征和侵蚀过程中的地貌形态变化问题,在野外调查和资料收集的基础上,通过野外气象观测与径流小区实验、地形测量与遥感分析等技术手段,对河谷风水交互侵蚀的现代过程进行研究,定量分析河谷不同地貌部位的蚀积格局变化和河谷形态演变。研究发现:在风水交互侵蚀作用下,河谷中游的河床沙丘、谷坡沙丘、阶地沙丘、阶地切沟和冲积扇切沟等风水交互侵蚀的地貌类型以一年为周期发生着循环往复的侵蚀和形态变化。多年来,由于风力和水力周期性的强弱变化,这些交互侵蚀单元的地貌形态发生了规律性的演变,进而控制了叭尔洞沟中游河谷的形态变化,其形态演变主要表现在河道弯曲度、河道宽度、河道偏移方向、河床横剖面倾斜方向以及冲积扇大小和河谷沙丘迁移距离等形态特征上。该研究可为风蚀水蚀交错区的土壤侵蚀防治提供科学借鉴和指导作用。(本文来源于《干旱区研究》期刊2019年05期）

王家滨,牛荻涛,何晖,宋占平[4]（2019）在《盐湖侵蚀环境喷射混凝土耐久性能劣化规律及机理研究》一文中研究指出我国西部地区盐湖分布广泛,土壤及地下水中含有高浓度硫酸盐、镁盐及氯盐,与衬砌喷射混凝土发生一系列物理化学反应,造成其结构耐久性能下降。为系统研究盐湖侵蚀环境喷射混凝土耐久性能劣化规律及机理,以5%Na_2SO_4+5%MgSO_4+3.5%NaCl混合溶液为侵蚀介质,采用干湿交替法,分别模拟盐湖环境地下水及隧道衬砌侵蚀方式,开展喷射混凝土耐久性试验,对其物理力学性能、侵蚀产物矿物组成及含量、微观形貌、孔结构和离子含量进行测试分析。喷射混凝土SO_4~(2-)含量随侵蚀时间快速增大,Cl~-和Na~+含量缓慢增大,而Ca~(2+)和混凝土pH值降低。喷射混凝土侵蚀过程包含水镁石、石膏及钙矾石形成阶段,C-S-H分解和碳硫硅钙石形成阶段,M-S-H形成等叁个阶段。最终,在碳硫硅钙石、水镁石、石膏、钙矾石以及结晶盐所形成的膨胀应力和结晶压力共同作用下,喷射混凝土内部孔数量及空气含量增大,形成网状裂纹,性能快速劣化。模筑混凝土微裂缝在盐结晶形成的结晶压作用下快速开裂,与气孔形成宏观裂缝导致断裂。钢纤维可显着消减喷射混凝土内部应力,提高其抗侵蚀能力。(本文来源于《土木工程学报》期刊2019年06期）

石灏[5]（2019）在《大范围不规则岩浆岩侵蚀条件综采面矿压规律研究》一文中研究指出基于大范围不规则岩浆岩侵蚀综采工作面条件下出现的岩浆岩硬度大、工作面漏顶、推进度缓慢等问题,本文以淮北双龙矿业有限公司Ⅱ3714W综采面作为工程背景,分别采用物理相似模拟、数值模拟、理论计算等方法,对大范围不规则岩浆岩侵蚀条件综采面矿压显现规律及应力分布特征进行了分析。(1)通过理论以及物理模拟分析可知,总结出岩浆岩侵蚀条件下采场上覆岩层结构特征,并对工作面顶板结构稳定性进行分析,得出上覆第一层细砂岩断裂后,断裂的岩块在采空区内能够形成叁角拱结构,断裂的基本顶岩块继续承载着上层层位岩层;通过建立岩浆岩不同侵蚀条件下的“支架-围岩”结构力学模型,计算出了液压支架在岩浆岩不同侵蚀条件下所受的载荷。(2)通过相似模拟研究,工作面上覆顶板第一层细砂岩为明显的覆岩亚关键层,它在采场上覆局部岩层活动中起主要的控制作用。受初次来压影响下上覆岩层垮落高度要略高于周期来压过程中的垮落高度。而在煤层未侵蚀、部分侵蚀、严重侵蚀叁种不同顶板条件下,采场上覆基本顶垮落形态也有所不同,受岩浆岩侵蚀后回采期间上覆岩层所形成的“砌体梁”结构也由于直接顶条件的改变而改变。(3)通过数值模拟研究,由于上覆岩层荷载直接作用于下位坚硬岩浆岩直接顶,煤层部分侵蚀条件下工作面煤壁前方支承压力峰值较未侵蚀、严重侵蚀情况要大;工作面回采后,在工作面采空区后方形成应力释放区,且部分侵蚀条件下采空区拉应力值更大;煤层部分侵蚀条件下直接顶下沉最大值明显大于其他两种条件,且主要集中在沿采空区走向中部区域。(4)岩浆岩侵蚀段破岩采取煤机破岩和爆破破岩相结合的方法,为此提出了爆破工艺、爆破参数以及过岩浆岩安全技术措施,并且对采取措施前后工作面回采推进度作了对比分析。图[54]表[9]参[70](本文来源于《安徽理工大学》期刊2019-06-05）

程汉斌[6]（2019）在《硫酸盐侵蚀混凝土劣化规律与单轴受压本构关系研究》一文中研究指出硫酸盐侵蚀破坏主要集中在我国东南沿海地区和西北部盐湖盐渍土地区。对于处于水位高度上下浮动区域的混凝土结构,由于处于硫酸盐侵蚀会被干湿循环促进,劣化损伤更为剧烈。硫酸盐侵蚀破坏将会给结构带来严重损伤,结构的安全使用寿命大大降低。目前,对于硫酸盐侵蚀的评价指标主要采用质量损失率和膨胀率,但是相关结果不能提供用于腐蚀结构安全评定需要的评价指标和硫酸盐侵蚀混凝土单轴本构关系。因此本文将开展对硫酸盐侵蚀和干湿循环共同作用下的混凝土劣化规律和单轴受压本构关系的研究。目的是提出可以运用到真实结构安全评定的硫酸盐侵蚀混凝土评价标准和劣化预测模型,并建立侵蚀混凝土分区单轴本构关系。主要研究如下:(1)以扫描电镜,热分析,X射线分析为主要微观试验技术手段,分析了在干湿循环和硫酸盐侵蚀作用下混凝土内部微观结构的变化并通过对侵蚀产物钙矾石和石膏定性定量分析揭示不同水胶比和侵蚀溶液浓度对硫酸盐侵蚀的影响规律。(2)以动弹性模量,静弹性模量,抗压强度,质量变化率为主要宏观指标,分析了不同水胶比和侵蚀溶液浓度对硫酸盐侵蚀破坏的影响。并建立了考虑水胶比,侵蚀溶液浓度和侵蚀龄期的混凝土动弹性模量,静弹性模量,棱柱体抗压强度的劣化模型。以硫酸根浓度分布积分面积为主要指标,量化了水胶比和侵蚀溶液浓度对硫酸根侵蚀程度的影响,提出了硫酸盐侵蚀程度的评价指标,建立了侵蚀区域的宏观力学指标劣化规律模型和预测模型。(3)开展了干湿循环和硫酸盐侵蚀下混凝土单轴受压本构关系研究试验,建立了侵蚀混凝土单轴受压应力应变曲线关键参数与侵蚀龄期的相关关系;并利用复合材料中的均匀化理论研究建立了硫酸盐侵蚀混凝土的侵蚀区域本构关系。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

曹鹏会[7]（2019）在《新建崇礼铁路施工期水力侵蚀规律研究》一文中研究指出本文以新建崇礼铁路为研究对象,对研究区内的降雨情况、侵蚀情况进行监测。通过径流小区法、侵蚀沟测量法对降雨条件下的产流、产沙进行监测。从而对铁路工程建设过程中四种施工地貌单元(路堑区、路堤区、弃土场区、施工便道区)内的水力侵蚀规律进行研究。对铁路工程施工期内水力侵蚀预测方法进行研究,构建铁路工程施工期内不同施工地貌部位水力侵蚀预测模型。主要结论有:(1)路堑内边坡产流量与次降雨量呈幂函数关系;路堑边坡的次降雨土壤流失量与次降雨最大30min降雨强度成幂函数关系;路堑边坡的坡度从38°增大到45°,坡面的产流量和产沙量均减小;2018年6-9月内1、2号径流小区侵蚀量分别为9250.68(t/km2)和7537.60(t/km2),1、2号径流小区的单位面积上的产流量分别为 0.041m3/m2和 0.043m3/m2。(2)路堤内的侵蚀量与半宽雨量呈线性正相关;在监测期间6-9月路堤边坡的土壤侵蚀量为6712.45(t/km2)。(3)弃土场内的坡面侵蚀量与降雨量和最大30min降雨强度的乘积呈线性正相关;实施植物措施和工程措施,可以有效减少土壤的侵蚀量;在监测期间6-9月后洼村3号弃土场的侵蚀量为14110.96(t/m2)。(4)施工便道内的侵蚀量与降雨量和最大30min降雨强度的乘积呈线性正相关性;在监测期间后洼村1号弃土场施工便道8674.68(t/km2)。(5)通用水土流失方程对于路堑、路堤内水土流失的预测误差值较大;分别构建了路堑区、路堤区、弃土场区、施工便道区的水力侵蚀预测模型。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-05-28）

刘亚南[8]（2019）在《海水侵蚀条件下注浆加固体力学性能劣化规律及耐久性》一文中研究指出随着国家海洋战略及城市发展的需求,一大批跨海隧道和近海隧道即将投入建设,经常遭遇断层、第四系等不良地质,注浆是最常用的处治方法。与山岭隧道不同,不良地质注浆加固体长期面临海水侵蚀的不利影响,成为隧道百年工程安全的重大威胁。因此,开展海水侵蚀条件下注浆加固体力学性能劣化规律及耐久性研究,保障海底/近海隧道长期服役安全极具理论和实践价值。本文针对海水侵蚀条件下软弱富水砂层注浆加固圈,综合运用室内试验、模拟试验、理论分析、数值模拟等手段,对其力学性能的劣化及耐久性展开研究,获得了一定年限内注浆加固圈的力学性能劣化规律,建立了运营隧道工程寿命周期内注浆加固圈的耐久性预测模型。研究结果对于保障运营海底/近海隧道的服役安全具有一定的积极意义。(1)海水氯离子扩散规律研究。测定了海水和浆液的基本参数,开展渗透注浆模拟试验,分别采用普通海水(20℃)及5倍浓度海水(30℃)养护,获得了氯离子浓度分布规律,验证了加速试验的合理性;(2)开展加速试验,对不同试块开展加固体单轴压缩试验、点荷载试验、直接剪切试验、渗透系数测定试验、加固体微观试验等,获得了加固体一定年限内强度、粘聚力-内摩擦角、渗透系数及微观形貌变化情况;并建立加固体厚度折减方程,研究了一定年限内加固圈的厚度等效折减;(3)结合损伤力学基本原理,通过变形模量衰减规律,引入动态损伤因子,获得随时间变化的动态损伤因子曲线,建立加固体损伤演变方程及损伤数学模型。结合摩尔-库伦准则,建立了加固体损伤破坏准则,为注浆加固圈损伤演变模型提供理论依据;(4)依托青岛地铁13号线某运营近海隧道半断面帷幕注浆区间。通过现场或室内试验测试获取注浆后加固圈及地层相关力学参数,分别依据注浆加固圈厚度折减方程建立模型,对加固圈及衬砌的渗透压变化规律进行分析,以实现9000d(接近25年)内的注浆加固圈渗透压变化规律的预测;依据注浆加固圈损伤演变方程建立模型,在实际地层应力作用下,对注浆加固圈及衬砌的应力、变形量变化规律进行分析,实现对28800d(接近80年)内的注浆加固圈及衬砌应力、变形量的变化预测。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-27）

刘阳,侍克斌,毛海涛,胡洪浩[9]（2019）在《土石坝坝基内部侵蚀规律研究现状述评》一文中研究指出内管涌是土石坝坝基内部侵蚀的一种管涌现象,是大坝的安全隐患。由于它的发生难以预测、过程无法观测,对准确认识其机制造成很大的困难。已有大量的学者通过理论、数值模拟、试验研究对内管涌的机理进行探索。在分析大量现有的研究成果基础上,首先提出了内管涌的定义,分析了内管涌的研究意义。从理论研究方面阐述了内管涌侵蚀发生的水力条件与几何条件研究现状。从数值模拟方面,对目前国内外最新的有限元、离散元模型进行归纳,并提出现有的不足。在试验研究方面,对内管涌可视化试验的研究进程进行梳理。最后对各技术方法中所存在问题进行了分析讨论,并对今后的研究方向进行建议。(本文来源于《人民珠江》期刊2019年05期）

马鹏飞,夏栋,许文年,丁瑜,程虎[10]（2019）在《含水率及坡度对红壤丘陵区崩岗崩壁重力侵蚀影响规律的有限元分析》一文中研究指出花岗岩崩岗区崩壁的坍塌、崩落,主要是由于崩壁岩土体存在裂隙,在雨水作用下,由重力作用引发崩壁失去稳态而崩塌,含水率和坡度是影响崩壁重力侵蚀(稳定性)的重要因素。为系统探索不同坡度的崩岗崩壁剖面在降雨或干旱环境下的稳定性情况,结合对湖北省通城县室内浸泡或风干不同时间的崩壁土体进行直剪试验得出的强度初始参数,选取8种分析坡度,采用Abaqus有限单元强度折减法计算了不同坡度的崩壁在不同含水率下的安全系数和潜在滑动面。结果表明:在同一含水率下,随着崩壁坡度的增大,坡度对临界滑动面位置变化的影响程度减小,安全系数非线性降低;在同一坡度下,随着崩壁含水率的增大,安全系数先增大后减小,含水率对临界滑动面的影响程度先减小后增大再减小,且影响比较显着。通过数据描点发现安全系数与整体含水率之间存在叁次函数关系,与坡度之间呈对数型函数分布,并建立了安全系数与整体含水率和坡度之间的一般定量关系式。综合分析崩壁的破坏方式可知,当崩壁较缓时,崩壁滑动面呈圆弧滑移状,失稳类型属于滑移破坏型;当崩壁较陡(尤其>60°)时,滑动面近似直线状,失稳属于崩塌破坏型。坡度越大,张拉破坏区向土体内部延伸的深度越大,越易崩塌。通过查阅文献并与前人的研究成果做对比,来验证数值计算结果的合理性与适用性。成果可为崩岗灾害的防治体系建设提供借鉴。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年05期）

### 侵蚀规律论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为模拟地下桩身混凝土硫酸盐侵蚀机理,考虑水压力对硫酸盐在混凝土桩中的侵蚀分布影响,基于达西定律,探讨渗流速度与水压力和时间的关系,建立了水压作用下的渗透深度计算模型.依据Fick第二定律,建立水压力作用下的硫酸盐在混凝土桩中的扩散侵蚀方程.采用分离变量、变量代换和积分变换得到对流侵蚀方程的解析解,以及水压影响范围外的扩散侵蚀方程解析解.同时,分析了水压力对渗透深度影响的敏感性,以及水压力、水灰比、渗透深度,裂缝宽度对桩中硫酸盐质量分数分布的影响.结果表明,随着水压力的增大,渗透深度显着增大;水压力作用下,混凝土桩中的硫酸盐质量分数分布明显高于无水压作用时的硫酸盐质量分数分布;水灰比、渗透深度、裂缝宽度对硫酸盐在混凝土桩中的质量分数分布影响显着.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 侵蚀规律论文参考文献

[1].张中亚,靳晓光,张照秉.硫酸盐侵蚀条件下隧道喷射混凝土劣化规律[C].中国土木工程学会2019年学术年会论文集.2019

[2].姚明博,李镜培.水压作用下硫酸盐在混凝土桩中的侵蚀分布规律[J].同济大学学报(自然科学版).2019

[3].马玉凤,严平,杨玉辉,李双权.内蒙古孔兑区叭尔洞沟风水交互侵蚀作用下河谷地貌的演化规律[J].干旱区研究.2019

[4].王家滨,牛荻涛,何晖,宋占平.盐湖侵蚀环境喷射混凝土耐久性能劣化规律及机理研究[J].土木工程学报.2019

[5].石灏.大范围不规则岩浆岩侵蚀条件综采面矿压规律研究[D].安徽理工大学.2019

[6].程汉斌.硫酸盐侵蚀混凝土劣化规律与单轴受压本构关系研究[D].哈尔滨工业大学.2019

[7].曹鹏会.新建崇礼铁路施工期水力侵蚀规律研究[D].北京交通大学.2019

[8].刘亚南.海水侵蚀条件下注浆加固体力学性能劣化规律及耐久性[D].山东大学.2019

[9].刘阳,侍克斌,毛海涛,胡洪浩.土石坝坝基内部侵蚀规律研究现状述评[J].人民珠江.2019

[10].马鹏飞,夏栋,许文年,丁瑜,程虎.含水率及坡度对红壤丘陵区崩岗崩壁重力侵蚀影响规律的有限元分析[J].水利水电技术.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2d4b67a99da4618e897b9433.html