# 关于农网10kV配电线路的维护与检修探讨行翀

（山西运城市盐湖区供电公司山西运城044000）

摘要：农村10kV配电线路是为农村的经济发展输送了重要的电能，所以要加强对农村10kV配电线路的运行维护与检修，确保其能够安全稳定的运行。在农村地区，10kV配电线路的运行会受到各种外界因素的影响，所以要建立完善的运行维护机制，制定合理的检修计划，对于配电线路中存在故障能够及时发现及时处理，避免安全事故的发生。农网10kV配电线路分布范围广，运行环境恶劣，所以在线路的运行维护方面具有很大的难度。文章对于农网10kV配电线路的运行维护以及检修进行了分析，对于提高农网10kV配电线路运行的安全性具有重要的意义。

关键词：农网10kV配电线路；维护；检修

1农网10KV配电线路的常见故障

农网10KV配电线路是目前农村运用得极为广泛的线路，它满足农村人们生活、灌溉等方面用电的需求。然而，由于受到多方面因素的影响，农网10KV配电线路常常容易出现故障，其中比较常见的故障类型有以下几种：单相接地、相间短路、断路、倒杆等等。这些问题的出现严重影响了正常的供电工作，甚至导致安全事故的出现，因此，必须加强对线路的维护与检修，将故障消灭在萌芽状态，保证线路正常供电。

2农网10kV配电线路常见故障的原因

自然因素、外力破坏因素、电气设备质量因素以及日常运行维护管理不到位等因素是目前农网10kV配电线路运行中可能会遇到的问题。

2.1自然灾害因素

农网10kV配电线路是处于露天环境下的，在出现雷击、强风、冰害等恶略天气时，配电线特别容易出现短路等故障。

2.1.1雷击因素

雷击是农网10kV配电线路跳闸的主要原因之一。一方面由于目前农网10kV配电线路线路较多，线路被雷电击中的概率变大；另一方面，由于大气环境的污染使得线路污秽严重，长期的水分附着发生的氧化现象使避雷线容易受到侵蚀，造成了雷电反击，影响了电路的安全。

2.1.2强风因素

农网10kV配电线路的地基不稳固在遭遇强烈的大风时，可能会出现电杆倾倒的现象，引起线路故障；不明物体被大风刮起，可能无意中会触碰到线路，引起线路跳闸。

2.1.3冰害因素

架设在室外的配电线路在较低的温度下会出现空气中的小水珠凝结在线路表面的情况，形成线路覆冰的现象。空气中湿度越高、温度越低这种情况越严重。当线路上的覆冰越多，重量越大，这样就会对杆塔形成较大的拉力，使得杆塔倾斜，严重时甚至会导致杆塔倒塌，影响整个配电电路网络的正常工作。

2.2外力破坏因素

农网10kV配电线路架设具有一定的复杂性，线路要跨越各类线路、树木、街道、建筑物和桥梁，很容易受到外力破坏而引起农网10kV配电线路故障。外力破坏有多种不同的形式，一种是无意中的破坏，在线路保护区内用挖掘机或大型吊车时与电线发生碰撞；在某些山区或矿区，进行开山时所使用的炸药容易将线路炸断和绝缘子炸伤；在配电线路下面焚烧垃圾和农作物，导致电路跳闸；线路经常遇到鸟害问题，造成配电线路故障。另外一种是人为的破坏，比如偷盗。

2.3电气设备自身因素

农网10kV配电线路线路老化，长时间不更新，但是用电负荷年年攀升，会出现线路发热、产生自燃或者线路熔丝断裂等现象；避雷线设置不当、保护角角度过大等会使线路起不到有效的保护，造成线路故障。

2.4管理不到位

在农网10kV配电线路实际的运行过程中，往往会忽视了线路的维护、清理管理工作，致使线路没有处在较好的运行维护环境中，埋下了安全隐患，容易引发一些不该发生的安全事故。

3农网10kV配电线路的维护与检修策略

3.1自然灾害因素的解决措施

3.1.1防雷措施

我们无法阻止雷电的发生，要想避免农网10kV配电线路遭受雷击，只能通过各种措施对雷击事故进行预防，具体操作如下：首先是架设避雷线，以有效降低配电线路被击中的概率和感应电压；其次安装避雷针，安装避雷针可以直接将雷击产生的大功率电流导入地端，避免杆塔等设备产生损害；此外，对一些雷击较高的配电线路可以采取加强绝缘的方法，以提高防雷性能。

2.1.2防风措施

为了减少大风对配电线路的稳定安全产生较大的影响，因此需要对配电线路塔杆基础进行及时的加强和加固，以保障杆塔的完好和安全；还可以适当的增加配电线路的防风拉线的密度和耐张杆塔的数量，以提高防风能力，加大大面积杆塔倾斜；此外还要加强对配电线路的巡视检查，一旦发现问题及时的处理，减少大风对配电线路的损坏。

3.1.3防覆冰措施

随着全球气候条件的变化，出现了许多极端的天气，由于覆冰导致的配电线路比例增加迅速。在配电线路的覆冰问题的处理上，可以从线路规划设计和日常维护两个方面着手。首先在规划设计配电线路时要对实地情况进行深入考察，尽量避免配电线路铺设在高覆冰区域，根据覆冰情况选择杆塔之间的距离，避免跨度较大，引起倒塔的事故，这样能够有效减少覆冰现象的发生；另外在日常维护工作中要加强对于覆冰高发地段的巡视，一旦发现覆冰，最快的做出对策，采取有效措施进行除冰作业，最大程度的降低覆冰对电力系统的影响。

3.2外力破坏因素的解决措施

对于外力破坏因素的事故，电力企业采取一定的措施要加强对配电线路的保护，降低外力对配电线路的破坏：首先要注意杆塔的保护，可以涂上醒目的标志，设置防撞混凝土墩等措施；其次增强对《电力设施保护条例》和《电力法》的宣传力度，提高人们保护配电线路的意识；此外，要加强巡视检查工作，发现任何安全隐患都要及时进行处理。为防止人为破坏线路，特别是盗窃线路的问题，要制定可行的监管制度，出台相关惩罚方案，对于破坏线路的行为严惩不贷，使得配电线路得到更加有效的保护，电网系统的运转也将会更加的安全有效。

3.3电气设备自身因素的解决措施

首先在选择配电线路和设备时要保证所使用的产品应经技术和产品性能测试，不能使用生产工艺粗糙、制作材料恶劣和规格尺寸不符合要求的线路，因此选择线路时要谨慎，选择质量和规格符合配电线路运行要求，减少故障的出现；其次维护人员应加强配电线路设备的维护、检修和测试工作，及时发现配电线路上不合格的产品并及时的更换。

3.4重视对配电线路的维护和运行管理工作

第一，对于配电变压器、绝缘子、避雷器等设备，要做好定期试验和检查工作，及时更换已经老化或者损坏的设备，逐步淘汰安全性能低、耗能大的设备，从而提高配电运行线路上设备的整体运行效率；

第二，定期开展线路负荷检测，防止迎峰度夏期间线路高负荷运转。

第三，提高工作人员的整体素质，增强安全意识，在人员上岗之前，电力企业必须组织人员开展安全知识培训；端正工作态度，多积累工作经验，从实践中积累变电设备维护经验，丰富自身的知识储备，自身技术跟的上当今科技的发展；提高责任感，加强人员培训，多举办培训讲座：培训的形式可采取现场培训、专家讲座、外出学习、座谈会交流、内部培训、观看视频、事故演习、专题研讨以及技能比赛等；培训的内容应该丰富多样，例如缺陷处理方案、维护管理等方面。

3.5注重新技术新设备的采用。

第一，运用GPS系统，顺利导航并准确定位每一根杆塔、配变位置，提高检修和巡线工作的效率；

第二，实现配网自动化，对配电网进行实时监测，及时掌握线路运行情况，消除可能存在的隐患。

第三，安装小电流接地自动选线装置，自动选择单相接地故障线路，提高供电可靠性，防止故障扩大。

第四，对于新建或者改造配电线路的时候，在线路合理的位置安装智能断路器，缩小停电范围。

第五，事故发生之后，应该配合有关技术人员对线路故障进行排查，找出故障点，采取措施排除故障，保证线路正常供电。

4结语

电能的高质量供应是促进农村经济发展的重要保障，农村10kV配电线路的安全稳定运行是保证电力正常供应的基础，由于农网10kV配电线路覆盖面广、线路长、运行环境恶略、容易受到各种外界因素的影响，因此加强农网10kV配电线路运行维护与检修措施，能避免保证农网10kV配电线路出现各种安全隐患，保证出现各种故障时能及时的处理，保证电力安全稳定持续供应。

参考文献：

[1]南红军.试10KV配电线路的维护与检修[J].科技与企业，2013，（15）：131..

[2]李明.农网10kV配电线路的维护与检修探讨[J].黑龙江科技信息，2016，02：61.

[3]刘延峰，孙毅.10kV配电线路的运行维护及检修[J].黑龙江科技信息，2014，（30）：138.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3122611923ee1bd62100c6b2.html