# 对电气设备高压试验及防范措施的有关研究

（云南电网有限责任公司曲靖供电局云南曲靖655000）

摘要：随着科学技术的快速发展和人们生活水平的不断提高，各种各样的电气设备已进入到大众的日常生活，人们对于用电的安全性和稳定性也提出了更高的要求。电气设备的安全运行直接关系到电力系统的正常与否，对于电气设备的高压试验就显得十分必要。本文将对电气设备高压试验的概念进行简介，分析电气设备高压试验的种类，并就如何做好电气设备高压试验防范工作提出相应措施。

关键词：电气设备；高压试验；防范措施；相关研究

近年来，在电气设备大幅度增加的大环境背景下，电力的使用量也在空前增长，这给整个电力系统的正常运行提出了巨大的考验。电力系统正常运行的前提条件是电气设备运行状态的好坏与否，如果电气设备出现问题很有可能造成电力系统无法正常传输电，给人们日常生活和工作带来了极大不便。对电气设备进行高压试验的意义就在于能够提前发现电气设备在运行中暴露出来的问题，进而采取相关措施及时进行解决[1]。因此，要重视对电气设备的高压试验工作，并做好防范措施，在最大程度上保证电气设备以及电力系统的正常运行。

一、电气设备高压试验简介

电气设备高压试验是指依据电气设备设置的规格要求，对处于工作状态中的电力设备进行连续性的或者是间断性的试验，将试验结果进行记录并对电气设备的运行状态做出分析，对是否存在安全问题或者内部隐患作出明确判断。电气设备高压试验是一项预防性工作，对电气设备做试运行，将发现存在的问题和故障及时采取相应措施进行解决，从而避免电气设备“正式”进入电力系统中引发的事故带来更大的损失。

电气设备高压试验通过相应的检测方式对电气设备的功能（外壳、内部结构、性能等方面）以模拟的形式进行展现，根据高压试验结果更好地掌握电气设备运行规律。通过电气设备高压试验，不仅是对现实中电气设备的安全运行提供保障，同时也给广大用电户和电力系统减少经济成本[2]。以下通过直流耐压试验、交流耐压试验、高频振荡波耐压试验、泄露电流试验这四种模拟运行的状态对电气设备的功能进行测试。

二、电气设备高压试验方法

1.直流耐压试验

相对来说，直流耐压试验的电压相对更高，在很大程度上能够及时有效发现电气设备有存在局部的绝缘缺陷问题，防止电气设备绝缘性能出现破坏，进而影响到电气设备以及电力系统的联系，造成电力安全事故。在很多情况下，为了有效节约经济成本和减少试验操作的时间，将直流耐压试验和泄露电流试验可以同时进行。在直流耐压试验中，试验的设备结构组成较为简单，能够有效减少和避免绝缘功能失效，具有较高的安全性和稳定性。

2.交流耐压试验

相较于直流耐压试验，交流耐压试验的检测功效要求会更高，交流耐压试验对于电气设备的检测绝缘性能能够“一查到底”。通过交流耐压试验，可以最快程度地发现电气设备中是否存在有过于集中的问题，能够准确判断电气设备的绝缘强度是否符合安全标准，将电气设备在实际的运行过程风险降到最低，特别是减少电气设备绝缘性能不好所出现的导电、漏电等安全问题[3]。但需要注意的是，在进行交流耐压试验过程之前，必须要注意对介质损耗和泄露电流进行试验工作，只有当试验结果达到安全要求才能进行交流耐压试验，否则很容易在实验过程中发生危险。

3.高频震荡波耐压试验

高频振荡波耐压试验主要适用于高压聚合物绝缘电力电缆敷设后进行的现场电力设备高压试验，而且还能应用于电气设备的定期预防中。在高频振荡波耐压试验过程中，主要是通过使用直流高压发射器对充电电容做好充分地充电保护工作，按照提前设定的数值作为试验标准，当达到设定数值标准时将试验物做放电处理，慢慢达到设计中较为理想状态的电压值。那么这时候，在进行高压震荡波耐压试验的电气设备会在释放电压的过程中形成振荡形式的放电回路，从而形成数量级的衰减震荡波电压的形成[4]。通过上述高压震荡波工作原理的描述，可以发现高压震荡波耐压试验对电气设备电容要求较低，对于机械出现时间较早的磨损可以通过电压较高的电抗器和球隙点火控制之间的协调进行处理。

4.泄漏电流试验

泄露电流试验和电气设备的技术参数和功能存在着直接关联，除了泄露电流试验本身的技术参数之外，还与电气设备的绝缘环境、绝缘结构的热度、电容量、清洁度都有着紧密的联系。在进行泄露电流试验的过程中，要注意事先对电流的绝对值进行预估，对电气设备的绝缘性能是否良好做出科学判断。如果试验过程中电流过大，注意电线回路设备和屏蔽功能是否完整“健康”；如果实验过程中电流过小，注意电线接线情况和检测微安表是否正常运行。微安表的不稳定摆动有可能是电源不稳定、试验回路出现闪络、设备绝缘老化所导致。

三、如何做好电气设备高压试验防范措施

在电气设备进行高压试验过程中，试验电压会作用在电气设备的两端，在试验中连接电气设备的导线会被反复拆除，有的在试验结束后要进行放电处理，需要注意对电气设备的检查研究。第一，对于电气设备的检测点需要进行准确判断，在试验前将检测工具包括电笔、万用表连接；第二，根据检测工具的反馈信息对电气设备的功能作用进行判断，如果电气设备检测中发现线路存在问题的话，那么根据设计图纸对电气设备的故障位置进行分析查找并对电气设备线路进行修复；第三，将电气设备置于正常电力线路条件下试运行。

由于电气设备进行高压试验涉及到高压电线路的操作，具有很强的专业性和需要专业设备作支持，否则很容易出现安全事故。因此，在电气设备进行高压试验之前，需要对电气设备高压试验仪器、线路进行全面细致检查，保证检验设备性能的完好，特别是试验仪器的金属外壳和电气设备外壳注意接地，并将与高压试验无关人员清离出现场；在电气设备进行高压试验的过程中，一定要严格按照事先制定的标准和设计方案执行，将电气设备需要进行的具体检测环节予以列出，不能出现违规技术操作，影响高压试验的正常进行，试验人员要协调配合好，保证逐步、均匀地进行电压调试[5]。如果电气设备出现放电、异响、放电等现象，一定要立刻跳闸，将电力调压器回到正常位置。有需要更换试验零件时或者出现其他故障一定要切断电源，并使用接地杆将电电气设备检测的高压位置进行放电处理。

此外，对于电气设备的高压试验一定做好防护工作。对试验操作人员的安全用具、安全服装是否穿戴整齐和规范使用进行严格监督，规范技术操作标准。加强试验操作人员的协调配合；在试验完成以后，还需要对试验现场进行安全排查，保证接线的牢固，当所有的试验技术操作人员撤离试验现场之后，再将电气设备回复运行状态，切除电力安全隐患。

结语

综上所述，电气设备的高压试验具有前瞻性、预防性的优点，对于电气设备在日常的使用和电力系统的运行都具有重要的保障意义，要充分认识到电气设备高压试验的重要性。对于电气设备进行高压试验必须要严格按照相关技术标准和操作流程执行，及时发现电气设备在试验运行过程中存在的问题和漏洞并予以改进，将危险系数降到最低，科学、安全、高质地完成对电气设备的具体检测任务，保障电气设备和电力系统的正常运行。

参考文献

[1]李海洋,吴建锋,符红卫,李志华.电气高压试验设备现状及技术改进分析[J].科技与企业,2015,11:241.

[2]姚玉文,林尚庆.对电气设备高压试验及防范措施的探讨[J].现代工业经济和信息化,2015,22:47-48.

[3]杨涛,王社良,刘伟,李彬彬.GIS高压电气设备抗震性能试验研究[J].世界地震工程,2016,01:146-155.

[4]刁学超,陈超.电气高压试验设备的技术要点及改进措施研究[J].山东工业技术,2016,19:182.

[5]韩常辉,孙纬坤.高压电气设备的绝缘预防性试验方法及安全措施[J].科技创新与应用,2016,33:178.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/33fc5d17cbd56917d88a18d7.html