# 工业与民用建筑施工墙体质量问题分析探讨黄保括

身份证号：45262619841123xxxx

摘要：本文主要从工民建施工墙体的质量问题着手，首先分析了工民建施工中墙体方面存在的质量问题，然后详细的论述了相应的解决办法。随着经济的发展，建筑施工技术也取得了很大的发展与进步，各项新的技术、工艺与材料更是层出不穷。所以建筑规模在不断的发展与扩大，但是随之产生的问题也越来越多，越来越频繁，本文在此提出了自己的一些观点和看法，可供同行参考。

关键词：工民建；墙体；质量问题

引言：随着我国经济的高速发展以及社会文明的不断进步，我国在建筑方面取得了显著的发展和进步，工民建施工也取得了较大进展。但是在当今的工民建施工中仍然存在着很多的墙体裂缝现象。这些问题的存在严重影响了我国社会主义经济建设的快速发展，并对社会造成了相当严重的不利影响。因此，我们要加强对工民建施工建筑的探讨与研究，从而找出可行性的解决墙体裂缝的措施，进而促进我国工民建施工的快速发展。墙体是建筑物的重要组成部分。在框架、剪力墙等建筑出现前，墙体是建筑物的承重及结构。框架、剪力墙等承重结构出现后，在多、高层建筑中墙体的承重功能减弱，但它对建筑物的影响也不容忽视。建筑中墙体的质量问题是整个工程中质量的重要一关，而墙体的质量问题是多方面的，下面简要对建筑施工中墙体的质量问题进行了探讨。

1常见的墙体质量问题分析

近年来，很多建筑物房屋墙体开始出现各种裂缝以及渗漏问题，为用户带来了经济上的损失，同时也增添了很多烦恼，因此，对建筑物的墙体质量问题的控制是十分重要的。控制裂缝的产生和扩展是工业和民用建筑工程中必不可少的一个重要环节，应引起足够重视。必须从设计.施工上共同努力，采取有针对性的防裂措施，加大主动控制的力度，才能提高工业和民用建筑质量的可靠性。

1.1砖砌体工程纵横墙不同步砌筑，施工临时间断处直搓流量较多，漏放拉结钢筋，或拉结钢筋长度不够，脚手洞的留设不遵守有关规定，基础脚手眼漏堵等。

1.2砌筑砂浆不进行配合比设计，无试验室出具的配合比通知单，拌制时不严格执行重量计量，塌落度不按构件的具体使用条件及环境确定，砼离散性大，空心板不堵孔或堵孔不按规定进行，安装时不坐浆，或用混合砂浆强度达不到要求，板缝设置太小，嵌缝砼灌不密实。

1.3钢筋成形绑扎不正确，梁与柱交接处、柱与楼层或横梁交接处区域箍筋不加密，圈梁转角处和构造柱钢筋搭接处箍筋不加密，箍筋间距不均匀，箍筋弯钩形式不符合抗展要求，尤其是圈梁构造柱较多，楼板与悬挑构件等上层钢筋被踩，位置达不到要求等。

1.4成品砼构件有露筋、蜂窝、麻面等缺陷，有的临时用水泥砂浆做了简单处理，甚至有的砼强度不足，并普遍存在养护时间不够等现象。

1.5屋面、楼面、卫生间防水处理不认真，易渗漏；楼地面面砖铺贴高低不平，灰浆不饱满，砖缝线条不顺直。

1.6外墙水泥砂浆抹面龟裂，饰面砖不做抗震、冻融试验，施工时选砖不细致，嵌缝不一致，面砖与基层连接不牢固，易脱落，腰线、滴水线窗台等细部粗糙，分格线不平直，渗水现象较多。

1.7砖墙一次砌筑过高，施工规范规定砖墙砌筑高度一次不能超过2米，实际操作中工作怕麻烦，赶进度，往往将墙体一次砌至梁底，由于高度过大，砂浆干缩变形大，在梁底与墙体顶部产生裂缝。

2减少墙体问题的相对措施分析

2.1原材料的控制。对进入施工现场的砌块首先检查出厂合格证，砌块的型号标号与图纸设计标号是否相符。必要时可现场取样送实验室，做强度检验。进场后的砌块应按不同规格和标号分别码放整齐，并设有标志。堆放高度以不超过8块为宜。砌块浇水温润。由于砌块的吸水率高、块体较大、表面积小，因此应重视在不同气候情况下进行浇水温润。一般情况要提前1-2天浇水，直到砌块表面充分温润，呈弱水状态为止。如气候炎热、干燥，砌筑当天还要浇水，避免砂浆中的水分在硬化前被砌块吸收，影响砌体强度和粘结。

2.2编制砌块排列图。砌块的规格、型号应符合一定的模数。砌块规格尺寸的确定与建筑物的层高、开间、进深尺寸有关。合理地确定砌块规格，使砌块型号最少，有利于降低砌块成本，加快施工进度。为了使砌块合理排列，在施工前应绘制砌块排列图，然后按图施工。砌块排列应按下列原则：①尽量采用主规格砌块；②砌块应错缝搭砌，搭砌长度不得小于块高的三分之一，也不应小于15cm；③纵横墙交接处，应交错搭砌；④局部必须镶砖时，应尽量使镶砖数量达到最低限度，且应分散布置。

2.3施工方法的控制。砌体施工前应先对基层进行处理，将楼地面找平，并按图放出第一皮砌块的轴线、边线、洞口线，以备砌筑。砖砌体组砌方法应正确，无粘结筋上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。非抗震设防及抗震设防裂度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜搓时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置lФ6拉结钢筋（120mm厚墙放置2Ф6拉结钢筋），间距沿墙高不应超过500mm：埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防裂度6度、7度的地区，不应小于1000mm；末端应有90°弯钩。砌块安装是要对准位置、缓缓下落。如果出现偏差，可用木槌轻敲校正。校正时不能在灰缝内塞如石子碎片，也不能强烈震动砌块。最后进行水平缝和竖缝的原浆勾缝。勒缝的深度宜为5mm，以保证抹灰层和墙体的很好咬接。

2.4施工检验程序控制。施工阶段，有工程质量检验程序问题，尤其是现在工程施工实行监理制后，更要求加强检验程序控制。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%抽检数量：每检验批抽查不应少于5处，检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测3块砖，取其平均值。普通砖砌体的位置及垂直度抽检数量：轴线查全部承重墙柱、外墙垂直度全高查阳角，不应少于4处，每层每20m查1处；内墙按有代表性的自然间抽10%，但不应少于3间，每间不应少于2处，柱不少于5根。

2.5工程质量检查资料控制。工程质量如何，除了施工过程中随时认真检查外，最终还要从施工资料中反映出来。比如混凝土浇筑质量如何，不是简单的看哪一组试块合格就行，它要求测量整个工程中若干组试块共同判定该混凝土质量是否达到设计要求，以及混凝土浇筑过程中拌和、运输环境等因素综合考虑。

3结语

建筑的质量是保证居住人群生活安全与否的关键，随着全社会的生活质量的提高，工业建筑和民用建筑的安全性得到了更多关注，人民不仅对居住需求提高，对居住环境、居住质量、居住安全性需求也在提高，墙体的质量问题只是建筑施工中的一部分，建筑行业必须对所有关于质量的漏洞透彻的研究，保证建筑物的质量，提高建筑质量水平。随着工民建筑行业的不断发展，新型墙体材料的广泛应用，面对各种墙体质量问题，只要从设计和施工方面加强管理，就能够有效避免发生各种裂缝问题和渗漏问题，做好充足的预防措施，能够增强建筑物结构的安全性，延长建筑物的使用寿命。因此，在工民建筑工程中，应当加强预防措施，确保工程的质量。

参考文献：

[1]石余慧.浅谈建筑墙体裂缝的防与控[J].建筑设计管理，2015（07）.

[2]吴自钦.浅析大体积混凝土防裂问题[J].科技创新导报，2016（09）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/394e65530beeea2df184ef3e.html