# 双曲面定位法论文-李韦华,薛飞,马锦垠

导读:本文包含了双曲面定位法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:鱼雷,时延差,双曲面,浮标阵

### 双曲面定位法论文文献综述

李韦华,薛飞,马锦垠[1]（2015）在《时延差双曲面定位方法在鱼雷入水点测量中的应用》一文中研究指出针对鱼雷入水点实时测量无法获取的问题,给出了一种基于多个阵元联合定位的时延差双曲面定位方法,该方法可以测量目标大地坐标并达到10 m的定位精度(标准误差)而无需矢量的方位数据,同时讨论了浮标阵的测时误差对定位精度的影响,结果表明,浮标阵内测量误差最大不超过4 m。海上试验验证了该方法的有效性。(本文来源于《鱼雷技术》期刊2015年06期）

安连锁,王鹏,姜根山,李庚生,沈国清[2]（2010）在《锅炉承压管泄漏双曲面定位的遗传算法优化》一文中研究指出电站锅炉"四管"泄漏的精确定位对于火电机组的安全、经济运行具有极其重要的意义。该文建立了双曲面定位模型并给出炉膛内平面四元阵列的测点分布,泄漏定位实验表明通过极大似然(maximum likelihood,ML)广义互相关对能取得非常稳定和尖锐的时间估计峰值,频域信噪比函数能较好地抑制炉膛强背景噪声的影响。为了避免初值猜测与远场假设,采用遗传算法:十进制浮点编码,非均匀高斯变异算子,进行双曲面方程组定位解的全局性概率搜索。对比遗传算法和拟牛顿法的双曲面方程组优化,表明遗传算法的优化误差略小于拟牛顿法,具有稳健性和高精度,但其需要较长的收敛时间。时延估计误差对定位影响很大,时间迟延误差不大于0.1ms,平面四元阵列空间坐标定位误差保持在1m之内从而满足精确定位的要求。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2010年26期）

王仁乾[3]（1993）在《双曲面定位系统的误差分析》一文中研究指出本文导出了双曲面定位系统的定位误差公式,分析了定位误差源及对应的权重系数,以水下短基线阵为例,计算了声速、时间差、阵元坐标的测量误差和声线弯曲引起的系统定位误差,以长基线阵为例,计算了定位精度区。本文结果对合理分配双曲面定位系统各误差源的误差有参考价值.(本文来源于《声学学报》期刊1993年01期）

李迎春,吴德明[4]（1992）在《短基线平面阵形双曲面定位系统的声线修正》一文中研究指出本文提出了一种适用于短基线平面阵形双曲面定位系统的声线修正方法,即用差分方程求迭代量(修正量)的一种迭代方法.用此方法所作的模拟计算表明,在相同的水文条件和阵形情况下,修正后的定位误差可由未经修正时的数米到数十米降至0.5米以下.此法原则上可用于其它各种阵形.(本文来源于《声学学报》期刊1992年05期）

### 双曲面定位法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电站锅炉"四管"泄漏的精确定位对于火电机组的安全、经济运行具有极其重要的意义。该文建立了双曲面定位模型并给出炉膛内平面四元阵列的测点分布,泄漏定位实验表明通过极大似然(maximum likelihood,ML)广义互相关对能取得非常稳定和尖锐的时间估计峰值,频域信噪比函数能较好地抑制炉膛强背景噪声的影响。为了避免初值猜测与远场假设,采用遗传算法:十进制浮点编码,非均匀高斯变异算子,进行双曲面方程组定位解的全局性概率搜索。对比遗传算法和拟牛顿法的双曲面方程组优化,表明遗传算法的优化误差略小于拟牛顿法,具有稳健性和高精度,但其需要较长的收敛时间。时延估计误差对定位影响很大,时间迟延误差不大于0.1ms,平面四元阵列空间坐标定位误差保持在1m之内从而满足精确定位的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双曲面定位法论文参考文献

[1].李韦华,薛飞,马锦垠.时延差双曲面定位方法在鱼雷入水点测量中的应用[J].鱼雷技术.2015

[2].安连锁,王鹏,姜根山,李庚生,沈国清.锅炉承压管泄漏双曲面定位的遗传算法优化[J].中国电机工程学报.2010

[3].王仁乾.双曲面定位系统的误差分析[J].声学学报.1993

[4].李迎春,吴德明.短基线平面阵形双曲面定位系统的声线修正[J].声学学报.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f5f69e94758959f137355ff.html