# 建筑工程检测中水泥检测的要素分析黄文清

关键词：建筑工程；检测；水泥检测；要素

1水泥检测及检测要素把控的必要性

建筑施工过程中会用到许多材料，如水泥、钢筋、砂石等等，每一种建筑材料都徐璈经过严格的检测以保证整体建筑工程的质量。在各种建筑材料中，水泥的使用量十分巨大，可以说，水泥是整个建筑工程的基础。因而，水泥的检测也是十分有必要的。水泥的质量和性能直接关系到建筑物的安全性，因此，必须加强对水泥材料的检测和质量控制，尽量减少外界因素对水泥的质量产生的不良干扰，相关标准与检测流程应严格按照国家标准进行。此外，在水泥检测过程中，所涉及到的要素十分复杂，难免会碰到各类型的问题，如取样、留存、检测等过程中经常会遇到一些影响检测工作的因素，影响检测工作的推进，稍有不慎，就可能对检测结果的准确性产生影响。为消除这些不良的影响因素，一方面需要检测人员不断完善自身素质，严格执行检测相关的规范和要求，严格执行检测流程；另一方面需要检测人员在检测过程中重视并准确把控相关影响要素，全面保证检测的准确性和真实性，为施工过程提供有力的支撑，全力为建筑工程的质量把关。

2水泥检测的顺序

2.1选择高质量水泥样品

在选择水泥样品时，一定要选择质量和纯度都比较高的水泥样品，将其放置在大小适中的容器中搅拌，在搅拌中需要注意要适度的进行搅拌，将水泥样品均匀的混合在一起。

2.2利用筛析仪测量水泥质量

在晒座上需要将负压筛稳当的放置在上面，盖上盖子后再启动电源，进而将负压的标准范围维持到一定的数据，在这之后就可以启动筛析仪了。需要注意的是，筛析仪工作时间不能太长，一般情况下运转两到三分钟即可。运转结束后取出水泥样品并放置在仪器中，用天平将剩余的水泥样品进行称量，从而得到精确的水泥质量。

2.3用搅拌机搅拌水泥样品

在使用搅拌机之前，需要用湿布仔细擦拭搅拌所用的工具。加入水泥样品于搅拌机中，充分搅拌水泥样品大约两分钟再关闭搅拌机。需要注意的是，在整个过程中要严格按照水泥检测所要求的时间进行工作。

2.4放置水泥于试验模板中

最后一步也是关键性的一步，将上述所得到的水泥样品放置在试验模型中将其充分的排出空气，然后再根据实际的需要进行抹平工作。

3水泥检测在建筑工程中的具体要素

3.1检测水泥保质期、批次等基本要素

针对工程施工的具体要求，必须严格控制好水泥的生产批次以及保质期，这也是保障水泥的效用率的前提基础。为上，在检测建筑工程材料时，水泥的来源、生产批次以及保质期等相关要素。通过安排建筑工程工期以及实际的工作进度对于水泥的具体需求，有关单位必须科学的制定单次水泥检验以及采购的标准，这对于水泥质量的把关问题有着一定的促进作用。

3.2水泥的质量检测

从文章上方可知，水泥本身具备相应的质量标准，如GB12958、GB1344等，这些质量标准为水泥的生产定下了较为客观的要求。针对建筑工程具体施工要求的情况下，除了需要满足客观质量标准外，同时，还必须以工程的具体情况对水泥的标准知稠度、细度以及凝结时间等相关指标加以检测，如果有必要，还可借助有关工具对其进行检测，从而保证结果的准确度。水泥检测的主要环节即为水泥质量检测与建筑材料质量需求检测，这类相关检测工作确保了工程施工对建筑材料质量的相关需求，同时也为提升工程质量给出了有效的保障。

3.3水泥质量在工程作业检测中的审核

在检测水泥质量过程中不仅需要检测水泥标准与基本质量，同时，在检测建筑工程时，有关单位还需要与工程的具体情况结合起来，以工程成果为基础对水泥展开检测工作。在此过程中，首先，应当与工程材料使用期间水泥所呈现的具体形状相结合给予初步复验，再更深入的检测水泥质量的准确性，以此为工程施工的水泥采购以及选择提供确切的标准。施工期间，水泥复验是检测其质量的基本要素，通过以工程检测拉支水泥检测的有效方式，使得工程部门更加精准的判断水泥使用的具体效果，并以复验的相关结果作为材料的使用参考。

4提高水务检测准确度的方法

4.1对检测设备进行检测

工欲善其事，必先利其器。水泥检测设备可以直接影响到水泥检测的结果，所以设备管理人员一定要加强对设备的维修和管理。在购买检测仪器时，采购人员应该选购可靠的设备供应商选取正规厂家出产的水泥检测设备，不要只关注检测设备价格，对于选购来的检测设备还要进行现场验收。专门技术人员要对设备各项数据进行调试，查看设备各项功能是否正常。在进行使用之前，使用人员还应该先对设备进行效准，防止仪器因为放置时间过长，出现失准状况。另外，有些设备在存放时对压力都有一定要求，一定要确保存放环境符合设备保存方法。另外要选用专用人员进行仪器操作。减少因为操作过程中出现失误产生的操作误差，定期对设备进行维修保养，定期检验设备准确程度是保证检验仪器能够正常工作的重要标准。

4.2水泥的采样工作需要进一步加强

在水泥检测的过程中，采样的选择会对后期的检测过程造成一定的影响。因此，在进行水泥检测时要将采样分为两个批次，第一批是将样品及时的检测并将其中的一部分水泥的样品保存下来以便于为后续的检测提供方便。其次，在选择检测设备时要保证设备的质量比较高，从而使得水泥检测的水平也能得到相应的提高。在水泥采样的过程中，将水和水泥进行充分混合后还需要将混合的产物放置在定型室中测定它的温度并进行记录，进而保证得到的数据能够真实准确，让后期的操作步骤能够顺利的进行。

4.3加强对水泥检测设备仪器的管理

虽然我们仅仅是对水泥这一施工材料进行监测，但是在对水泥检测的整个过程非常的繁琐以及复杂。所以，为了使检测结果更加的准确，在检测过程中，我们应该检查以及校验有关设备以及仪器的精准度，使设备以及仪器的性能变得更好，提高检测的结果的准确性。在检测过程中还要按照规定的检测步骤进行监测，检测结束以后，对设备以及仪器进行保管，定期的对设备进行检查以及维修。

4.4在刮膜时控制好力度

刮膜工作是水泥检测过程中最后一个步骤，在这期间需要合理控制好横向的距离和力度的大小，进而能够一次性的清除胶砂。在操作刮膜时，要保证水泥样品的完整，既不能力度过大也不能方向不对，进而避免直接影响检测的成果。其次，在水泥检测中完成刮膜操作之后，要对得到的数据信息及时记录在册，进而能让检测的信息可靠保障，为水泥材料在使用过程中提供具体的依据。

5结束语

水泥检测技术，随着技术发展和质量管理水平意识提高已经比较成熟。但是，在进行实际操作时，由于仪器，操作过程控制以及人员操作不到位等问题，仍然会造成很多偏差。所以在对水泥进行检测，是检测人员一定要按照国家有关检测规定进行检测。

参考文献：

[1]李爱华.浅谈建筑工程检测中水泥检测的要素.四川水泥.2017.05.277.

[2]刘璐.建筑工程检测中水泥检测的要素探讨.建材与装饰.2017.08.56.57.

[3]葛召皊.建筑工程检测中水泥检测的要素探讨.科技与创新.2016.20.75.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/459a8f76bcea83b1e62c1fa0.html