# 浅谈灌溉渠道的常规养护和维修

四川省南充升钟水利工程建设管理局四川南充637000

摘要：现代经济的不断发展在一定程度内推进了我国农业建设，对于灌溉渠道建设也提出了更高的要求，必须对其加强重视。本文首先分析养护策略，分别从检查工作，淤泥堆积，防渗工作三个方面展开具体论述。然后进一步探究维修办法。

关键词：灌溉渠道；常规养护；维修

引言

灌溉渠道是农业发展的重要保障，在进行具体应用过程中，自然环境侵染或人为原因会在一定程度内损坏渠道，需要对其进行有效养护和维修作业，为了进一步明确及常规养护和维修手段，特此展开本次研究，希望能够为相关工作人员提供更为全面的理论基础。

1、养护策略

1.1强化检查工作

在应用灌溉渠道过程中，相关工作人员必须对其进行严格的检查工作，定期巡查和严格记录渠道内部状况，通过定期进行巡视能够确保管理人员及时发现现存问题，进行更为有效的处理，避免发生意外事故。通常情况下，检查工作需要明确是否存在渗漏，淤泥，沉陷，缺损，裂缝现象。在应用渠道进行输水作业时，需要严格检测输水量，确保其均匀性和稳定性，同时还需要避免水面存在面积较大的垃圾，确保渠道行水安全性，进一步保障周边居民财产安全和生命安全[1]。国家部门需要进一步重视建设水利工程，对水利工程建设提供更大的资金投入，为其有效改造灌溉系统创造条件，确保相关工作人员能够及时修复或重建破损渠道。吸取先进工作经验，进行新工艺，新技术和新技术的大量引入，进一步推广板膜复合结构。在应用土工织物时尽量选择使用新材料，在一定程度内提升灌溉渠道抗冻性能和防渗性，先进材料的合理应用不仅能够使投资资金和工程量得到更为有效的控制，同时还能够在一定程度内提升渠道质量，确保维修难度得到有效降低。

1.2减少淤泥堆积

在我国部分区域灌溉工作一直受到泥沙困扰，在养护该部分区域内的灌溉渠道时，需要有效结合排，沉，拦，确保水中泥沙含量不断降低。在一级站进水站口进行叠梁的合理设置，将底沙拦住，实现撇清引水。同时还可以在架手下段进行冲沙闸的设置，确保初期开水停水过程中打开冲沙闸，从而冲掉架内淤泥。通过进行沉沙池的合理应用，使其大部分泥沙可以沉入到池底，最大程度避免泥沙流入渠道内部，从而使渠道淤泥沉积得到有效降低，避免进一步磨损机泵，只让其中极少一部分粒径较小的泥沙在水流冲击下进入田间，在一定程度内改善土质。与此同时，在完成夏季灌溉之后，需要及时安排相关工作人员全面清理渠道淤泥。建设水利灌溉工程的工作人员需要与相关乡镇政府进行有效沟通，确保进一步结合新农村建设，进行固定垃圾签到场地的合理建设，同时设定专业人员管理垃圾处理状况，确保进行集中处理，在一定程度内提升现代居民生活质量。

1.3改进防渗工作

在渠道养护过程中，渗漏现象的存在较为普遍，当出现渗漏现象时，不仅会使水资源被浪费，同时还会使其灌溉面积得到相应的减少，进而降低灌溉效益。在渠道出现渗漏现象时，还会在一定程度内抬高地下水位，对地质环境造成很大程度的不良影响，导致灌区土壤出现盐碱化现象，破坏自然环境。除此之外，如果渠道出现严重的渗漏现象，还会在一定程度内导致发生安全事故，威胁人民生命财产安全[2]。基于此，在进行灌溉渠道应用过程中，防渗工作具有极其重要现实意义，必须对其实施更为深入的检查和养护。例如，对灌溉渠道及时进行防渗处理，定期检查伸缩缝，及时填补出现的缝隙。当预制板顶部封顶建设过程中，应用到的土层被冲坏，需要对其进行及时修补。需要将防渗工作进一步纳入管理机制当中，分段落实整个渠道防渗工作，同时要求相关工作人员以书面形式提交检查养护报告，确保在某一个区段发现问题时能够查明职责，从而使管理人员，具有更高的安全意识和责任心。

2、维修办法

2.1衬砌渠道维修

在维修衬砌渠道时，需要基于不同状况进行维修方法的合理选择，通常情况下存在三种不同渠道，分别为现浇渠道，预制板衬砌渠道和浆砌石衬砌渠道，在进行以上三种渠道维护作业时，需要基于渠道受损状况进行维修措施的合理制定，确保更为有效的维护灌溉渠道，进一步保障渠道运行的有序性。衬砌渠道维护工作能够在很大程度上保护灌溉渠道，由于长期应用灌溉渠道，会使其出现一定程度的沟缝剥落，伸缩缝胀裂等问题，导致出现石块脱落。当出现勾缝脱落问题时，需要应用具有更高标号的水泥砂浆对其进行修补作业，实现重新勾缝。如果出现伸缩缝胀裂，则需要对其鼓涨位置和裂缝进行有效清理，在发生膨胀裂缝区域进行伸缩缝的合理设置。如果情况复杂性较高，对灌溉渠道应用造成极为严重的影响，需要进行拆除作业，从而实现重新施工[3]。如果灌溉渠道表面混凝土发生脱落现象，在一定程度内加剧风化现象，则需要立即应用混凝土实施衬砌修补，在进行浇筑作业时，必须对其施工稳定性进行严格控制。如果剥落现象范围较大，则需要进行混凝土的重新浇筑，在进行修补作业时需要实现伸缩缝的合理设置。同时还需要确保夯实渠道，如果渠道没有得到夯实，则会在一定程度内损坏预制板，导致出现破裂呈现等各种问题，在此过程中需要将其周边预制板拆除，实现渠道加固，确保进一步结合先前存在的渠道。

2.2渠面局部渗漏维修

如果灌溉渠道建设过程中，应用的土料质地较差，或者是指施工过程中没有对工程基底进行有效清理，会在一定程度内导致局部出现渗漏现象。与此同时，如果渠道内存在洞穴或裂缝，也会在一定程度内导致裂缝现象的产生。基于此，相关工作人员需要基于不同渗漏状况，及时采取有效措施，确保防渗工作的科学性和及时性。我国目前存在多种维修办法，具体包括混凝土衬砌防渗法，浆砌石防渗法，土料层夯实，以及复合式衬砌防渗法等。其中浆砌石防渗防在维修灌溉渠道时应用最为普遍，防渗效果较好。相关工作人员可以基于其石料大小进行防渗层厚度确定，通常将其控制在25厘米左右，在进行具体施工作业时需要在间隔35米左右的位置进行伸缩缝设置，将其缝宽控制在2.5厘米左右。由于浆砌石防渗具有较好的防渗性能和较高坚固性，防渗较为理想，在渠道维修作业中应用较为普遍。如果渠道为粘土型渠道，则可以进一步夯实渠床表面，应用粘土进行涂料防渗层的合理建设。在进行具体作业过程中防渗层越厚，产生的防渗效果也更为理想，但是在进行该部分施工时工作量较高，抗冻性和耐久性也存在一定程度的不足[4]。在应用复合式防渗法时，需要使用防渗膜料进行防渗层建设，然后需要在防渗层上进行刚性材料的合理设置。一般而言，柔性膜料具有较高延展性和完整性，能够在很大程度上适应由于冻胀现象导致出现的不均匀变形。同时膜性防渗层还可以在一定程度内实现保温，具有较好的防渗效果，使其渠基水分得到有效降低，从而避免冻胀破坏，在一定程度内保护渠道应用的科学性和合理性

3、结束语

总而言之，通过强化检察工作减少淤泥堆积改进防渗工作能够在一定程度内维护灌溉渠道，保障灌溉渠道应用价值，与此同时还可以通过使用衬砌全面维修，通过采取夯实土料层，复合式防渗法和浆砌石防渗法维修出现的局部渗漏，进而确保相关人群在进行灌溉作业时能够最大程度保障作业效果，在一定程度内推进我国农业，使其更好的满足现代社会发展需求。

参考文献

[1]王金奇.浅谈灌区水利工程维修养护存在的问题及对策[J].农业开发与装备,2016(9):121-121.

[2]白石.灌区渠道维修与养护措施研究[J].工程技术:文摘版,2016(9):00274-00274.

[3]加英卓玛.简议农田灌溉渠道防渗工程的维修及其养护管理[J].水能经济,2017(1):177-177.

[4]孙荣月.灌溉渠道维修养护工作中存在的问题和完善对策[J].工程技术:文摘版,2016(8):00161-00161.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/46641f80c56475445448b7b0.html