# 短叶片偏置论文-吴强,王艳玲

导读:本文包含了短叶片偏置论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:离心泵,偏置短叶片,汽蚀性能,数值模拟

### 短叶片偏置论文文献综述

吴强,王艳玲[1]（2018）在《偏置短叶片对低比转速离心泵汽蚀性能影响分析》一文中研究指出在优化离心泵内部流动和外部特性的基础上,提高汽蚀性能一直是离心泵结构设计的主要课题.为了比较不同流量下离心泵汽蚀性能的变化,以及加装偏置短叶片对汽蚀性能的影响.采用RNG k-ε湍流模型和Mixture多相流模型对IS50-32-125型离心泵叶轮内部气液两相的分布规律进行分析研究.分析结果表明,离心泵进口流量越大,抗汽蚀性能越差;加装了偏置短叶片的离心泵汽蚀性能显着提高,与原型泵相比在流量为10 m3/h、12 m3/h和14 m3/h时,最大气泡体积分数分别下降了7.3%、5.9%和5.3%.(本文来源于《东北电力大学学报》期刊2018年02期）

吕秀丽[2]（2016）在《偏置短叶片改善重介质旋流器合介入料泵性能技术浅析》一文中研究指出合介入料泵的运行状态是决定无压叁产品重介质旋流器分选效果的关键因素之一。本文结合重介质旋流器阻力特性,从数学和物理两个方面分析了偏置短叶片离心式渣浆泵内流体流动机理,利用计算流体动力学揭示了泵内流场分布规律。研究表明:偏置短叶片技术改善了泵内流体流动状态,减小了压力脉动,降低了冲击损失,有效抑制了尾流区的形成和发展,扬程和效率分别提高了3.46%和2.66%,验证了偏置短叶片技术对改善旋流器合介入料泵性能的技术可行性。(本文来源于《2016年全国选煤学术交流会论文集》期刊2016-08-19）

洪文鹏,刘涛,邢晓飞,邓广强[3]（2015）在《柱形偏置短叶片低比转数离心泵数值模拟研究》一文中研究指出选取比转数为66的IS50-32-125型离心泵为研究对象,并对其加装了柱形偏置短叶片。采用数值模拟的方法对两种泵的内部流场和外性能进行研究,发现:加装柱形偏置短叶片的离心泵能够有效改善离心泵内的流动状况,减小叶轮内部的压力波动,从而减小流动损失;柱形短叶片的存在增大了排挤系数,对长叶片背面的液流起到补功作用,能够有效控制长叶片背面流体的分离和脱流,并在叶轮出口部位具有较为理想的流动状态;加装柱形短叶片的离心泵扬程和水力效率,在设计工况下分别提高了13%和3%。(本文来源于《化工机械》期刊2015年03期）

李国威,王岩,吕秀丽,李文华[4]（2011）在《偏置短叶片离心泵内叁维流场数值模拟》一文中研究指出改善离心泵的水力性能,提高效率是离心泵优化设计的重要研究内容。采用Fluent软件,基于Reynolds时均N-S方程和RNGκ-ε湍流模型,对IS65-40-250型偏置短叶片离心泵进行叁维流场数值模拟,分析了流体在离心泵内的速度和压力分布,揭示其内部的流动规律。研究表明:采用短叶片偏置设计方法,有利于提高离心泵内流场速度和压力分布的均匀性,减小了叶轮出口处的压力脉动,降低了冲击损失;对改进后的离心泵扬程和水力效率进行计算,发现其扬程和水力效率较原型离心泵分别提高了3.46%和1.7%,达到增效节能的目的。(本文来源于《农业工程学报》期刊2011年07期）

陈松山,周正富,何钟宁,闻建龙,罗惕乾[5]（2008）在《离心泵偏置短叶片叶轮内部流动的粒子图像速度测量》一文中研究指出对叁副短叶片不同偏置的低比转数复合叶轮离心泵,应用粒子图像速度仪分别测试大流量、设计流量和小流量叁种工况下长短叶片叶轮同一叶槽内的瞬时流场。分析叶槽内相对速度矢量、速度等值线的特征,揭示短叶片不同偏置时的速度分布规律。研究叁副长短叶片复合叶轮出口处径向速度、切向速度、相对速度和相对液流角沿圆周的分布,测得与叁副叶轮相对应的泵外特性曲线。测量结果表明,分流短叶片不同偏置对叶槽内流场的影响差异明显,当短叶片进口相对出口向压力面偏转时,叶轮出口相对速度分布很不均匀,短叶片工作面出口存在较大的低速区;与之相反,当短叶片进口相对出口向吸力面偏转时,叶轮出口速度分布较均匀,并且泵的扬程与流量曲线明显右移,大流量时,效率显着提高。(本文来源于《机械工程学报》期刊2008年01期）

潘中永,袁寿其,刘瑞华,袁丹青[6]（2004）在《离心泵复合叶轮短叶片偏置设计研究》一文中研究指出对离心泵叶轮进行偏置短叶片设计既能够避免叶轮进口过度排挤,又能够解决叶轮出口流道扩散严重的问题,因而是改善低比转速离心泵性能的有效方法。为了研究短叶片水力设计方法,首次提出了以叶轮流道内不出现回流区域为目标建立的叶片数计算公式,进而确定了叶片型线的设计方法以及短叶片的偏置设计准则,为短叶片偏置设计提供了精确的数学基础。最后,对一台比转速为47的复合叶轮离心泵,在不同短叶片偏置设计参数下进行了试验,试验验证表明,文章中提出的计算公式可以指导设计。(本文来源于《排灌机械》期刊2004年03期）

齐学义,倪永燕[7]（2003）在《复合式离心泵叶轮短叶片偏置设计分析》一文中研究指出建立了一个衡量离心泵叶轮短叶片偏置设计的准则:短叶片的布置位置应使叶轮流道内可能出现的回流区域为最小的原则.依此原则,文中以滑移理论为工具,实例分析计算了短叶片在不同偏置位置时叶轮内部的回流情况,进而得到了离心泵叶轮短叶片应偏置的最佳位置.该例的计算结果和从中所得结论与实测数据和结果完全吻合.(本文来源于《甘肃工业大学学报》期刊2003年04期）

### 短叶片偏置论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

合介入料泵的运行状态是决定无压叁产品重介质旋流器分选效果的关键因素之一。本文结合重介质旋流器阻力特性,从数学和物理两个方面分析了偏置短叶片离心式渣浆泵内流体流动机理,利用计算流体动力学揭示了泵内流场分布规律。研究表明:偏置短叶片技术改善了泵内流体流动状态,减小了压力脉动,降低了冲击损失,有效抑制了尾流区的形成和发展,扬程和效率分别提高了3.46%和2.66%,验证了偏置短叶片技术对改善旋流器合介入料泵性能的技术可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 短叶片偏置论文参考文献

[1].吴强,王艳玲.偏置短叶片对低比转速离心泵汽蚀性能影响分析[J].东北电力大学学报.2018

[2].吕秀丽.偏置短叶片改善重介质旋流器合介入料泵性能技术浅析[C].2016年全国选煤学术交流会论文集.2016

[3].洪文鹏,刘涛,邢晓飞,邓广强.柱形偏置短叶片低比转数离心泵数值模拟研究[J].化工机械.2015

[4].李国威,王岩,吕秀丽,李文华.偏置短叶片离心泵内叁维流场数值模拟[J].农业工程学报.2011

[5].陈松山,周正富,何钟宁,闻建龙,罗惕乾.离心泵偏置短叶片叶轮内部流动的粒子图像速度测量[J].机械工程学报.2008

[6].潘中永,袁寿其,刘瑞华,袁丹青.离心泵复合叶轮短叶片偏置设计研究[J].排灌机械.2004

[7].齐学义,倪永燕.复合式离心泵叶轮短叶片偏置设计分析[J].甘肃工业大学学报.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/545c906cf030c53b68937e8f.html