# 关于公路路线设计与交通安全关系的分析

武汉市公路勘察设计院湖北武汉430000

摘要：公路对商品经济的流通有着十分重要的作用，因此必须要保证公路的质量。基于此，主要分析了公路路线设计过程中的交通安全影响因素，针对这些因素提出了提高公路安全性的具体措施，以供借鉴和参考。

关键词：公路路线设计；交通安全；关系

引言

通过对交通安全影响因素的分析，我们发现公路路线设计占据了很大的比重。因此公路路线设计是影响公路安全性的重要因素。安全问题是公路项目设计施工过程中要考虑的首要问题，科学合理的公路路线设计方案才能够为后续进行有序化、合理化、科学化的施工任务奠定坚实的基础。同时，提高公路路线设计方案的合理性，可以大大的提高公路项目的质量并能够降低安全事故的发生频率，使公路项目能够对国计民生发挥出积极的促进作用。

1公路线形设计因素对交通安全的影响

1.1平面线形设计对交通安全的影响

平面线形设计是公路交通安全中首要考虑的因素。公路平面线形设计中需要充分考虑驾驶员在道路行驶过程中的心理和视觉感受，因为这些因素会直接影响驾驶员在车辆行驶中的安全稳定性。实际上，每个驾驶员在车辆驾驶中的习惯和操控手法都不一致，这里主要考虑驾驶员的共性习惯问题，并兼顾个性效应。此外，设计中还应考虑紧急情况出现时驾驶员能够做出的控制和反应，以应对不同紧急状况的发生，从而在公路设计过程中就加强对交通事故及严重交通事故的预防。平面线形设计的优劣能够直接影响以后道路行驶中驾驶员的视觉效果，在设计过程中应特别重视对以上因素的考虑。

1.2视距设计对公路交通安全的影响

所谓视距，通常包括平面视距和纵断视距。视距对于驾驶员安全行车的影响也是不容忽视的，良好的视距设计可以在驾驶员的行车过程中营造舒适的外在环境，并在紧急情况出现时能够有更加充分的时间和空间来采取措施，及时操控车辆到安全的区域。公路设计中的视距设计根据内容又可以分为停车视距设计、会车视距设计及超车视距设计，其中最应该引起重视的是超车视距，因为超车通常是最容易引起交通事故的操作之一。超车视距也被认为是最长的视距，交通意外风险最高，在行车过程中需要的时间和空间最多，因此必须在超车视距设计中给予充分的考虑。

1.3纵断面线形设计对公路交通安全的影响

纵断面的设计通常对视距的影响是决定性的，同时也是公路设计中影响交通安全的重要因素之一。公路的线形设计中纵断面设计是十分重要的一个环节，特别是出现较长或者大型纵坡的情况时，公路纵断面的影响必须完全考虑。在公路上行驶的车辆一旦遇到长或大的纵坡，车辆载重量又较大的情况，就会保持长时间的低档行驶，导致刹车过热，进而导致汽车的制动性能减弱或者失灵，从而引发交通事故。除了长大纵坡外，还有一些其它方面的情况需要认真考虑，因为涉及道路交通安全，纵断面的设计至关重要。

2公路安全设计技术措施

2.1设置道路标志

道路标志在公路设计中是最常见的，其最大的作用便是提示或者警示前方路段信息，向驾驶者提示前方事故多发路段，从而引起驾驶者的重视，谨慎驾驶，减少交通事故的发生概率。路面较宽的一二级公路，通常路况条件比较好，道路标志也只是提醒驾驶者限速，不可随意超车。在交叉口地区会设置减速带以及频闪灯，起到提醒驾驶者减速慢行，注意路口车辆等安全提示的作用。比较宽阔的一二级公路，路况条件通常情况下都很好，道路标志则主要起到提醒驾驶者不可超速和随意超车的作用。在距离交道地区尽可能设置减速带以及警告标志，并且设置频闪灯，用于对驾驶员进行安全提示。如果遇到天气状况不好的情况，雨天或者雾天，需做好道路标志设置，起到警示作用。需要注意的是，公路设计中要注意设置道路标志过多的问题，如果某个路段设置了过多的道路标志，会使得驾驶者眼花缭乱，接收信息过量，反而无法在短暂的行车时间内提取有效信息。因此，道路标志的设置要按照必要性、重要性和相互配合性的原则来设置，切忌信息过量。

2.2护栏、隔离栅的设计及选用

护栏和隔离栅对交通安全起着重要的作用，尤其是在发生二次事故和性质严重的交通事故情况下，护栏和隔离栅能够起到对事故的预防和减轻严重程度的作用。在我国公路设计中，大多采用的护栏形式为W形波形梁半刚性护栏，W形波形护栏的韧性和刚度是极强的，一旦发生交通事故，这种护栏可以最大限度的吸收碰撞能量，也就在很大程度上减轻了碰撞对车辆和人员造成的伤害程度。除此之外，护栏和隔离栅的视线诱导作用也是很突出的，在行驶中可以引导驾驶者的行车方向。另外桥梁外侧护栏，应保证其刚性，这样可有效防止车辆在事故中跌落到桥下。

2.3轮廓标设计

公路设计中通常会使用轮廓标来对驾驶者的视线进行诱导，尤其是在一些边界线和危险路段，通过设置相应的轮廓标来告知驾驶者前方路段的状况，驾驶者提前看到这些提示道路信息的轮廓标便于提早做好相应的准备应对前方路段状况。另外，在夜间行车过程中，轮廓标对于行车安全更是起着巨大的作用，能够对前方道路进行明确的提示。驾驶者在驾驶过程中要注意前方轮廓标的提示，以便分辨清楚前方道路的走向和障碍物，最终确保驾驶的安全性。

2.4隧道工程改善对策

隧道是公路设计中的关键和重要的一环，隧道的设计是否合理直接关系到隧道内行车的安全性，因此加强隧道设计至关重要。洞口外混凝土护栏向隧道洞口过渡，并使护栏迎撞面与检修道内沿平齐；路面要设置标线并逐渐过渡到左侧，对车辆的行车方向起到诱导作用；在夜间行车和恶劣气象条件下，隧道两端要有专门的照明引导设施，达到道路光照强度的渐变；进隧道之前的道路要设置减速标志和减速带，引导司机在进隧道之前将车速降到限制速度范围之内。

2.5改进纵断面线形设计的措施

纵断面线形设计主要是针对长、大纵坡的路段，在设计的过程中要考虑长、大纵坡等实际情况。路段中出现较长或者较大的纵坡路段时，就需要对该路段进行爬坡设计，除了相应的受力计算外，也要保证各种行驶车辆在该路段爬坡时车辆的性能稳定性，绝不可采取极限值计算并应用于设计中。因为如果采取极限值法进行设计，一旦车辆性能受到影响就会发生不必要的交通事故。如果必须要采取极限值时，也应该辅助以相应能够有效降低车速的措施，或者设置醒目的道路警告交通标志，提前向驾驶员提示预警，让其尽早采取措施以减少可能由于特殊路段行车不当而引起的交通安全事故。

结束语

安全意识需要完全贯彻到整个公路的勘测、设计、施工中，并对施工路段进行详细的调查和分析，做好公路设计，以期减少公路投入使用后交通事故的发生，保障交通事业的顺利发展以及人们生命财产安全。

参考文献：

[1]李华.关于公路路线设计与交通安全关系的分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（03）：170-171.

[2]申波.基于安全因素的高速公路路线设计[J].交通世界，2017（20）：40-41.

[3]陈玮，叶伟华.关于公路路线设计与交通安全关系的分析[J].交通节能与环保，2016，12（04）：56-59.

[4]王健.探析公路路线超高设计的关键问题[J].科技资讯，2013（22）：61.

[5]温江，谢尚科，韩旭，李钊.公路纵断面线形安全设计[J].交通标准化，2009（13）：153-156.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5cfd984c9cae3f55a5a4841c.html