# 综合补偿电流论文-邓天白

导读:本文包含了综合补偿电流论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:无源性,反步法,汽门控制,高压侧电压控制

### 综合补偿电流论文文献综述

邓天白[1]（2016）在《基于无功电流补偿的汽轮发电机综合控制研究》一文中研究指出汽轮发电机的励磁与汽门控制是改善电力系统有功和无功响应的重要手段。本文首先建立了汽轮发电机组在单机无穷大系统下,综合考虑励磁与汽门控制的数学模型,并将此非线性模型在Matlab/Simulink中得以实现;其次,介绍了无源性的概念,阐述协调无源性理论相关定理,在所建立的模型基础上,应用该方法进行励磁与汽门的非线性控制器设计,仿真实验中引入了协调无源性控制与传统PID+PSS控制的对比,从线性控制和非线性控制两个方面分别讨论了PID+PSS和协调无源性两种控制方案,仿真实验表明,PID+PSS设计理论较为完备,可调参数较少,易于现场应用,而协调无源性理论从数学的角度,利用无源理论对双输入系统进行分析,将系统分为两部分分别加以设计,所得控制器可有效补偿控制对象的非线性特性,励磁与汽门的协调控制使整个系统达到更好的控制效果,实验结果同时也暴露出现有无源控制器存在的一些缺点;最后,针对现有电力系统暂态过程的励磁与汽门非线性控制器通常是以在平衡点的镇定为目标进行设计,并未考虑有功功率与功率设定值的稳态误差,同时没有充分发挥出发电机对系统的无功支撑能力的缺点,论文在汽轮发电机汽门与励磁五阶双输入模型的基础上,将有功功率与电压的积分环节引入微分方程,由反步法得到汽门控制输入,再利用无源性方法设计励磁控制部分,引入无功电流补偿,以变压器高压侧电压为目标优化励磁控制部分。通过仿真,证实了所设计的基于无功电流补偿的非线性综合控制器优化了汽轮发电机的有功和无功响应。(本文来源于《华北电力大学》期刊2016-03-01）

苏斌[2]（2015）在《电流电压综合补偿的优化方法研究》一文中研究指出近年来,随着电力电子技术的迅猛发展以及电力电子装置的广泛应用,电力系统的谐波污染和动态无功补偿问题变得日益严重,这些负面的影响对电网及设备的安全稳定运行构成了潜在的威胁,严重劣化了供用电的质量。因此,对谐波和无功功率基础理论的认识和对治理技术的深度分析成为了目前研究的热点。为了有效解决电力系统中的电压与电流谐波问题,本文提出了电流与电压综合补偿的方法。由于电压畸变大多是由电流畸变引起的,研究的重点在于并联补偿环节的补偿电流计算方法,通过仿真对其单独作用以及在综合补偿中的有效性及适用性进行了研究。本文首先对比分析了非正弦条件下主要沿用的功率理论,总结了它们的贡献、适用条件以及在电能质量治理中的应用。计及电压和电流扰动的相互影响,提出了电流电压综合补偿的思路。优化方法结合了电路的能量传输和波形质量特性,通过设定优化目标,求解优化问题得到优化电流,并计算得到所需的补偿电流。本文推导了不同约束条件下优化电流的表达式,提出了基于优化方法的电流补偿算法,通过仿真初步验证了算法在不同载荷情形下的正确性。为了进一步验证算法对于谐波与无功补偿的有效性,将基于优化方法的电流补偿算法用于有源电力滤波器中,搭建了PSCAD平台上的仿真模型；通过仿真分析了滤波器关键参数对其补偿性能的影响,确定了仿真模型中滤波器的最佳参数；然后对比了优化方法与瞬时功率理论的补偿算法,分析结果表明,优化方法能够将电源电流RMS值减到更小,并且控制补偿器不发出有功功率；针对算法在电压畸变时的不适用性,提出了一种改进方法并验证了其有效性。最后,结合dq变换的电压补偿方法,搭建了PSCAD平台上的电流电压综合补偿优化方法的仿真模型。仿真验证了不同工况下综合补偿的有效性,仿真结果表明,综合补偿能够同时改善电流与电压畸变的问题,使电流和电压质量都得到优化,更有利于实现电路优化的目标。(本文来源于《华北电力大学》期刊2015-03-01）

刘保连,丁祖军[3]（2013）在《叁相四线制有源电力滤波器谐波及无功电流综合补偿算法》一文中研究指出并联有源电力滤波器(APF)通常从负载侧检测谐波电流作为APF的指令电流,由于谐波电流变化率较大,且APF本身也会产生附加谐波,使得APF补偿精度不高。针对APF存在的问题,本文提出一种基于瞬时无功理论的叁相四线制并联APF综合补偿算法,采用特定次谐波检测算法从网侧检测计算谐波电流及零序电流,从负载侧检测计算负载无功电流及负序基波电流,叁相桥臂与零序桥臂解耦后采用无差拍控制实现对谐波及无功的综合补偿。补偿后电网谐波电流含量低,电流与电压相位差很小,中线电流接近零,动态响应快且不论负载对称或不对称都适用,实验结果证明了本文控制策略的有效性。(本文来源于《现代电力》期刊2013年06期）

王立峰,岳浩永[4]（2013）在《电气化铁路综合治理装置补偿电流实时检测方案优化设计》一文中研究指出电气化铁路高速发展的同时,带来了严重的电能质量问题,电气化铁路电能质量综合治理势在必行。根据电气化铁路电能质量特点,提出了电气化铁路电能质量综合治理装置拓扑结构。在此基础上,通过补偿电流检测方法和低通滤波器设计方法的优化,设计了综合治理装置补偿电流实时检测方案。通过仿真和实验结果验证了补偿电流实时检测方案的准确性和可行性。(本文来源于《2013年中国电机工程学会年会论文集》期刊2013-11-20）

梅红明,王一,刘建政[5]（2013）在《采用网侧电流闭环控制的电能质量综合补偿方法》一文中研究指出在各次谐波对应的同步旋转坐标系下,采用比例积分(proportion integration,PI)调节器对网侧各次谐波电流进行分次闭环控制,以有效消除采样精度、控制延时、脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)死区等对补偿效果造成的影响,实现无静差补偿;在此基础上,针对负载中包含并联电容器时有源电力滤波器的稳定性问题,采用等效系统的方法进行了分析,并基于分次闭环控制提出了简单易行解决方案。数字仿真和物理试验验证了所提控制方法的的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2013年08期）

王庆贤,左晓薇,李少帅,马泳娟,王宇峰[6]（2013）在《同相供电系统改进型综合补偿电流检测方法研究》一文中研究指出同相供电技术能解决叁相负载不平衡问题,取消电分相环节,有利于未来重载、高速铁路的发展。将YN,d11变压器和综合潮流控制器相结合构成同相供电系统。对传统型综合补偿电流检测方法进行改进并应用于同相供电系统中。仿真结果表明:改进型综合补偿电流检测方法可以实时、准确地检测综合补偿电流。相比传统型综合补偿电流检测方法,在动态响应速度和稳态准确性上都有一定的改善。(本文来源于《铁道学报》期刊2013年02期）

盘宏斌,邵帅,刘勇,黄辉先[7]（2011）在《电能质量综合补偿器的稳定性及电流控制特性分析》一文中研究指出对电能质量综合补偿器的稳定性及电流控制的稳态误差特性进行了分析。首先,根据系统的等效电路图导出系统的结构图,求得系统对应的传递函数,证明系统为一个结构稳定的系统,根据Routh判据给出了系统稳定的充要条件。其次,对广义积分迭代控制算法在谐波电流抑制应用中的稳态误差特性进行了分析,数学推导证明广义积分控制器可以实现对谐波电流的完全跟踪,克服了常规比例积分控制的有差特性。仿真结果说明了所提综合补偿系统结构的可行性,也验证了系统的稳定性及其稳态无差特性分析的正确性。(本文来源于《电网技术》期刊2011年09期）

陆子清[8]（2010）在《电铁综合补偿电流实时检测方法研究》一文中研究指出有源滤波器是对于非线性负荷电流谐波抑制和无功补偿的重要装置,其中关键的环节就在于其能实时准确地检测谐波和无功电流。本文结合单相负荷谐波、无功电流检测与平衡变压器能够抑制负序条件,提出了2种能够不受左右供电臂负荷限制,能完全动态检测电气化铁道负序、无功与谐波的检测方法,并在MATLAB/SIMULINK下仿真证明该方法可以动态、准确地检测出牵引供电系统负序、谐波及无功电流,并实现叁相平衡。(本文来源于《电气化铁道》期刊2010年06期）

苏春苑,戴先兵[9]（2010）在《叁相四线制不对称系统中有源滤波器指令电流的综合产生与补偿》一文中研究指出应用双ip-iq变换检测法与乘正弦信号法相结合,精确分离出基波各部分分量和谐波分量。根据负载的变化,控制有源电力滤波器的补偿指令电流,调节有源电力滤波器的输出功率,从而提高有源电力滤波器的利用效率,并降低有源电力滤波器的容量。仿真结果证明了该方法的正确性和有效性。(本文来源于《低压电器》期刊2010年02期）

盘宏斌,罗安,彭可,涂春鸣,程莹[10]（2009）在《混合型有源滤波器与静止无功补偿器组成综合补偿系统的电流控制》一文中研究指出针对综合补偿系统中逆变器输出电流相位经输出滤波器、耦合变压器、无源滤波器后会产生相移的问题,分析了逆变器输出电流相移的原因,提出了广义滞后的概念和分频补偿的思路。为消除广义滞后对综合补偿系统带来的不利影响,利用逆变器输出电流与负载及晶闸管控制电抗器谐波电流极性相反等同于相位滞后π的原理,构造了一种新型π目标Smith预估器进行滞后补偿。结合广义积分器良好的分频性能,提出了基于广义滞后分频预估补偿的综合补偿系统电流广义积分控制方法,并通过仿真和实验验证了该方法的有效性和可行性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2009年31期）

### 综合补偿电流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来,随着电力电子技术的迅猛发展以及电力电子装置的广泛应用,电力系统的谐波污染和动态无功补偿问题变得日益严重,这些负面的影响对电网及设备的安全稳定运行构成了潜在的威胁,严重劣化了供用电的质量。因此,对谐波和无功功率基础理论的认识和对治理技术的深度分析成为了目前研究的热点。为了有效解决电力系统中的电压与电流谐波问题,本文提出了电流与电压综合补偿的方法。由于电压畸变大多是由电流畸变引起的,研究的重点在于并联补偿环节的补偿电流计算方法,通过仿真对其单独作用以及在综合补偿中的有效性及适用性进行了研究。本文首先对比分析了非正弦条件下主要沿用的功率理论,总结了它们的贡献、适用条件以及在电能质量治理中的应用。计及电压和电流扰动的相互影响,提出了电流电压综合补偿的思路。优化方法结合了电路的能量传输和波形质量特性,通过设定优化目标,求解优化问题得到优化电流,并计算得到所需的补偿电流。本文推导了不同约束条件下优化电流的表达式,提出了基于优化方法的电流补偿算法,通过仿真初步验证了算法在不同载荷情形下的正确性。为了进一步验证算法对于谐波与无功补偿的有效性,将基于优化方法的电流补偿算法用于有源电力滤波器中,搭建了PSCAD平台上的仿真模型；通过仿真分析了滤波器关键参数对其补偿性能的影响,确定了仿真模型中滤波器的最佳参数；然后对比了优化方法与瞬时功率理论的补偿算法,分析结果表明,优化方法能够将电源电流RMS值减到更小,并且控制补偿器不发出有功功率；针对算法在电压畸变时的不适用性,提出了一种改进方法并验证了其有效性。最后,结合dq变换的电压补偿方法,搭建了PSCAD平台上的电流电压综合补偿优化方法的仿真模型。仿真验证了不同工况下综合补偿的有效性,仿真结果表明,综合补偿能够同时改善电流与电压畸变的问题,使电流和电压质量都得到优化,更有利于实现电路优化的目标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 综合补偿电流论文参考文献

[1].邓天白.基于无功电流补偿的汽轮发电机综合控制研究[D].华北电力大学.2016

[2].苏斌.电流电压综合补偿的优化方法研究[D].华北电力大学.2015

[3].刘保连,丁祖军.叁相四线制有源电力滤波器谐波及无功电流综合补偿算法[J].现代电力.2013

[4].王立峰,岳浩永.电气化铁路综合治理装置补偿电流实时检测方案优化设计[C].2013年中国电机工程学会年会论文集.2013

[5].梅红明,王一,刘建政.采用网侧电流闭环控制的电能质量综合补偿方法[J].电网技术.2013

[6].王庆贤,左晓薇,李少帅,马泳娟,王宇峰.同相供电系统改进型综合补偿电流检测方法研究[J].铁道学报.2013

[7].盘宏斌,邵帅,刘勇,黄辉先.电能质量综合补偿器的稳定性及电流控制特性分析[J].电网技术.2011

[8].陆子清.电铁综合补偿电流实时检测方法研究[J].电气化铁道.2010

[9].苏春苑,戴先兵.叁相四线制不对称系统中有源滤波器指令电流的综合产生与补偿[J].低压电器.2010

[10].盘宏斌,罗安,彭可,涂春鸣,程莹.混合型有源滤波器与静止无功补偿器组成综合补偿系统的电流控制[J].中国电机工程学报.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5e058d17cc293313554985b4.html