# 浮头式换热器论文-王翰,郑维信,李义民

导读:本文包含了浮头式换热器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单管程,波纹管膨胀节,浮头式换热器,制造技术

### 浮头式换热器论文文献综述

王翰,郑维信,李义民[1]（2019）在《单管程膨胀节结构浮头式换热器的制造技术》一文中研究指出介绍了一种单管程、管程介质入口带波纹管膨胀节结构浮头式换热器的生产制造技术,分析了因其结构特殊而带来的各个制造技术难点,从防变形、装焊顺序、热处理以及水压试验方面分析,制定合理制造方案,从而为此类特殊结构浮头换热器的制造提供具体制造经验参考。(本文来源于《中国化工装备》期刊2019年05期）

赵艳[2]（2018）在《浮头式换热器的结构设计透析》一文中研究指出本文主要介绍了浮头式换热器的结构特点、工作原理及使用寿命所影响的因素,同时也对浮头部分做了具体的设计与结构的阐述。(本文来源于《山东工业技术》期刊2018年14期）

闫勤儒[3]（2018）在《浮头式换热器管束试压检漏胎具的改进》一文中研究指出通过对石化检维修行业常用的浮头式换热器管束检漏胎具——"假法兰"使用现状分析,提出了一种新型的"O"形环自紧式密封试压胎具,并在使用原理和效果上与填料型、"C"形环等几种型式密封的试压胎具进行了比较和分析,得出结论:"O"形环自紧式密封换热器试压胎具具有结构简单、制造方便、使用方便、性能良好,具有良好的实际使用价值。(本文来源于《河南化工》期刊2018年06期）

王宁[4]（2018）在《浅析浮头式换热器设计》一文中研究指出浮头换热器能在温度波动和温差大的情况下使用,管束可以抽出,易于检修、清洗等,所以在化工、炼油、制药等行业得到广泛应用。本文对双壳程浮头换热器的工艺计算和结构设计进行了介绍,指出了哪些方面是需要注意的,出了问题该如何解决;并对双壳程浮头换热器在结构设计过程中容易出现的问题进行了分析。(本文来源于《中国设备工程》期刊2018年11期）

冯浩[5]（2018）在《浅析浮头式换热器失效分析及安全对策》一文中研究指出本文通过分析浮头式热水器失效情况,进而发挥浮头式换热器最大的作用,提出相应的安全对策,使企业更好地预测和预防事故。(本文来源于《石化技术》期刊2018年01期）

石平非[6]（2017）在《加厚管板降低浮头式换热器换热管压应力的简便计算方法》一文中研究指出在浮头式换热器计算中,经常遇到换热管受压失稳计算不合格的情况,有时只能通过加厚管板解决。本文分析了管板厚度对换热管轴向压应力的影响,并提出了一种加厚管板降低换热管轴向压应力的简便计算方法,并对GB/T 151—2014浮头式换热器计算公式提出了改进建议。(本文来源于《压力容器先进技术—第九届全国压力容器学术会议论文集》期刊2017-11-19）

张锐[7]（2017）在《某炼油厂一台浮头式换热器氢致开裂的分析及预防措施》一文中研究指出在湿硫化氢环境中,有制造分层缺陷的浮头式换热器发生电化学腐蚀,阴极反应生成活性很强的氢原子,氢原子渗透并扩散到钢材中,在分层缺陷处和非金属夹杂处聚集形成氢分子。当氢分压达到临界值时,导致材料发生塑性变形,形成向外隆起的氢鼓泡,当氢鼓泡不断长大相连就易形成台阶状裂纹特征的氢致开裂。影响氢致开裂的因素包括材料成分、显微组织、硫化氢含量、PH值、温度等。(本文来源于《工程技术研究》期刊2017年10期）

牛天宇[8]（2017）在《浮头式换热器连接螺栓初步失效观察分析》一文中研究指出浮头式换热器连接螺栓在具体的生产生活实践中常常会发生失效等现象,这一现象的出现对于浮头式换热器的正常运转带来了极大的负面影响,往往会造成浮头式换热器停止运行,进而对相关功能的实现带来阻碍。基于此将对换热器连接螺栓失效这一现象开展深入探讨,对其断口基本形态、材料组成等具体项目进行观察与分析,进一步探究其失效成因,为有效预防失效现象提出对应措施。(本文来源于《技术与市场》期刊2017年09期）

陆嘉懿[9]（2017）在《浮头式换热器换热管轴向压应力校核不合格的解决方法》一文中研究指出在浮头式换热器的计算过程中,若壳程设计压力较高,可能出现管板最小厚度下换热管轴向压应力校核不合格,此时可采用适当的方法,提高换热管在设计工况下的稳定许用压应力[σ]tcr或降低换热管的轴向压应力σt来进行调整。文章主要介绍了两种具体方法,即减小换热管受压失稳当量长度lcr和增加管板厚度。通过分析校核不合格时的实际情况,分别简述了该两种方法的适用情况和具体措施,并说明了各自利弊,为今后类似设计提供借鉴。(本文来源于《化工设计》期刊2017年04期）

王佐森,路扬[10]（2017）在《浮头式换热器关键制造技术改进》一文中研究指出重型立式浮头式换热器在制造过程中存在着管束重量大,浮头封头与壳体封头套装尺寸严格,浮头端密封盘根易泄漏等难题。本文合理地优化了其制造工艺,并提出了结构上的改进方案,科学地解决了制造过程中的诸多难题,为今后此类重型立式浮头式换热器的制造提供了经验。(本文来源于《中国设备工程》期刊2017年14期）

### 浮头式换热器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要介绍了浮头式换热器的结构特点、工作原理及使用寿命所影响的因素,同时也对浮头部分做了具体的设计与结构的阐述。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 浮头式换热器论文参考文献

[1].王翰,郑维信,李义民.单管程膨胀节结构浮头式换热器的制造技术[J].中国化工装备.2019

[2].赵艳.浮头式换热器的结构设计透析[J].山东工业技术.2018

[3].闫勤儒.浮头式换热器管束试压检漏胎具的改进[J].河南化工.2018

[4].王宁.浅析浮头式换热器设计[J].中国设备工程.2018

[5].冯浩.浅析浮头式换热器失效分析及安全对策[J].石化技术.2018

[6].石平非.加厚管板降低浮头式换热器换热管压应力的简便计算方法[C].压力容器先进技术—第九届全国压力容器学术会议论文集.2017

[7].张锐.某炼油厂一台浮头式换热器氢致开裂的分析及预防措施[J].工程技术研究.2017

[8].牛天宇.浮头式换热器连接螺栓初步失效观察分析[J].技术与市场.2017

[9].陆嘉懿.浮头式换热器换热管轴向压应力校核不合格的解决方法[J].化工设计.2017

[10].王佐森,路扬.浮头式换热器关键制造技术改进[J].中国设备工程.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/60d48062c6fbc716a8c3455d.html