# 探讨建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术刘洋

刘洋

中国建筑第二工程局有限公司华北公司北京市100160

摘要：在建筑装饰工程建设中，注重玻璃幕墙施工技术的科学应用，深入探讨技术要点，有利于提升玻璃幕墙在建筑装饰工程中潜在的应用价值，为高效开展相应的施工作业提供技术保障。因此，在进行建筑装饰工程施工作业时，需要通过对玻璃幕墙施工要求及实际情况的综合考虑，明确相应施工技术要点，对应用过程加以控制，促使玻璃幕墙施工效率及质量的提高，提升建筑装饰工程中的技术优势。

关键词：建筑装饰工程；玻璃幕墙；施工技术

引言

随着市场经济水平的日渐活跃，城市中的人口数量急速攀升。城市化进程的加快也对建筑工程项目的施工效率和质量提出了越来越高的要求。城市商业中心和密集居住区的建筑物为了更好适应城市整体建筑风格和特色，常常选取更具现代化气息的玻璃幕墙作为外立面。然而，在当前建筑物能源消耗量巨大的形势和背景中，玻璃幕墙的设计、施工和应用效果就显得至关重要。

1研究建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术的现实意义

从课题研究的意义角度来说，此项技术的优化和合理应用，对保证装饰工程的质量和效益，有着重要的意义。具体体现在以下方面：①玻璃幕墙施工技术的实际应用中，涉及到新材料的应用，能够提升技术应用的节能环保水平。例如，使用中空玻璃材料，发挥其光学性能，即光投射范围为70%~80%；玻璃反射率为13%~35%；材料的热学传导性能很好，可降低传热系数。若向中空玻璃夹层内部充入惰性气体，能够有效降低传热系数，实现内部的高效保温隔热。从中空玻璃应用现状来说，获得了不错的节能环保效果。②合理选择施工工艺，能够保证玻璃幕墙的施工的质量和效果，保证装饰工程的施工效益。深度分析此课题，提出技术应用的质控策略，为施工工艺的运用，提供有力的依据，有利于促使工程施工目标的实现，发挥着积极的作用。③基于技术应用的现状分析，明确施工技术应用常见问题，进而提出行之有效的技术质量控制策略，有着重要的意义。

2建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术的应用现状

从建筑装饰工程施工实际来说，玻璃幕墙施工技术的应用，获得了不错成效。不过技术的应用期间，常见以下问题影响技术优势发挥：①封口位置处理不到位。基于过往的实践经验来说，玻璃幕墙施工封口位置极易发生质量问题。这需要做好安装环节的严格把控，强化对细节的把控，保障封口处理的效果和质量。②拼接作业时常见明显的孔洞，影响着装饰的质量和效果。若想避免孔洞的产生，必须要做好外墙设计的分析，优选优化建筑材料，避免玻璃幕墙施工时产生质量，提升质量管理效果。③精度把控难度大。从当前的建筑装饰施工作业管理角度来说，对装饰施工的质量和效果要求较高。这需要做好安装环节的精度把控，进而确保整个工程的施工效果。不过因为整个玻璃幕墙属于整块存在形式，若产生问题，难以现场采取补救措施。若安装精度把控不到位，很容易造成操作失误，影响着后续幕墙安装的质量和效果。基于此，要做好严格的把控，保证整个工程的施工效益。

3建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术要点分析

通过对建筑装饰工程科学建设要求的考虑，为了发挥出玻璃幕墙施工技术应用优势，则需要对相应技术要点加以分析。具体包括以下方面：

3.1施工中的弹线定位

玻璃幕墙施工计划实施中，通过对建筑装饰工程功能特性及实际情况的综合考虑，需要对施工中弹线定位加以思考，确保玻璃幕墙施工状况良好。首先，在专业人员支持下，确定玻璃幕墙在建筑装饰工程中所在位置，并通过对建筑物轴线的充分考虑，实施好弹线定位操作，且需要在主体结构部位上安装好骨架弹线；其次，玻璃幕墙施工中的弹线定位，也需要将水平线视作工程主体部位的基准，实施好标高抄平作业计划，满足建筑装饰工程中玻璃幕墙高效的施工要求，避免影响施工效果。

3.2施工中的骨架安装

建筑装饰工程中进行玻璃幕墙施工作业时，为使施工效果更加显著，提高施工效率，则需要重视玻璃幕墙施工中的骨架安装。1）在安装骨架过程中，应按由下至上的顺序进行。楼板的连接主要是通过连接件与主体楼板来完成。同时，还需将一定尺寸缝隙预留在接头位置，避免因温度变化影响而出现材料变形情况；2）当完成竖向龙骨安装后，将竖框间的标准块去除，对伸缩缝进行密封处理。在实施骨架安装计划过程中，为了确保其在玻璃幕墙施工中的应用有效性，需要考虑骨架尺寸是否准确，控制好安装过程，并通过对间距、垂直及水平等要素考虑，对安装到指定位置上的骨架进行调整处理，来提高建筑装饰工程中玻璃幕墙施工方面的技术水平。

3.3施工中的钢连接件安装

玻璃幕墙施工中钢连接件的安装效果，体现着其施工技术水平。因此，为了提高建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术的利用效率，则需要注重其施工中钢连接件的安装。具体表现为：1）通过对钢连接件功能特性及安装要求的考虑，可采取原主体结构预埋法加以处理，在施加膨胀螺栓方式的配合作用下，完成好钢连接件安装作业，丰富玻璃幕墙施工内容；2）在安装钢连接件过程中，不仅要对骨架的有效使用进行调整处理，而且需要对钢连接件的安装过程加以控制，避免影响安装效果，争取给建筑装饰工程中玻璃幕墙高效施工提供更多的支持。

3.4施工中的支座安装

建筑装饰工程施工企业在玻璃幕墙施工中，为完成好施工计划，则需要考虑支座安装。在此期间，应做到：1）对玻璃幕墙分格尺寸进行考虑，确定立柱具体位置，在设计图纸的指导下，确定其标高，实现对玻璃幕墙施工中支座方面的有效安装；2）在玻璃幕墙的施工中支座安装需要考虑拉水平线，并通过对进深大小与水平高度的控制，完成好支座安装作业，加强连接件的防腐处理，确保玻璃幕墙施工效果良好。

3.5其他方面的技术要点

1）施工中的玻璃安装。建筑装饰工程中的玻璃幕墙施工，需要重视其玻璃安装。其安装要点有：仔细清理玻璃表面的污渍或尘土；在安装隐框玻璃幕墙时要求采取由不锈钢螺栓与铝压板连接，然后采用塑料来填充孔隙，随后用密封胶条来实施填充；加强橡胶条使用，实现对玻璃主框与副框有效的隔离处理，确保其应用中能充分发挥良好的密封性能，从而提高玻璃幕墙的施工质量[5]。2）施工中的缝隙处理。通过对玻璃幕墙施工状况分析，需要对其与主体结构间的缝隙进行处理，且在防火涂料均匀涂刷、密封条处理等方式作用下开展相应的处理作业，确保玻璃幕墙施工中缝隙处理满足建筑装饰工程的实际要求。3）施工中避雷设施的安装。建筑装饰工程中为了实现对玻璃幕墙的安全使用，避免相应的连接主体结构受到雷击因素的影响，则需要合理使用扁钢、圆钢，采用搭接焊接的方式与预埋件进行连接处理，进而为玻璃幕墙在建筑装饰工程应用中的安全性能优化提供有效保障。

结束语

现阶段，建筑装饰工程施工的质量和要求不断提高。在装饰工程施工中既要保证工程的质量和效益，还要展现建筑的风格以及特色。除此之外，现代化装饰工程更加注重节能环保。基于此，带动着新材料和新技术的应用。其中，玻璃幕墙的应用，获得了不错的成效，推动着装饰节能环保的发展，具有推广应用价值。

参考文献：

[1]邱晓丽.建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（44）：45-46.

[2]熊建国.建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术[J].居舍，2018（26）：64.

[3]徐海.试分析建筑装饰工程中玻璃幕墙施工[J].山东工业技术，2018（18）：109.

[4]马丹丹.在建筑装饰工程中玻璃幕墙施工质量控制[J].建材与装饰，2018（06）：82.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6392108ee7f8bdb0be6dfb70.html