# 球形壳聚糖珠体论文-欧剑云,刘明华,朱鲁华

导读:本文包含了球形壳聚糖珠体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:壳聚糖,交联,接枝共聚,丙烯酸

### 球形壳聚糖珠体论文文献综述

欧剑云,刘明华,朱鲁华[1]（2008）在《球形壳聚糖珠体/AA接枝共聚物的合成》一文中研究指出以交联球形壳聚糖珠体为骨架,以丙烯酸(AA)为单体,通过接枝共聚的方法赋予球形壳聚糖吸附剂弱酸型基团——羧酸基,合成出球形壳聚糖珠体/AA接枝共聚物,并进行制备条件的优选实验,得出最佳的制备工艺条件为:以硝酸铈铵/HNO3作为引发体系,引发剂的用量为6.0%,单体与壳聚糖珠体的最佳质量比为2∶1,反应温度60.0℃,反应时间3.0 h.在上述工艺条件下制备出的球形壳聚糖珠体/AA接枝共聚物的接枝率为34.96%,而AA的均聚物含量仅为8.52%.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2008年01期）

钱丹[2]（2005）在《球形壳聚糖珠体的制备及其在氨基酸吸附方面的应用研究》一文中研究指出以自制高脱乙酰度甲壳素粉末为原料,采用反相悬浮技术制备出球形壳聚糖珠体,并进行了制备工艺的优选实验和球形壳聚糖珠体的物化性能研究。首先,从虾蟹壳中提取甲壳素,利用甲壳素脱乙酰基制取壳聚糖并对甲壳素和壳聚糖粉末的制备条件进行优选,实验结果表明,用200 g质量分数为4%的稀盐酸脱去钙质,反应时间8h,反应温度85℃,后用200 g质量分数为50%的浓氢氧化钠脱去乙酰基,反应时间4h,反应温度90℃,可以制得平均脱乙酰度为90.05%的高脱乙酰度的可溶性粉末状壳聚糖。其次,利用以上制备的壳聚糖粉末为原料,采用反相悬浮技术制备球形壳聚糖珠体,用正交实验和单因素实验确定成球优化条件为:以变压器油为分散相,油水相质量比为2:1; 以Span80和Tween80为复合分散剂,用量为壳聚糖质量的2.5%和0.75%; 搅拌速度300 r·min~(-1); 以戊二醛为交联剂,用量45g,采用两步升温法,在40℃下分散2 h,后升温至85℃继续交联反应3 h。所制备出的球形壳聚糖珠体得率达85.77%,含水率为69.8%,有效粒径为0.152 mm,均一系数为1.165,湿视密度为0.65 g·mL~(-1),湿真密度为1.30 g·mL~(-1),比表面积达203 m~2·g~(-1),全交换容量为1.68 mmol·g~(-1)。且具有很好的亲水性、较强的抗氧化能力、抗生物降解能力、热稳定性及抗酸碱降解能力。最后,以甘氨酸(Gly)、赖氨酸(Lys)和丙氨酸(Ala)为吸附质,从静态法和动态法两方面综合研究了壳聚糖珠体的吸附性能,包括静态等温吸附的各种因素对吸附效果的影响,吸附热力学和吸附动力学研究。结果表明壳聚糖珠体对Gly,Lys、和Ala具有很好的吸附效果,对上述氨基酸的静态吸附量分别达到89.2 mg·g~(-1)、63.7mg·g~(-1)和55.8 mg·g~(-1),而且吸附质溶液浓度越高、吸附时间越长,吸附效果就越好。吸附剂的静态等温吸附符合Langmuir和Freundlich吸附等温式,而且对氨基酸的吸附以物理吸附为主,伴随着化学吸附。吸附过程是吸热反应,由表面扩散和颗粒内扩散联合控制,以颗粒内扩散为主,且解吸效果良好,回收率高。(本文来源于《福州大学》期刊2005-12-01）

### 球形壳聚糖珠体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以自制高脱乙酰度甲壳素粉末为原料,采用反相悬浮技术制备出球形壳聚糖珠体,并进行了制备工艺的优选实验和球形壳聚糖珠体的物化性能研究。首先,从虾蟹壳中提取甲壳素,利用甲壳素脱乙酰基制取壳聚糖并对甲壳素和壳聚糖粉末的制备条件进行优选,实验结果表明,用200 g质量分数为4%的稀盐酸脱去钙质,反应时间8h,反应温度85℃,后用200 g质量分数为50%的浓氢氧化钠脱去乙酰基,反应时间4h,反应温度90℃,可以制得平均脱乙酰度为90.05%的高脱乙酰度的可溶性粉末状壳聚糖。其次,利用以上制备的壳聚糖粉末为原料,采用反相悬浮技术制备球形壳聚糖珠体,用正交实验和单因素实验确定成球优化条件为:以变压器油为分散相,油水相质量比为2:1; 以Span80和Tween80为复合分散剂,用量为壳聚糖质量的2.5%和0.75%; 搅拌速度300 r·min~(-1); 以戊二醛为交联剂,用量45g,采用两步升温法,在40℃下分散2 h,后升温至85℃继续交联反应3 h。所制备出的球形壳聚糖珠体得率达85.77%,含水率为69.8%,有效粒径为0.152 mm,均一系数为1.165,湿视密度为0.65 g·mL~(-1),湿真密度为1.30 g·mL~(-1),比表面积达203 m~2·g~(-1),全交换容量为1.68 mmol·g~(-1)。且具有很好的亲水性、较强的抗氧化能力、抗生物降解能力、热稳定性及抗酸碱降解能力。最后,以甘氨酸(Gly)、赖氨酸(Lys)和丙氨酸(Ala)为吸附质,从静态法和动态法两方面综合研究了壳聚糖珠体的吸附性能,包括静态等温吸附的各种因素对吸附效果的影响,吸附热力学和吸附动力学研究。结果表明壳聚糖珠体对Gly,Lys、和Ala具有很好的吸附效果,对上述氨基酸的静态吸附量分别达到89.2 mg·g~(-1)、63.7mg·g~(-1)和55.8 mg·g~(-1),而且吸附质溶液浓度越高、吸附时间越长,吸附效果就越好。吸附剂的静态等温吸附符合Langmuir和Freundlich吸附等温式,而且对氨基酸的吸附以物理吸附为主,伴随着化学吸附。吸附过程是吸热反应,由表面扩散和颗粒内扩散联合控制,以颗粒内扩散为主,且解吸效果良好,回收率高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 球形壳聚糖珠体论文参考文献

[1].欧剑云,刘明华,朱鲁华.球形壳聚糖珠体/AA接枝共聚物的合成[J].福州大学学报(自然科学版).2008

[2].钱丹.球形壳聚糖珠体的制备及其在氨基酸吸附方面的应用研究[D].福州大学.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/66eb844fd520a52a6016fb90.html