# 220kV输电线路工程施工探讨

（国网湖州供电公司浙江湖州313000）

摘要：经济的发展使得人们用电需求逐渐提升，为了满足人们这一基本生活需求，我国开始大力发展电力事业。而在电力事业的发展进程中，对其产生影响最主要工程项目就是220kV输电线路工程，这一工程的施工质量会直接影响到电力运输和生产的质量，而我国220kV输电线路工程本身就处于发展的初级阶段，要想使得220kV输电线路工程能够顺利的展开施工，就需要针对施工技术要点进行详尽的分析，从而保障人们用电的安全。下面本文就针对220kV输电线路工程施工进行探讨分析。

关键词：电力事业；200kV输电线路；工程；施工

1、220kV输电线路项目工程的特点

输电线路工程不仅具有传统建筑物建设的特点，还具有其他一些特有的特点：线路途经多个地区，传输距离较长；所经地形较为复杂，有时需要经过丘陵等复杂的地形，还有一些山地和河网。经过一些乡村时，需要经过其中的乡间道路。因此，输电线路工程的建设受外界干扰因素较多，尤其是不同地区的风俗有所不同，使得群众工作难以开展，造成工程进度受阻。在选择线路路线时，会涉及到很多电力线、民房等，需要与很多部门协商处理。由于线路施工是一项室外作业，受到天气因素的影响非常大，因此，在安排工期时，要留有较大的时间余地，避免无法在工期内完工。220kV输电线路项目工程的特点如表1所示。

2、220kV输电线路工程施工前的注意事项

(1)输电线路工程施工人员的素质。220kV输电线路施工前，企业应该做好施工人员素质的把关，在招聘施工人员是应优先选取具备线路施工相关知识与经验，施工能力强的员工。并且，在施工工程前，企业要对相关技术人员和实际操作人员进行岗前培训，主要培训相关的输电线路铺设的知识，保证其在施工过程中能够更好地进行工作。(2)输电线路工程施工的具体流程。在开始针对输电线路工程进行施工之前，应该合理的对施工的具体流程进行制定，并要求对工作流程中的内容进行仔细的核查。将施工流程进行全面有效的记录，并用文件的形式保存下来，从而可以使得相关的工程施工人员能够随时进行借阅和参考。同时要严格的按照相关的规定进行工作流程的制定，并且遵照施工的具体规范来展开施工处理，从而保障220kV输电线路施工的顺利开展，保障其施工的具体进度，使得该工程的施工质量可以得到保障。

3、220kV输电线路工程施工的技术要点分析

3.1施工前的技术要点

(1)输电线路施工材料的质量。在220kV输电线路工程施工前的技术要点中，首先应该注意的就是企业对于输电线路施工材料的选材，线路施工的材料对于电力运输的环节至关重要，因为电力运输主要是依靠输电线路的传导，一旦输电线路出现问题，那么，势必会影响居民的用电情况，严重时甚至会造成电力运输的短路，造成运输瘫痪。(2)杆塔位置的选择。杆塔是架空输电线路中用来支撑输电线的支撑物，在输电线路施工中占据着举足轻重的地位，在杆塔位置的选取时，对其周围的地形、土壤、岩石一定要严密的进行考察与衡量。例如，岩石对杆塔位置选取就会产生很大的影响。岩石对于杆塔位置选择的影响主要体现在岩石的风化程度上，岩石风化程度轻微的，岩石较为坚硬，打孔时回弹的现象较为明显，而风化程度严重的，岩石则会较为松动，密度较小，但是无论是何种岩石情况，在杆塔位置的确定时都要保证岩石的结构不能被损坏，这样才能确保杆塔的坚固和牢靠。

3.2施工中杆塔工程施工要点

杆塔施工和杆塔选型是杆塔工程的主要内容，其中杆塔选型是杆塔设计的关键环节，指的是选取合理的杆塔形式和结构，杆塔的实用性和使用寿命同杆塔的型式有着直接的关系。依据电力系统回路的数量，可以将杆塔分为多回、双回、单回。对于多回和双回杆塔可以采用垂直排列的方式，对于单回杆塔可以采用垂直、三角、水平排列方式。在进行杆塔排列布置的时候，要结合实际施工条件，选择恰当的杆塔，还要考虑杆塔间的距离和杆塔间的高度差，这样才能有效地降低成本，提高电力系统的稳定性，方便后期维修。杆塔施工过程中首先要根据施工地区的环境，选择相应的施工材料，使杆塔施工材料的刚度、强度均符合设计标准。对于220kV杆塔的架设，要对杆塔埋入地下的深度、地面高度等因素进行认真地分析。面对施工地区交通条件不便利、施工环境复杂的情况，可以考虑架设铁塔，但应注意架设过程中要同时考虑电线的自重和杆塔间的拉力，确保其能够安全地承受一定荷载。

3.3施工中架线工程施工要点

架线前准备、连接放线导地线、观测弛度、紧线、安装附件是220kV输电线路是架线施工的主要内容，要做好架线前的准备工作，根据输电线路设计要求选择合适的施工方式，选取相应的避雷线和导线，明确导线的长度，为后期施工的顺利进行奠定基础，保证220kV输电线路符合安全、高效、稳定的标准。放线前要认真的检查导线外观，保证导线的完整，使导线的线头扭绞方向相同后再进行连接。完成放线工作后，还需调整杆塔受力方向，避免杆塔在长期工作过程中出现倾倒、变形的现象。为了能够使输电线路设备安全、稳定的运行，必须要对220kV输电线路进行检修施工，对输电线路中存在的缺陷和故障进行及时、有效的处理，降低事故的发生机率。

3.4施工中安全风险和控制措施

施工中的安全风险对工程的进度有着重要影响。因此，在220kV输电线路工程施工中，需要不断强化施工人员的安全生产意识，保证安全生产。此外，安全风险还会影响到工程的生产成本和经济效益，如果施工时没有相应的安全施工环境，就无法保证施工人员的生命安全，更无法保证按期完成工程。针对施工中的安全风险，在施工时，企业要严抓安全管理，并制订相应的奖罚措施。对于安全事故的相关责任人，要予以严厉的惩罚；对于安全生产做得较好的人员，要予以相应的奖励。这样能够使相应的预防措施发挥最大的作用。只有保证生产安全，才能保证项目按时完成，保证工程的经济效益和人员安全。

4结束语

总而言之，针对220kV输电线路工程进行施工的过程中，掌握相应的施工技术要点，控制好杆塔的施工质量以及架线工程的施工质量，就能够使得220kV输电线路工程的施工可以顺利的开展，同时可以保障220kV输电线路工程的施工质量，从而保障电力输送的顺畅性，以满足用电用户对用电的需求，保障人们的正常生活。

参考文献：

[1]关于110kV输电线路工程施工的问题探析[J].陈卫东.科技创业家.2013(18)

[2]输变电工程的质量管理分析与对策研究[J].潘铁成，张伟.科技风.2013(19)

[3]输电线路工程安全危险辨识与管理措施[J].李航.中小企业管理与科技(中旬刊).2015(11)

[4]直流输变电工程实体质量控制措施[J].李斌，李旸，余乐.中国电力企业管理.2016(24)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/777dc5cd9a6d7d92af4f5afa.html