# 软交换技术在电力通信中的应用分析姚莉

(国网山西省电力公司长治供电公司山西长治046011)

摘要：在电力通信的逐渐发展过程中，为了满足运营商自身数据业务的发展，软交换技术在其中起着关键的动力作用。本文对软交换技术在电力通信中的应用进行了详细分析。

关键词：软交换技术；电力；通信网

前言：由于当前电力通信网络的网络属于一般的IP网络,网络数据传输能力由于存在延迟,抖动、丢包和其他条件,不仅影响正常的业务,严重影响进行IP网络实时数据服务,如语音、数据和视频服务。为了保证和提高电力通信网络的可靠性，必须建立一个特殊的IP数据承载网络。软交换技术作为下一代网络的主要内容和新的通信交换模式，具有丰富的多媒体服务、高效、经济、统一的网络优势。它是电力用户和通信运营商智能发展的最具吸引力的地方。

1软交换技术的概述

1.1软交换技术

软交换是一种功能实体，主要是为下一代网络NGN提供实时性业务的呼叫控制和连接控制的作用。同传统的交换技术对比来看，传统的呼叫控制必须同业务相连接，并且对于不同的业务，呼叫控制功能也会存在差异，但是软交换就很好的克服了连接呼叫控制这一繁杂过程，软交换与业务无甚关系，其包括三要素：生成接口、接入能力和支持系统。软技术现已越来越被接受和采用。

1.2基于软交换技术的电力通信网运行网络体系结构

电力通信网络是目前分布最为广泛的一种，并具有多种传输介质，由于需要转换的原因，不同网络之间的信息传输过程不仅浪费资源，而且对于电力通信网络的操作和管理也具有一定的效果，因此，在网络运行期间，增加软交换技术，可以确保电力通信网的互连;统一不同的介质的网络;支持语音服务，提供增值和补充服务;服务统一的统计数据。其网络体系结构主要由软交换设备、SG和MGW（信令和媒体网关）、AS（应用服务器）、IAD（综合接入设备）等构成。接入层主应该以提供丰富接入手段为主，满足用户分组网络的连接以及信息格式在分组网络上的输送。传输层是软交换技术的核心，承载网络，主要通过包技术实现高可靠的集成传输平台，包网络主要在IP和ATM中;主要控制层，呼叫控制和网络源码控制;应用层是提供服务的主要平台，是网络系统中的功能模块。在整个网络体系中，软交换设备是NGN的核心控制点；SG利用统一协议保证了信令的传输和软交换设备承载信令的有关电话业务，不但使软交换网络模块化，且使软交换网络分布的建设更加灵敏。

2加大软交换技术，增加电力通信网运行的可靠性

2.1加大软交换技术的必要性

伴随电力通信网络的发展多元化的趋势,载波网、光纤网、微波网将会出现,它们均有自己的独特的交换设备,复接设备等等,这使得电力通信网络的结构变得复杂,因此,管理也更加复杂。在这种情况下，增加软交换技术不仅有利于资源的整合和管理，而且有助于开发新业务，满足电力系统通信的新需求。详细地说，软交换技术通过提供支持多种信令协议接口互操作来实现电力通信网中的电话网以及计算机网间的信令互通;软交换技术可以很好的支持电力通信网络语音服务,还可以利用新的网络设施电力通信网络的各种增值服务和辅助服务,并提供了应用程序编程接口打开辅助动力的通信网络实现增值服务和附加服务;载体、光纤、微波和其他传播媒体在电力通信网络上,并且每个介质均有自己的设备,能够实现软切换各种媒体信息的交换,所以增加了软交换技术在经济,避免浪费,同时提高网络的可靠性。

2.2加大软交换技术的可靠性

将呼叫控制功能与媒体网关分离是软交换技术最基本的特点和最大的贡献。它为网络的开放和可编程创造了条件和基础。一般来说，软交换技术具有媒体网关的访问功能、呼叫控制功能、服务供给功能、互联互通功能等。具体来说，媒体网关访问功能是一个适配器功能，如PSTN/ISDN的IP中继媒体网关、ATM媒体网关、无线媒体网关、数据媒体网关等。呼叫控制功能不仅可以实现呼叫的建立、维护和发布，还可以完成呼叫处理、连接控制、智能呼叫触发检测和资源控制。该服务提供的功能可以处理PSTN/ISDN交换机的整个业务和智能网络的业务。通信功能主要是指网络、光纤网络和微波网络之间的信息交换，提供开放的应用接口。综上所述，通过软交换技术的功能，可以看出在电力通信网的运行中增加软交换技术是可靠的。

3在实际电力通信网运行中软交换技术的应用

3.1业务功能

在现阶段的电力行业中，软交换技术主要提供三种业务功能：语音业务、数据业务和视频多媒体业务。语音业务中，主要是通过所涉及到的各个行业领域的语音服务以及调度电话；在数据业务中，其一方面为电力市场的各类相互支持系统的所对应的数据信息，另一方面值在电力信息生产过程中同实时相关信息相互对应的数据信息；而在视频多媒体业务中，软交换主要通过为电力通信中信息的提供进行支持和保障。

3.2软交换技术的应用模式

在软交换技术快发展中，其主要通过新的网络架构提供灵活的新业务或现有业务，从而为用户提供良好的服务。在电力通信中，软交换技术通过呼叫控制、媒体交换和承载分离等功能逐渐的实现网络的开放性分层结构。这就很好的解决了基于软交换技术对于不同用户可以体现的各种方案。这之中包括：长途语音软交换技术、驻地网语音接入技术、以太网IAD接入技术、智能终端接入技术和软终端接入技术等。

3.3软交换技术在电力行政长途电话网中的应用

在长途电话网中,由于涉及到多个汇接局,所以在各个省市2M宽带接入汇接局中将存在于相关的问题:最主要的问题是,当电力通信行政在进行长途电话网中汇接局运行时可能会出现通信故障，而这就会导致整个汇接局在长途电话汇接中出现中断状态;对于同一连接处的通信，传输通道会失效，会导致长途电话中断同样的问题;即使在电力通信网络中，也会出现在各分局与汇接局之间的传输话务量低。

3.4软交换在电力通信网组网中的应用

在各地的电力通信网组网中，可以在通信中心地带建立一套独立可运行的软交换设备，由此来逐渐进行建设由中心来科学配置的计费和统一的网络管理等的相关系统，然后根据不同的地域区别，同广大区域用户容量进行结合，表现出不同需求的业务差异，逐渐的满足市场的通信需求。在电力通信网组网中同区域用户进行接入时一般采用窄带接入作业方式，像：LAN接入、双绞线接入和xDSL接入等，同时在进行通信网组网接入过程中还需要软交换设备和接入网络设备提供的电力IP承载网作为其中的技术支持，从而逐渐的完善电力通信在实际中运行时的效率。

结束语：总而言之，目前通信行业发展动向是网络融合与业务多元化，软交换NGN网络提供语音、数据和多媒体集成能力，丰富的业务能力，各种接入能力的基础上，已成为固定的网络演化方向。电力工业对上述网络的各种能力有着现实的需求。伴随NGN的有关标准、技术和产品的成熟，以及电力骨干输送网络和IP承载网的逐渐优化和完善，电力行业可以开始规划和构建NGN应用。NGN的建设是一个系统工程，电力行业的网络和业务需求也有一定的特殊性。因此，对于电力通信网络的建设和应用，我们应该科学规划，逐步实施，并选择强有力的长期战略合作伙伴。

参考文献：

[1]莫华龙.软交换技术在电力通信中的应用探讨[J].通讯世界,2017(04):158-159.

[2]胡军,章威,黄良初,付立涛,赵慧敏.软交换技术在电力通信中的应用分析[J].通讯世界,2017(05):214-215.

[3]张敬娜.浅谈软交换技术在电力系统通信中的应用[J].科技资讯,2017,15(26):22-23.

[4]王荣.软交换技术在电力通信中的实践分析[J].电子世界,2017(24):52-53.

[5]冷秀敏,栾洋,吕卓琼.软交换在电力通信中的应用分析[J].科技信息,2012(27):408+461.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/86a366652ce8467177750896.html