# 掺杂元素论文-樊慧娟,曹先启,王晶,张惠,单雯妍

导读:本文包含了掺杂元素论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:柠檬酸,浸渍-焙烧,复合光催化剂,硫化氢

### 掺杂元素论文文献综述

樊慧娟,曹先启,王晶,张惠,单雯妍[1]（2019）在《碳元素掺杂CdS/TiO_2复合光催化剂的制备及表征》一文中研究指出以柠檬酸(CA)和TiO_2-P25为原料,经浸渍-焙烧制备出C-TiO_2,再经水热法合成出Cd S/C-TiO_2复合光催化剂。催化剂的分析表征结果表明,C取代了TiO_2晶格中的Ti原子,形成了Ti-O-C的结构;掺杂C后,晶型未发生变化,电荷分离效率提高,TiO_2的吸收边发生红移。可见光催化分解硫化氢制氢结果表明,Cd S/C-TiO_2催化性能明显改善,产氢速率可达10291.7μmol/(h·g),高于未掺杂改性的Cd S/TiO_2。(本文来源于《化学与粘合》期刊2019年06期）

刘晓波,袁斌霞,夏阳春,蔡晓东,刘建峰[2]（2019）在《元素掺杂氧化亚铜光电材料的研究进展》一文中研究指出氧化亚铜(Cu_2O)是一种具有独特性质的氧化物半导体材料。元素掺杂氧化亚铜对提高薄膜光学和电学性能是行之有效的方法。掺杂改性是改善材料性能的重要途径之一。因此,主要综述了氧化亚铜与金属、非金属和稀土元素以及第ⅣA主族元素掺杂后,其光学带隙、电阻率、导电类型和转换效率的变化。综合分析了元素掺杂对Cu_2O的光学性能的影响,并展望了元素掺杂氧化亚铜在未来光伏研究方面的巨大潜力。(本文来源于《功能材料》期刊2019年10期）

刘晨,米国发,王有超,许磊,历长云[3]（2019）在《稀土元素Sc、Y掺杂对α-Fe力学性能影响的第一性原理计算》一文中研究指出采用基于密度泛函理论的第一性原理方法,从原子尺度研究了稀土元素Sc、Y掺杂对α-Fe力学性能的影响。结果表明,掺杂稀土元素会降低α-Fe的弹性常数及弹性模量,但会提升其韧性。掺杂稀土元素能很大程度降低α-Fe的广义层错能,使α-Fe的塑性得到提升。总的来说,稀土元素Sc、Y固溶于α-Fe,会使其强度降低、韧性提升,其中Y元素的作用效果相对更强。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年22期）

张永平[4]（2019）在《元素掺杂改性g-C_3N_4制备和光催化性能研究》一文中研究指出元素掺杂是将杂质原子引入半导体催化剂原本的晶体结构当中,用来改善材料本身的电子能带结构。元素掺杂通常分为金属元素掺杂和非金属元素掺杂两种不同的类型。g-C_3N_4金属元素的掺杂通常包括碱金属元素、过渡金属元素和稀有金属元素。由于金属离子是有效电子受体,因此掺杂到g-C_3N_4晶格中可以有效地增强它们捕获光生载流子的能力。不仅如此,g-C_3N_4掺杂金属离子之后,由于其独特的电子结构使得催化剂原有的电子能带结构发(本文来源于《2019第叁届全国光催化材料创新与应用学术研讨会摘要集》期刊2019-09-20）

周伟霞,郑毅,楚素娅,张陈洋,刘勇军[5]（2019）在《金属元素掺杂硫化钼催化加氢研究进展》一文中研究指出过渡金属元素掺杂的硫化钼是清洁燃料油生产非常有效的催化剂,有关钴、镍助剂促进作用机理一直是催化研究的重点。介绍了金属掺杂硫化钼的制备方法,对催化剂的活性中心微观结构和反应物的吸附机理两个方面阐述并讨论了钴、镍助剂对硫化钼催化剂的加氢脱硫促进作用及研究进展,对硫化钼系催化剂的未来研究方向进行了展望。(本文来源于《石油化工》期刊2019年09期）

刘香军,杨吉春,贾桂霄,杨昌桥,蔡长焜[6]（2019）在《金属元素掺杂α-Fe(N)体系的电子结构及力学性能的第一性原理计算》一文中研究指出基于第一性原理研究M(M=Ti,V,Cr,Mn,Co和Ni)掺杂α-Fe(N)的结合能、电子结构及力学性能。计算结果表明,Ti和V优先占据晶胞的顶角位置,Cr和Mn优先占据晶胞的体心位置,Co和Ni与N不相邻时结构最稳定。Ti与V的掺杂加强了晶胞的稳定性,Cr, Mn与Ni的掺杂削弱了晶胞的稳定性,Co的掺杂不影响晶胞的稳定性。这些过渡金属在α-Fe晶胞中均存在金属键和离子键的共同作用,成键轨道主要来自M3d, Fe4s3p3d与N2p。与纯α-Fe体系相比,掺杂体系刚性均变强,经计算可得α-Fe(N)-V体系的弹性模量E、剪切模量G和体积模量B均为最大值,即掺杂V可显着提高材料的力学性能,V是最有效的固氮元素,与高氮钢冶炼的实验结果相吻合。(本文来源于《材料工程》期刊2019年09期）

于慧云,马敬环,刘莹,张欢,陈苏战[7]（2019）在《掺杂稀土元素的镍基催化剂对水合肼的催化降解性能》一文中研究指出通过液相共还原法制备掺杂稀土元素的镍基催化剂,并采用多种表征手段进行表征分析,对催化剂制备过程中不同因素对催化性能的影响进行考察。结果表明,稀土元素La的加入可以改变镍催化剂的晶体结构,减小粒径,促进纳米颗粒的分散,提高催化剂活性和氢气选择性。当Ni/La=9∶1时,催化剂具有较高的催化活性和氢气选择性,当温度为70℃时,催化剂的转换频率为65.79h~(-1),H_2的选择性为99.8%。过渡元素Mo的加入改变了催化剂的核外电子结构,可以提高催化剂的活性。(本文来源于《材料科学与工程学报》期刊2019年04期）

王雪婷,付钰豪,那广仁,李红东,张立军[8]（2019）在《钡作为掺杂元素调控铅基钙钛矿材料的毒性和光电特性》一文中研究指出近年来,有机-无机杂化卤化物钙钛矿材料(ABX_3)由于具有优异的光电性质,受到了材料、能源等领域的广泛关注.但是,卤化物钙钛矿存在两个明显阻碍其商业化应用的问题:热稳定性差和含有有毒的铅(Pb)元素.相比于有机-无机杂化卤化物钙钛矿,全无机卤化物钙钛矿通常拥有更好的热稳定性.同时,采用一些无毒的元素部分替代B位的Pb,可以在保持优异光电特性的同时减小材料的毒性.本文结合无序合金结构搜索方法和第一性原理计算,系统研究了Ba掺杂CsPbX_3 (X=Cl, Br, I)钙钛矿体系的热稳定性和光电特性.计算结果显示,只有在高Ba浓度时,可以在室温下形成无序固溶体.由于Ba和Pb的离子半径和电负性等物理化学性质存在显着差异,随着Ba掺杂浓度的增加,带隙和载流子有效质量都呈现上升趋势,且带隙具有很宽的调节范围.因此,我们预测高Ba掺杂浓度的CsPbX_3 (X=Cl, Br, I)钙钛矿体系在短波段(如紫外或近紫外光)发光二极管或辐射探测器等领域具有潜在的应用价值.(本文来源于《物理学报》期刊2019年15期）

明帮来,谢英豪,钟敏方,张学梅,唐剑骁[9]（2019）在《ICP-AES法测定掺杂型镍钴锰叁元素复合氢氧化物中七种掺杂元素》一文中研究指出掺杂型镍钴锰叁元素复合氢氧化物试样用盐酸溶解,于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上(ICP-AES),选择合适的分析谱线,采用标准工作曲线法,在5%的盐酸介质中同时测定Al、Mg、Ti、Sr、Zr、La、Y等七种掺杂元素的含量。大量的镍、钴、锰基体不会对测定造成干扰,掺杂离子相互之间不干扰测定,此方法各元素的检出限在0.0005～0.008mg/mL之间,在对实际样品的测定结果其相对标准偏差不大于2.92%,加标回收率为95.4%～103.8%,具有很高的准确度和精密度,适用于实际产品掺杂型镍钴锰叁元素复合氢氧化物中掺杂元素的测定。(本文来源于《广东化工》期刊2019年11期）

范荣桂,白丽影,汤家喜,杨果[10]（2019）在《稀土元素Pr掺杂对ZnO材料结构及光催化性能的影响》一文中研究指出采用溶胶-凝胶法制备了稀土元素Pr掺杂的纳米ZnO光催化剂,利用XRD、SEM、EDS及亚甲基蓝降解实验对样品的结构与性能进行了表征和测试。研究表明,与纯ZnO相比,掺杂Pr能有效促进ZnO的晶粒细化,稀土元素Pr以Pr_2O_3化学态形式高度分散在ZnO表面,增加了催化剂表面氧空位,改变了ZnO的晶格缺陷和光吸收范围,明显提高了ZnO的光催化性能。在摩尔比n(Pr)∶n(ZnO)=0.03∶0.97时,制得样品Zn_(0.97)Pr_(0.03)O的光催化性能最好,紫外灯照射150 min后,对亚甲基蓝的降解率为94.5%,比纯ZnO的降解效率提高了32.5%,对苯酚溶液和间苯二酚溶液的降解效率分别为82.2%,91.5%。(本文来源于《应用化工》期刊2019年09期）

### 掺杂元素论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

氧化亚铜(Cu_2O)是一种具有独特性质的氧化物半导体材料。元素掺杂氧化亚铜对提高薄膜光学和电学性能是行之有效的方法。掺杂改性是改善材料性能的重要途径之一。因此,主要综述了氧化亚铜与金属、非金属和稀土元素以及第ⅣA主族元素掺杂后,其光学带隙、电阻率、导电类型和转换效率的变化。综合分析了元素掺杂对Cu_2O的光学性能的影响,并展望了元素掺杂氧化亚铜在未来光伏研究方面的巨大潜力。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 掺杂元素论文参考文献

[1].樊慧娟,曹先启,王晶,张惠,单雯妍.碳元素掺杂CdS/TiO_2复合光催化剂的制备及表征[J].化学与粘合.2019

[2].刘晓波,袁斌霞,夏阳春,蔡晓东,刘建峰.元素掺杂氧化亚铜光电材料的研究进展[J].功能材料.2019

[3].刘晨,米国发,王有超,许磊,历长云.稀土元素Sc、Y掺杂对α-Fe力学性能影响的第一性原理计算[J].热加工工艺.2019

[4].张永平.元素掺杂改性g-C_3N_4制备和光催化性能研究[C].2019第叁届全国光催化材料创新与应用学术研讨会摘要集.2019

[5].周伟霞,郑毅,楚素娅,张陈洋,刘勇军.金属元素掺杂硫化钼催化加氢研究进展[J].石油化工.2019

[6].刘香军,杨吉春,贾桂霄,杨昌桥,蔡长焜.金属元素掺杂α-Fe(N)体系的电子结构及力学性能的第一性原理计算[J].材料工程.2019

[7].于慧云,马敬环,刘莹,张欢,陈苏战.掺杂稀土元素的镍基催化剂对水合肼的催化降解性能[J].材料科学与工程学报.2019

[8].王雪婷,付钰豪,那广仁,李红东,张立军.钡作为掺杂元素调控铅基钙钛矿材料的毒性和光电特性[J].物理学报.2019

[9].明帮来,谢英豪,钟敏方,张学梅,唐剑骁.ICP-AES法测定掺杂型镍钴锰叁元素复合氢氧化物中七种掺杂元素[J].广东化工.2019

[10].范荣桂,白丽影,汤家喜,杨果.稀土元素Pr掺杂对ZnO材料结构及光催化性能的影响[J].应用化工.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/88940bf002719b05384515a5.html