# 建筑设计中绿色建筑设计理念的运用分析及研究赵爱华

身份证号码：13242119791001XXXX河北省保定市071000

摘要：建筑行业与人们的生活息息相关，近年来随着建筑行业的快速发展，新兴的设计思维和设计模式，逐渐融入到了当前的建筑当中，这为人们提供了更加舒适的生活条件。绿色建筑是在设计和施工过程中将绿色环保理念应用其中，在保证工程建设质量的基础上，增大自然资源利用率，缓解工程建设对周边环境带来的影响，达到节约能源的目的。绿色建筑是目前建筑行业发展的主流趋势，推广绿色建筑对于增大建筑空间利用率，提高建筑的美观性，实现人与自然和谐相处有着重要意义。

关键词：建筑设计；绿色建筑设计理念；运用

引言

随着我国可持续战略发展目标的提出，建筑行业的发展需要朝向绿色、低碳、环保和可持续方向发展。所以在建筑工程设计环节中，需要设计人员将绿色建筑理念积极应用，同时将节能环保、低碳与可持续发展的概念贯彻、渗透到建筑设计及施工的各个环节中，这样才能真正的实现绿色建筑设计理念在建筑工程设计与施工环节中的有效运用，以此促进建筑行业可持续稳定发展。

1.建筑设计中绿色建筑设计理念的运用

1.1节地设计

节地设计是在建筑施工中减少土地资源的占有率，保证绿化面积。节地设计的目的是促进土地资源发挥出最大功效，推动建设项目的顺利进行。最常使用的节地措施主要有增加容积率，缩减建筑间隔距离、提升地下空间利用率、增大建筑用地集约度等。

1.2整体设计

整体设计会直接影响建筑的功能性和成本。在设计过程中，应结合区域内的实际情况予以综合分析和考量，保证设计的质量，实现空间区域的有效划分。在建筑总体平面设计中，应合理利用现场的地质条件特征，减少污染的产生；合理规划建筑朝向、建筑之间的距离，保证建筑内部空间的自然采光和通风效果，且利用自然资源降低能源的损耗，改善建筑质量。

1.3单体设计

在单体建筑设计中，体型系数与热工性之间有着较为密切的联系，如曲面建筑的热耗要小于直面建筑；在体积相同的条件下，集中布局的热耗要小于分散布局。所以在设计过程中，为了减少热能损耗，可适当的减小外墙面积，合理控制层高。在建筑外墙设计中，应确保其满足自然采光和通风的基本要求，尽可能降低室内家用电器的应用效率，并通过明厨或者明卫等设计方式来提升建筑外墙设计效果，保证室内空间的热稳定性。在材料的选择上，也可以通过新型隔热砖、镀膜窗户等的应用来降低导热系数，避免空间内部热能的大量散失。为了加强室内空间的密封性，可以设置相应的遮阳板，以实现不同季节下热能的合理转化。再者，还需加强设计方案的弹性，保证整体方案的可变性和适用性。一方面要对楼梯的生长性和楼板的承重性予以考虑分析；另一方面还需要预留足够的管道空间，确保各管道线路铺设的合理性。且对于室内家具的摆放，务必做到灵活设计，以改进内空间的应用效果。

1.4节能设计

在建筑材料的选择上，坚持就地取材的基本原则，并对材料进行质量检查，避免高危材料的混入；在选择绝缘线、粘合剂等材料时，除要关注性能的合理性，还需要注重有毒物质的排放，减少污染的产生；保温材料的选用要注重其保温绝热性能，以此来降低热能的损耗。此外，加大可再生能源的综合利用率。如通过光伏发电来满足人们日常生活中对电能的需求；冷凝热的应用实现生活热水的供应；利用可自行呼吸的外墙材料来加强室内空气的净化效果，改善室内温度变化情况等。

1.5绿化设计

根据季节变化合理选择栽植植物，降低温度变化所带来的影响。夏季室外温度相对较高，阳光辐射率也较大，这时可以通过高大遮阴植物的栽植来降低室外温度，营造舒适的生活环境；而冬季温度相对较低，则可以栽种一些落叶型的植物。建筑墙面绿化设计中，可以选择一些攀爬类植物，如葡萄等来进行墙面的美化。阳台是建筑与外界连接的重要桥梁，对其实行绿化设计不仅能够提高观赏性，还能够营造不同的立面结构造型，起到美化城市的作用。目前建筑设计中阳台主要是一凹型、凸型和半凹半凸型为主的，不同造型阳台在接受阳光的能力上也存在较大差异，所以应结合阳台造型特征进行合理绿化设计。另外，在阳台设计中，应注重选择植物的高度，以免影响室内的采光和通风效果。而屋顶设计除了可以营造更多的建筑绿化空间外，还能够降低屋面辐射热，起到一定的蓄排水作用。

1.6环保材料的选用

现阶段存在的环保材料主要有五种：一是天然和简单加工的材料，如石材、木材等；二是通过合成等方式加工制作而成的含有毒素相对较少的材料，如纤维板、大芯板等；三是环保型的装饰材料，如加气混凝土砌块。这类材料在实际使用中的操作较为简单，砌筑砂浆的厚度也较薄，且通过特殊拉毛浆粉面的应用可以起到很好的蓄能和隔热作用；四是环保管材，如塑料金属复合管，这类管材主要是由高密度聚乙烯材料制成的，不仅沿用了传统管材的性能，且具有较高的抗腐蚀性能，能够减少污染的产生；五是环保照明材料，其不仅能够提升室内空间布置的美观性，还可以大大降低电能的损耗。

2.保证绿色建筑设计理念运用的策略

2.1明确绿色建筑设计的基本理念

建筑物已经成为城市的重要标志，不过在原有的建设中，人们往往是在破坏环境的基础上实现建筑物建设目标的，虽然建筑的数量和质量得到了保证，但对于城市的可持续发展却带来了较大影响。因此，人们应转变原有观念，充分意识到绿色建筑的重要性，在设计过程中，将绿色建筑设计理念融入其中，在保证建筑物质量的同时，实现与生态环境的协同进步。

2.2加强绿色建筑功能的实用性

在建筑设计中，设计人员经常会存在重视建筑美观性而忽略实用性的情况，导致建筑在后期使用中存在较多的问题。而在绿色建筑设计中，更加凸显出建筑实用性的特性，并在此基础上，对建筑进行美的塑造，以加强资源利用的合理性。

2.3进行严格的环境评估

要对建筑物的周边环境进行全面了解，这样才能更好地进行施工。为了更好地了解建筑施工周围的环境，有必要进行严格的环境评估，以此来规避日后施工过程中可能会对环境造成的危害。

3.结语

总之，通过实现建筑设计的绿色设计，可以在最大的程度上保证人与自然的和平共处，从而达到为人们创造一个舒适而又安全的生活环境。与此同时，对于我国整个建筑行业而言，在提升资源的利用率的同时促进相关产业稳定发展，提高了我国国民经济。

参考文献：

[1]吴映.探析建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用[J].智能城市，2019，5（06）：40-41.

[2]朱斌.绿色建筑设计理念的运用剖析[J].中国标准化，2019（06）：19-20.

[3]白红艳.绿色建筑设计理念与技术应用探讨[J].居舍，2019（09）：99.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8aae8d1664c401fabe587706.html