# 粘度法论文-郭雪萍,亢秀杰,李静亚

导读:本文包含了粘度法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:PPS,粘度法,高聚物分子量

### 粘度法论文文献综述

郭雪萍,亢秀杰,李静亚[1]（2014）在《粘度法测定聚苯硫醚(PPS)分子量的前期理论探讨》一文中研究指出本文对粘度法测定高聚物分子量的原理进行深入剖析和探讨,并确定了粘度法测定PPS分子量所用的溶剂——α-氯萘。(本文来源于《中国纤检》期刊2014年21期）

胡玉国,党光明,王毓琇,刘海英[2]（2014）在《部分水解聚丙烯酰胺分子量粘度法测定的影响因素》一文中研究指出分别采用国标GB12005.1-89中的一点法、行业标准SY/T5862-2008中的稀释法和企业标准Q/SYQL0122-2008等3种粘度法测定分子量为10万以上聚丙烯酰胺分子量及其分布。结果表明:3种方法测定部分水解聚丙酰胺分子量相差小于1%,分布相差小于2%。并通过实验及查找相关文献,归纳了影响粘度法测定高聚物相对分子质量的影响因素为客观条件、乌氏粘度计、溶液浓度的选择与配制、恒温槽控温精度等。(本文来源于《中国资源综合利用》期刊2014年03期）

刘广永,刘广革,刘苏苏,邱桂学,Martin,Hoch[3]（2013）在《溶胀法和粘度法测定氢化丁腈橡胶的溶解度参数》一文中研究指出利用溶胀法和粘度法测定氢化丁腈橡胶(HNBR)的溶解度参数,并与理论计算值进行比较。结果表明:溶胀法与粘度法测定的HNBR溶解度参数稍有不同,且略小于理论计算值;溶解度参数在19～22(J.cm-3)1/2范围内的溶剂可以有效地溶胀或溶解HNBR;合适的混合溶剂也可以达到单一溶剂的效果。(本文来源于《橡胶工业》期刊2013年07期）

孙礼林,张萍,郝丹,张靖,沈伟丽[4]（2013）在《水溶性共轭聚合物PPEASO3分子量的粘度法估测》一文中研究指出利用稀溶液粘度法对所合成的水溶性共轭聚合物PPEASO3的分子量进行了估测.先通过含0.1M NaNO3的PPEASO3水溶液的粘度测量数据求出其特性粘数[η],再利用Mark-Houwink方程[η]=KMαη和有关文献中的三种参考聚合物的K、α值计算得到聚合物的粘均分子量Mη,最后取其平均值得到PPEASO3的粘均分子量为Mη≈150KD.(本文来源于《安徽师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年03期）

闫淑莲,夏颖,石晨,王桥[5]（2012）在《物理化学实验粘度法测定高聚物分子量实验的改进》一文中研究指出对物理化学实验中"用粘度法测定高聚物的分子量"实验进行了改进。实验采用乙酸-氯化钠溶剂体系测定壳聚糖的分子量,取代测聚丙烯酰胺的分子量,使实验内容更接近药学专业的实际应用及科学研究,且改进后实验易做、重现性好。同时改用计算机应用程序处理实验数据及绘图,与用坐标纸绘图相比,得到的实验结果更客观、更准确。提高了学生数据处理能力,使学生的实验能力得到提升。(本文来源于《首都医科大学学报(社会科学版)》期刊2012年00期）

丁翠翠,田荟琳,李国英[6]（2012）在《利用粘度法和二维红外相关光谱法研究胶原/羟丙甲基纤维素共混物的相互作用》一文中研究指出采用粘度法和二维红外相关光谱法对胶原/羟丙甲基纤维素共混体系的相容性及相互作用进行了研究。粘度法测定结果表明,羟丙甲基纤维素含量<30%时共混体系相容,超过50%则不相容。二维红外相关光谱法的分析结果表明,当羟丙甲基纤维素含量<30%时,归属于羟丙甲基纤维素的C—O(H)伸缩振动峰1061cm-1与归属于胶原酰胺带的CO对称伸缩振动峰1660cm-1、N—H摇摆振动峰1553cm-1和N—H面内变形振动峰1238cm-1之间存在同步负交叉峰,表明胶原和羟丙甲基纤维素之间存在氢键作用;而当羟丙甲基纤维素含量>30%时,同步图中负交叉峰强度减小的同时同步峰1061cm-1的强度明显变大,表明此时羟丙甲基纤维素与胶原之间的氢键作用变弱,羟丙甲基纤维素更倾向于在自身分子之间形成氢键。(本文来源于《功能材料》期刊2012年08期）

宋玉侠,罗传勇,阎雪梅,于龙英,马林泉[7]（2012）在《粘度法测定电工用纸/纸板聚合度的研究及应用》一文中研究指出按照GB/T 1548-2004用粘度法测试电工用绝缘纸/纸板的聚合度,考察了空气、浆浓等因素对纸/纸板聚合度测试结果的影响,并在最佳条件下对粘度法测量纸/纸板纤维聚合度进行了实际应用。结果表明,粘度法测试绝缘纸/纸板的聚合度有望用于实际判定油纸绝缘系统的老化程度。(本文来源于《绝缘材料》期刊2012年01期）

刘畅[8]（2012）在《粘度法测定废水中聚丙烯酰胺的浓度》一文中研究指出本文采用粘度法测定聚丙烯酰胺的浓度。利用乌式粘度计探讨温度、水解时间、分子量等因素对聚丙烯酰胺水溶液粘度影响的规律与特点。通过对聚丙烯酰胺溶液的实验室测量和数据分析,研究测量聚丙烯酰胺黏度的方法和影响测量结果的各个因素,根据测得数据,探讨粘度法测定聚丙烯酰胺的工作曲线,以分析石油开采过程中聚丙烯酰胺溶液黏度的在线实时测量。(本文来源于《吉林广播电视大学学报》期刊2012年01期）

王乐,宋琤,宋才生[9]（2011）在《粘度法测定双酚A型聚芳酯相对分子质量的研究》一文中研究指出采用粘度法测定双酚A型聚芳酯(PAR-A)在二氯甲烷(CH2Cl2)溶液中25℃下的特性黏数([η]),通过凝胶色谱(GPC)法得到了PAR-A的Mark-Houwink方程参数.根据方程lg[η]=lgK+αlgM,以lg[η]分别对lgMn、lgMw和lgMη作图,由直线的斜率和截距得到的Mark-Houwink方程参数K1=1.630×10 4、α1=0.763 9;K2=4.245×10 6、α2=1.052 5和K3=8.634×10 7、α3=1.177 6求得相应的数均相对分子质量(Mn)、重均相对分子质量(Mw)和粘均相对分子质量(Mη)以及相对分子质量分散指数.根据得到的GPC谱图和相应的Mn、Mw和Mη,可知PAR-A的淋出时间随着[η]的增加而缩短,而相应的相对分子质量随着[η]的增加而增加.研究表明,采用相转移催化界面缩聚法制得PAR-A的相对分子质量分布较窄,双对数作图法比较可靠,其相关系数大于0.98.(本文来源于《江西师范大学学报(自然科学版)》期刊2011年06期）

何冬月[10]（2011）在《粘度法测定驱油用聚丙烯酰胺分子量常见问题分析》一文中研究指出论述了测量聚丙烯酰胺产品特性粘数及分子量的影响因素。确定了粘度计常数的选取范围,明确稀释溶液浓度的配制要求。分析了不同分子量聚丙烯酰胺在数据处理过程中可能出现的问题。建议取Huggins方程外推截距作为特性粘数值。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2011年11期）

### 粘度法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分别采用国标GB12005.1-89中的一点法、行业标准SY/T5862-2008中的稀释法和企业标准Q/SYQL0122-2008等3种粘度法测定分子量为10万以上聚丙烯酰胺分子量及其分布。结果表明:3种方法测定部分水解聚丙酰胺分子量相差小于1%,分布相差小于2%。并通过实验及查找相关文献,归纳了影响粘度法测定高聚物相对分子质量的影响因素为客观条件、乌氏粘度计、溶液浓度的选择与配制、恒温槽控温精度等。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 粘度法论文参考文献

[1].郭雪萍,亢秀杰,李静亚.粘度法测定聚苯硫醚(PPS)分子量的前期理论探讨[J].中国纤检.2014

[2].胡玉国,党光明,王毓琇,刘海英.部分水解聚丙烯酰胺分子量粘度法测定的影响因素[J].中国资源综合利用.2014

[3].刘广永,刘广革,刘苏苏,邱桂学,Martin,Hoch.溶胀法和粘度法测定氢化丁腈橡胶的溶解度参数[J].橡胶工业.2013

[4].孙礼林,张萍,郝丹,张靖,沈伟丽.水溶性共轭聚合物PPEASO3分子量的粘度法估测[J].安徽师范大学学报(自然科学版).2013

[5].闫淑莲,夏颖,石晨,王桥.物理化学实验粘度法测定高聚物分子量实验的改进[J].首都医科大学学报(社会科学版).2012

[6].丁翠翠,田荟琳,李国英.利用粘度法和二维红外相关光谱法研究胶原/羟丙甲基纤维素共混物的相互作用[J].功能材料.2012

[7].宋玉侠,罗传勇,阎雪梅,于龙英,马林泉.粘度法测定电工用纸/纸板聚合度的研究及应用[J].绝缘材料.2012

[8].刘畅.粘度法测定废水中聚丙烯酰胺的浓度[J].吉林广播电视大学学报.2012

[9].王乐,宋琤,宋才生.粘度法测定双酚A型聚芳酯相对分子质量的研究[J].江西师范大学学报(自然科学版).2011

[10].何冬月.粘度法测定驱油用聚丙烯酰胺分子量常见问题分析[J].中国石油和化工标准与质量.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8e55af96ed9ec97f011494e2.html