# 优化混凝论文-刘义刚,靳晓霞,肖丽华,徐俊英,张晓冉

导读:本文包含了优化混凝论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:强化混凝,清水剂,管道混合器,弯头

### 优化混凝论文文献综述

刘义刚,靳晓霞,肖丽华,徐俊英,张晓冉[1]（2019）在《强化混凝技术用于处理含聚采油废水的优化研究》一文中研究指出模拟某原油终端处理厂含聚采油废水处理的实际工况流程,采用强化混凝试验装置,以连续进液处理的方式,对强化混凝技术处理含聚采油废水的工艺进行了优化研究。结果表明,现场条件下通过提升流速、加装管道混合器及增设弯头3种措施均可以优化清水剂FLW126作用的水力学条件,提高混合强度,从而有效提升废水处理效果。选取最易实施的加装管道混合器的方式,对现场药剂投加量进行了研究,结果表明,在加装2级管道混合器后,要达到目前处理效果,药剂投加量可降低36%。(本文来源于《工业用水与废水》期刊2019年05期）

李杰,朱雪燕,王萍[2]（2019）在《响应面法优化混凝处理高浊度黄河水》一文中研究指出夏季西北地区暴雨过后附近高浊度山洪水流入黄河,导致黄河水受到轻微污染呈现微污染水质特性。为了进一步提高水中有机物、氨氮、浊度、UV_(254)的去除率,采用响应面软件中的Box-Behnken中心组合设计方法,考察了混凝剂投加量、搅拌时间、pH等各因素交互作用对混凝沉淀法去除水中浊度、高锰酸盐指数、氨氮、UV_(254)污染物的影响。研究建立了相关的二次多项式数学模型,以浊度、高锰酸盐指数、氨氮及UV_(254)去除率作为响应值,确定出最佳的混凝沉降反应参数。(本文来源于《净水技术》期刊2019年09期）

嵇斌,李杰,冯淑琪,赵严平,赵瑞峰[3]（2019）在《Box-Behnken响应面法对夏季雨后窖水的PFS混凝处理工艺参数优化》一文中研究指出为了优化PFS混凝工艺对西北农村地区用作饮用水的窖水的处理效果,采用Box-Behnken响应面法进行优化设计。以窖水中浑浊度、耗氧量(COD_(Mn)法)、氨氮含量作为指标,考察了pH、混凝剂PFS投加量、水温3个因素及各因素交互作用对混凝工艺去除窖水中浑浊度、耗氧量、氨氮的影响;建立了相关的二次多项数学模型,确定了最佳混凝工艺参数。结果表明:采用PFS混凝工艺处理窖水时,pH和PFS投加量的交互作用显着影响对浑浊度去除,pH和水温的交互作用显着影响对耗氧量和氨氮的去除;在最佳工艺参数水温为20.79℃、PFS投加量为10.02 mL、pH值为7.26的条件下,浑浊度、耗氧量和氨氮的去除率分别为98.6%、5.1%和16.4%。通过模型的验证,证实了Box-Behnken响应曲面法可有效地应用于优化夏季雨后窖水的PFS混凝处理工艺参数。(本文来源于《净水技术》期刊2019年07期）

梁韩英,程晓薇,李俊鹏,杨学强,潘伟斌[4]（2019）在《壳聚糖联合聚合氯化铝强化混凝除藻的参数优化》一文中研究指出为增强饮用原水中藻类的混凝去除效果,以铜绿微囊藻和水华鱼腥藻为对象,在单因素实验的基础上,采用响应曲面法考察了壳聚糖(CTS)投加量、聚合氯化铝(PAC)投加量、pH值及CTS和PAC的投加顺序对CTS联合PAC混凝除藻的影响.结果表明,混凝去除铜绿微囊藻(叶绿素a含量为45～55μg/L)的最佳条件为:CTS 0.40mg/L、PAC 1.19mg/L、原水pH值7.5、CTS和PAC混合均匀后投加,该条件下模型预测叶绿素a去除率为96.1%(实测值为95.7%);混凝去除水华鱼腥藻(叶绿素a含量为80～90μg/L)的最佳条件为:CTS 0.25mg/L、PAC 2.00mg/L、原水pH值7.9、先投加CTS后投加PAC,该条件下模型预测叶绿素a去除率为97.9%(实测值为97.0%).当原水pH值9.0时(模拟高藻原水的碱性环境),混凝去除铜绿微囊藻和水华鱼腥藻的最佳投药顺序均为CTS和PAC混合均匀后投加,实测叶绿素a去除率分别为94.9%和95.3%;混凝铜绿微囊藻的药剂方案为CTS 0.40mg/L、PAC 2.00mg/L,药剂成本为0.0215元/m3,混凝水华鱼腥藻的药剂方案为CTS 0.24mg/L、PAC 2.00mg/L,药剂成本为0.0149元/m3.(本文来源于《中国环境科学》期刊2019年06期）

徐畅,王红武,王建华[5]（2019）在《响应面法优化混凝沉淀法同步去除草甘膦和Cu~(2+)的试验研究》一文中研究指出为探讨混凝沉淀法同步去除草甘膦和重金属Cu~(2+)的效果,在单因素试验的基础上,采用基于BoxBehnken试验设计原理的响应面法(RSM)研究了聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)投加量以及pH值对处理效果的影响,并建立了多元回归方程的预测模型。结果表明:模型的显着性很高,拟合度良好。对于草甘膦和Cu~(2+)的初始质量浓度分别为30和10 mg/L的模拟废水,在PAC投加量为150 mg/L, PAM投加量为0.74 mg/L, pH值为8.0的最优条件下,相应TOC和Cu~(2+)的去除率达到最高,分别为36%、 40.2%。(本文来源于《工业用水与废水》期刊2019年02期）

秦菲菲,魏燕杰,李国一[6]（2019）在《混凝沉淀-厌氧/好氧组合工艺处理港口含油废水的运行与优化》一文中研究指出采用混凝沉淀-厌氧/好氧组合工艺处理港口含油废水。选用聚合氯化铝铁(PAFC)作为混凝剂;通过响应面法选择了最优工艺参数:pH 8.0, PAFC投加量100 mg/L沉降时间40 min;出水进入厌氧/好氧生化处理系统(A/O)。港口含油污水经过A池后,BOD/COD平均值由初始的0.17升高至0.55,可生化性增加明显。试验结果表明有机容积负荷是A/O反应器运行过程中的重要控制参数;其对A池冲击大,很容易使A池产生酸化现象,甚至导致反应器的崩溃。A池处理试验用港口含油废水的最佳有机负荷应为1.0～2.0 kgCOD/(m~3·d)。当进水水质变化时,可通过调节水力停留时间及回流比等达到反应器有效调控的目的。(本文来源于《水道港口》期刊2019年01期）

罗国华,张春,郑利兵,魏源送,郁达伟[7]（2019）在《猪粪沼液的磁混凝预处理工艺优化及评估》一文中研究指出以高悬浮物、高氮磷与高有机物的猪粪沼液为研究对象,采用磁混凝进行预处理,以浊度去除率为主要考察指标,结合单因素实验和正交实验,优化磁混凝工艺参数,并简要分析磁混凝机制及评估其作为沼液资源化利用的预处理工艺的效能。研究结果表明,优化的磁混凝条件是PAC、PAM、磁种的投加量分别为5 g·L~(-1)、120 mg·L~(-1)、3 g·L~(-1),转速为250 r·min-1。经磁混凝处理后,猪粪沼液的浊度、SS、COD、TP与PO34--P浓度降为2 235 NTU、 3.84 g·L~(-1)、10 302 mg·L~(-1)、133 mg·L~(-1)和62.58 mg·L~(-1),去除率分别为92.90%、84.42%、70.63%、91.90%和50.3%。同时,磁混凝对氨氮与K的去除率较低,分别为6.49%和16.12%,浓度分别为4 072.5 mg·L~(-1)和4 176 mg·L~(-1),利于后续的沼液资源化利用。磁种加载后在混凝过程中被絮体包裹,形成密实的磁絮体,显着提高了沉降性能,沉降时间由传统混凝的25 min降为5 min,同时污泥量显着减少。综上,磁混凝可高效削减沼液的悬浮物,且保留氮与钾等营养物质,促进沼液资源化利用。(本文来源于《环境工程学报》期刊2019年02期）

劳德平,丁书强,倪文,李晓光,李佳洁[8]（2018）在《响应面优化制备粉煤灰基PASC混凝剂性能与表征》一文中研究指出研究了以粉煤灰为原料制备聚硅氯化铝(PASC)混凝剂的影响因素、产品性能和微观结构.选取A(碱化度)、B(n(Si):n(Al))、C(聚合温度)和D(反应时间)对混凝高岭土模拟废水后透光率进行四因素叁水平响应面实验.最终优化方案为:A为1.18,B为5.64,C为47.40℃,D为2.48h,透光率预测值达86.58%,验证试验均值相对误差仅为0.18%,模型相关系数为0.9984,表明RSM优化模型可靠.混凝剂性能随投加量增加而不断增加,最终趋于稳定;随废水pH值增大呈现先增大后减小的趋势.XRD分析PASC主要物相为氯化钠,非晶态衍射峰形成预示着浸出液和聚硅酸加碱聚合形成了新的无定形物;FT-IR测试表明聚硅酸与Al~(3+)及其水解产物间络合形成了金属-OH等非离子键;SEM显示产品为高聚集度和枝化度的空间网状结构.(本文来源于《中国环境科学》期刊2018年12期）

闫晓涛,李杰,冯淑琪,李玉皎[9]（2018）在《响应面法优化混凝处理黄河兰州段低温低浊水》一文中研究指出为进一步提高混凝法对冬季黄河兰州段低温低浊水中浊度、有机物、氨氮的去除效果,采用响应面BoxBehnken的中心组合设计方法,研究了混凝剂(PFAC)投加量、助凝剂(PAM)投加量、絮凝转速与絮凝时间及其交互作用对浊度、高锰酸盐指数(CODMn)和氨氮去除率的影响。结果表明:混凝法的最佳控制参数为混凝剂投加量7. 87 m L、助凝剂投加量6. 06 m L、絮凝时间37 min、絮凝转速90 r/min。在此最佳反应条件下,浊度、高锰酸盐指数、氨氮去除率分别为16. 3%、19. 7%、14. 7%。混凝出水再经砂滤后,出水浊度为0. 76 NTU、CODMn为2. 72 mg/L、氨氮为0. 44 mg/L,达到了生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。研究结果为兰州城市供水(集团)有限公司处理工艺升级改造提供了技术支持。(本文来源于《水资源与水工程学报》期刊2018年06期）

陈善敏,张静,蒋和体[10]（2019）在《响应面法优化甘薯废水混凝沉淀工艺》一文中研究指出采用响应面法(response surface methodology,RSM)对甘薯废水混凝沉淀工艺进行优化。以化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)去除率为响应值,分别考察混凝剂添加量、助凝剂添加量和废水p H值对处理效果的影响。结果表明,甘薯废水最佳混凝沉淀条件为聚合氯化铝(poly-aluminum chloride,PAC)添加量0. 92 m L、聚丙烯酰胺(poly-acrylamide,PAM)添加量0. 32 m L、p H值7. 0,在此条件下COD去除率为47. 95%,与预测值基本一致。在此基础上采用混凝-臭氧氧化联合法对废水进行处理,臭氧通气时间5 min,通气量0. 156 mg(臭氧)/mg(COD),混凝条件最优,该处理工艺下,COD去除率、悬浮物(suspended substance,SS)去除率和浊度去除率分别为90. 54%、93. 81%和90. 21%,p H值为7. 83。(本文来源于《食品与发酵工业》期刊2019年06期）

### 优化混凝论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

夏季西北地区暴雨过后附近高浊度山洪水流入黄河,导致黄河水受到轻微污染呈现微污染水质特性。为了进一步提高水中有机物、氨氮、浊度、UV_(254)的去除率,采用响应面软件中的Box-Behnken中心组合设计方法,考察了混凝剂投加量、搅拌时间、pH等各因素交互作用对混凝沉淀法去除水中浊度、高锰酸盐指数、氨氮、UV_(254)污染物的影响。研究建立了相关的二次多项式数学模型,以浊度、高锰酸盐指数、氨氮及UV_(254)去除率作为响应值,确定出最佳的混凝沉降反应参数。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 优化混凝论文参考文献

[1].刘义刚,靳晓霞,肖丽华,徐俊英,张晓冉.强化混凝技术用于处理含聚采油废水的优化研究[J].工业用水与废水.2019

[2].李杰,朱雪燕,王萍.响应面法优化混凝处理高浊度黄河水[J].净水技术.2019

[3].嵇斌,李杰,冯淑琪,赵严平,赵瑞峰.Box-Behnken响应面法对夏季雨后窖水的PFS混凝处理工艺参数优化[J].净水技术.2019

[4].梁韩英,程晓薇,李俊鹏,杨学强,潘伟斌.壳聚糖联合聚合氯化铝强化混凝除藻的参数优化[J].中国环境科学.2019

[5].徐畅,王红武,王建华.响应面法优化混凝沉淀法同步去除草甘膦和Cu~(2+)的试验研究[J].工业用水与废水.2019

[6].秦菲菲,魏燕杰,李国一.混凝沉淀-厌氧/好氧组合工艺处理港口含油废水的运行与优化[J].水道港口.2019

[7].罗国华,张春,郑利兵,魏源送,郁达伟.猪粪沼液的磁混凝预处理工艺优化及评估[J].环境工程学报.2019

[8].劳德平,丁书强,倪文,李晓光,李佳洁.响应面优化制备粉煤灰基PASC混凝剂性能与表征[J].中国环境科学.2018

[9].闫晓涛,李杰,冯淑琪,李玉皎.响应面法优化混凝处理黄河兰州段低温低浊水[J].水资源与水工程学报.2018

[10].陈善敏,张静,蒋和体.响应面法优化甘薯废水混凝沉淀工艺[J].食品与发酵工业.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/918ff2c391b12eb42e618ea5.html