# 城市污水管网布置的合理性对污水处理的影响

佛山市晋投建公用建设有限公司广东佛山528000

摘要：随着我国现代化建设，城镇化的发展日趋成熟，人民的居住环境不断得到改善，传统的农村居住形式逐渐被城镇化、集体化的居住形式所取代，而随之而来的，城市的污水排放问题也成为了城市化建设的重点项目。目前我国的市政工程已经成熟，城市污水管网的建设成为一个城市建设的基础，污水管网成为解决城市污水排放的关键，而合理布置污水管网则成为市政工程的重点考虑对象。

关键词：污水管网；污水排放；市政工程

在城市的建设中，污水管网的建设属于基础设施，是城市污水处理的关键项目，合理的布置城市污水管网系统对城市的污水排放、环境净化和污水处理有着至关重要的作用。但是由于城市建设的局限性、经济条件的制约和建设管理措施等因素，对城市污水管网建设有着或多或少的影响，因而在污水官网的建设过程中，很可能导致污水管网的布置系统不能达到有效的、合理的排污效果，因而导致城市的污水处理不彻底，造成污染。由此可见，如何合理布置污水管网系统以便更好的为城市建设服务，成为一个值得思考的问题。

一、如何合理布置城市污水管网系统

污水管网的建设首先要求设计单位按照相关规范及指标并进行城市本身的特点进行图纸设计，承包单位在拿到图纸后，不能急于施工，应优先对现场进行考察，内部技术人员对图纸进行审查，检查图纸上是否有设计不合理或者现场无法按图纸进行施工等问题，也要及时组织图纸会审，对图纸上的不明确点征求合理意见。而在施工过程中要注意管网布置的合理性是否符合城市建设要求，是否满足污水排放及收集功能要求，承包单位技术人员应根据施工经验，现场实际考察管网布置的合理性并严格按照图纸、规范要求及相关指标进行施工。这是确保管网布置合理性的基本要素。除此之外，还应考虑以下因素。

（1）扩大污水管网收集范围

污水管网布置的合理性，首先就是管网系统能满足城市基本的污水收集和排放功能，但是为保证彻底解决城市污水排放和收集问题，要求在管网系统能满足基本功能的基础上，能够最大化的处理污水问题，因此首先一点就是要扩大污水管网的收集范围。污水管网的收集范围由污水处理厂的实际处理能力确定，因此在污水管网系统建设过程中，应根据污水处理厂的实际处理能力，结合城市的地域特点，重新划分污水管网收集范围，降低污水处理厂的运行负荷，缩小服务面积，做到城市区域无死角污水处理服务。

（2）建设污水传输专用管道

目前我国的城市化建设不断扩大，国际型大城市不断生成，人口密集性增大，由此产生的生活污水和生产污水量也在不断增多，因此城市污水管网的污水处理功能要求不断提高，对于这种对污水处理功能需求较大的大城市，可以采用建设专用污水传输管道的措施，这种方法不仅可以增加污水的排放和提高污水的收集能力，同时更适合远距离污水传输，有良好的污水收集和传输功能，对大城市污水处理有着高效的推进作用，降低大城市污水处理难度，保证大城市环境建设。

（3）城市规划区域预留污水管网系统

城市的建设不是一蹴而就的，是一个不断扩大、不断发展的过程，我国的城市建设过程中，一般采用优先建设功能性建筑物，而对于市政工程的建设一般落后于城市的功能性建筑的建设，因此这就导致了一个现象，往往一个城市项目建设基本具备雏形，但是市政管网建设却落后很多。对于这种现象，可以采用管网系统优先建设，确保城市建设完成后即能投入使用。对于在建城市处于规划阶段的区域，更适合采用管网预留处理措施，将各个污水处理系统灵活链接，提高城市污水管网的安全性及污水处理的灵活性。采用污水管网预留措施，需要综合考虑城市污水管网建设系统，全面统筹，综合布局，保证城市污水管网处理系统的完整性和灵活性，保证城市污水处理系统的发展进度紧跟城市发展的步伐，是一个城市项目建设需要重点考虑的措施。

二、合理布置污水管网系统对污水处理的影响

（1）合理的污水管网布置需要合理的规划

目前我国的城市建设有一个不成文的规定“计划没有变化快”。城市污水管网布置的规划不是一成不变的，相反的，污水管网系统的规划往往会因为城市功能性建筑的建设而进行变化，城市的格局规划也对城市污水管网系统的规划有着不小的影响。而目前我国的部分城市在污水管网系统的规划中，缺乏严谨性和科学性，首先是污水管网系统规划缺乏连续性，规划思想往往因人而异，在管网规划过程中，领导思想不统一、前后交接人思想不统一，这就导致管网规划要经历不断地规划、再规划的重复路径；然后是规划思路陈旧老套、无创新。一般污水管网的规划除了要满足图纸设计要求外，还要满足国家和地区规范要求和相关指标要求，但是在管网规划过程中，规划者按部就班，照抄其他城市的规划思路，没有结合本城市的布局及特点进行针对性规划，导致规划出的管网系统虽然能满足指标及规范要求，却难以满足本城市的污水排放和收集要求；其次是污水管网系统规划单调。同一个城市有不同的区域划分，如生活区域，生产区域和商住区域等，不同区域对污水排放和收集的要求是不同的，而如果不能统筹全局，有针对的、合理的进行污水管网规划，很可能导致规划的管网系统不能满足污水处理要求；最后是管网规划随意。在规划过程中，可能会遇到难以处理的区域或者考虑到资金问题，就出现随意规划，出现“能使用就行”的思想。对于以上问题，就需要建立和健全统一的管理机构，统一责任人，加强和加大污水管网规划技术人员投入，加强规划的整体性、系统性和严谨性，在规划过程中严格按照本城市的特点，有针对性的，有组织性的，统筹全局，进行综合规划，保证城市污水管网系统的整体性和系统性，将城市污水排放和收集的效益最大化。并且在规划完成后，有专门的机构进行审核，确保污水管网最终形成最有效、最实用的污水管网系统。

（2）加强源头管理

合理的管网布置系统有利于污水源头的管理。污水管网系统的目的在于污水的收集和处理，合理的污水管网则能尽可能的将污水管网的功能最大化，这其中之一就是污水源头处污水的管理。污水管网要直接或者尽可能的直接连接污水源头，避免污水直接排放到自然环境下，直接将污水输送到污水管网中。因此在污水管网规划和布置的过程中就要明确污水源头，而明确污水源头，在对污水源头管理的过程中，将大大节省调查的时间，直接针对污水源头有组织、有目的的进行监督管控，在往后的使用过程中，也能明确的对污水源头进行检查，从而加强了城市污水管理的力度。

（3）有利于环境保护

合理的污水管网系统，很可能采用截流管管网，将城市外排污水截流，直接输送到污水管网系统，进而直接输送到污水处理厂，避免污水直接排放到自然环境，这种措施即避免污染自然水，又能避免污染土壤，同时也不会对城市环境造成不利影响，从而提高城市的居住环境。

（4）完善污水管网系统工程

通过规划、调整等措施，结合城市环境，进行污水管网的合理布置，在污水管网投入使用后，收集污水管网的施工信息和使用信息，对比分析，形成完整的、可靠的污水官网系统参数，对后续城市污水管网体统完善奠定基础，提供污水管网工程的有力参数，即为本城市后期管网修复和保修提供维修参数，也为我国城市市政工程提供参考依据。

（5）将污水处理进行参数化管控

通过合理布置污水管网，可以针对污水源头进行实施检测，对污水管网相关参数进行收集，加强对污水管网的管控，提高管理人员对污水管网系统的掌握能力，完善污水管网系统管理部门，从而形成系统的、专业的、完整的、严谨的污水管网参数系统，使得城市的污水处理不再是简单的污水排放、收集和处理，而是形成有计划、有组织、有目的、完整的程序化处理系统。这种污水处理系统即有成熟的技术支持，又有可靠的参数支持，从而保证城市污水的处理趋向于专业化、产业化发展，也大大提高城市污水管网的污水处理效率，对城市的发展和建设，以及本城市的环境保护起到推进作用。

三、总结

综上所述，城市污水管网的合理性布置，不仅能大大提高管网的污水处理效率，同时也对本地区的城市建设起到一定的推进作用，更是有利于城市的环境保护。同时污水管网合理布置成功的经验，也为我国城市市政工程的基础建设提供可靠的参数，为我国的市政工程的进一步完善奠定基础。

参考文献：

[1]刘维盛.浅析提高市政排水管网效能的途径[J].中国科技博览，2010（31）.

[2]王艳.关于城市排水管网改造专业规划问题的探讨[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2013（06）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/95ca434b66d7fd3a7c0dcc27.html