# 探析道路测量的方法与施工测量要点李义

关键词：道路测量；施工测量；基本要点；分析

道路的前期设计以及后期的施工都离不开测量，在开展道路设计工作之前首先针对道路进行必要的测量能够更好的开展道路的相关数据手机工作，而且相关测量数据本身是否准确也也整个道路设计工作的科学性有着重要的关联，而且能够及时的针对出现的相关问题开展必要的纠正，从而达到保证工程施工整体质量的目的。文章主要针对道路测量的如何选择适当的方法以及施工测量过程当中的相关控制要点开展必要的研究以及分析。

1.道路测量基本方法

道路测量所获取的相关数据，本身对于整个道路的设计工作乃至于后的施工都会起到尤为重要的影响，在开展道路设计的整个周期当中必须要针对道路进行必要的测量，主要包括：设计以及施工的前期测量，施工、竣工以及后期的验收测量等。当前，在科学技术快速发展的今天，在进行道路测量的过程当中可以应用的方法有很多种，而且在开展实际的道路测量过程中，可以灵活的依据路况来进行测量方法选择，目前我们主要应用测测量方法主要包括以下几种：

1.1水准仪、皮尺测量

水准仪、皮尺测量是一种最为简便的测量方法之一，通常应用于道路整体横切面要求相对较低的道路当中，也就是说此种测量方法在横断方向整体变化相对较小的前提下可以应用水准仪、皮尺来进行横断面测量。此种方法在开展测量过程中，需要在测量部位区两个点，并且将水准仪放置于合适的位置，读取前、后视的记录。通常情况下，应用此种测量方式可以将精度精确到厘米，而在地面高度计算的时候则应用视线高程减去各个前视的读数。

1.2经纬仪、皮尺测量

经纬仪、皮尺测量在视野相对开阔的道路上面，但是此种方法比较容易受到外界整体环境的影响。应用此种测量方式，所需要的仪器主要包括：视距尺以及经纬仪，其测量的主要原理为：等腰三角形已知一个角以及一条边，之后可以应用三角形只是来推算出另外的一边长度。测量的具体方法为：将经纬仪安装于测量站，并且要保证整平而且对中，记录好测量仪器本身的高度，之后于待测点上进行视距尺的设置，并且应用望远镜将视距尺记性瞄准，之后开展上、中、下视距丝的读取，并且将所读取到的数据进行记录，之后推算出间隔，并且将竖盘的度数换算成为竖角，并且进行测点、测站之间的高程以及水平距离。此种方法需要有较为平坦的地势，从而更好的保证所读取的数据具有较高的准确度。

1.3激光测距仪

激光测距仪是所有的道路测量方法当中精度最高的测量方式，通过对于激光的某个参数进行调整，最终实现目标距离的测量。通过此种方式测量，能够实现目标距离的准确测量。此种测量方式的主要优点包括：操作简便、精准、操作简便、体积小、重量小等相关的特点。激光测量比以上两种测量方式的精准度明显更高，在穿越山区的道路当中激光测距同样会受到客观环境的影响，由此我们在应用激光测距仪的过程中应当考虑以下几种因素：测量范围要在5000m以内，目前激光测距仪也分为多个种类，由此我们在实际应用中应该依照具体情况来灵活选择。

1.4GPS测量

GPS测量通常应用在不同变形阶段的三维位移检测，此种测量方式最大的优点，就是不需要互相能够看到，应用GPS测量具备选点方便，测量环境不受影响等相关的优点。此种操作方式较为简单而且智能化程度高，在测量过程中可以直接进行桩点的选择，之后设别就可以依据需开展距离以及数据单的测量与计算，当前GPS测量已经在道路测量中获得了广泛的应用。

2.施工测量的相关要点

2.1仪器与道路的校对

在开展道路测量的过程当中，选择仪器尤为重要仪器选择的是否合适对于测量数据的整体误差势必会造成一定的影响，另外在仪器适用过程中，要做好其与道路之间的整体校对。通常情况下，在进行测量过程中，测量轴线为道路施工的中线，一旦测量的轴线与道路的中线不符最终势必回导致返工的现象产生最终耽误工期，最终导致整体施工成本增加。由此，在测量开始时，必须要保证所选仪器能够正常使用，另外还要与道路开展水平的校对，由此，贼开展校对过程中需要注意对于视准轴进行校对；保证测量轴线与道路中线一致以及测量站点、测量点以及水准点之间的整体距离相等。

2.2开展线路复测的基本要点

2.2.1高程复测

通常在道路施工中，实际高程是依据土质水准点施工，之后需要对于水准点开展复测，复测时的注意事项，首先在进行设计图纸检查时要看高程与横断面之间是否具有差距。一方面需要针对设计图纸当中横断面与高程之间是否存在差距，而且针对出入情况要开展实际的验证以及修改，保证水准点开展复测；里那个外，高程复测时，必须要针对两个水准点开展推导并且检查其能否达到规范的限差。

2.2.2复测中线控制桩

在开展道路施工过程中的首选是应用定点放样的方式，其主要的依据为中线控制桩，在开展具体施工前必须要针对中线桩开展复测，并且检查中线桩本身是否与设计土质保持一致，复测过程中，一旦发现有类似的必须要进行必要的区别，避免施工时出现混淆。

2.4路基的施工测量

在开展道路施工过程中，必须要针对路基开展测量，整个的测量范围包括中线、宽度、横断面高度与坡度，以上的位置开展测量过程中必须要严格的遵守施工的标准与工艺，路基整体的平整度与路基的质量关系到路面最终的平整度以及质量。与此同时，需要在很对测量数据与设计土质开展对比，从而更好的保证与数据保持一致，而且要做好相关的数据记录。

3.结语

在开展道路测量过程中，必须要依据不同的情况来合理的选择测量的方法，从而更好的保证道路具有较高的施工质量。在开展道路施工过程中，必须要开展必要的测量，而且需要对于道路施工的相关环节开展复测，这是整个道路施工过程当中尤为重要的环节。另外，作为测量人员必须要保证相关数据准确而且要与施工人员做好沟通，并且通过科学的测量方法与准确的施工测量最终保证道路具备良好的施工质量。

参考文献：

[1]贾承强.建筑施工测量技术重点、难点分析及解决方法[J].黑龙江科技信息，2016（1）：216.

[2]张帅珂.浅谈市政道路施工中测量工作要点[J].工程技术：引文版，2016，（7）：00124.

[3]胡英明.市政道路施工测量控制重点与难点解决办法的探讨[J].工程技术：文摘版，2016（5）：00070.

[4]姜兴洲，张新.探析道路测量的方法与施工测量要点[J].民营科技2016（1）：187.

[5]杨建民.道路施工测量中GPSRTK技术应用探析[J].居业，2015（22）：122-123.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/985b1dc099c0f4133913553c.html