# 动态测试试验台论文-郭泽海,秦翥,侯红伟

导读:本文包含了动态测试试验台论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:输送带接头,耐久性,试验台,有限元分析

### 动态测试试验台论文文献综述

郭泽海,秦翥,侯红伟[1]（2019）在《输送带接头耐久性动态测试试验台的机架设计》一文中研究指出输送带接头的动态耐久性能对整个输送机系统的运输效率及安全系数起到关键的作用。为此,设计了测试试验台整体结构,阐述了输送带接头动态耐久性的测试原理和测试方法,利用Solidworks软件建立了试验台叁维模型,介绍了输送带环形样品的安装方法,并对带宽为300 mm的ST10000型输送带时机架的受力状态,进行了有限元分析,验证了机构的可行性。(本文来源于《煤矿机电》期刊2019年04期）

牛慧峰,佟祥伟,雷亚飞,李振宝,张晓[2]（2019）在《智轨列车电液伺服转向系统动态特性测试试验台与测控系统开发》一文中研究指出车辆转向时其转向系统的动态特性是十分重要的性能指标。针对智轨列车电液伺服转向系统的动态特性测试问题,先开发设计出具有针对性的动态特性测试试验台,并以此平台模拟智轨列车在PID闭环控制下的转向工况。使用LabVIEW编写转向系统动态特性测试的软件程序,在PID闭环控制下对电液伺服转向系统的动态特性进行测试,得到了完整的测试数据。为智轨列车转向系统动态特性分析提供了灵活、方便的测试手段,为转向系统性能改进提供了数据支撑。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年07期）

刘海[3]（2006）在《基于虚拟仪器技术的弧面分度凸轮机构动态测试试验台的研制》一文中研究指出空间弧面分度凸轮机构,由于运动平稳、准确、传动无间隙而适用于高速分度和精密分度,是当今世界上最理想的高速精密分度机构,正被广泛应用于各种自动机和生产线上,该机构应用前景广阔,引起人们极大的兴趣,而弧面分度凸轮机构的检测是一个比较薄弱的环节,一般生产厂家由于凸轮轮廓几何形状误差检测困难而不予检测,因此本试验台的研制具有极其重要的意义。本文在虚拟仪器技术的基础上,运用现代测试技术、传感器技术、计算机技术及总线技术,对弧面分度凸轮机构的分度精度,动态特性进行了测试。主要内容如下:首先根据弧面分度凸轮机构的运行特点建立数学模型,并进行总体设计。利用计算机控制数字量输出和模拟量输出来达到控制和调节变频电机启停、转向、转速;控制制动器的启停和加载力;在弧面分度凸轮的加载轴和空轴上安装扭矩传感器和编码器;应用虚拟仪器语言LabVIEW开发试验台的测控软件系统,用计算机进行实时监测与事后显示与存储,并进行信号处理与分析。然后分别介绍系统的设备选型、机械系统设计、电气系统设计原理,软件人机界面的设计原理。着重论述了软件系统的开发过程,应用DMA技术对扭矩进行高速数据采集,运用LabVIEW语言开发位移等运动参数采集的驱动程序,完成整个系统的测控目标。理论建模和现场试验的数据表明:弧面分度凸轮机构测试试验台成功完成了分度精度的检测,输入输出瞬时扭矩和运动曲线精确测试,达到了预期的各项测试目标。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2006-05-10）

童淑敏[4]（1993）在《动态测试试验台的研制与应用》一文中研究指出作者阐述了动态测试试验台的研制技术及其应用功能。该试验台可在实验室条件下,人为调整工况,传感元件可输出双道信号,并可实施机械标定。配用常规测试系统可完成轴扭矩、转速的在线测定及遥测,并可进行机体振动、噪声的测定。该装置还能为随机信号处理提供典型信号源。(本文来源于《内蒙古农牧学院学报》期刊1993年04期）

高丽娟[5]（1989）在《用以判别绝缘漆固化程度的R.C.tgδ动态测试试验台》一文中研究指出1前言长期以来,中小型电机浸渍工艺规定以用手摇式兆欧表测量热态绝缘电阻来决定烘焙时间和判断浸渍质量。用绝缘电阻阻值来保证电机绝缘能力固然必要,但以此来评定浸渍质量和判断浸渍漆固化终点是不够全面的。因为影响绝缘电阻值的因素较多,并非都是浸渍工艺引起的。绝缘处理浸渍漆固化程度可用与电介质分子结构有关的叁个参数来表示,即电阻率,(为测量简便可用绝缘电阻R)介电常数ε(ε和电容C成正比)和介质损耗因素tgδ.上(本文来源于《电机技术》期刊1989年04期）

### 动态测试试验台论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

车辆转向时其转向系统的动态特性是十分重要的性能指标。针对智轨列车电液伺服转向系统的动态特性测试问题,先开发设计出具有针对性的动态特性测试试验台,并以此平台模拟智轨列车在PID闭环控制下的转向工况。使用LabVIEW编写转向系统动态特性测试的软件程序,在PID闭环控制下对电液伺服转向系统的动态特性进行测试,得到了完整的测试数据。为智轨列车转向系统动态特性分析提供了灵活、方便的测试手段,为转向系统性能改进提供了数据支撑。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 动态测试试验台论文参考文献

[1].郭泽海,秦翥,侯红伟.输送带接头耐久性动态测试试验台的机架设计[J].煤矿机电.2019

[2].牛慧峰,佟祥伟,雷亚飞,李振宝,张晓.智轨列车电液伺服转向系统动态特性测试试验台与测控系统开发[J].液压与气动.2019

[3].刘海.基于虚拟仪器技术的弧面分度凸轮机构动态测试试验台的研制[D].武汉科技大学.2006

[4].童淑敏.动态测试试验台的研制与应用[J].内蒙古农牧学院学报.1993

[5].高丽娟.用以判别绝缘漆固化程度的R.C.tgδ动态测试试验台[J].电机技术.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a0118b5489c2cff9cee5ece8.html