# 耐老化论文-孙志恒,李萌,李敬玮

导读:本文包含了耐老化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚脲涂层,人工老化,现场试验,耐久性

### 耐老化论文文献综述

孙志恒,李萌,李敬玮[1]（2019）在《聚脲涂层耐老化试验研究》一文中研究指出聚脲是一种高性能柔性防护材料,已经广泛应用于水利水电工程中。本文通过室内人工加速老化对比试验,研究了SK单组分聚脲与双组分喷涂聚脲、叁元乙丙板、橡胶板的性能耐老化对比,并在十叁陵抽水蓄能电站上库对SK单组分聚脲进行了10年的现场跟踪检测试验。室内试验研究结果表明,SK单组分聚脲耐老化性能最好,其次是双组分喷涂聚脲和叁元乙丙板,橡胶板的耐老化性能较差;现场试验表明,SK单组分聚脲经过10年的运行,其水上、水下及水位变化区材料表面无异常,SK单组分聚脲与混凝土之间的粘接强度无变化,可以满足正常使用的要求。(本文来源于《国际碾压混凝土坝技术新进展与水库大坝高质量建设管理——中国大坝工程学会2019学术年会论文集》期刊2019-11-11）

郭俊杰,张宏元,姜磊,龚露露,刘明珠[2]（2019）在《太阳能电池背板用PE膜的结构设计与耐老化性能》一文中研究指出利用白色母粒和抗老化母粒作为改性母粒,对太阳能电池背板用聚乙烯(PE)膜进行叁层结构设计,研究了PE膜结构设计对其力学性能的影响,PE膜内层组分中不同含量的抗老化母粒对PE膜与聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜复合粘接强度的影响,PE膜外层组分中不同含量的抗老化母粒对PE膜与乙烯–乙酸乙烯酯塑料(EVAC)胶膜复合粘接强度的影响,PE膜中层组分含量设计对其耐老化性能的影响。结果表明,设计PE膜总厚度为60μm,以正态分布的叁层结构可以提高PE膜的力学性能。当PE膜内层厚度为18μm、内层组分中抗老化母粒含量为6%时,PE膜与PET膜复合粘接强度为7.2N/(10mm)。当PE膜外层厚度为18μm外层组分中抗老化母粒含量为3%时,PE膜与EVAC胶膜复合粘接强度为70N/(10mm)。当PE膜内层、中层、外层厚度分别为18,24,18μm、中层组分中抗老化母粒含量为6%时,PE膜耐紫外辐照能量可以达到105(kW·h)/m2,耐高温高湿老化时间达到2 800h。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2019年11期）

沈光来,李晓敏[3]（2019）在《皮边油耐老化性能测试方法的选择》一文中研究指出本文综合分析了氙弧老化、湿热老化、热空气老化对皮边油老化性能测试的影响,发现皮边油对热空气老化最为敏感。(本文来源于《西部皮革》期刊2019年17期）

[4]（2019）在《一种汽车用耐老化密封胶的制备方法》一文中研究指出本发明公开了一种汽车用耐老化密封胶的制备方法,包括以下步骤:首先制备聚异丁烯基无规共聚物;然后制得纳米氧化钛包裹纳米氧化硅核壳结构的纳米填料;最后将制得的聚异丁烯基无规共聚物,丁基橡胶、叁元乙丙橡胶混合加入到密炼机中,在160～170℃下密炼30～60min;降温至130～135℃,(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2019年17期）

张作鑫,薛斌,邓涛[5]（2019）在《DCP/双酚AF硫化体系及用量对EPDM/FKM共混胶耐老化性能的影响》一文中研究指出本文研究了DCP/双酚AF硫化体系及用量对EPDM/FKM共混胶耐老化性能的影响,研究表明,随着硫化剂DCP用量的变大,EPDM/FKM共混胶的硫化程度变大,工艺正硫化时间变小;老化前,共混胶拉伸强度变大,扯断伸长率先变大后变小,50%定伸应力变大;老化过程中,拉伸强度先变小后变大,扯断伸长率急剧变小,50%定伸应力略微增大。随着硫化剂双酚AF用量的变大,硫化程度基本不变,工艺正硫化时间变小;老化前,共混胶拉伸强度和扯断伸长率基本不变;老化过程中,拉伸强度先变小后变大,扯断伸长率急剧变小,50%定伸应力略微增大。(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2019年15期）

黄扬[6]（2019）在《碳化硅复合LDHs对沥青耐老化性能影响研究》一文中研究指出采用共沉淀法制备得到碳化硅复合LDHs,研究其表面形貌。按0%、2%和4%质量比加入基质沥青中,研究碳化硅复合LDHs对沥青抗老化性能的影响。结果表明纳米碳化硅颗粒可以附着在LDHs,碳化硅复合LDHs可以减缓沥青在老化时叁大指标和黏度的下降,有效提高沥青的抗老化性能。(本文来源于《江西建材》期刊2019年07期）

张鹏飞,吴金[7]（2019）在《化工用耐老化耐酸碱电力电缆的研制》一文中研究指出化工企业有些生产环节是在强酸强碱的环境中进行,该文结合现有生产工艺及最新的材料,研制了具有多种防腐耐酸特性材料的化工用耐老化耐酸碱电力电缆,能保护电缆内部结构完好,有效地保持传输电力线路的畅通。阐述了化工用耐老化耐酸碱电力电缆的结构设计、材料选择及关键生产工艺控制等主要内容。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年13期）

朱威武,李宾,袁晓,柳翠,沈春银[8]（2019）在《EVA封装胶膜的功能复合改性与耐老化性能》一文中研究指出采用功能填料叁氧化二铝(Al_2O_3)及硅烷偶联剂(KH560)等助剂对乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜进行功能复合改性,并进行紫外光老化研究。考察老化过程中剥离强度和凝胶含量的变化,运用热重(TG)和傅里叶转换红外线光谱(FT-IR)对Al_2O_3和KH560改性的EVA胶膜的作用机理进行研究。结果表明:EVA胶膜经过Al_2O_3和KH560改性后,剥离强度、凝胶含量和耐老化性能均得到有效提升。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年06期）

王仁龙[9]（2019）在《一种耐老化塑料编织袋》一文中研究指出本文介绍了一种耐老化塑料编织袋,其原料包括:聚丙烯、聚苯乙烯、环氧树脂、耐老化剂、邻苯二甲酸二丁酯、纳米碳酸钙、硫酸亚铁、偶联剂、硬脂酸锌、石英粉、抗氧剂、分散剂、消泡剂。本技术具有优异的耐老化性能。(本文来源于《塑料包装》期刊2019年03期）

陈晨[10]（2019）在《无机纳米粒子/天然乳胶纳米复合材料的制备及其耐老化性能研究》一文中研究指出天然乳胶(NRL)是一种性能优异的可再生高分子材料,广泛应用于各类轮胎、胶管、工业制品及医疗卫生制品等。天然乳胶的橡胶烃成分为聚异戊二烯,分子链不饱和度高,易发生老化而失去使用价值。提升天然乳胶的耐老化性能对工业生产及社会建设具有重要意义。本论文以提升天然乳胶耐热氧老化性能为指向,通过优化天然乳胶制备工艺和不同形态无机纳米填料填充改性两个方面提升天然乳胶耐老化性能。研究内容及结论主要包括:1、使用超声分散仪对经行星球磨机球磨制备的硫化配合剂分散体进行超声预处理,制得预处理硫化天然乳胶膜(YS-NRL)。结果表明:经超声预处理工艺后配合剂分散体在天然乳胶中均匀分散,拉伸断面无明显颗粒。乳胶上下表面接触角差值降低至13.64°。同时YS-NRL交联密度提升,溶胀度降低9.5%,力学性能显着增强。经70℃,240h热氧老化后拉伸强度保持率高达89.41%。2、使用十二烷基叁甲氧基硅烷(DDES)表面修饰颗粒状无机纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)和纳米二氧化硅(Nano-SiO2),并采用乳胶共混法制备不同填充形式的颗粒状无机纳米粒子/天然乳胶复合材料。红外分析表明,DDES的硅氧烷基团与纳米粒子表面的羟基反应,在M-CaCO3、M-SiO2表面形成DDES接枝改性层。其中DDES添加量为15%时改性效果较优,M-CaCO3与M-SiO2接触角分别增至130.91°、123.43。,接枝百分比分别25.13%、44.07%。制备的乳胶复合材料中,M-CaCO3、M-SiO2共同填充天然乳胶所得CaCO3/SiO2/NRL样品性能尚佳,此时颗粒状填料在天然乳胶基体中分散均匀,与NRL共同组成颗粒填料-橡胶网络,表现出良好的纳米协同增强效应,使样品储能模量(G')增大,损耗模量(G")降低,导热系数增加7.8%,溶胀度参数降低13.75%。同时,CaCO3/SiO2/NRL样品断面形貌均匀,裸露颗粒较少。经70℃,480h热氧老化后拉伸强度及撕裂强度保持率分别为81.45%、38.54%。3、采用DDES表面修饰经高能纳米冲击磨研磨后的层状纳米伊蒙土(Nano-ISIC),得到低片层数的改性纳米伊蒙土(M-ISIC),并通过乳胶共混法制备不同填充量的层状无机纳米粒子/天然乳胶复合材料(M-ISIC/NRL)。红外分析表明,DDES的硅氧烷基团成功与Nano-ISIC表面的羟基反应,形成接枝改性层。高能纳米冲击磨能有效提高纳米伊蒙土表面反应活性点,冲击磨4h后并改性的纳米伊蒙土表面接枝百分比高达53.08%,表面接触角提升至141.36°。当M-ISIC以1phr含量填充NRL所制得的M-ISIC/NRL样品中,层状无机纳米粒子较稳定包埋在乳胶基体中,分散均匀,有效促进乳胶的硫化交联反应,建立了稳定的层状填料-橡胶网络。经RPA测试分析,样品G'显着增大,G"降低。70℃下热氧老化240h后,样品拉伸强度及撕裂强度保持率高达86.75%、66.75%。受M-ISIC的片层结构阻隔作用的影响,天然乳胶导热系数降低了 18.22%,溶胀度参数降低19.43%。综上可得,颗粒状及层状无机纳米均能有效提升天然乳胶耐热氧老化性能,二者增强机理有所差异。其中颗粒状填料与天然乳胶间粘结力优于层状填料,制备所得颗粒状无机纳米粒子/天然乳胶纳米复合材料耐长时间热氧老化能力强。层状填料优异的阻隔性能赋予基材更优异的耐热、耐溶剂的性能,同时在短时间内热氧条件下,层状无机纳米粒子/天然乳胶纳米复合材料性能保持率较高。图[50]表[12]参考文献[171]。(本文来源于《安徽理工大学》期刊2019-06-12）

### 耐老化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用白色母粒和抗老化母粒作为改性母粒,对太阳能电池背板用聚乙烯(PE)膜进行叁层结构设计,研究了PE膜结构设计对其力学性能的影响,PE膜内层组分中不同含量的抗老化母粒对PE膜与聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜复合粘接强度的影响,PE膜外层组分中不同含量的抗老化母粒对PE膜与乙烯–乙酸乙烯酯塑料(EVAC)胶膜复合粘接强度的影响,PE膜中层组分含量设计对其耐老化性能的影响。结果表明,设计PE膜总厚度为60μm,以正态分布的叁层结构可以提高PE膜的力学性能。当PE膜内层厚度为18μm、内层组分中抗老化母粒含量为6%时,PE膜与PET膜复合粘接强度为7.2N/(10mm)。当PE膜外层厚度为18μm外层组分中抗老化母粒含量为3%时,PE膜与EVAC胶膜复合粘接强度为70N/(10mm)。当PE膜内层、中层、外层厚度分别为18,24,18μm、中层组分中抗老化母粒含量为6%时,PE膜耐紫外辐照能量可以达到105(kW·h)/m2,耐高温高湿老化时间达到2 800h。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 耐老化论文参考文献

[1].孙志恒,李萌,李敬玮.聚脲涂层耐老化试验研究[C].国际碾压混凝土坝技术新进展与水库大坝高质量建设管理——中国大坝工程学会2019学术年会论文集.2019

[2].郭俊杰,张宏元,姜磊,龚露露,刘明珠.太阳能电池背板用PE膜的结构设计与耐老化性能[J].工程塑料应用.2019

[3].沈光来,李晓敏.皮边油耐老化性能测试方法的选择[J].西部皮革.2019

[4]..一种汽车用耐老化密封胶的制备方法[J].橡塑技术与装备.2019

[5].张作鑫,薛斌,邓涛.DCP/双酚AF硫化体系及用量对EPDM/FKM共混胶耐老化性能的影响[J].橡塑技术与装备.2019

[6].黄扬.碳化硅复合LDHs对沥青耐老化性能影响研究[J].江西建材.2019

[7].张鹏飞,吴金.化工用耐老化耐酸碱电力电缆的研制[J].中国新技术新产品.2019

[8].朱威武,李宾,袁晓,柳翠,沈春银.EVA封装胶膜的功能复合改性与耐老化性能[J].太阳能学报.2019

[9].王仁龙.一种耐老化塑料编织袋[J].塑料包装.2019

[10].陈晨.无机纳米粒子/天然乳胶纳米复合材料的制备及其耐老化性能研究[D].安徽理工大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a373d6502c74fa0d6155bd0d.html