# 环保胶凝材料论文-刘尊玉

导读:本文包含了环保胶凝材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:环保型胶凝材料,微波辐照,偏高岭土,硫铝酸盐水泥

### 环保胶凝材料论文文献综述

刘尊玉[1]（2012）在《环保型胶凝材料的制备与性能研究》一文中研究指出环保型胶凝材料是在水泥产业逐渐转变发展模式的背景下,针对降低水泥工业资源和能源消耗,减轻并消除环境污染等问题提出的。环保型胶凝材料可消纳大量具有活性的工业废渣,即将工业废渣作为混合材用来取代传统波特兰水泥中部分或大部分熟料。环保型胶凝材料的研究与制备,将促进我国的水泥工业走向可持续发展道路。本论文以粉煤灰和矿粉为研究对象,通过提高它们作为混合材的掺量,来制备环保型胶凝材料。经过微波辐照,粉煤灰的反应活性可得到提高。用微波辐照的粉煤灰替代水泥熟料,可提高它在胶凝材料体系中的掺量。偏高岭土中的活性氧化铝和硫铝酸盐水泥中无水硫酸钙,有利于生成更多的钙矾石,促进水泥熟料的水化。两者作为添加剂,加入大掺量矿粉环保型胶凝材料,可提高其早期强度。此外,本论文对大掺量粉煤灰和矿粉胶凝材料采用微波辐照方法,系统地探讨此养护方法对两种胶凝材料的胶砂强度的影响。论文取得的主要结论如下：(1)微波辐照能明显提高粉煤灰的反应活性。不同的微波辐照功率和时间,对粉煤灰的反应活性提高效果不同。其中,粉煤灰经过450W微波辐照10min,反应活性提高效果最显着。粉煤灰的最佳微波辐照参数,可通过胶砂强度试验结果来确定。(2)通过对大掺量粉煤灰环保型胶凝材料进行标准稠度用水量和凝结时间测试,并结合胶砂强度试验结果,发现当微波辐照的粉煤灰以30%等质量取代水泥熟料,可制备出42.5强度等级的环保型胶凝材料。而当微波辐照的粉煤灰以40%、50%等质量取代水泥熟料,可制备出32.5强度等级的环保型胶凝材料。(3)添加少量偏高岭土和硫铝酸盐水泥,可提高胶凝材料胶砂试块的早期强度。研究发现当矿粉掺量为80%,通过添加适量的偏高岭土和硫铝酸盐水泥,可制备出32.5强度等级的大掺量矿粉环保型胶凝材料。(4)微波养护可提高大掺量粉煤灰和矿粉胶凝材料的胶砂试块的早期强度。大掺量粉煤灰胶凝材料经过150W微波辐照养护1Omin,大掺量矿粉胶凝材料经过300W微波辐照养护10min,它们的胶砂试块强度提高效果最显着。最佳的微波养护参数,根据胶砂强度试验结果确定。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2012-05-01）

黄政宇,胡检[2]（2009）在《环保高性能胶凝材料的制备》一文中研究指出为了研制低水泥用量的环保型高性能胶凝材料,分析其实现的理论基础和技术途径,得出其中的关键技术是优化胶凝体系的组分及其掺量以及配合振动磨机的活化处理技术,从而大幅度提高水泥的水化程度,使得水泥用量最小。结合试验研制环保高性能胶凝材料(EHPCM),首先选择胶凝体系,然后,对四元胶凝体系中各个规格的组分进行优化。理论计算和实验结果表明:通过磨机活化技术处理的四元胶凝体系水泥用量最少,且具有最高的水泥水化程度和较优异的力学性能,是环保高性能胶凝材料最适宜的胶凝体系;环保胶凝材料的配比即水泥、硅灰、粉煤灰、石英粉的质量比为10.250.350.40,运用这种胶凝材料可配制出流动性良好,抗压强度和抗折强度分别达132MPa和18MPa的活性粉末混凝土。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2009年05期）

胡检[3]（2008）在《EMC技术及其在环保高性能胶凝材料配制中的应用研究》一文中研究指出本文对绿色混凝土的定义、内涵和特征进行了系统的分析,指出绿色混凝土是混凝土材料发展的最终方向。提出了绿色混凝土必须先是高性能混凝土的论断,并对绿色混凝土的特点进行了重新的定义,认为水泥的高水化程度、材料的“高效”和“物尽其用”、“性能浪费”低应该作为绿色混凝土的重要构成因素。发展环保型高性能胶凝材料是大力发展绿色混凝土的必由之路,因为胶凝材料的环保和高性能是绿色混凝土中最关键的因素。但是目前在这方面的研究还相对较少,配制出节能低耗的环保胶凝材料是大力发展绿色混凝土亟待解决的问题。EMC(Energetically modified cement)技术以其工艺简单、对混凝土的性能改善显着、节能环保的优点在混凝土的高性能化和绿色化过程中起到了关键的作用,本文尝试通过该项技术结合混凝土的基础性理论来配制环保高性能复合胶凝材料。在做该项工作之前,先对EMC技术的使用特点和将其应用于混凝土中带来的影响作了详细的分析。以RPC为研究载体,进行了大量的试验,结果表明EMC技术的使用对混凝土的力学性能有较大幅度的改善。同时深入分析了包括减水剂、水胶比、胶凝体系、养护制度等各个因素对使用EMC技术的影响,结果表明,EMC技术的作用效果跟它们都有着不同程度的关系,另一方面,EMC技术本身则趋向于使RPC的性能更加稳定。为了更好地配制出“高效”和“物尽其用”的环保型胶凝材料,提出了超迭加效应的数值分析方法,并根据该方法具体分析了EMC技术与包括纳米技术在内的其它的混凝土高性能化技术途径的相容性和匹配性,发现它们的适应性良好,产生了巨大的“超迭加效应”,这也体现了EMC技术作为一条混凝土绿色化的技术途径的关键所在。最后将EMC技术使用在配制高性能环保复合胶凝材料的过程中,选取了合理的胶凝体系,并通过混凝土的基础理论和智能控制方法对胶凝体系组分进行了优化,配制出了一种节约水泥(水泥只占胶凝材料的一半)且性能优异的环保型复合胶凝材料,利用该胶凝材料配制出了130MPa以上的RPC。(本文来源于《湖南大学》期刊2008-05-12）

陈鹏[4]（2005）在《采用绿色胶凝材料配制环保型路沿石的试验》一文中研究指出1引言当今世界的资源和能源的紧张以及费用不断上涨,迫使人们要变革现有的工业产品和技术。环业公司的科技开发人员在国内外前人研究的基础上进行了技术创新,利用攀西地区独特丰富的粒化高炉高钛水渣、钢渣、粉煤灰、磷渣等工业固体废弃物研制出了一种只需“一磨”的即可实(本文来源于《建材工业信息》期刊2005年07期）

张瑞荣,贾海红,侯浩波[5]（2004）在《论LIFAC脱硫灰用作环保型胶凝材料的可行性》一文中研究指出结合南京下关电厂LIFAC脱硫灰的特性 ,探讨其用作环保型胶凝材料的可行性(本文来源于《粉煤灰综合利用》期刊2004年05期）

王甲春,陈树东,谢红宾[6]（2003）在《环保型胶凝材料的制备及其力学性能研究》一文中研究指出利用硅酸盐水泥熟料、矿渣、粉煤灰、硅灰、石膏及其他组分制备出环保型胶凝材料Ⅰ和Ⅱ,并测试了其性能。结果表明,环保型胶凝材料的硅酸盐水泥熟料掺量(30%～50%),具有较低的需水量和正常的凝结时间,其标准稠度需水量为23%,净浆和配制的混凝土都具有较高的流动性,且有较小的流动性经时损失,标准养护28天的胶砂试件抗压强度可以达到50MPa以上,可以配制出C50 C60高流态的高性能混凝土.(本文来源于《沈阳建筑工程学院学报(自然科学版)》期刊2003年04期）

郭伟[7]（2002）在《环保节能型胶凝材料的研究进展》一文中研究指出在分析传统硅酸盐水泥的缺点和环保节能型碱胶凝材料产生过程的基础上 ,综述了碱胶凝材料的组成、种类和主要性能 ,结合铝硅酸盐类材料的特点 ,重点探讨了碱胶凝材料水化以及结构形成机理(本文来源于《武汉理工大学学报》期刊2002年11期）

李继盛,郑娟荣林,小松,梁莱琴[8]（1999）在《环保型粉煤灰复合胶凝材料的研究》一文中研究指出我国是一个以燃煤生产电力为主的国家,是世界上粉煤灰产量最大的国家之一。据统计我国1993年粉煤灰排放量为8600万吨,利用量2993万吨,利用率为34.8％;1997年粉煤灰排放量1.18亿吨,到2000年我国粉煤灰排放量将达到1.6亿吨之多,堆积占地超过60万亩。粉煤灰的处理和利用一直是电(本文来源于《广东建材》期刊1999年04期）

### 环保胶凝材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研制低水泥用量的环保型高性能胶凝材料,分析其实现的理论基础和技术途径,得出其中的关键技术是优化胶凝体系的组分及其掺量以及配合振动磨机的活化处理技术,从而大幅度提高水泥的水化程度,使得水泥用量最小。结合试验研制环保高性能胶凝材料(EHPCM),首先选择胶凝体系,然后,对四元胶凝体系中各个规格的组分进行优化。理论计算和实验结果表明:通过磨机活化技术处理的四元胶凝体系水泥用量最少,且具有最高的水泥水化程度和较优异的力学性能,是环保高性能胶凝材料最适宜的胶凝体系;环保胶凝材料的配比即水泥、硅灰、粉煤灰、石英粉的质量比为10.250.350.40,运用这种胶凝材料可配制出流动性良好,抗压强度和抗折强度分别达132MPa和18MPa的活性粉末混凝土。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环保胶凝材料论文参考文献

[1].刘尊玉.环保型胶凝材料的制备与性能研究[D].武汉理工大学.2012

[2].黄政宇,胡检.环保高性能胶凝材料的制备[J].中南大学学报(自然科学版).2009

[3].胡检.EMC技术及其在环保高性能胶凝材料配制中的应用研究[D].湖南大学.2008

[4].陈鹏.采用绿色胶凝材料配制环保型路沿石的试验[J].建材工业信息.2005

[5].张瑞荣,贾海红,侯浩波.论LIFAC脱硫灰用作环保型胶凝材料的可行性[J].粉煤灰综合利用.2004

[6].王甲春,陈树东,谢红宾.环保型胶凝材料的制备及其力学性能研究[J].沈阳建筑工程学院学报(自然科学版).2003

[7].郭伟.环保节能型胶凝材料的研究进展[J].武汉理工大学学报.2002

[8].李继盛,郑娟荣林,小松,梁莱琴.环保型粉煤灰复合胶凝材料的研究[J].广东建材.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/afa4be9d5e46e8b5d46f595c.html