# 聚苯板外保温质量要求及检验法

哈尔滨市产品质量监督检验院

摘要：随着社会的进步和发展，全球化不断加剧进程，我国在与世界接轨的过程中，开展了现代化建设，建筑建设作为维持人们日常工作、生活的重要保障之一，一直是建设的重点。并且伴随可持续发展战略口号的提出，对于建筑物的节能不断提出更高的要求，外墙的保温技术就是一项新的节能技术，具有十分可观的发展前景。对聚苯板外保温的质量要求更是关系到人们的日常工作、生活以及生命、财产的安全。本文分析了聚苯板外外保温系统的施工工艺，以及施工的要求等。

关键词：施工工艺；施工要求；防治措施

一、聚苯板外墙外保温系统的施工工艺

1、保温材料的选择

材料是施工的基础也是施工的物质保障，在现代的建筑施工中，保温材料多选择挤密苯板、聚苯颗粒、聚苯板等材料。其中聚苯板的导热系数为0.042W（m・K），与挤密苯板相比，具有更好的抗裂能力，并且由于导热系数小，可以缓解抗裂层热量的积聚，使得即使温度发生巨大变化，所产生的热负荷也能够得到快速释放，从而使抗裂的耐久性得到提高。因此，聚苯板一致是外墙的外保温系统的首选材料。我国幅员辽阔，北方冬季天气寒冷干燥，建筑物的外墙厚度可以达到490毫米，在一定程度上可以满足安全、保温、隔热等的需求。除了节能，还要达到保温等，就需要用240毫米厚的外墙加上厚度为80毫米的导热系数为0．034-0．040（W／m・K）苯板以满足抵御严寒。

2、保护层的选择

如果将传统的水泥砂浆至于保温层外面，不断会发生开裂，还可能会产生脱落，从而威胁着人们的安全。因此，对于保温层的外面，必须使用抗裂砂浆并加上合理的增强网，还需要加入适量的纤维。其中抗裂砂浆的压折比要小于三。如果建筑的外饰面是面砖，可以在抗裂砂浆中加入适量的具有较好防腐性的热镀锌钢丝网片。

3、施工流程

预埋镀锌8#铁线一墙面的清理一挂苯板一绑钢丝网和钢筋网一抹1：3水泥砂浆一涂料。首先，根据布板图从外墙的阴角或者窗洞口的侧边逐块安装保温板，并且在阳角的位置采用企口拼接的方法安装保温板，安装后用定位锚固钉进行固定。其次，要注意板面的平整、和拼接的严密。在门窗洞口的保温板安装中除了层间拼缝外，其他拼缝要注意竖向拼缝上下一致，不可以出现水平的拼缝，且采用宽度大于600毫米的作为找补板。

二、外墙模板及工程施工的要求

对于模板的定位和设计要充分考虑到保温板的厚度，并采用全钢制的大模板；保持外墙大模板的整洁，吊装就位和拆模时应防止模板挤靠或刮碰，特别应注意对保温板层间接槎的保护；必须保证外墙大模板每次就位准确、垂直、连接牢固，位置正确；尽量减少由于混凝土挤压使保温板产生应力，进行混凝土浇筑时应分层浇筑，分层振捣，分层厚度严格控制在500mm以内，且保证混凝土输送时不得正对保温板，振捣棒不能接触保温板，以免板受损。

三、外墙外保温罩面处理

1.基层处理

裂缝两侧墙面基层要求有一定的强度，表面浮灰必须清除干净；墙面裂缝宽度大于1mm，应先用干硬性聚合物水泥拌合料处理。

2.材料配制

配合比ABW外墙外保温墙面裂缝修复材料为双组份，使用时应按液料：粉料=10：12（重量比）准确计量；搅拌要求搅拌时把粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌无粉料结团为止。用料量较少时可手工搅拌，用料量较大时建议使用带有搅拌叶片（可借用）的手电钻搅拌。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的浆料半小时内必须用完。

注：每次配料完毕，及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备。

3.涂膜施工

采用长板刷将浆料涂刷在裂缝处，涂刷宽度不小于100mm。涂层应平整均匀、厚度一致；第一层涂层表干后（即不粘手，常温约1～2小时），可进行第二层涂刷，以此类推，涂刷3～5遍，厚度可达到1.0～2.0mm，每公斤浆料可修复裂缝约4～6延米；施工温度为5～30℃。

注：一般情况下，墙面裂缝修复可不加无纺布附加层。对于变形应力大的裂缝修复时，可加一层无纺布附加层以提高抗拉性能。涂刷第三遍的同时铺无纺布。

四、施工质量问题产生原因和防治措施

对于聚苯板外保温的施工质量，可能会产生表面不够平整、面层开裂等现象的发生，从而影响质量，对于这两种现象，要具体问题具体分析，从而解决问题。

1.材料使用混乱，砂浆配制不正确

在工作人员进行施工的过程中，粘结剂、网格布以及保温板等材料不按照规范进行使用，并且对聚合物砂浆进行了不正确的配制等都会导致施工质量出现问题。

防治措施为在施工前对材料的质量进行检查，从而确保施工中所使用的材料可以达到各项性能都达到施工的规范要求。并且对于胶粘剂和抹面砂浆的配合比例要有专人进行负责。并且对配置好的浆料做好防风防晒的工作。

2.技术交底不明确，没有完善样板引路

在保温板施工前，项目工程师未详细进行技术交底，导致施工人员盲目施工，导致面层开裂。

防治措施为在进行技术交底时，要由本项目的工程师进行，并逐渐完善制度，以保障交底工作的详细与明确，从而做好施工的管理。并且在施工过程中加入专业的技术人员，从而按照样板墙的规范进行施工。并对施工的人员进行技术和工艺流程的培训，以保证每个环节和工序都明确责任与标准，形成好的规范。

3.粘结质量差，未挂基准线

在施工现场中发现保温板粘贴厚薄不一，平整度达不到规范要求，造成板面受力不均，引起板面开裂。

防治措施为施工前清理基层，对平整度进行检查，规范施工方法，明确施工工艺。基层墙体平整度不符合要求时，可采用1：2.5水泥砂浆找平压实，平整度控制在±2mm以内方可进行粘贴施工。粘贴时用不锈钢抹子，沿保温板的四周涂抹配制好的粘结剂，宽度为80mm，厚度为10mm。当采用标准尺寸保温板时，应在板心按梅花形布置8个点，每点直径100mm，中心距200mm，当采用非标准尺寸保温板时，粘接点不得多于6个且不小于4个。

4.网格布贴压不到位

在现场检查中发现有些网络布已出现皱褶，不能平整压实，门窗洞口处加强网格布没有粘贴牢固，未发挥作用。

防治措施为规范施工方法，明确门窗洞口处必须加贴洞口加强布。用粘结胶浆将门窗洞口四周及其他保温板终止部位的翻包网络布刮抹平整，特别应注意门窗洞口部位粘贴好翻包网格布后，在侧壁四周紧挨转角部位斜向45°处补贴一块洞口加强布。贴压时将网格布绷紧后嵌于底层抹面砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆内，平整压实，网格布不得出现皱褶，网格布表面应隐约暴露在底层砂浆外部。

五、结语

对于聚苯板外保温的质量需要满足对模板的定位和设计要充分考虑到保温板的厚度，并采用全钢制的大模板。并且保证外墙的清洁，对板层间接搓进行有效的保护。每次就位大模板都要保证准确性、牢固性、垂直型与正确性。在混凝土进行浇筑时要进行分层浇筑和振捣，厚度要严格控制在500毫米之内，从而避免模板受损等。

参考文献：

[1]唐兆龙.聚苯板外墙外保温系统施工技术分析[J].建材与装饰，2016（23）.

[2]崔振萍.聚苯板外墙外保温施工质量控制措施[J].建材与装饰，2016（42）.

[3]倪林.外贴聚苯板外墙外保温质量缺陷原因分析及控制[J].绿色环保建材，2016（11）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b192d92054838b57995b7f5f.html