# 浅谈常见室内墙地面建筑装饰装修材料的特性与应用文华贵

深圳市华南装饰集团股份有限公司广东深圳518000

摘要：建筑装饰行业在我国经济快速发展的基础上在近些年来取得了较为突出的成就，而装饰材料的应用为现阶段的室内设计提供了更加多样化的选择。但是现今社会中由于装饰材料的种类过多而导致人们在应用的过程中不能保证对各种材料的特性和应用范围进行判定，不能选择更加合适的材料用于室内墙地面的施工。因此本文将对建筑陶瓷、石材以及木质地板等各种类型的装饰装修材料进行较为详细的分析，为选择装饰材料的人们提供参考。

关键词：室内墙地面建筑；装饰装修材料；特性；应用

引言：

根据现阶段建筑的装饰装修材料应用的情况可以看出，大多数建筑住户在墙地面的材料中应用陶瓷、石材以及木质地板的频率相对较高，而每种材料还可以细分为各个类别，例如石材可以分为花岗岩、大理石以及聚酯类石材等，每种材料的特性和应用手段都存在着比较大的差异性，相关人员如果不能按照更加合理的手段进行选择则会产生较为严重的后果，因此对每种材料的特性和应用手段进行分析具有较高的现实价值。

一、建筑装饰装修材料中建筑陶瓷的特性和应用

用于建筑工程的陶瓷基本上大多数都指建筑墙壁内部和外部的陶瓷砖，部分还能够用于卫生洁具，研究此类陶瓷的特性还需要根据更加细分之后的材质进行详细研究，相对来说瓷质砖的吸水率最小，大约不到百分之零点五，而细炻砖的吸水率相对较高，而陶质砖的吸水率是最高的。如果结合现阶段建筑陶瓷的应用特性进行分类可以分为釉面内墙砖以及陶瓷锦砖等，而釉面内墙砖对于吸水率的要求一般需要超过百分之十。在应用的过程中相关人员需要对其抗热震性以及应用强度等各个方面的因素通过辅助设备进行检测，每一项数据达到建设要求才能应用于室内装饰工程的施工中。如果根据建筑陶瓷的图案进行分类还可以分为白色和彩色釉面砖以及带有图案或者色彩斑纹的釉砖。釉面内墙砖相对于其他种类的建筑陶瓷来说表面比较光滑并且强度高，能够在外界环境中放置而不会产生腐蚀和受潮，并且在外界温度快速增高或者降低的作用下还能够保持自身的形状和特性，并且能够在较大程度上满足人们对美观程度的要求，因此这种建筑陶瓷主要应用于学校、医院、实验室等对清洁和耐腐蚀要求较高的场所中[1]。

二、建筑装饰装修材料中石材的特性和应用

（一）花岗岩的特性和应用

建筑装饰中应用的花岗岩主要是以长石以及石英等材质组成，在部分花岗岩中还含有云母，从外观进行观察花岗岩大多呈现出立状结构，并且结构比较紧密，这就在一定程度上造成其强度比较高，但是相对来说吸水率比较低。花岗岩中二氧化硅的含量大多保持在百分之六十以上，并且还含有较多的氧化钙以及三氧化二铁等，根据其含有的化学成分可以判断出其耐酸性能比较强，并且在外界环境中不容易受到风化作用。花岗岩的耐火性能比较差容易在较高的温度下体积变大而产生开裂，而按照花岗岩的形状还可以细分为圆弧板、毛光板、异形板等多种类别，并且每种类别根据公差、外观质量以及规格又可以分为不同的质量等级。花岗岩在实际应用中主要是为校园的重要楼层在入口处或者楼道的地面提供材料，在这种情况下能够在较大程度上发挥出其结实和耐磨的特性。

（二）大理石的特性和应用

大理石在建筑中的称呼为泛指，除了最常见的大理岩之外还包括变质岩，这些变质岩不仅能够起到装饰的作用，通过打磨处理后还具有比较强的应用价值。这种建筑石材结构比较紧密，能够在外界较大的作用力下仍然保持自身的性能和形状，但是相对来说吸水率比较低且硬度较小，其中含有氧化钙和氧化镁的含量比较高，两者的含量之和能够在总体中占据百分之五十以上，并且含有较少量的二氧化硅，因此用于建筑的大理石大多呈碱性。根据大理石此方面的特性可以判断出其能够与酸雨产生较大的作用，如果长期受到雨水的影响会腐蚀表面，不仅在墙面的美观程度方面达不到具体应用要求，并且还会对墙壁的应用强度造成较大程度的影响，因此这种石材大多应用于室内墙面[2]。

（三）人造饰面石材的特性和应用

这种石材主要是通过将天然碎石以及工业渣等材料进行特殊处理并应用胶粘剂进行人工合成的装饰材料。人造饰面石材相对来说重量比较小且比较薄，从外观观察其中色彩相对比较鲜艳，并且条纹比较华丽，能够为室内装饰提供更高的艺术观赏价值，相对来说施工的难度较低且价格低廉。这种石材可以根据制造时应用的工艺划分为复合型、水泥型以及微晶玻璃型等多个种类，而相对来说微晶玻璃型是现阶段应用频率最高的种类之一。

（四）聚酯类石材的特性和应用

这种石材在胶凝阶段主要是应用聚酯完成的，然后通过加入花岗岩以及石英砂等多种粉状物进行填料，其次还需要通过搅拌和浇筑等多种建筑手段才能形成最终的形态。如果按照成型手段分类的话可以分为浇筑、压缩以及大块荒料等人造石，而如果按照质感能够分为大理石板、玉石板以及花岗石板等。这种石材相对来说拥有比较高的光泽度且强度比较高，在外界水量较多或者污染比较大的情况下能够保持自身的特性，再加上自身的质地比较精美能够满足人们对于美观程度的要求。但是聚酯类石材的抗磨性比较差且在外界环境的作用力下比较容易产生变形，因此可以应用于墙面和楼梯等各个部分的装饰中[3]。

（五）微晶玻璃类石材的特性和应用

通常情况下这种石材还可以被称为微晶板，通过在极高温度下经过融化燃烧而形成一种人工石材，如果按照外部形状来分类的话一般可以分为异形板和普通形状的微晶板，而如果按照表面的平整度划分的话有镜面板，即表面可以像镜子一样平整，而亚光面板相对来说平整度较低。微晶玻璃型石材相对来说柔和度比较高，具有多种颜色可供选择并能够大幅度提升室内的装饰效果，可以应用到建筑的柱面、地面或者装饰墙面，并且装饰室内或者室外都能够起到不错效果。

三、建筑装饰装修材料中木质地板的特性和应用

（一）实木地板的特性和应用

实木地板主要是通过普通原材料经过特殊加工而且长度通常情况下大于25厘米，而宽度通常在4厘米以上且厚度超过0.8厘米，其含水量一般大于百分之七但是一般比我国平均含水率低。实木地板一般可以用在进行体育锻炼的室内区域或者部分防止人们摔伤的舞台等。

（二）人造木的特性和应用

人造木中应用频率最广的就是实木复合地板，主要由三层组成且中间是软木，这种人造木地板相对来说融合了普通实木以及人造木的优势，不容易产生开裂还能在取暖时保证效率，且独特的古色外观能够满足人们对于美观程度的要求，在安装阶段的操作也相对较为简单。这种人造木地板大多都应用于家庭室内地板铺设和其他对美观程度要求较高的办公室等[4]。

四、结束语

现阶段应用频率比较高的几种装饰装修材料相对来说能够起到的效果各不相同，根据上述过程中对多种建筑装饰装修材料的特性和应用可以看出，每种装饰与其他材料之间都存在比较大的差异性，并且在应用的过程中不能被表象误导，需要将实际需求和材料参数进行有效结合才能选择更佳的装饰装修材料。

参考文献:

[1]韩军召.浅谈常见室内墙地面建筑装饰装修材料的特性与应用[J].江西建材,2018(2):73-73.

[2]王一鸣.浅谈我国建筑装饰装修材料的现状及发展趋势[J].现代装饰(理论),2017(2):18-19.

[3]杨康,李鹏,潘耀贵,等.浅谈墙体环保装饰材料普及应用可行性研究[J].工程技术:文摘版,2016(5):00149-00149.

[4]曾征.墙纸标准化任重而道远——访中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会秘书长张熳红[J].标准生活,2017(3).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c1db7581b4f9fb331783a31d.html