# 自动制图综合在网络地图中的设计与应用

TheDesignandApplicationofAutomaticCartographicGeneralizationinWebMap

胡滨HUBin曰黄贝莹HUANGBei-ying（昆明理工大学，昆明650093）（KunmingUniversityofScienceandTechnology，Kunming650093，China）

摘要院计算机网络的高速发展，产生了为大家提供便利的网络电子地图，地图综合是与地图分不开的，所以网络电子地图的更新、综合工作也必不可少。本文依据传统地图的更新、综合原则与方法，以目前网络使用率较高的网络电子地图为研究对象，对网络电子地图的综合方法进行设计与研究。

Abstract:Withthefastdevelopmentofthecomputernetwork,thereemergenetworkelectronicmapwhichbringsconvenienceforpeople.Mapgeneralizationisinseparablewiththemap,sothenetworkelectronicmapupdating,comprehensiveworkisessential.Thispaperonthebasisoftheupdating,comprehensiveprinciplesandmethodsoftraditionalmap,takethehigher-using-ratenetworkelectronicmapasobject,designsandresearchesthecomprehensivemethodsofnetworkelectronicmap.

关键词院制图综合；电子地图；地图缩编；多尺度Keywords:cartographicgeneralization；electronicmap；mapgeneralization；multiscale

中图分类号院TP311.5文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）10-0208-021

问题的提出由于网络技术的飞速发展，网络电子地图随着人们的需要应运而生。网络电子地图，顾名思义，就是在网络上使用，也就是利用计算机技术，以数字方式存储和查阅的电子版地图。网络电子地图可以承载的信息量更多，更广，更直观，而且网络电子地图的速度更快、更便捷，这就使得现在很多的年轻人或者是说使用电子技术产品的人选择使用电子地图，而非传统的纸质地图。

电子地图在网络上的客户认可度，使得各大门户网站争相推出自己的电子地图产品，比如百度的百度地图、谷歌的GoogleEarth以及腾讯在2011年最新推出的SOSO街景地图等等为我们的衣食住行提供了极大的便利，如图1。但是与电子地图产品的产生同时出现的技术难题是网络电子地图的更新。而电子地图的更新工作与传统的纸质地图有很大的不同。

2设计思路传统地图的更新主要着重于大尺度比例尺（1:1000以上）的更新，一定的周期对数据更新一次，但周期时间比较长；网络电子地图的本身特征要求它的更新周期相对较短，一至两年，但是更新数据量较大，因为它包含了不同比例尺的更新，比如各大基础比例尺，1:10000，1:25000，1:50000,1:100000,1:200000,1:500000,1:1000000等等，而且网络地图中大比例尺数据被使用的次数远远多于小比例尺，城区范围远远大于山区范围，所以对于网络地图的更新可

以分为以下步骤：如图2。更新过程中的重点工作就是图中的虚线框内，也就是地图的综合过程。当然真正操作起来不会这样简单。但是目前成熟的综合算法只是对某一种或几种要素比较合适，还未研究出针对全要素的综合算法。因此对不同要素应实施相应的成熟算法对各个基础比例尺数据进行综合。[1]所以只能就几种软件进行对比研究。

在ArcGIS平台上，首先要对核实过的分层数据进行详细的分类分级，这样是为了在不同比例尺下更清楚地了解都有哪些数据是需要显示的，当然比例尺越大显示的内容越是详细，数据级别也就越多。当然这也就要求更大的工作量来提前分级处理，但是这样就会给以后的自动综合处理提供很大的便利，能极大的减少在自动综合过程中产生的数据交叉或者冲突关系。接着，在ArcGIS扩展模块中编程添加一个新的功能控件，在原有的ArcGIS自动缩编条件中再添加上自己设计的约束条件，利用这一新功能控件对分类分级好的数据进行自动缩编。后期再对缩编后数据进行人工检查处理。

3结论与展望从网络电子地图的整体面貌来看，显示效率的提高非常明显，显示效果的提升却十分有限。这一方面是由于电子地图显示中许多细节的处理对于提高地图效果非常重要，如要素间关系的处理，但计算机目前还难以实现；另一方面则归因于人为地对于地图显示效果的疏忽及电子地图用户对于电子地图显示效果较纸质地图存在差距的某种妥协。[2]所以说，利用现有软件对批量数据进行自动综合处理仍然是测绘行业的一项重要的攻关项目。本文提出在原有ArcGIS功能模块中添加新的约束条件，是自动缩编能加的人工、智能，能极大的减少处理过程中产生的冲突问题。

但是自动综合的完全智能化还需要同行业的工作者们共同努力！

参考文献院[1]张强，武芳，钱海忠，詹陈胜，祈学红.基于关键比例尺的空间数据多尺度表达[A].测绘科学技术学报，2011,28(5),383-386.[2]贾奋励.电子地图多尺度表达的研究与实践[D].郑州：解放军测绘学院，2010.[3]潘武，隆冰，乔婧，杨静.二维非相干光码分多址系统信息侦听技术[J].光学精密工程，2008(05).作者简介院胡滨（1988-），女，河南杞县人，昆明理工大学在读研究生，研究方向为自动综合在地图缩编中的应用。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cd16b22f00617014e1362bf7.html