# 热轧油论文-徐鹏飞,杨大正,耿继双,杨立军,马光宇

导读:本文包含了热轧油论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:轧钢,油泥,气浮,除油

### 热轧油论文文献综述

徐鹏飞,杨大正,耿继双,杨立军,马光宇[1]（2019）在《热轧油泥在线气浮除油中试研究》一文中研究指出介绍了气浮工艺的除油原理,利用5 m~3/h中试装置进行了在线热轧油泥除油试验,包括气浮试验、气浮加药试验和二次气浮试验。试验结果表明:在吸气量为1.5 L/min时,回流比15%、气液比12.5%、气体压力0.5 MPa的条件下,气浮除油效果最好;加药和二次气浮可以进一步提高除油率;在线气浮可以实现热轧油泥除油后含油率≤5%的回用标准。大生产应用可行性分析表明:中试试验参数可应用于生产实际且效果更好,投资回收期约为1.5年。(本文来源于《鞍钢技术》期刊2019年01期）

杨大正,齐殿威,杨立军,马光宇,耿继双[2]（2015）在《热轧油泥清洗试验研究》一文中研究指出本文介绍了热轧油泥中油的来源、种类和目前油泥的处理方法,采用常温清洗方法去除油泥中的油分,在实验室正交实验的基础上进一步进行了中试试验,试验结果表明:在常温、p H值为8~10、油泥与水重量比为1:4的情况下,按每吨油泥加入12kg 6501、12kg的LAS和9kg的STPP,可使含油率为16%的热轧油泥洗后含油率小于5%,作为烧结原料利用,同时废油回收利用。清洗每吨油泥效益为518元。本试验采用的油泥湿法除油技术,不仅避免了传统油泥焙烧造成的烟气二次污染、而且处理成本较低,为大量堆存的含油率高达16%的热轧油泥循环利用找到了新路。(本文来源于《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会论文集III》期刊2015-10-21）

段庆华,兰晓艳,黄作鑫,陈政[3]（2015）在《生物基抗磨剂和热轧油的研制》一文中研究指出以植物油为原料,与丙叁醇反应,制备了脂肪酸单甘油酯、双甘油酯;脂肪酸单甘油酯、双甘油酯与五硫化二磷反应,得到了硫磷酸;进一步与氧化锌反应,合成了硫磷酸锌抗磨剂。以生物柴油为原料,与多元醇反应,合成了不同黏度的多元醇酯基础油。以此基础油制备了热轧油,评价了其黏度和黏温性能、极压抗磨性能、离水展着性。结果表明,制备的抗磨剂具有良好的抗氧化、极压抗磨性能,制备的生物基多元醇酯基础油具有良好的黏温性能,研制的热轧油的抗磨性、油膜强度、烧结负荷和破乳时间等性能与参比油样相当或更好。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2015年02期）

雷东亮[4]（2013）在《热轧油的应用及改进》一文中研究指出本文介绍了热轧油的益处、系统组成及系统的改进。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2013年27期）

陈青,王敏娜[5]（2012）在《国产石油专用管添新丁》一文中研究指出本报讯 （陈青 通讯员王敏娜）9月4日，从在宝鸡召开的高频焊热轧（SEW）油套管新产品推介会上获悉，经过26个月的不懈努力，国内第一条SEW油套管生产线在宝鸡石油钢管有限责任公司正式竣工投产，标志着我国高端石油专用管的研发水平和生产工艺成功跻身国(本文来源于《中国石油报》期刊2012-09-06）

程宏远[6]（2010）在《本钢1700mm精轧机组热轧油应用效果及实际问题》一文中研究指出简单介绍了热轧中工艺润滑的目的和原理,系统阐述了本钢1700mm生产线热轧油的选用和润滑轧制设备及工艺,本钢1700mm精轧机组润滑轧制应用效果,及润滑轧制系统在调试和生产中遇到的实际问题和解决方法。(本文来源于《第5届中国金属学会青年学术年会论文集》期刊2010-11-04）

张庆忠,姚明[7]（2009）在《热轧油泥的漂洗回收利用》一文中研究指出1前言热轧厂在生产过程中会产生很多废油泥,其含铁量48%～56%,含油量约占1%。我们目前的处理方法是混配翻晒,待晒干后,再供给烧结厂。由于废油泥中含油量大,受天气影响,配晒(本文来源于《柳钢科技》期刊2009年01期）

吴辰捷[8]（2008）在《铝合金热轧油的研制与应用》一文中研究指出针对山东铝业公司铝热轧实际工艺条件,研制了铝合金热轧油。工业应用试验结果表明,研制的铝合金热轧油具有优良的润滑性能、冷却性能、清洗性能,使用寿命较长,有效地保障了轧后板面质量,能够满足铝及铝合金板带材的热轧要求。(本文来源于《石油商技》期刊2008年03期）

韦淡平,兰晓燕,范静芸[9]（2006）在《新带钢热轧油的研制》一文中研究指出最近一种新的薄板热轧润滑油已研制成功。其主成分为半合成油,加入5-15m％的复合添加剂,是专门设计来解决油水混喷热轧工艺润滑中经常遇到的喷嘴堵塞和热轧油不耐冷却水冲刷,导致抗磨性及降轧制力作用差的突出问题。该油是经过严格的实验室分析和模拟试验而筛选出来的,具有优良的热安定性,低温流动性, 不易着火,粘着力强．耐冷却水冲刷,实际无毒,可生物降解。大轧机联评试验证明该油降低轧制力,电能消耗,轧辊磨损以及改善板型和轧材表面质量的效果十分明显, 即使在0．15％的低浓度下,由乳化液分离出来而粘到轧辊上的极少量的油也足以润滑轧辊,与不加油相比,轧制力降幅达6-36％,轧辊的磨损率降至2×10-3mm/km或5×10-5mm/t。轧制力的降幅与材料有关,材质为镍-铬铸铁棍的后机架的降幅比高铬钢辊的前机架降幅大。热轧油自2005年起已用于鞍钢热轧带钢厂的热轧生产线。(本文来源于《2006全国摩擦学学术会议论文集（叁）》期刊2006-07-01）

沙孝春,史乃安,张冷[10]（2003）在《鞍钢1780mm精轧机热轧油应用实践》一文中研究指出介绍了鞍钢 1 780mm生产线精轧机组热轧油品的选择 ,及对热轧油工艺参数和喷油系统调整和优化情况 ,并对高速钢轧辊的工艺润滑技术进行了试验研究。通过对比试验 ,证明其热轧油品选择及喷油系统工艺参数优化是较成功的(本文来源于《轧钢》期刊2003年02期）

### 热轧油论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了热轧油泥中油的来源、种类和目前油泥的处理方法,采用常温清洗方法去除油泥中的油分,在实验室正交实验的基础上进一步进行了中试试验,试验结果表明:在常温、p H值为8~10、油泥与水重量比为1:4的情况下,按每吨油泥加入12kg 6501、12kg的LAS和9kg的STPP,可使含油率为16%的热轧油泥洗后含油率小于5%,作为烧结原料利用,同时废油回收利用。清洗每吨油泥效益为518元。本试验采用的油泥湿法除油技术,不仅避免了传统油泥焙烧造成的烟气二次污染、而且处理成本较低,为大量堆存的含油率高达16%的热轧油泥循环利用找到了新路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热轧油论文参考文献

[1].徐鹏飞,杨大正,耿继双,杨立军,马光宇.热轧油泥在线气浮除油中试研究[J].鞍钢技术.2019

[2].杨大正,齐殿威,杨立军,马光宇,耿继双.热轧油泥清洗试验研究[C].第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会论文集III.2015

[3].段庆华,兰晓艳,黄作鑫,陈政.生物基抗磨剂和热轧油的研制[J].石油学报(石油加工).2015

[4].雷东亮.热轧油的应用及改进[J].科技创新与应用.2013

[5].陈青,王敏娜.国产石油专用管添新丁[N].中国石油报.2012

[6].程宏远.本钢1700mm精轧机组热轧油应用效果及实际问题[C].第5届中国金属学会青年学术年会论文集.2010

[7].张庆忠,姚明.热轧油泥的漂洗回收利用[J].柳钢科技.2009

[8].吴辰捷.铝合金热轧油的研制与应用[J].石油商技.2008

[9].韦淡平,兰晓燕,范静芸.新带钢热轧油的研制[C].2006全国摩擦学学术会议论文集（叁）.2006

[10].沙孝春,史乃安,张冷.鞍钢1780mm精轧机热轧油应用实践[J].轧钢.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d19ebf2bee77a2da1154b342.html