# 地形地貌对建筑体型和层高的影响研究

新疆永升建筑勘察设计研究院（有限公司）新疆克拉玛依834000

摘要：近年来，随着经济水平的提高，人们的生活水平质量得到了改善，我国的城市化建设发展迅速，城市人口更是不断增加，这大大促进了我国建筑行业的发展。我国幅员辽阔，西高东低，跨越五个温度带，因此地形地貌呈现出了不同的状态，不同的地形地貌对建筑的影响也不同。本文阐述了我国地形地貌的特点和分布，并分析了地形地貌对建筑体型和层高的影响。

关键词：地形地貌；建筑；影响

随着科学技术的迅速发展，我国的建筑行业呈现出了高速发展的姿态，成为当前人们关注的热点。我国跨越热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带等五个温度带，地形西高东低，地质形式多变。要想促进建筑行业在我国的发展，促使企业获得更多的经济利益，就要对地形地貌进行更深一层的研究，更加深入的了解地形地貌对建筑体型和层高的影响。

一、我国地形地貌的特点及分布

1、我国地形地貌的特点。我国地域广阔，拥有多种地形地貌，包括盆地、平原、丘陵、山地以及高原等，我国土地划分为三大阶梯，自西向东成西高东低的趋势分布。第一阶梯主要以西南部的青藏高原为主，这里平均海拔较高，植被覆盖较少，部分地区常年都被冰川和积雪所覆盖，气候寒冷。所以，在第一阶梯中进行建筑开发，施工难度较大，工程造价也比较高，而且在这种地形中不太适宜人类进行生产和生活，所以对第一阶梯很少进行开发。第二阶梯主要以高原、山区、盆地为主，这一区域内总体的海拔较高，但是第二阶梯的气候较干燥，地势平坦开阔，气候温润，较适宜人类活动居住。第三阶梯主要以一些丘陵及平原为主，平均海拔较低，气候湿润温暖，非常适宜人类居住，在这一区域内的建筑综合性能较好。

2、我国地形地貌的分布。我国幅员辽阔，地势复杂，从宏观的角度看分为三大阶梯，地势西面比东面高，各个地区层层分布。首先是位于我国西南部的青藏高原，地势最高，有着世界海拔最高的山峰；其次是位于我国中部的一些高原和盆地；第三阶梯指的是海拔一般在五百米以下的东南部，其地理特征主要是丘陵和平原，又因为我国地形复杂，还存在类型较复杂的山区。

二、对我国建筑体型的研究

1、我国主要的建筑体型

我国的建筑体型设计一方面要满足人们生活、生产的需求，另一方面还要满足人们娱乐等的需求。所以，我国的建筑体型有亭子、轩、榭、四合院，还包括竹楼、高楼、窑洞、平房等。在我国的平原地区，大多以平房、高楼为主。

2、地形地貌对建筑体型的影响

随着社会经济的发展，人们对建筑的要求不断提高，因此建筑在满足人们基本生活需求的同时，更注重精神以及文化上的享受。一个地方的特色建筑象征着这个城市的文化，因此只有将合理的内部结构设计与艺术的建筑外观相结合，建筑的体型才能够展现城市的象征。我国以前大多以亭、轩、阁、榭、窑洞、竹楼、四合院等旧建筑体型为主，随着时代的变迁建筑体型也随之沉淀发展。又由于各种相关技术的发展，建筑的类型呈现出了多样化的特点，并且规模也在不断的扩大。但是，无论是在什么时候，对建筑开发设计时都要考虑地形地貌对建筑的影响。总的来说，我国东部地区的建筑一般都较高，逐渐往西会随着我国东低西高的地势特征而出现建筑较低的现象。这种现象的产生是和地形地貌有直接关系的。我国西部地区气候环境恶略、地质环境复杂，因此在这种环境下投资较大、施工困难、维护不易，所以建筑的体型一般都会比较简单。比较适合人类居住的是我国的中部以及东南部地区，无论是气候、海拔还是其他方面都比较适宜，这里人口密集，经济发达，所以建筑体型一般以高层建筑为主，这样既解决了人口众多、地域面积较小的矛盾，又满足了经济发展的需要。

三、对我国建筑层高的研究

1、居民建筑层高

我国的居民建筑层高有一定的标准，一般情况下2.8米为普通住宅最理想的高度，而西南现行居民的住宅最高为3米。在我国居民建筑层中，局部净高不能低于2.1米，卧室要相对再高一些，厨房、卫生间等不能低于2.2米。

2、商业建筑层高

我国商业建筑层高的标准一般是在5到6米之间，不管层内是否有隔层，都是按照该层的水平投影面积的1.5倍计算建筑面积和容积率。当然如果商业建筑的层高增加，建筑面积和容积率的计算公式也会改变。另外，对于超大空间的商业建筑，建筑的层高也可以根据需要适当的提高。

3、工业建筑层高

在我国工业用地的面积较广，所以单层工业建筑的层高是不受限制的，工业建筑的层高要根据实际需要进行建设。在非单层的工业建筑中，层高要小于8米。

4、地形地貌对建筑层高的影响

建筑层高在建筑设计中有着很严格的规范及要求，不仅不能过高，也不能过低。层高过高，会增大成本，造成不必要的损失；层高较低，会给人压抑的感觉。所以，合理的层高设计对于建筑来说是非常重要的。对于高层建筑来说，虽然地形地貌能够在占地面积小的情况下满足更多的建筑容纳需求，但是其并不是适合各种地形地貌。对于平原地区，由于这里地形地貌简单，气候较好，因此不论是哪种建筑都较适合。对于地质环境较差的地方，通常来说层高都较低。在地质环境较好的条件下，不同用途的建筑其层高也不同。那么，在一些大型的商场等超大空间的商业建筑中，其层高可以按照其功能需求做以合理适当的提高。对于工业建筑而言，通常情况下其占地面积都较广，因此在单层的工业建筑中，其层高一般不受影响和限制，可按需而建。若不是单层工业建筑，就要根据首层的层高来计入容积率平衡。

四、结束语

当今社会城市化进程快速发展，我国各种功能的建筑物建设不断增加，但是由于各地的经济发展不一样，地形地貌特征不同，我国建筑物的体型和层高也不同。研究分析得出，地形地貌对建筑物的体型和层高有着很大的影响。所以在实际的建设中，建筑行业要根据当地的地形地貌特征进行分析，做出对建筑体型和层高最好的设计。

参考文献：

[1]王冰.我国建筑层高的规范[J].北京；中国建筑出版社，2009（10）

[2]葛启云.中国的地形地貌分析[J].中国地质杂志，2010（7）

[3]汪涵.一级注册建筑师必备规范汇编[J].中国建筑工业出版社，2011（7）

[4]李直全.地形地貌对建筑体型和层高的影响研究初探[J].中国地质杂志，2005（6）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d54c8710faac37014dc88608.html