# 聚酰胺聚脲论文-王培涛,郜明浩,赵江,魏芳,陈弦

导读:本文包含了聚酰胺聚脲论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚氯乙烯,交联网络,泡孔形态,交联度

### 聚酰胺聚脲论文文献综述

王培涛,郜明浩,赵江,魏芳,陈弦[1]（2015）在《聚脲/聚酰胺结构比例对硬质交联PVC泡沫的影响》一文中研究指出通过保持交联组份总官能团一致,改变硬质发泡聚氯乙烯(PVC)配方中异氰酸酯/酸酐比例,制得了含不同聚脲/聚酰胺比例交联网络的硬质PVC泡沫。研究了不同异氰酸酯/酸酐比例对交联结构、发泡性能、交联度和力学性能的影响。结果表明,不同异氰酸酯/酸酐比例会改变交联网络结构中聚脲/聚酰胺比例。随着异氰酸酯/酸酐比例的减少,发泡速率增大,最终泡沫的密度变小;交联度先增大然后大致稳定在70%;力学性能则是先提高后降低,当异氰酸酯/酸酐物质的量比约为4∶1时,压缩和剪切性能特别优异。(本文来源于《塑料工业》期刊2015年09期）

魏盼中[2]（2009）在《高固低氯涂布抗水剂聚酰胺聚脲环氧氯丙烷树脂的制备与表征》一文中研究指出聚酰胺聚脲环氧氯丙烷树脂(PAPU)是一种新型的环保型抗水剂,其不含游离甲醛,在造纸中作为抗水助剂具有良好的应用价值。PAPU具有白度高、中性固化、留着率高等优点。但它也有固含量不高,产品中含有有机氯等缺点,特别是含有的有机氯具有诱变性。随着卫生标准的提高,对其含量要求越来越严格。国外已有研究都是从后处理的角度来降低有机氯的含量,因其具有各自的缺点,如产品损失、降低抗水性、增加新设备等。本研究以己二酸、二乙烯叁胺、尿素和环氧氯丙烷为原料,采用叁步合成法制备了聚酰胺聚脲环氧氯丙烷。针对其固含量不高的缺点,本研究通过在酰胺化反应中添加助剂来提高产物的固含量,结果表明固含量从原来的60%增加到72%,而表观粘度基本没变化。考察了反应温度、反应时间、原料配比对产物固含量和表观粘度的影响,得出了最佳反应条件。最佳反应条件为:酰胺化反应己二酸∶二乙烯叁胺为1∶1,反应温度为190～200℃,反应时间为150 min;脱氨化反应尿素为12 g(己二酸用量为0.2 mol),反应温度为125℃,反应时间为10 h;交联化反应环氧氯丙烷为7 g(己二酸用量为0.2 mol),反应温度为70～80℃,反应时间为70 min;加水量为己二酸量的12倍。在此条件下得到的产物固含量为72%,表观粘度为765 mPa.s。本研究针对产物中的有机氯,改进了有机氯的分析方法,从理论上分析了产生有机氯副产物的原因,希望从源头上减少有机氯副产物的产生。并以此为理论依据将交联化反应改在低温下进行,实验证明低温能大幅度的降低有机氯的含量,还进一步通过正交实验确定了有机氯含量的影响因素和较适宜的制备条件。在交联化反应后,本研究采用乙醇胺处理产物脱除残余的有机氯,经乙醇胺处理后,产物中有机氯含量可达到0.1%欧洲环境标准(EU Drective 9/155/EEC)以下。(本文来源于《中南大学》期刊2009-06-30）

韩恩山,胡建修,常亮,王焕志[3]（2006）在《聚酰胺聚脲的合成及其性能》一文中研究指出用聚脲对聚酰胺预聚体进行改性,以环氧氯丙烷进行交联制得聚酰胺聚脲(PAPU)抗水剂,该产物完全溶于水,其表观粘度为800~1 500 mPa.s,pH为5~7,固含量为(66±1)%。用凝固点降低法测得聚合物的数均分子量为1.55×104。研究了反应温度对产物表观粘度的影响。对聚合产物结构进行了红外和核磁表征,实验室制备产物的固含量与表观粘度较市售产品均有所增加。(本文来源于《华东理工大学学报(自然科学版)》期刊2006年06期）

姜猛进,李波,温树槐,王克,江波[4]（2005）在《聚酰胺-聚脲大胶囊的制备及其缓释性能的研究》一文中研究指出采用界面聚合的方法制得了壁材为聚酰胺-聚脲,粒径在0.5~2mm之间包囊模型药物的大胶囊,通过改变微球壁材的组成获得不同性能的胶囊。研究了反应物比例,搅拌速度对胶囊平均粒径大小与分布的影响。横向比较了不同组成的胶囊强度。利用乙醇作为萃取剂用紫外分光光度法研究了低挥发药物胶囊的液相扩散性能,利用气相紫外分光光度法研究了高挥发药物胶囊的气相释放性能。结果表明实验获得了交联定型囊壁的大粒径缓释胶囊,得到了药物的长效缓释效果。(本文来源于《功能材料》期刊2005年11期）

姜猛进[5]（2005）在《聚酰胺—聚脲大胶囊的制备及表征》一文中研究指出胶囊技术被广泛应用于制药、化妆、食品等工业生产领域。由于物质包囊后有许多特殊性能,胶囊技术被各国科学技术人员广泛研究。目前对于胶囊的研究主要集中在微胶囊(粒径小于50 微米)领域。而对大粒径(粒径大于0.5毫米)的胶囊的相关研究相对较少。由于大胶囊具有小比表面积的特点,其在长效缓释方面具有特别的优势。所以对于大胶囊的研究也是十分重要的。本课题选用己二胺、四乙烯五胺为水相反应物质,己二酰氯、甲苯二异氰酸酯为油相反应物质,通过悬浮界面聚合的方法合成了聚酰胺-聚脲共聚结构囊壁的大胶囊。胶囊的粒径在0.5 毫米至2 毫米之间。通过改变各种成膜物质的比例合成了不同组成和性能的大胶囊。实验采用红外光谱法对不同组成胶囊壁进行了定性研究比较,实验研究了反应物比例、搅拌速度对胶囊平均粒径大小的影响。利用实验室自制设备横向比较了不同组成胶囊强度的大小。实验对制得的大胶囊进行了缓释性能的研究。利用紫外分光光度计以乙醇为萃取剂研究了包囊低挥发物质(邻苯二甲酸二甲脂)胶囊的液相缓释性能。采用气相紫外光谱法测定了包囊高挥发物质(甲苯)胶囊的气相缓释性能。本研究主要取得了以下结果:1. 对于不同组成胶囊壁的红外光谱进行分析,可以得出胶囊壁的组成变化和反应物配比变化的相关,和预想的结果一致。证明了该实验方法的可行性。(本文来源于《四川大学》期刊2005-04-08）

陈玉群,沈一丁[6]（2002）在《聚脲改性聚酰胺多胺环氧氯丙烷的制备及抗水性》一文中研究指出通过聚脲改性,制备了高含固量、稳定性好的聚脲改性聚酰胺多胺环氧氯丙烷抗水剂,分析了增湿强作用机理及化学改性原理,讨论了多种因素对产品性能和贮存稳定性的影响。(本文来源于《纸和造纸》期刊2002年05期）

赵怀礼[7]（2002）在《聚脲改性聚酰胺多胺环氧氯丙烷涂布抗水剂的研究》一文中研究指出制备了高含固量、稳定性好的聚脲改性聚酰胺多胺环氧氯丙烷 ,通过实验研究了其作为涂布抗水剂的应用工艺及作用机理 ,分析了多种因素对产品性能和贮存稳定性的影响(本文来源于《西北轻工业学院学报》期刊2002年03期）

谭安琪[8]（1994）在《聚酰胺-聚脲抗水剂的应用》一文中研究指出淀粉来源广泛，价格便宜，与胶乳有较好的相容性，对颜料的结合力强，涂层柔软，白度高，适印性好，泡沫少，适合于配制高固含量的涂料，是一种很有发展前途的胶粘剂。但是由于淀粉的亲水性，不能满足在单色或多色胶印过程中，连续润湿3～4次的要求，造成涂层变软，油墨扩散(本文来源于《纸和造纸》期刊1994年01期）

林展如,Gonsalves,K[9]（1988）在《用界面缩聚法合成主链含二茂铁的聚酰胺、聚脲和聚酯》一文中研究指出最近,作者和Lenz等用阳离子型聚合反应研究了一系列含Fe、Sn和Ti的异丙烯基二茂金属聚合物,证明了这些金属有机聚合物有可能发展成兼具光、电、声、磁、耐热和抗辐射的特种高分子材料。近年来,Carraher等用界面缩聚法合成了许多ⅣA,ⅣB和Ⅴ A族的金属有机聚合物,Rauscher等用此法合成低分子量的聚酰胺和(本文来源于《高等学校化学学报》期刊1988年07期）

### 聚酰胺聚脲论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

聚酰胺聚脲环氧氯丙烷树脂(PAPU)是一种新型的环保型抗水剂,其不含游离甲醛,在造纸中作为抗水助剂具有良好的应用价值。PAPU具有白度高、中性固化、留着率高等优点。但它也有固含量不高,产品中含有有机氯等缺点,特别是含有的有机氯具有诱变性。随着卫生标准的提高,对其含量要求越来越严格。国外已有研究都是从后处理的角度来降低有机氯的含量,因其具有各自的缺点,如产品损失、降低抗水性、增加新设备等。本研究以己二酸、二乙烯叁胺、尿素和环氧氯丙烷为原料,采用叁步合成法制备了聚酰胺聚脲环氧氯丙烷。针对其固含量不高的缺点,本研究通过在酰胺化反应中添加助剂来提高产物的固含量,结果表明固含量从原来的60%增加到72%,而表观粘度基本没变化。考察了反应温度、反应时间、原料配比对产物固含量和表观粘度的影响,得出了最佳反应条件。最佳反应条件为:酰胺化反应己二酸∶二乙烯叁胺为1∶1,反应温度为190～200℃,反应时间为150 min;脱氨化反应尿素为12 g(己二酸用量为0.2 mol),反应温度为125℃,反应时间为10 h;交联化反应环氧氯丙烷为7 g(己二酸用量为0.2 mol),反应温度为70～80℃,反应时间为70 min;加水量为己二酸量的12倍。在此条件下得到的产物固含量为72%,表观粘度为765 mPa.s。本研究针对产物中的有机氯,改进了有机氯的分析方法,从理论上分析了产生有机氯副产物的原因,希望从源头上减少有机氯副产物的产生。并以此为理论依据将交联化反应改在低温下进行,实验证明低温能大幅度的降低有机氯的含量,还进一步通过正交实验确定了有机氯含量的影响因素和较适宜的制备条件。在交联化反应后,本研究采用乙醇胺处理产物脱除残余的有机氯,经乙醇胺处理后,产物中有机氯含量可达到0.1%欧洲环境标准(EU Drective 9/155/EEC)以下。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚酰胺聚脲论文参考文献

[1].王培涛,郜明浩,赵江,魏芳,陈弦.聚脲/聚酰胺结构比例对硬质交联PVC泡沫的影响[J].塑料工业.2015

[2].魏盼中.高固低氯涂布抗水剂聚酰胺聚脲环氧氯丙烷树脂的制备与表征[D].中南大学.2009

[3].韩恩山,胡建修,常亮,王焕志.聚酰胺聚脲的合成及其性能[J].华东理工大学学报(自然科学版).2006

[4].姜猛进,李波,温树槐,王克,江波.聚酰胺-聚脲大胶囊的制备及其缓释性能的研究[J].功能材料.2005

[5].姜猛进.聚酰胺—聚脲大胶囊的制备及表征[D].四川大学.2005

[6].陈玉群,沈一丁.聚脲改性聚酰胺多胺环氧氯丙烷的制备及抗水性[J].纸和造纸.2002

[7].赵怀礼.聚脲改性聚酰胺多胺环氧氯丙烷涂布抗水剂的研究[J].西北轻工业学院学报.2002

[8].谭安琪.聚酰胺-聚脲抗水剂的应用[J].纸和造纸.1994

[9].林展如,Gonsalves,K.用界面缩聚法合成主链含二茂铁的聚酰胺、聚脲和聚酯[J].高等学校化学学报.1988

本文来源: https://www.lw00.cn/article/daf9c3f44479f08f953679c7.html