# 焦油重整论文-王学涛,苏晓昕

导读:本文包含了焦油重整论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:焦油裂解,水蒸气重整,镍基催化剂,助剂

### 焦油重整论文文献综述

王学涛,苏晓昕[1]（2019）在《助剂对镍基生物质焦油重整催化剂性能影响的研究进展》一文中研究指出分别以碱及碱土金属、过渡金属以及稀土金属3种常见助剂类型,探讨了不同助剂对镍基催化剂催化生物质裂解及气化重整制氢催化活性、催化剂物化特性及催化剂失活特性的影响。添加碱金属组分后,生物质热解反应速率会大幅上升,生物质焦的水蒸气气化反应得到促进,并且达到最大热解速率所需的温度也有所降低,热解产物趋向于小分子量产物;过渡金属对生物质气化过程中生成焦油的催化裂解重整具有较好的催化活性;稀土元素对甲醇水蒸气重整等催化反应有着重要的作用,镍基催化剂中加入Ce和Pr能提高甲醇转化率、改善产气组分、提高H_2的选择性。结合国内外的研究情况发现钴、镧等金属助剂有利于提升镍基催化剂重整制氢活性,催化剂积炭及表面活性颗粒的聚集是造成催化剂失活的主要原因。(本文来源于《生物质化学工程》期刊2019年02期）

张媛[2]（2018）在《新型钙基复合吸收剂的溶胶凝胶法制备及焦油重整的研究》一文中研究指出生物质吸收体强化重整(Absorption Enhanced Reforming,AER)气化技术具有产生高纯H_2的合成气,并同时实现温室气体CO_2的燃烧前捕集的优点,对提高能源利用效率和应对全球气候变换具有重要作用。该技术实现的关键是获得循环碳酸化捕集CO_2活性好、机械强度高、能够有效脱除生物质气化焦油的钙基吸收剂。本文旨在提出基于溶胶凝胶法合成新型钙基复合吸收剂的方法,在兼顾吸收剂循环碳酸化活性和机械强度的基础上,研究新型吸收剂的物理、化学特性的表征以及制备参数对其物理化学性质的影响规律,明确新型钙基复合吸收剂的制备方法和优化制备参数。利用所制备的最优新型钙基复合吸收剂重点开展典型焦油组分甲苯、1-甲基萘的水蒸气重整脱除实验,验证新型钙基复合吸收剂相对普通钙基吸收剂的优势,并且考察重整反应条件对焦油脱除的影响规律,获得优化的反应条件,为该技术的推广应用提供参考。新型钙基复合吸收剂的溶胶凝胶法制备过程主要分为两步:首先将CaO与铝前驱体耦合;再将所得的固体与铁前驱体混合,利用柠檬酸来调节溶液的pH值。对溶胶凝胶法关键制备参数包括钙前驱体、溶剂进行了研究,发现最优化的条件为采用醋酸钙作为钙前驱体、柠檬酸作为调节溶液pH值的溶剂。新型钙基复合吸收剂的化学成分主要包括CaO、钙铝石和钙铁石,并发现含有氧自由基化学结构。在多循环“碳酸化-煅烧”反应中,新型钙基复合吸收剂吸收CO_2的活性没有出现急剧降低的现象,其原因是钙铝石有效地抑制了CaO的烧结现象。同时,新型钙基复合吸收剂的机械强度显着提高。相比普通CaO,新型钙基复合吸收剂对甲苯的转化率提高75.8%,对1-甲基萘的转化率增加了62.1%,同时吸收剂表面积碳的生成率分别降低66.1%、64.4%。在新型钙基复合吸收剂存在条件下,甲苯、1-甲基萘重整的主要反应路径分别为脱氢反应和脱甲基反应。反应条件对焦油重整反应具有重要影响。降低反应温度、减少铁载入量、降低H_2O/C摩尔比不利于焦油的脱除和抑制积碳的生成。采用颗粒状的新型钙基复合吸收剂获得了较好的焦油重整效果,初步验证了新型钙基复合吸收剂应用于流化床反应装置的可行性。采用新型钙基复合吸收剂时最优的重整反应条件为:重整温度为800℃、铁载入量为10%、H_2O/C摩尔比为2。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2018-06-01）

林康[3]（2017）在《新型钙基复合吸收剂的浸渍法制备及焦油重整的研究》一文中研究指出基于钙基吸收剂的生物质吸收体气化技术能够充分利用清洁、可再生的生物质能制备含高浓度H2的合成燃料气,同时实现温室气体CO2的燃烧前捕集,对提高能源利用效率和应对全球气候变化具有重要作用。该技术研发和应用的关键是获得循环碳酸化捕集CO2活性好、机械强度高、同时能够有效脱除生物质气化焦油的钙基吸收剂。本文提出基于浸渍法合成新型钙基复合吸收剂(Ca-Al-Fe)的方法,在兼顾吸收剂循环碳酸化活性和机械强度的基础上,研究新型吸收剂的物理、化学特征以及关键制备参数对其物化特性的影响规律,明确新型复合钙基吸收剂的制备方法和优化制备参数。利用所制备的新型复合吸收剂重点开展典型焦油组分甲苯、1-甲基萘的水蒸气重整脱除实验,验证新型复合吸收剂相对普通钙基吸收剂的优势,并且考查重整反应条件对焦油脱除的影响规律,获得优化的操作反应条件,为该技术的推广应用提供有价值的参考。新型复合钙基吸收剂Ca-Al-Fe的浸渍法制备过程主要分为两步:首先将CaO和铝前驱体耦合,然后再将所得的固体与铁前驱体混合。对浸渍法关键制备参数包括钙前驱体、浸渍溶剂、煅烧温度进行了研究,发现优化的条件为采用醋酸钙、异丙醇和900℃。新型吸收剂Ca-Al-Fe的化学成分主要包括CaO、钙铝石和钙铁石,并存在氧自由基化学结构。在多循环吸收CO2的碳酸化反应中,新型吸收剂的活性没有出现降低,反应活性的稳定性显着提高,其原因是钙铝石有效抑制了 CaO的烧结。新型吸收剂的机械强度明显改善。相比普通CaO,采用新型吸收剂后甲苯、1-甲基萘的焦油脱除率分别提高65.1%、54.8%,同时吸收剂表面积碳的生成率分别降低65.4%、82.5%。在新型吸收剂存在条件下,甲苯、1-甲基萘重整的主要反应路径分别为脱氢反应及甲基断裂反应。操作反应条件对焦油重整具有重要影响。降低反应温度、铁载入量、H2O/C摩尔比不利于焦油的脱除和抑制积碳。采用颗粒状的新型吸收剂获得了较好的焦油重整效果,初步验证了新型吸收剂应用于流化床反应装置的可行性。新型吸收剂Ca-Al-Fe存在时甲苯优化的重整反应条件为700℃、铁载入量10%、H2O/C摩尔比为2.0,1-甲基萘优化的重整反应条件为800℃、铁载入量10%、H2O/C摩尔比为2.0。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2017-12-01）

杨泽,李挺,王美君,常丽萍,任秀蓉[4]（2016）在《Ni基生物质焦油重整催化剂的研究进展》一文中研究指出Ni基催化剂对生物质气化过程中生成焦油的催化裂解重整具有较好的催化活性,但在催化反应中存在容易积炭进而失活的现象。如何提高Ni基催化剂的催化活性和抗积炭能力是Ni基催化剂研究中的难点。本文从催化剂的活性组分、载体和助催化剂3个方面入手,详细综述了近几年关于提高Ni基生物质焦油重整催化剂催化活性和抗积炭能力的研究进展,讨论了催化剂的活性组分、载体和助催化剂对催化剂催化活性的影响。指出Ni-Fe、Ni-Co、Ni-Cu催化剂均表现出比Ni基催化剂更好的催化活性,助剂的加入有利于提高吸附剂的抗积炭能力和抗烧结能力;催化剂载体方面,钙钛矿型混合金属氧化物载体、煤焦和生物质焦载体具有较好的研究前景。(本文来源于《化工进展》期刊2016年10期）

孔令华,岳宝华,汪学广,于飞,甄强[5]（2009）在《Li掺杂对LaNi/Al_2O_3在焦油重整中催化性能的影响》一文中研究指出采用浸渍法制备了LiLaNi/Al2O3催化剂,并用XRD,SEM,TPR等对其进行了表征.Li的加入对催化剂的结构、NiAl2O4的结晶度及Ni2+离子还原能力都有较大影响.以甲苯为焦油的模型化合物,在固定床反应器中对高温焦炉煤气中焦油催化转化反应进行了评价.结果显示,Li能显着改善LaNi/Al2O3催化剂的催化反应活性,提高产物中H2的含量.在750℃、水/碳比为2.0的条件下,含0.5%(ω)Li的LiLaNi/Al2O3催化剂能将甲苯完全转化为小分子气体,产物中H2含量显着增加.(本文来源于《过程工程学报》期刊2009年02期）

### 焦油重整论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

生物质吸收体强化重整(Absorption Enhanced Reforming,AER)气化技术具有产生高纯H_2的合成气,并同时实现温室气体CO_2的燃烧前捕集的优点,对提高能源利用效率和应对全球气候变换具有重要作用。该技术实现的关键是获得循环碳酸化捕集CO_2活性好、机械强度高、能够有效脱除生物质气化焦油的钙基吸收剂。本文旨在提出基于溶胶凝胶法合成新型钙基复合吸收剂的方法,在兼顾吸收剂循环碳酸化活性和机械强度的基础上,研究新型吸收剂的物理、化学特性的表征以及制备参数对其物理化学性质的影响规律,明确新型钙基复合吸收剂的制备方法和优化制备参数。利用所制备的最优新型钙基复合吸收剂重点开展典型焦油组分甲苯、1-甲基萘的水蒸气重整脱除实验,验证新型钙基复合吸收剂相对普通钙基吸收剂的优势,并且考察重整反应条件对焦油脱除的影响规律,获得优化的反应条件,为该技术的推广应用提供参考。新型钙基复合吸收剂的溶胶凝胶法制备过程主要分为两步:首先将CaO与铝前驱体耦合;再将所得的固体与铁前驱体混合,利用柠檬酸来调节溶液的pH值。对溶胶凝胶法关键制备参数包括钙前驱体、溶剂进行了研究,发现最优化的条件为采用醋酸钙作为钙前驱体、柠檬酸作为调节溶液pH值的溶剂。新型钙基复合吸收剂的化学成分主要包括CaO、钙铝石和钙铁石,并发现含有氧自由基化学结构。在多循环“碳酸化-煅烧”反应中,新型钙基复合吸收剂吸收CO_2的活性没有出现急剧降低的现象,其原因是钙铝石有效地抑制了CaO的烧结现象。同时,新型钙基复合吸收剂的机械强度显着提高。相比普通CaO,新型钙基复合吸收剂对甲苯的转化率提高75.8%,对1-甲基萘的转化率增加了62.1%,同时吸收剂表面积碳的生成率分别降低66.1%、64.4%。在新型钙基复合吸收剂存在条件下,甲苯、1-甲基萘重整的主要反应路径分别为脱氢反应和脱甲基反应。反应条件对焦油重整反应具有重要影响。降低反应温度、减少铁载入量、降低H_2O/C摩尔比不利于焦油的脱除和抑制积碳的生成。采用颗粒状的新型钙基复合吸收剂获得了较好的焦油重整效果,初步验证了新型钙基复合吸收剂应用于流化床反应装置的可行性。采用新型钙基复合吸收剂时最优的重整反应条件为:重整温度为800℃、铁载入量为10%、H_2O/C摩尔比为2。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 焦油重整论文参考文献

[1].王学涛,苏晓昕.助剂对镍基生物质焦油重整催化剂性能影响的研究进展[J].生物质化学工程.2019

[2].张媛.新型钙基复合吸收剂的溶胶凝胶法制备及焦油重整的研究[D].浙江工业大学.2018

[3].林康.新型钙基复合吸收剂的浸渍法制备及焦油重整的研究[D].浙江工业大学.2017

[4].杨泽,李挺,王美君,常丽萍,任秀蓉.Ni基生物质焦油重整催化剂的研究进展[J].化工进展.2016

[5].孔令华,岳宝华,汪学广,于飞,甄强.Li掺杂对LaNi/Al_2O_3在焦油重整中催化性能的影响[J].过程工程学报.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e0ca7f187172fcd4329b07cc.html