# 堵水工艺论文-李慧,李建军

导读:本文包含了堵水工艺论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:堵水,综合含水率,注水井,水驱开发效果,日产油,注水开发效果,增油效果,选择性封堵,交联聚合物,剖面调整

### 堵水工艺论文文献综述

李慧,李建军[1]（2019）在《新工艺：堵水不堵油》一文中研究指出本报讯 11月11日，中原油田濮东采油厂胡5-72井日产油1.5吨，含水率91.4%，有效期已达421天。和去年7月选择性堵水工艺实施前日产油0.8吨相比，增油效果显着，阶段增油338吨。“我们的选择性堵水工艺是从油井方向进行产液剖面调整，选择部(本文来源于《中国石化报》期刊2019-11-18）

王峰[2]（2019）在《堵水塞框架构建工艺在陷落柱治理中的应用》一文中研究指出陷落柱是石灰岩溶洞在地下水溶蚀作用下不断扩大,在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌引起上覆地层陷落而形成。在奥灰承压区域煤层底板隔层性能大幅下降,极易导致突水事故,国内外也发生过极为恶劣的陷落柱突水事故。受限于探查技术可靠性,井下回采突然揭露陷落柱时,由于陷落柱区域底板岩层极为破碎,采用传统的注浆治理工艺往往对破碎底板形成二次破坏,治理难度较大且效果难以保证,经过多次试验,在某奥灰承压矿井揭露的陷落柱运用了堵水塞框架构建工艺,成功治理了陷落柱,工作面安全推采通过,具有一定的工程实践意义。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年05期）

郭洪[3]（2019）在《回风立井井筒堵水注浆工艺应用》一文中研究指出瓦斯涌出量随煤矿开采深度的增加而增加,原有的风量往往不能满足安全生产的要求。阳煤集团新大地公司架垴回风立井在掘进施工中,出现涌水问题。为了保证掘进的正常进行,根据回风立井井筒检查孔X2孔提供的水文地质资料,经过研究论证,决定采用工作面构筑止浆垫后进行预注浆堵水施工,对构筑止浆垫的厚度进行了理论计算,确定注浆最终压力为4 MPa;并对注浆孔施工方案、注浆材料及浆液配制、施工工艺及过程进行了系统介绍。实践发现,堵水注浆施工方案应避免注浆孔孔间距密度过大;在个别注浆孔注浆过程中出现水泥、水玻璃用量大大超过相邻孔消耗量时,应适当提高终孔压力,提早封孔;在滤水层加固充填水泥、水玻璃双液,可取得良好的堵水效果。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年04期）

陈辉,曲典,吴胜[4]（2019）在《油田化学堵水工艺技术探析》一文中研究指出在油田开发过程中,后期大面积的油层出水或者被水淹没是普遍存在的问题,也是相关工作者需要解决的重点问题,而在这一问题中,通过对各种堵水技术的应用,能够在油层出水后,进行有效的封堵。(本文来源于《石化技术》期刊2019年06期）

贺越[5]（2019）在《长庆油田低渗油藏水平井堵水及工艺技术研究》一文中研究指出水平井作为低渗-超低渗油藏有效开发的重要手段,在长庆油田应用规模逐渐扩大,截止2018年底,共投产水平井2456口,占总井数的4.9%,年产油190×10~4t,占总产油量的8.0%。但部分水平井投产高含水或短期内含水上升,产能损失大。开展水平井见水特征和见水井治理技术研究,为进一步提高开发效果意义重大。本论文以长庆安塞油田低渗区块为研究对象,对水平井的见水机理及见水特征进行研究,结合油井生产动态对水平井各类见水原因分析判断。根据水平井见水特征,归纳出找水测试定量判断,动态判断定性识别两大类技术研究方法。判断见水喷射点的位置或来水方向,为开展治理提供依据。对长庆油田机械堵水与化学堵水技术进行了研究,论文核心针对低渗油藏特点优化设计了交联颗粒堵剂体系,对堵剂体系进行耐温性、耐盐性、抗剪性评价,最后做岩心封堵实验测试堵剂体系封堵率与选择注入性。对交联颗粒堵剂体系注入方式、段塞组合进行了优化,确定了先注入颗粒堵剂,后注入交联凝胶堵剂的注入方式,优选0.5PV颗粒堵剂+0.5PV凝胶堵剂段塞组合。并选取双平-14水平井现场应用先导试验,对堵剂应用效果进行评价。(本文来源于《西安石油大学》期刊2019-05-29）

刘常清[6]（2019）在《泡沫堵水体系工艺参数优选实验研究》一文中研究指出针对海上油田长期水驱开发后油井水窜严重、含水率过高严重影响油井质量的问题,通过室内实验,对泡沫堵水体系进行了评价优选:确定SD型起泡剂的最佳质量分数为1.0%,HK海水速溶型聚合物为稳泡剂,最优质量分数为0.1%。综合上述实验结果,得到最优泡沫堵剂体系为1.0%SD型起泡剂+0.1%HK海水速溶型聚合物。通过泡沫堵水叁维模拟实验装置,对泡沫注入参数进行优选,实验结果表明,该泡沫体系最优段塞注入量为0.3～0.5 PV,最优注入时机为含水率80%～90%时,此条件下叁维岩心综合采收率提升幅度最大,分流效果最佳,且注泡沫后含水率下降漏斗最为明显。(本文来源于《西安石油大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

屈人伟,宋岱锋,李志华,张洋,张代森[7]（2019）在《孤岛中高渗油藏水平井堵水工艺研究及应用》一文中研究指出针对孤岛油田中一区Ng5~3层正韵律沉积厚油层顶部水平井高含水问题,设计了降粘堵水解堵一体化工艺,并进行了降粘、堵水及解堵体系的筛选及性能评价。根据油藏特点、地层流体性质,,优化水平井堵水工艺,确定了堵剂用量及段塞设计。堵水后峰值时日油7.2吨/天,含水最低77.2%,累计增油420余吨,见到了良好的增油降水效果。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年05期）

杨乐[8]（2019）在《油田油井堵水工艺技术的研究与实践分析》一文中研究指出进入新时期后,我国石油工业发展迅速,同时对石油技术也提出了更高的要求。特别是油田开发到中后期阶段,经过了注水开发,水淹没了油井的高渗透层,对油井的正常生产造成不利影响。针对这种情况,就需要深入研究和应用堵水工艺技术,促使油井的正常生产得到保证。(本文来源于《石化技术》期刊2019年03期）

刘洋[9]（2019）在《调剖与堵水工艺技术研究现状及进展分析》一文中研究指出堵水调剖技术是实现油田稳产的一种重要手段,能够有效的提高水驱波系数、完善水驱开发效果。本文主要阐述了我国油田中堵水调剖技术的现状以及堵水调剖技术的进展。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年03期）

耿捷,胡文东,张龙强[10]（2019）在《“堵水+洗油”救治高含水稠油井》一文中研究指出本报讯 2月25日，华东油气泰州采油厂红1平2井实施堵水洗油措施后30天，日产油由0.6吨升至1.4吨，峰值3.6吨；含水率由97%降至88%，最低降至70%。红1平2井是红庄油田一口采出程度较高的高含水稠油水平井。长期以来，针对此类油井主要的(本文来源于《中国石化报》期刊2019-03-04）

### 堵水工艺论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

陷落柱是石灰岩溶洞在地下水溶蚀作用下不断扩大,在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌引起上覆地层陷落而形成。在奥灰承压区域煤层底板隔层性能大幅下降,极易导致突水事故,国内外也发生过极为恶劣的陷落柱突水事故。受限于探查技术可靠性,井下回采突然揭露陷落柱时,由于陷落柱区域底板岩层极为破碎,采用传统的注浆治理工艺往往对破碎底板形成二次破坏,治理难度较大且效果难以保证,经过多次试验,在某奥灰承压矿井揭露的陷落柱运用了堵水塞框架构建工艺,成功治理了陷落柱,工作面安全推采通过,具有一定的工程实践意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 堵水工艺论文参考文献

[1].李慧,李建军.新工艺：堵水不堵油[N].中国石化报.2019

[2].王峰.堵水塞框架构建工艺在陷落柱治理中的应用[J].陕西煤炭.2019

[3].郭洪.回风立井井筒堵水注浆工艺应用[J].陕西煤炭.2019

[4].陈辉,曲典,吴胜.油田化学堵水工艺技术探析[J].石化技术.2019

[5].贺越.长庆油田低渗油藏水平井堵水及工艺技术研究[D].西安石油大学.2019

[6].刘常清.泡沫堵水体系工艺参数优选实验研究[J].西安石油大学学报(自然科学版).2019

[7].屈人伟,宋岱锋,李志华,张洋,张代森.孤岛中高渗油藏水平井堵水工艺研究及应用[J].化学工程与装备.2019

[8].杨乐.油田油井堵水工艺技术的研究与实践分析[J].石化技术.2019

[9].刘洋.调剖与堵水工艺技术研究现状及进展分析[J].化学工程与装备.2019

[10].耿捷,胡文东,张龙强.“堵水+洗油”救治高含水稠油井[N].中国石化报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e2702ca565c3c56e76302433.html