# 气体绝缘开关论文-杨勇,张路

导读:本文包含了气体绝缘开关论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:126kV气体绝缘封闭开关设备,单式轴向型波纹管,固定支架,拉杆

### 气体绝缘开关论文文献综述

杨勇,张路[1]（2019）在《单式轴向型波纹管在126kV气体绝缘封闭开关设备母线中的应用研究》一文中研究指出126kV气体绝缘封闭开关设备中,母线作为重要的组成部分,起到电能汇总、传输和分配的作用。单式轴向型波纹管广泛应用于各种126kV气体绝缘封闭开关设备中,针对单式轴向型波纹管在126kV气体绝缘封闭开关设备工程中的使用情况,本文从单式轴向型波纹管基本功能、设置原则、拉杆设置、固定支架设置、波纹管内外侧螺母设置、多波纹管配合等几方面进行了研究和探讨,避免了因波纹管使用不当而造成126kV气体绝缘封闭开关设备产品使用缺陷。(本文来源于《电气技术》期刊2019年11期）

程槐号,陈滔[2]（2019）在《基于大口径安装手孔的气体绝缘金属封闭开关设备扩建新方法》一文中研究指出采用双母接线的气体绝缘金属封闭开关设备扩建工程往往需要将涉及的双母同停,导致电网转供电压力增大,供电可靠性大大降低。针对上述情况,本文提出了一种基于大口径安装手孔的气体绝缘金属封闭开关设备扩建新方法。该方法适用于没有预装出线间隔的气体绝缘金属封闭开关设备扩建工程,通过在扩建连接部位预留足够的空间布置波纹管及过渡套管,然后先完成新间隔的安装调试以及相关试验,再通过母线轮停的方式,实现新间隔的加装扩建。该方法已成功应用于珠海某变电站气体绝缘金属封闭开关设备扩建工程中,结果证明提出的扩建新方法能够大大提高供电可靠性,缩短施工工期。(本文来源于《电气技术》期刊2019年11期）

宋东波,黄洁,杨为,秦少瑞,张国宝[3]（2019）在《550kV气体绝缘金属封闭开关内部部件松动的带电检测分析》一文中研究指出带电检测可及时发现设备潜在的缺陷隐患,是设备运行状态评价的重要手段之一。本文介绍了几起550kV气体绝缘金属封闭开关内部部件松动缺陷的检测分析过程,结合超声波法、特高频法局部放电检测技术、X射线成像检测技术对缺陷进行了诊断定位,最终解体检查确定气室内部粒子捕捉器紧固螺栓松动、脱落是导致异常的根本原因。(本文来源于《电气技术》期刊2019年11期）

范冠鹏,王亚赛,魏凯,尹小岭,邵淑敏[4]（2019）在《环保气体与固体复合绝缘的紧凑型开关设备研究》一文中研究指出针对现有10 kV环网开关设备污染环境、体积大、环境适应性差等缺点,阐述了采用环保气体与固体复合绝缘的紧凑型开关设备的性能特点,介绍了该开关设备的结构组成,以及隔离开关、出线套管、监控系统等关键技术。通过对关键技术进行理论分析和试验验证,不断优化产品结构,提高了产品的可靠性能。(本文来源于《电工电气》期刊2019年10期）

罗敏,刘彦庭[5]（2019）在《气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）局部放电检测专利技术综述》一文中研究指出本文以GIS局部放电检测方法的专利申请作为分析对象,重点介绍了主要检测方法的技术分支,并对全球及中国范围内GIS局部放电检测专利申请态势、技术构成以及技术来源国与目标国作了研究分析,从而能够更好地从专利申请的角度对GIS局部放电检测技术有更加深入的认识。(本文来源于《科技视界》期刊2019年28期）

张连根,路士杰,李成榕,崔博源,吴昱怡[6]（2019）在《气体绝缘开关中表面金属异物长期局部放电稀疏性特征的观测》一文中研究指出气体绝缘开关(GIS)绝缘故障统计数据显示,表面金属异物缺陷在绝缘故障中占比最高,而工程中通过局部放电手段检测到的缺陷多为绝缘件气隙和悬浮放电,少有表面金属异物案例,两者之间的不一致,说明了当前的现场局部放电检测方法对金属异物表面缺陷检测的有效性有待研究。为此,本文设计GIS绝缘子表面金属异物缺陷,施加恒定电压,基于全实时特高频信号检测系统,研究模型放电的长期发展过程,揭示表面金属异物在长期发展阶段中稀疏性特征,即放电区间分散度大、间隔跨度自数秒至数小时不等。提出有效放电捕捉概率Pe和有效图谱捕捉概率PG两项评估参数,通过Pe、PG曲线,给出了现有的GIS设备在线监测装置对放电事件捕捉成功率较小(仅有3.4%),以及带电检测得到有效图谱概率较低(仅有6.5%)的事实。在此基础上,提出加强实时采集系统推广和延长检测时长等提高放电检出率的方法。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年18期）

崔岩[7]（2019）在《施耐德电气推出全新环保型气体绝缘开关技术，助力行业可持续发展》一文中研究指出2019年6月26～27日,以"诠释配电物联网架构体系,推动能源互联高质量发展"为主题的2019年(第叁届)中国配电技术高峰论坛在北京国际会议中心隆重召开。作为全球能效管理和自动化领域数字化转型的专家,施耐德电气受邀出席了本届论坛,并正式向中国市场介绍了具有里程碑意义的未来中压开关设备技术——通过使用干燥空气代替SF_6(本文来源于《电气时代》期刊2019年08期）

张永强,贾敬礼,张豪俊,耿超鹏[8]（2019）在《一种气体绝缘金属封闭开关设备状态监测远程诊断系统的设计与开发》一文中研究指出气体绝缘金属封闭开关设备是电力系统中的重要设备之一,它是保护电力系统运行安全和控制电力系统电路的重要设备,因此气体绝缘金属封闭开关设备的运行状态关系到整个电力系统的安全。目前对气体绝缘金属封闭开关设备的运行状态的监测主要以变电站为单位,数据存在设备就地、数据的再利用困难等问题。本文提出了一种气体绝缘金属封闭开关设备状态监测远程诊断系统,实现对气体绝缘金属封闭开关设备的远程诊断,以及监测数据的长期积累和二次利用。(本文来源于《电气技术》期刊2019年07期）

王绍安,徐华,邹宏亮,肖世威,罗小冬[9]（2019）在《气体绝缘金属封闭开关设备拆装系统的夹具设计及其应力分析》一文中研究指出目前气体绝缘金属封闭开关设备安装和检修过程中,存在作业劳动强度大,安装难度高以及安全隐患等问题。本文作者在实地考察国内多个气体绝缘金属封闭开关变电站的基础上,设计一种可应用于气体绝缘金属封闭开关设备智能拆装机器人的夹具机构。针对气体绝缘金属封闭开关设备拆装工况,提出夹具机构设计指标要求,依此指标设计夹具,并在Ansys软件下建模仿真,证明本文所设计的夹具能满足气体绝缘金属封闭开关设备拆装指标,可广泛应用推广。(本文来源于《电气技术》期刊2019年07期）

张兰[10]（2019）在《十年磨一剑 施耐德电气隆重推出全新环保型气体绝缘开关技术》一文中研究指出一直以来,不断投入新技术的研发,以推动行业发展革新是施耐德电气全速前进的推动力。在2009年(第叁届)中国配电技术高峰论坛上,施耐德电气正式向中国市场推出全新环保型气体绝缘开关技术。这项历时十年潜心研发的中压开关设备技术将为配电领域带来重大的技术革新。$(本文来源于《机电商报》期刊2019-07-15）

### 气体绝缘开关论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用双母接线的气体绝缘金属封闭开关设备扩建工程往往需要将涉及的双母同停,导致电网转供电压力增大,供电可靠性大大降低。针对上述情况,本文提出了一种基于大口径安装手孔的气体绝缘金属封闭开关设备扩建新方法。该方法适用于没有预装出线间隔的气体绝缘金属封闭开关设备扩建工程,通过在扩建连接部位预留足够的空间布置波纹管及过渡套管,然后先完成新间隔的安装调试以及相关试验,再通过母线轮停的方式,实现新间隔的加装扩建。该方法已成功应用于珠海某变电站气体绝缘金属封闭开关设备扩建工程中,结果证明提出的扩建新方法能够大大提高供电可靠性,缩短施工工期。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气体绝缘开关论文参考文献

[1].杨勇,张路.单式轴向型波纹管在126kV气体绝缘封闭开关设备母线中的应用研究[J].电气技术.2019

[2].程槐号,陈滔.基于大口径安装手孔的气体绝缘金属封闭开关设备扩建新方法[J].电气技术.2019

[3].宋东波,黄洁,杨为,秦少瑞,张国宝.550kV气体绝缘金属封闭开关内部部件松动的带电检测分析[J].电气技术.2019

[4].范冠鹏,王亚赛,魏凯,尹小岭,邵淑敏.环保气体与固体复合绝缘的紧凑型开关设备研究[J].电工电气.2019

[5].罗敏,刘彦庭.气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）局部放电检测专利技术综述[J].科技视界.2019

[6].张连根,路士杰,李成榕,崔博源,吴昱怡.气体绝缘开关中表面金属异物长期局部放电稀疏性特征的观测[J].电工技术学报.2019

[7].崔岩.施耐德电气推出全新环保型气体绝缘开关技术，助力行业可持续发展[J].电气时代.2019

[8].张永强,贾敬礼,张豪俊,耿超鹏.一种气体绝缘金属封闭开关设备状态监测远程诊断系统的设计与开发[J].电气技术.2019

[9].王绍安,徐华,邹宏亮,肖世威,罗小冬.气体绝缘金属封闭开关设备拆装系统的夹具设计及其应力分析[J].电气技术.2019

[10].张兰.十年磨一剑施耐德电气隆重推出全新环保型气体绝缘开关技术[N].机电商报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eb2e1bc232a96619285e6232.html