# 叶轮优化论文-白瑀,李金佩,姚慧,王智杰

导读:本文包含了叶轮优化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微小叶轮,轨迹规划,仿真加工,双因素方差分析

### 叶轮优化论文文献综述

白瑀,李金佩,姚慧,王智杰[1]（2019）在《微小叶轮精加工轨迹多目标优化方法研究》一文中研究指出微小叶轮作为微型发动机的重要组成部分,其加工质量将直接影响到发动机的整体性能。在讨论了加工过程中需要克服一般整体叶轮叶片扭曲严重且为自由曲面、流道狭窄容易撞刀等共同难点外,加上其整体尺寸的缩小将使加工表面质量更加难以保证,从而提出了一种针对微小叶轮的刀具轨迹规划及精加工轨迹优化方法。即首先确定了以效率为主的粗加工轨迹规划和在保证质量基础上的精加工轨迹规划目标,运用仿真软件保证刀具轨迹无撞刀、干涉的情况下,其次对精加工刀具轨迹参数进行了以表面残留高度最小的优化目标,运用双因素方差分析法确定影响表面质量的主要因素为走刀步长,最后通过图表的形式分析走刀步长对叶片和轮毂表面质量的影响规律,从而得到了一套完整的保证微小叶轮加工效率和整体表面质量的加工方法,对实际加工有一定的指导意义。(本文来源于《制造技术与机床》期刊2019年10期）

潘丽霞[2]（2019）在《离心式压缩机叶轮结构的优化研究》一文中研究指出针对压缩机在工作时存在的振动、冲击大、噪声高的缺陷,依据近似模型目标优化理论,以压缩机工作时的压缩比噪声功率为优化对象,以某型离心式压缩机为分析对象,通过分析内流场,提出了压缩机叶轮结构的优化方案,根据优化后的仿真分析表明,压缩机工作时的压缩比提升了约3.45%,工作时在频率峰值处的噪声降低了约15 dB,其工作时的等熵效率提升了约1.12%,极大地提升了压缩机工作时的效率,对提升压缩机性能提供了技术和理论支持。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年08期）

蒋鸿,周婧,刘立志[3]（2019）在《反应堆冷却剂泵叶轮水力性能分析与优化设计》一文中研究指出以反应堆冷却剂泵叶轮为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)方法对其内部流场进行数值模拟,得到该泵叶轮水力性能的分析结果。根据CFD分析结果,叶片入口轮毂侧流动冲角过大,叶轮额定流量下的扬程低于设计要求,必须汽蚀余量(NPSHr)较大,需对其进行优化设计。考虑到CFD计算的偏差和实际工程经验,确定了叶轮水力性能优化目标;以叶片进口安放角、出口安放角和叶片进口边位置为优化变量,选择多种组合方案进行计算,确定了优化设计方案。对优化设计后的叶轮进行CFD计算,结果表明:相对原设计的叶轮,优化后的叶轮叶片入口处流动冲击明显减小,NPSHr大幅减小,内部流场更为合理,水力性能明显改善,优化方案满足预期目标。(本文来源于《核动力工程》期刊2019年05期）

张相志,王彦伟,胡家顺[4]（2019）在《离心泵叶轮的参数优化》一文中研究指出离心泵进行水力计算可得到叶轮的部分设计参数,传统的轴面投影图绘制的方法确定剩余部分叶轮主要设计参数,忽略了由此而确定的叶轮参数是否为最优的问题。采用正交实验法来挑选出其余叶轮变化设计参数的较好搭配,且可将参数逐步进行优化,找到理想的最优解,从而优化了叶轮轴面投影图和叶轮的设计参数以及叶轮流道型线,提高了离心泵的水力效率和叶轮的工作效率。(本文来源于《湖北工业大学学报》期刊2019年04期）

唐新姿,肖鹏,王喆,彭锐涛[5]（2019）在《多载荷变形工况下离心压气机叶轮气动优化设计》一文中研究指出为使实际叶片与设计叶片几何偏差最小,综合考虑叶轮内部复杂气动及离心载荷与结构耦合作用,以某小型离心叶轮为研究对象,基于叁维流场分析和流固耦合研究叶片几何参数对气动结构性能影响规律及相关性;采用拉丁超立方试验设计、Kriging代理模型和改进遗传算法,以效率、压比和变形为优化目标,进行叶轮多目标优化。结果表明:优化后叶轮效率提高5%,压比提高6.76%,最大变形减小20.4%,内部流动损失减少,载荷分布更加均匀;全流量工况下压比和效率特性提升且变形减小;提出气动与变形预控综合优化设计方法,在设计阶段主动考虑多载荷变形,为离心压气机和其它叶轮机械设计与应用提供重要参考。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2019年08期）

叶道星,赖喜德,王强磊,郑辉[6]（2019）在《基于遗传算法的核电站反应堆冷却剂泵叶轮叶片多目标优化设计》一文中研究指出利用Kriging模型建立了叶轮叶片进出口安放角参数与泵性能的关系,采用遗传算法对叶片参数进行多目标寻优并进行性能预测和对比分析。结果表明:β_(11)、β_(51)和β_(52)为反应堆冷却剂泵叶轮叶片进出口角参数的显着因子;β_(11)=43.3°、β_(51)=22.9°和β_(52)=18.4°为最佳叶片进出口安放角参数组合;优化后,叶轮效率在0.8q_(V,d)、1.0q_(V,d)和1.2q_(V,d)3个工况点相对于原叶轮分别提高了1.24%、1.1%和0.5%;叶片吸力面上压力载荷提高;叶片压力面上展长比为0.5和0.95时,叶片出口区域压力载荷提高。(本文来源于《动力工程学报》期刊2019年08期）

仇智慧[7]（2019）在《矿用通风机叶轮的强度分析及优化》一文中研究指出利用SolidWorks叁维建模软件对通风机叶轮进行了叁维实体建模并对其进行简化,并通过有限元分析,得出其最大应力超出了材料的屈服极限,因此需要对模型进行优化。通过对轮盖、叶片、轮盘进行优化,重新建立了叶片的叁维实体模型,并对其进行了静强度分析和模态分析,结果为静强度满足设计要求,不会发生共振现象。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年07期）

郭广强,张人会,陈学炳,李仁年[8]（2019）在《低比转速离心叶轮的POD代理模型优化方法》一文中研究指出针对离心泵叶轮水力优化过程中须不断预估叶型控制参数扰动对内流场变化的敏感性、计算量随控制参数的维数呈指数倍增长等不足,提出了基于本征正交分解(POD)代理模型的低比转速离心叶轮优化方法.采用泰勒多项式对离心泵叶片型线进行参数化控制,由控制参数扰动得到叶片型线的初始样本集,由叶片型线参数及叶轮CFD内流场数据构建样本快照集.采用POD方法预测各控制参数扰动下的流场,由此预估目标函数对控制变量的敏感性,并沿梯度矢量方向不断优化更新叶片型线.分析结果表明:POD代理模型能够快速地对流场进行精确的预测,大大减少离心泵优化设计的计算量.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年07期）

黄天成,周思柱,袁新梅,王德国[9]（2019）在《压裂混砂搅拌装置搅拌叶轮结构优化设计研究》一文中研究指出为了提高压裂混砂搅拌装置的搅拌效果,以混砂搅拌装置混合时间为实验指标,针对搅拌叶轮的结构特点,采用正交实验及CFD数值模拟相结合的方法研究了搅拌叶轮的主要几何尺寸对混合时间的影响规律,得到了搅拌装置叶轮最佳结构参数,为搅拌叶轮结构优化设计提供了理论支撑。结果表明,搅拌叶轮的几何尺寸变化对混合时间具有一定的影响,其中,上叶轮直径影响最大,下叶轮直径和下叶轮导流筒与叶轮直径比值次之,上叶轮导流筒与叶轮直径比值影响相对较小;搅拌叶轮几何尺寸最优方案对应的混合时间最短,值为11.0s。(本文来源于《西南石油大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

杨帆,程果,宋广叁[10]（2019）在《钛合金整体叶轮铣削参数多目标优化》一文中研究指出钛合金整体叶轮是一种集合了钛合金难加工材料和整体叶轮难加工结构于一体的复杂零件。针对其加工困难、工艺参数选择难等问题,首先采用正交试验结果建立了铣削力和表面粗糙度经验预报模型;其次,根据叶轮粗加工特点建立工效率最高、加工成本最小的多目标规划模型,根据叶轮精加工要求建立加工效率最高、加工质量最优的多目标规划模型,并用优化的NSGA-Ⅱ算法进行求解;最后,进行加工效率试验对比,相比于初始设置的经验铣削参数,优化后参数进行加工,提高了24. 1%的加工效率。实际应用表明:优化的铣削参数最优解集,方便了工艺人员在不同生产状况下最优参数的选择和调整。(本文来源于《制造技术与机床》期刊2019年07期）

### 叶轮优化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对压缩机在工作时存在的振动、冲击大、噪声高的缺陷,依据近似模型目标优化理论,以压缩机工作时的压缩比噪声功率为优化对象,以某型离心式压缩机为分析对象,通过分析内流场,提出了压缩机叶轮结构的优化方案,根据优化后的仿真分析表明,压缩机工作时的压缩比提升了约3.45%,工作时在频率峰值处的噪声降低了约15 dB,其工作时的等熵效率提升了约1.12%,极大地提升了压缩机工作时的效率,对提升压缩机性能提供了技术和理论支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 叶轮优化论文参考文献

[1].白瑀,李金佩,姚慧,王智杰.微小叶轮精加工轨迹多目标优化方法研究[J].制造技术与机床.2019

[2].潘丽霞.离心式压缩机叶轮结构的优化研究[J].机械管理开发.2019

[3].蒋鸿,周婧,刘立志.反应堆冷却剂泵叶轮水力性能分析与优化设计[J].核动力工程.2019

[4].张相志,王彦伟,胡家顺.离心泵叶轮的参数优化[J].湖北工业大学学报.2019

[5].唐新姿,肖鹏,王喆,彭锐涛.多载荷变形工况下离心压气机叶轮气动优化设计[J].工程热物理学报.2019

[6].叶道星,赖喜德,王强磊,郑辉.基于遗传算法的核电站反应堆冷却剂泵叶轮叶片多目标优化设计[J].动力工程学报.2019

[7].仇智慧.矿用通风机叶轮的强度分析及优化[J].机械管理开发.2019

[8].郭广强,张人会,陈学炳,李仁年.低比转速离心叶轮的POD代理模型优化方法[J].华中科技大学学报(自然科学版).2019

[9].黄天成,周思柱,袁新梅,王德国.压裂混砂搅拌装置搅拌叶轮结构优化设计研究[J].西南石油大学学报(自然科学版).2019

[10].杨帆,程果,宋广叁.钛合金整体叶轮铣削参数多目标优化[J].制造技术与机床.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eb4c9f12c516dacbd5a4752a.html