# 输配电线路的故障排除及运维分析

（国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司辽宁葫芦岛125001）

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，工业生产和人们日常生活对电能的需求量不断增大，增加了输配电线路的运行负担。输配电线路的维护能够有效保障我国输配电线路高质量运行，充分利用故障排除技术，能有效提升我国输配电线路的检修能力，确保输配电运行环境的安全和可靠，确保我国电网的安全、稳定运行。基于此，本文将详细探究电力输配电线路的运行维护以及故障排除技术。

关键词：电力系统；输配电线路；运行维护；故障排除

1电力输配电线路的运行维护措施

1.1做好输配电线路的施工准备

对于电力系统的输配电线路工程施工，在施工之前一定要做好相关的施工准备工作，确保输配电线路的施工质量，避免后期发生问题。一旦输配电线路发生问题需要进行修整与完善就需要耗费大量的人力物力，因此做好前期的准备工作，保证工程的施工质量才是最重要的。监测当地的环境、地质是施工前必不可少的措施，只有对环境和地质了解才能更好的进行线路建设。当然，线路建设完成后，需要对它进行验收，验收的人员也是具备线路知识和经验比较丰富的人员，对施工建设的线路质量要求极为严格。在不同路段及不同地区要分别制定适合当地的施工方案，以便于设计出切合实际的施工线路，使其有效的投入使用。验收合格后，试运行之前专业人员在线路方面的检测与管理上也不要过于放松，用专业的设备、仪器进行巡视和检测，若出现问题应立即用有效的方案将其解决。

1.2强化线路的定期检测与检修

将“预防为主，防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则，做好检修工作，保证供电质量，为人们的生命和财产安全负责。可以从以下三个方面做好配电线路的检修工作：①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作，保证线路的运行安全可靠。②加强各个线路部位的检测力度，包括导地线、接地线、拉棒锈蚀、杆塔倾斜程度和弱电线路的检查。③通过采取停电作业与带电作业方式相结合的模式，进行设备检查和电路维修，保证电路的正常运行，尽量避免因停电或断电带来的经济损失。检修内容如表1所示。

1.3加强巡视工作

加强日常巡视工作能够为输配电线路的安全运行提供保障，可分为：定期巡视、监察巡视和特殊巡视等，在巡视工作中，可以根据实际情况选择不同的巡视方式。对环境恶劣的地段，如覆冰区、雷击区、风害区等特殊地段，应该采取合理可行的方法进行重点维护，确保该地区输配电线路的正常工作。在发生事故时，应该第一时间对事发地点巡视检查，了解事发地点环境，分析原因，做好详细记录，然后进行事故总结，最后制定有效的解决方案。

1.4培养工作人员的责任意识

在运行管理部门中，应该建立自上而下的管理网络，严格落实责任制度，强化对输配电线路运行维护与故障排除的责任意识。（1）严格做好安全警示设施检查、消防安全检查、工作票监督等管理工作，并且定期开展各种安全宣传、岗位教育等活动，保证工作人员能够熟练掌握电力运行的维护与检测技术。工作人员在施工过程中应该严格遵循安全生产作业标准，提高安全意识与自我保护能力。电力单位也应该积极开展自纠自查、安全例会、反事故演习等活动。（2）完善工作人员的日常培训，提高岗位练兵效率，结合电力输配电线路运行的实际情况，做好线路故障调查，在工作中总结经验和教训，努力提高操作技术；对于新调入岗位的工作人员，应该加强考核力度，提高其自主学习意识，这样才能胜任电力输配电线路的日常维护与检查工作。（3）电力企业可以设立相应的奖惩制度，充分调动输配电线路的沿线群众积极性，共同参与到线路维护与管理中。

2电力输配电线路的故障排除策略

在电力输配电线路的设计过程中，设计人员很容易受到外界环境的影响，因为实际施工现场的地理环境以及气候状况是影响电力输配电线路相关运行情况的主要因素。这些因素会对线路的架设构建起到直接的影响，直接关系到线路构

建的成功与否。因此，相关工作人员需要在恶劣问题发生之前，开展足够的技术咨询工作，争取实现技术上的攻坚克难，促进线路施工以及运行、检修和维护的顺利开展。施工设计人员需要对输配电线路的检修以及监测等方面留出足够的空间和机会，切实保证其正常运行，参照实际情况开展相应的施工安排和资源整合。下面以外界环境影响因素提出故障排除策略。

2.1雷击故障排除

为了有效排除雷击为输配电线路故障，可以采用以下排除技术：1）增大输变电线路绝缘能力，根据输配电线路所处的实际地质条件，适当降低输配电接地电阻阻值，同时严格按照接地方式进行接地设计和施工，确保接地电阻满足雷击电阻的参数需要。2）架设避雷线。避雷线能够在冲击力度较高的雷击时有效排除雷击引发的静电感应和电磁干扰，尤其是处于空旷区域的输配电线路，确保输配电线路的稳定运行。3）在杆塔处安装避雷装置。在输配电线路的杆塔出安装避雷装置能够有效缓解雷电对输配电线路的危害，确保输配电线路的安全。

2.2风力故障排除技术

风力会对输变电线路运行产生一定影响，同时处于不同地理位置的输配电线路受到的风力影响也不同。风力是影响输配电线路运行的外力因素，电力企业应当对输变电线路经过区域风力较大位置进行深入分析，在输配电线路设计的初期阶段，以此为根据对该区域的输配电线路结构进行优化设计，加强输配电线路的抗风能力。同时，注重处于风力较强区域的输配电线路巡查工作，定期检查输配电线路的基础部分，提升输配电线路结构的稳定性。此外，电力企业应当在风力故障排除相对薄弱的区域，注重防震锤技术的合理运用，同时配合输配电线路的力度倾向，对力度分配角度进行可续规划，确保输配电线路的安全。

2.3雨水故障排除技术

在输配电线路运行过程中，雨水过度会导致输配线路电杆塔地基松软，诱发输配电线倾倒、坍塌等故障，对此，电力企业应当注重雨水故障的排除。电力企业应当在雨水充沛季节落实雨水故障的预防工作，在雨水来临前期及停雨后，组织相关人员巡查故障多发地带的地基状况，及时采取相关保护措施及加固措施，同时科学制定雨水故障排除的计划，以便及时排除雨水故障。

3结语

在电力系统运行的过程中，做好电力输配电线路的维修维护与故障排除能够有效的保障配电线路运行的经济性、可靠性、安全性。供电企业应当严格按照要求和规范进行配电线路的运行维护工作，排除电力故障，做到快速发现故障与评估故障，建立合理的故障应对措施，加强电力检修的工作，保障配电线路良好的运行，提升供电服务质量态度。

参考文献

[1]浅析输配电线路运行故障原因分析与查找方法[J].叶锋.通讯世界.2014(15)

[2]10kV配电线路故障排除及处理[J].石国光.电子技术与软件工程.2014(02)

傅帅（1983.05-），男，辽宁省葫芦岛市，辽宁工程技术大学电气工程硕士，工程师，单位：国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司。邮编：125001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f222b3ad930c1b206dee49b9.html