# 高岭土加工论文-卢建国,朱春兰,许振国,胡雪松

导读:本文包含了高岭土加工论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:精细加工,高岭土,王益区

### 高岭土加工论文文献综述

[1]（2016）在《高岭土精细加工生产项目》一文中研究指出一、项目名称高岭土精细加工生产项目二、承建单位陕西省王益区招商局叁、项目简介高岭土是一种非常重要的非金属矿物资源,广泛应用于陶瓷,造纸,油漆,涂料,塑料及橡胶等许多相关领域,近年来,高岭土在国际市场发展迅速,特别是北美和欧洲的工业对高岭土的需求日益增加。王益区是西北高岭土矿(本文来源于《中国粉体工业》期刊2016年02期）

张帆[2]（2016）在《江西某砂质高岭土加工和综合利用研究》一文中研究指出我国优质高岭土日渐短缺,尤其华南地区的大部分矿山高岭土资源品质较差,都需通过选矿提高质量,低档高岭土的选矿提纯技术的研究是提高高岭土资源利用率和产品质量的关键所在。江西某砂质高岭土铁含量较高,同时云母含量较高。论文针对该高岭土的特征,确定了高岭土中相关资源的综合回收方案,寻找适合该矿石的应用领域。在系统的工艺矿物学研究的基础上,进行了捣浆、分级、重选、磁选、浮选、漂白等工艺的系统选矿试验研究,并通过红外光谱、Zeta电位等测试手段研究十二胺与白云母和高岭石的作用机理,得出了以下结论:矿石的矿物组成为石英45%,长石类12%,高岭石12%,白云母30%,赤褐铁矿和角闪石等1%。铁是影响高岭土质量的主要杂质元素,主要以叁种形式存在:一种是存在于高岭石、云母中的晶格铁;另一种是存在于高岭石和云母表面的薄膜铁;第叁种是含氧化铁的独立矿物。矿石采用捣浆、螺旋分级机分级、Ф75和Ф50水力旋流器连续提纯,Ф50溢流产率为22.33%,溢流产物Al_2O_331.03%、SiO_251.18%,Fe_2O_31.75%、TiO_20.097%,自然白度59.70%,煅烧白度68.84%,满足叁级陶瓷工业用标准。高岭土的除铁工艺为高梯度磁选-还原漂白联合流程。Ф50溢流经过磁选-漂白增白后,其精矿产率为18.79%,Al_2O_330.49%、SiO_249.96%、Fe_2O_3含量从1.75%降到1.36%,除铁率为22.29%,自然白度73.90%,煅烧白度80.10%,满足陶瓷工业用途叁级标准。高岭土尾砂一部分直接用作建筑用砂,另一部分采用浮选回收白云母。通过浮选云母的一粗两精一扫开路试验,其精矿产率为42.05%,K_2O 6.13%,Al_2O_332.89%,SiO_2 49.09%,Fe_2O_3 2.63%,云母精矿可满足陶瓷原料的要求,其中矿及尾矿可用作工程填料。脱泥后的尾砂仍然含有较多的细粒级高岭石,影响了白云母的浮选。红外光谱分析表明,在酸性条件下,十二胺在白云母和高岭石表面为典型的物理吸附和静电吸附,不存在化学作用。Zeta电位分析表明,加入十二胺后,白云母和高岭石的表面动电位均有一定的提高,说明十二胺在其表面都有较强的吸附,使其对两种矿物都有较强的捕收性能。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2016-04-01）

卢建国,朱春兰,许振国,胡雪松[3]（2014）在《某高岭土加工企业粉尘控制效果评价》一文中研究指出目的对某高岭土加工企业粉尘治理效果进行评价,为同类企业的粉尘治理提供科学依据。方法对茂名市某高岭土加工企业开展职业卫生调查,对治理前后车间粉尘浓度进行检测与评价。结果治理前后车间粉尘浓度平均浓度由21.4 mg/m3下降至2.4 mg/m3,下降率88.8%,治理前后的粉尘浓度均值比较,差异有统计学意义(t=3.639,P<0.05)。结论该企业采取了各种措施后粉尘控制效果明显,但仍需尽量密闭尘源,防止二次扬尘。(本文来源于《职业卫生与应急救援》期刊2014年03期）

郭阿明[4]（2013）在《超细加工提高龙岩高岭土可塑性研究》一文中研究指出以45μm高岭土为原料,通过超细加工提高其-2μm含量,得到陶瓷用60级、70级超级高岭土产品,其可塑性指数分别为0.781、0.878,较45μm高岭土可塑性指数0.658分别提高18.7%、33.4%。(本文来源于《非金属矿》期刊2013年05期）

王戌,刘曙光,张珍一[5]（2013）在《王村硬质高岭土精细加工技术研究》一文中研究指出以淄博某地煤系硬质高岭土为试样,进行矿物成分和含量的分析,研究了煅烧过程中煅烧温度、入料粒度、保温时间、添加剂用量以及成球直径对白度的影响,探讨了添加剂的增白机理,分析了煅烧产品的结构、性能。在1025℃煅烧2 h并添加2wt%的NaCl作为氯化剂氯化增白煅烧高岭土,试样煅烧白度达到了90%以上,满足橡胶填料、涂料的需要,为淄博某地区煤系硬质高岭土的开发利用提供了依据。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2013年08期）

[6]（2012）在《湖北最大高岭土加工项目开工》一文中研究指出8月28日,投资4.5亿元的宜昌楚丰矿业有限公司在在湖北枝江姚家港精细化工业园开工,建成后将成为湖北省最大的高岭土加工企业。据了解,宜昌楚丰矿业有限公司投资4.5亿元,在姚家港精细化工业园占地100亩,分二期建设,一期投资1.5亿元,兴建年产10万吨玻纤级微粉项目,建成后年可实现销售收入2.5亿元,利税5000万元以上。二期计划投资3亿(本文来源于《中国粉体工业》期刊2012年05期）

[7]（2012）在《湖北最大高岭土加工项目开工》一文中研究指出2012年8月28日,投资4.5亿元的宜昌楚丰矿业有限公司在在湖北枝江姚家港精细化工业园开工,建成后将成为湖北省最大的高岭土加工企业。据了解,宜昌楚丰矿业有限公司投资4.5亿元,在姚家港精细化工业园占地6.6×10-2km2,分二期建设,一期投资1.5亿(本文来源于《化工时刊》期刊2012年08期）

[8]（2012）在《张掖市山丹县高岭土综合加工项目》一文中研究指出一、项目名称张掖市山丹县高岭土综合加工项目二、项目业主山丹县商务局叁、项目简介建设年产精制高岭土生产线一条;聚合氯化铝生产线一条,沉淀法白炭黑生产线一条(白度90%以上,粒径(本文来源于《中国粉体工业》期刊2012年01期）

方金宇,林金辉[9]（2011）在《造纸涂布级高岭土选矿加工研究进展》一文中研究指出介绍了高岭土选矿及涂布用高岭土的研究进展,阐述了高岭土作为造纸涂布用的发展现状及其前景,为合理地开发高岭土资源、提高高岭土产品质量提供了有益的参考。(本文来源于《中国非金属矿工业导刊》期刊2011年05期）

[10]（2010）在《高岭土超细粉加工项目》一文中研究指出一、项目建设背景江源县位于长白山西麓,矿产资源丰富,已查明可提供开发的高岭土资源量为222.6万吨,经检验,品质优良,Al2O3含量高达35%,是陶瓷和电瓷工业中的重要原料,还可在造(本文来源于《中国粉体工业》期刊2010年06期）

### 高岭土加工论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

我国优质高岭土日渐短缺,尤其华南地区的大部分矿山高岭土资源品质较差,都需通过选矿提高质量,低档高岭土的选矿提纯技术的研究是提高高岭土资源利用率和产品质量的关键所在。江西某砂质高岭土铁含量较高,同时云母含量较高。论文针对该高岭土的特征,确定了高岭土中相关资源的综合回收方案,寻找适合该矿石的应用领域。在系统的工艺矿物学研究的基础上,进行了捣浆、分级、重选、磁选、浮选、漂白等工艺的系统选矿试验研究,并通过红外光谱、Zeta电位等测试手段研究十二胺与白云母和高岭石的作用机理,得出了以下结论:矿石的矿物组成为石英45%,长石类12%,高岭石12%,白云母30%,赤褐铁矿和角闪石等1%。铁是影响高岭土质量的主要杂质元素,主要以叁种形式存在:一种是存在于高岭石、云母中的晶格铁;另一种是存在于高岭石和云母表面的薄膜铁;第叁种是含氧化铁的独立矿物。矿石采用捣浆、螺旋分级机分级、Ф75和Ф50水力旋流器连续提纯,Ф50溢流产率为22.33%,溢流产物Al_2O_331.03%、SiO_251.18%,Fe_2O_31.75%、TiO_20.097%,自然白度59.70%,煅烧白度68.84%,满足叁级陶瓷工业用标准。高岭土的除铁工艺为高梯度磁选-还原漂白联合流程。Ф50溢流经过磁选-漂白增白后,其精矿产率为18.79%,Al_2O_330.49%、SiO_249.96%、Fe_2O_3含量从1.75%降到1.36%,除铁率为22.29%,自然白度73.90%,煅烧白度80.10%,满足陶瓷工业用途叁级标准。高岭土尾砂一部分直接用作建筑用砂,另一部分采用浮选回收白云母。通过浮选云母的一粗两精一扫开路试验,其精矿产率为42.05%,K_2O 6.13%,Al_2O_332.89%,SiO_2 49.09%,Fe_2O_3 2.63%,云母精矿可满足陶瓷原料的要求,其中矿及尾矿可用作工程填料。脱泥后的尾砂仍然含有较多的细粒级高岭石,影响了白云母的浮选。红外光谱分析表明,在酸性条件下,十二胺在白云母和高岭石表面为典型的物理吸附和静电吸附,不存在化学作用。Zeta电位分析表明,加入十二胺后,白云母和高岭石的表面动电位均有一定的提高,说明十二胺在其表面都有较强的吸附,使其对两种矿物都有较强的捕收性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高岭土加工论文参考文献

[1]..高岭土精细加工生产项目[J].中国粉体工业.2016

[2].张帆.江西某砂质高岭土加工和综合利用研究[D].武汉理工大学.2016

[3].卢建国,朱春兰,许振国,胡雪松.某高岭土加工企业粉尘控制效果评价[J].职业卫生与应急救援.2014

[4].郭阿明.超细加工提高龙岩高岭土可塑性研究[J].非金属矿.2013

[5].王戌,刘曙光,张珍一.王村硬质高岭土精细加工技术研究[J].硅酸盐通报.2013

[6]..湖北最大高岭土加工项目开工[J].中国粉体工业.2012

[7]..湖北最大高岭土加工项目开工[J].化工时刊.2012

[8]..张掖市山丹县高岭土综合加工项目[J].中国粉体工业.2012

[9].方金宇,林金辉.造纸涂布级高岭土选矿加工研究进展[J].中国非金属矿工业导刊.2011

[10]..高岭土超细粉加工项目[J].中国粉体工业.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f41e1337eb2b364c540ced66.html