# 钢筋混凝土受弯梁论文-张龙,钱鹏,张俊杰,杨佳进,施佳楠

导读:本文包含了钢筋混凝土受弯梁论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:不锈钢钢筋,受弯性能,钢筋锈蚀,耐久性

### 钢筋混凝土受弯梁论文文献综述

张龙,钱鹏,张俊杰,杨佳进,施佳楠[1]（2019）在《304不锈钢钢筋混凝土梁受弯性能研究》一文中研究指出为解决特殊环境下传统钢筋混凝土梁易锈蚀的问题,提出一种不锈钢钢筋混凝土梁。进行不锈钢钢筋基本力学性能试验研究;设计、制作普通钢筋及不锈钢钢筋混凝土梁,通过普通钢筋混凝土试件与不锈钢钢筋混凝土试件进行加载试验,对比其承载力、刚度及延性。通过该项目研究工作的开展可得:304不锈钢基本力学性能优于普通钢筋,延性有较大提高;进一步明晰了不锈钢钢筋混凝土梁受弯性能。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年17期）

曹锋[2]（2019）在《钢筋混凝土受弯构件配筋率影响因素及变化规律研究》一文中研究指出依据钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算原理与方法,介绍了钢筋混凝土受弯构件配筋率的计算方法以及适用条件,进一步阐述了影响配筋率的因素主要有构件的截面尺寸、材料的强度等级以及构件的受力。通过工程实例对各影响因素下配筋率的变化规律进行逐一研究。研究结果表明:构件截面高度及宽度、钢筋及混凝土强度等级、构件上作用弯矩的大小变化,都将引起配筋率发生改变,且变化趋势及变化幅度不同,但对最小配筋率影响较小。钢筋及混凝土强度等级变化,对界限配筋率变化影响较大。(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

邢建国[3]（2019）在《CFRP布加固二次受力钢筋混凝土梁受弯性能试验研究》一文中研究指出目前,混凝土结构是建筑物的主要结构形式之一。由于混凝土碳化、钢筋锈蚀、地震作用、环境影响以及偶然因素等原因,导致结构受弯承载力不足,因此对结构采取行之有效的加固显得尤为必要。纤维增强复合材料(FRP)是目前结构加固领域应用较广泛的新型材料,以其轻质(约为钢材1/5)高强(有的高于3000MPa)、良好的耐腐蚀性、可设计性、施工快速、加固后结构自重和体积均不增加等优点,得到国内外学术界和工程界的广泛认可和应用。目前,多数关于纤维增强复合材料(FRP)加固方法的研究都针对一次受力梁,但在实际工程中,建筑结构在加固前,往往会有不同的受荷状态,这会导致加固梁出现一个二次受力的问题。本文采用外贴CFRP布的加固方法,进行了7根混凝土梁的受弯性能试验,对不同预加载值、加固层数和加载历程下的加固梁的受弯性能进行了研究。研究结果表明:外贴CFRP布可有效提高加固梁的受弯承载力;预加载值越大,CFRP布的滞后应变增大,对承载力的提高也就越小;加固层数的增加,会提高加固梁的承载力,但提高程度不会相应成倍增加;卸载加固与持载加固相比,前者的加固效果更佳。因此,在对结构进行加固时,首先应对结构进行卸载,减小CFRP布滞后应变,使CFRP布尽早进入工作状态,与钢筋共同协同受力,以增强加固效果。考虑二次受力的影响,推导出卸载和持载下加固梁的CFRP滞后应变计算公式;根据不同的破坏类型,推导出相应的抗弯承载力计算公式和界限配置率。结合试验数据验证了本文公式的有效性,为今后相关研究及实际应用提高借鉴。(本文来源于《吉林建筑大学》期刊2019-06-01）

曹锋[4]（2019）在《钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算方法的合理分析》一文中研究指出根据钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算原理,介绍了叁种钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力的计算方法:一元二次方程法、抵抗矩系数法、内力臂系数法。阐述了叁种计算方法的适用条件,给出了叁种计算方法的求解过程,并分析了叁种计算方法的合理性及准确性,综合分析,建议选用抵抗矩系数法。通过工程算例分析,得到叁种计算方法对求解结果的差异,以及对配筋率的影响。随着混凝土强度等级提高及构件截面高度增加,进一步分析叁种计算方法的合理性及配筋率变化关系。混凝土强度等级提高,对配筋率影响不大,截面高度增加,对配筋率影响较大,叁种计算方法结果一致。(本文来源于《甘肃科技纵横》期刊2019年04期）

曹大富,孟睿智,葛文杰,宋婉蓉,于凤龙[5]（2019）在《钢筋混凝土缺角板受弯性能试验研究》一文中研究指出为了研究混凝土缺角板的受弯性能,设计制作了角部不同开孔大小的7块钢筋混凝土四边简支板,并进行了静力受弯性能试验。结果表明:缺角板跨中区域钢筋先于板四周区域钢筋屈服,随后屈服范围不断扩展并往四角延伸,最终板顶缺角处沿与板边大致成45°方向的混凝土被压碎;开孔系数(板角所开孔洞边长与跨度的比值)为0.05、0.08、0.10、0.12、0.15和0.20的缺角板极限荷载较矩形板的极限荷载分别降低5.98%、10.35%、21.37%、23.63%、38.50%和49.29%,开裂荷载、屈服荷载基本随开孔系数的增大而降低。根据钢筋混凝土板塑性极限分析的塑性铰线法,对6块不同开孔系数混凝土缺角板提出了4种塑性铰线模式,并利用虚功原理建立缺角板极限荷载计算公式,极限荷载计算值与试验值吻合较好,验证了所提出的塑性铰线模式的合理性,及利用虚功原理建立缺角板极限荷载计算公式的可行性。引入一个与开孔系数相关的系数对塑性铰线模式进行简化,简化公式得出的计算值与试验值吻合较好。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2019年07期）

夏晋,徐彦帆,李天,赵羽习,金伟良[6]（2019）在《机制砂钢筋混凝土梁受弯与受剪性能试验研究》一文中研究指出为了从机制砂骨料的细观指标出发,研究机制砂混凝土梁的受弯与受剪性能,选取了天然砂和3种机制砂,对比了不同骨料的颗粒级配、细度模数、石粉含量、MB值等材性指标,利用图像分析处理技术获取不同骨料的形状参数,通过试验对比了不同细骨料混凝土的工作性能、抗压强度和体积稳定性能;分别设计了受弯和受剪天然砂及机制砂钢筋混凝土梁,通过荷载试验,比较不同细骨料混凝土梁的开裂荷载、挠度曲线和承载力等受力性能指标。研究结果表明:采用延性参数与圆度参数可以反映不同类型骨料间的颗粒形状差异,颗粒级配合理、形状参数良好的机制砂混凝土的强度和长期干缩性能可以达到甚至超过天然砂混凝土的,机制砂和天然砂钢筋混凝土梁的受弯、受剪破坏形态相似,承载力与其混凝土强度相关,可采用现行设计方法对机制砂混凝土梁进行承载力设计。天然砂钢筋混凝土梁抗裂能力略优于机制砂钢筋混凝土梁的,为此,采用现行开裂荷载计算方法会高估机制砂混凝土梁的开裂荷载,建议对机制砂钢筋混凝土梁的开裂荷载设计进行适度调整。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2019年05期）

余泳涛,赵勇,高志强[7]（2019）在《单缝密拼钢筋混凝土迭合板受弯性能试验研究》一文中研究指出通过10块简支板的静力加载试验,对单缝密拼钢筋混凝土迭合板的破坏形态、刚度、裂缝和承载力进行了研究,并分析了桁架钢筋迭合板密拼缝的传力机理以及桁架钢筋与纵向受力钢筋的定量关系。结果表明:单缝密拼迭合板易在拼缝处发生沿迭合面的撕裂破坏,且其正截面受弯承载力和平均抗弯刚度均低于整浇板;在拼缝处设置桁架钢筋可以有效控制迭合面的撕裂破坏,并提高迭合板垂直于拼缝方向的刚度和承载力;桁架钢筋到拼缝距离等于板厚的试件,未发生拼缝处的迭合面撕裂破坏,其正截面受弯承载力比整浇板试件低6%,但比计算值大9%～18%。结合试验研究成果和国内外相关标准,提出了双向迭合板密拼拼缝的设计建议与构造要求。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2019年04期）

岳小磊,王济祥[8]（2019）在《钢筋混凝土受弯构件力学行为实验研究》一文中研究指出本文主要为建立钢筋混凝土梁数学模型提供实验数据分析,由于实验条件限制,对事先预制好的试件进行四点弯曲静载实验,研究不同配筋率(少筋、适筋、超筋)在相同同加载速率下裂缝开展状况,挠度等对承载力的影响。根据混凝土以及钢筋的应力应变情况,得到荷载与裂缝宽度的曲线关系,荷载、挠度和应力应变的时程关系曲线。试验运用拟动力试验系统通过对适筋梁的静载试验,对梁的起裂、裂缝的开展直至最终破坏过程进行分析。分析了不能得到钢筋混凝土的起裂状态和破坏荷载对应的挠度的原因,提出了今后静载试验相关建议。(本文来源于《北京力学会第二十五届学术年会会议论文集》期刊2019-01-06）

周开富,葛文杰,曹大富[9]（2018）在《ECC增强钢筋混凝土复合受弯梁试验研究》一文中研究指出试验设计并制作了3种配筋、5种替换高度的试验梁共15根,并对试验梁进行四点弯曲试验,研究不同工程水泥基复合材料(ECC)替换高度、配筋类型对复合梁受弯性能的影响。试验分析了整个加载过程试验梁的承载力、变形、钢筋变形协调性及裂缝变化情况和规律。研究表明:所有试验梁均满足平截面假定;配筋相同时,ECC-RC复合梁的承载力较普通混凝土梁有明显提高,且配筋率较小试验梁的承载力和抵抗变形能力提高更为突出;钢筋与ECC有较好的协调变形能力,ECC与普通混凝土粘结良好;ECC可有效改善混凝土梁的抗裂性能。(本文来源于《建筑结构》期刊2018年24期）

熊浩,穆飞,葛杰,余少乐,冯俊[10]（2018）在《600 MPa级钢筋混凝土梁受弯性能试验研究》一文中研究指出通过对32根HRB600钢筋试件和6根HTRB600钢筋试件的拉伸试验,确定了600 MPa级钢筋的极限强度值和屈服强度值。根据拉伸试验的结果可知:HTRB600钢筋的力学性能尚不稳定,需进一步试验研究。通过12根HTRB600钢筋混凝土梁和8根HRB600钢筋混凝土梁的受弯试验,研究了配置600 MPa级钢筋混凝土梁的受弯性能。根据试验结果可知:配置600 MPa级钢筋混凝土梁,仍可以在平截面假定的基础上进行受弯承载力的分析。通过对比分析发现:配置HRB600钢筋混凝土梁的钢筋强度能够充分发挥,且具有良好的延性,而配置HTRB600钢筋的混凝土梁钢筋的强度不能充分发挥,因此计算得到的承载力应适当折减。(本文来源于《工业建筑》期刊2018年12期）

### 钢筋混凝土受弯梁论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

依据钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算原理与方法,介绍了钢筋混凝土受弯构件配筋率的计算方法以及适用条件,进一步阐述了影响配筋率的因素主要有构件的截面尺寸、材料的强度等级以及构件的受力。通过工程实例对各影响因素下配筋率的变化规律进行逐一研究。研究结果表明:构件截面高度及宽度、钢筋及混凝土强度等级、构件上作用弯矩的大小变化,都将引起配筋率发生改变,且变化趋势及变化幅度不同,但对最小配筋率影响较小。钢筋及混凝土强度等级变化,对界限配筋率变化影响较大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钢筋混凝土受弯梁论文参考文献

[1].张龙,钱鹏,张俊杰,杨佳进,施佳楠.304不锈钢钢筋混凝土梁受弯性能研究[J].山西建筑.2019

[2].曹锋.钢筋混凝土受弯构件配筋率影响因素及变化规律研究[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2019

[3].邢建国.CFRP布加固二次受力钢筋混凝土梁受弯性能试验研究[D].吉林建筑大学.2019

[4].曹锋.钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算方法的合理分析[J].甘肃科技纵横.2019

[5].曹大富,孟睿智,葛文杰,宋婉蓉,于凤龙.钢筋混凝土缺角板受弯性能试验研究[J].建筑结构学报.2019

[6].夏晋,徐彦帆,李天,赵羽习,金伟良.机制砂钢筋混凝土梁受弯与受剪性能试验研究[J].建筑结构学报.2019

[7].余泳涛,赵勇,高志强.单缝密拼钢筋混凝土迭合板受弯性能试验研究[J].建筑结构学报.2019

[8].岳小磊,王济祥.钢筋混凝土受弯构件力学行为实验研究[C].北京力学会第二十五届学术年会会议论文集.2019

[9].周开富,葛文杰,曹大富.ECC增强钢筋混凝土复合受弯梁试验研究[J].建筑结构.2018

[10].熊浩,穆飞,葛杰,余少乐,冯俊.600MPa级钢筋混凝土梁受弯性能试验研究[J].工业建筑.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fd9617ad1ef1b3f0e43fd3b9.html